TECNO – FUTURA 2

Vezérlőelektronika 2 motorhoz (rádióvevővel - vagy anélkül)

# CSATLAKOZÓK:

- 220V bemenet

- 220V bemenet,

- 6A-es biztosítékkal védve.

- A 0.3A-es biztosíték az elektronika védelmére szolgál.

- A biztosítékok mellet levő piros kontrol LED-ek ha égnek, akkor a biztosítékok cserére szorulnak.

- Időzített kerti világítás - kimenet

- Időzített kerti világítás - kimenet.

- kb. 120 mp

- 220V, max 60W

- Villogó kimenet

- Villogó kimenet,

- max 60 mp

- 220V, max 60W

- 1A-es biztosítékkal védve

- A biztosíték mellett levő piros kontrol LED ha a nyitó-záró ciklus alatt ég, ki kell cserélni a biztosítékot.

- Motor1 (késleltetett nyitáskor) záró - kimenet

- Motor1 közös - kimenet

- Motor1 nyitó - kimenet.

- A motor nyitó és záró pólusai közé illessze a motorokkal szállított 8-10 mikroF-os kondenzátorokat.

- A motor kimenetét 2A-es biztosíték védi

- Ha a biztosíték mellett lévő piros kontrol LED kigyullad, a biztosítékot cserélni kell.

- Motor2 záró - kimenet

- Motor2 közös - kimenet

- Motor2 nyitó - kimenet.

- A motor nyitó és záró pólusai közé illessze a motorokkal szállított 8-10 mikroF-os kondenzátorokat.

- A motor kimenetét 2A-es biztosíték védi

- Ha a biztosíték mellett lévő piros kontrol LED kigyullad, a biztosítékot cserélni kell.

- 12 V-os elektromos zár - kimenet

- 12 V-os elektromos zár - kimenet.

- 300 ms-os 19V egyenáramú impulzus, mely a berozsdásodott, nehezen nyílódó zárakon is hatékonyabban működik, mint a szokásos megoldások.

- (pl. NF5005 elektromos zár.)

- Antenna a rádióhoz (kb. 17 cm hosszú, 1 mm keresztmetszetű rézvezető) bemenet

- 5V=, kimenet

- Föld a külső hangolt antenna esetén a koaxiális kábel árnyékolása számara - bemenet.

- A csatlakozók mögött lévő piros LED a térerősség arányában világit. Az optimális jel/zaj arány korrigálható a rádiófrekvenciás szűrő kis kék változtatható kondenzátorával.

- A sorkapocs mögött lévő DIP kapcsoló első 10 mikrokapcsolójának helyzetének meg kell egyeznie az adóban elhelyezett mikrokapcsolók helyzetével (a nem szimmetrikus kód ajánlott).

- A 11. és a 12. bit a lehetséges 3 csatorna egyikét választja ki. A 18. és 19. csatlakozók mögött lévő sárga kontrol LED-nek a távirányítóról érkező impulzus hatására ki kell gyulladnia.

- START gomb (pl.: zárókontaktusos kulcsos kapcsoló) egyik kontaktusa

- Start gomb másik kontaktusa.

- A csatlakozók mellet lévő sárga kontrol LED-nek a START bemenetről érkező impulzus hatására ki kell gyulladnia.

- Folyamatosan zárva tartva a START gombot az infrasorompók jelét nem figyeli a vezérlőelektronika, és maximális teljesítménnyel vezérli ki a motorokat.

- Stop gomb (pl.: bontókontaktusos kulcsos kapcsoló) egyik kontaktusa

- Stop gomb másik kontaktusa.

- Ha nincs, rövidre kell zárni a 20-as sorkapoccsal.

- A sorkapcsok mellett lévő zöld kontrol LED-nek állandóan világítania kell.

- A záró irányú infrasorompó bontókontaktusának egyik pólusa

- A záró irányú infrasorompó bontókontaktusának másik pólusa, és az infrasorompó tápfeszültségének a földje.

- A záró irányú infrasorompó tápfeszültsége, 24Vac.

- Ha az infrasugár útjába kerül valami a kapuk zárásakor, a vezérlés azonnal nyitni kezdi a kapukat

- A sorkapcsok mellett lévő zöld kontrol LED-nek folyamatosan világítania kell.

- A nyitó és záró irányban egyaránt érzékelő infrasorompó bontókontaktusának egyik pólusa

- A nyitó és záró irányban egyaránt érzékelő infrasorompó bontókontaktusának másik pólusa valamint tápfeszültségének földje

- A nyitó és záró irányban egyaránt érzékelő infrasorompó tápfeszültsége, 24Vac.

- A sorkapcsok mellett lévő zöld kontrol LED-nek folyamatosan világítania kell.

- Csak akkor engedélyezi a kapu mozgását, ha már az infrasugár útjában nincs semmi.

- A 24V-os kimeneteket egy 1A-es biztosíték védi

- Ha a biztosíték mellett lévő piros kontrol LED világít, akkor a biztosítékokat cserélni kell

# POTENCIÓMÉTEREK:

- FORZA RITARDATO a késleltetett motor teljesítménye az indulási, kb. 2 mp-es maximális teljesítmény után

- TEMPO RITARDATO a késleltetett motor munkaideje, max 60 mp

- FORZA IMMEDIATO az azonnal induló  motor teljesítménye a indulási, kb. 2 mp-es maximális teljesítmény után

- TEMPO IMMEDIATO az azonnal induló motor munkaideje, max 60 mp

- PAUSA CHIUSURA az automatikus zárás előtti szünet ideje, az „esclusa” irányba tekerve nincs automatikus zárás

# FIGYELEM:

- A késleltetett szárnynál a nyitás 4 másodperccel később indul, mint az azonnal induló szárnynál!

- A munkaidők beállítását minimál idővel kell kezdeni!

- Az azonnal induló kapu munkaideje mindig nagyobb legyen, mint a késleltetve induló kapu munkaideje!

# JUMPEREK:

- INVERTI a „no” pozícióban nyitás alatt nem fogad el más parancsot

- PASSO/PASSO a „no” pozícióban a start és a távirányító parancsai nyit-zár-nyit-... stb., egyébként minden második jelre megállítja a kaput

- COLPO ARIETE a „no” helyzetben nincs nyitást segítő procedúra berozsdásodott régi zár esetére.

# TELEPÍTÉS

Külön vezetéken vezesse a 230V-os tápot a jelvezetékektől! Ha a jelvezetéket és a 230V-os tápot egymás mellett vezeti, akkor feltétlenül árnyékolt kábelen vezesse a vezérlőjeleket! Az árnyékolt kábel árnyékolását az egyik végén, és csak az egyik végén kösse a vezérlés tápjának közös földpontjára.

SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektromechanikus eszköz.

Infrasorompó: az emberi szemnek nem látható irányított fényt kibocsátó egységből (adó) és ezt a fényt érzékelni képes egységből (vevő) álló rendszer, az infrasugarak megsértésére a vevőegység a kimenetén jelzést ad.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó szigetelt átkötés segítségével.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Sorkapocs: olyan kiegészítő eszköz, melynek segítségével a vezetékek oldható kötéssel (csavarkötéssel) toldhatóak. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.