TECNO – FUTURA S

FUTURA-S Vezérlőelektronika 1 motorhoz külső végálláskapcsoló bemenetekkel

(rádióvevővel és dekódolóval - vagy a nélkül)

# Általános jellemzők

- Mikroprocesszoros vezérlés

- Speciális adatvédelemi software az esetleges környezeti hatások miatt megváltozott paraméterek esetére, mely biztosítja a processzor folytonos működését a legszélsőségesebb körülmények között is.

- A relék terheletlen állapotban váltanak, a motorok induktivitásából eredő nagy áramimpulzusok nem égetik le a kapcsolófelületüket

# Csatlakozók (balról számolva)

- (bemenet) 230Vac

- (bemenet) 230Vac

- (kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával)

- (kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával)

- (kimenet) Motor 230Vac (nyitás), a kondenzátor egyik pólusa ide csatlakoztatandó

- (kimenet) Motor 230Vac (közös)

- (kimenet) Motor (zárás) a kondenzátor másik pólusa ide csatlakoztatandó

- (bemenet) A végálláskapcsoló közös pontjai ide csatlakoztatandó.

- (bemenet) Nyitó irányú végálláskapcsoló bontó kontaktusa.

- (bemenet) Záró irányú végálláskapcsoló bontó kontaktusa
Ha valamilyen okból 90 mp alatt a kapu nem érné el valamelyik végállaskapcsolót, az elektronika automatikus leállítja a motort!

- (kimenet) 24V kimenet az infrasorompó vagy külső rádió táplálására.

- (bemenet) Infrasorompó bontó kontaktusa.

- (bemenet) Az infrasorompó reléjének közös pontjai, valamint az infrasorompó és/vagy a külső rádió födje.

- (bemenet) „STOP" bontó kontaktust váró bemente. Impulzusos kulcsos kapcsolóról vagy nyomógombról. Minden esetben leáll a kapu mozgása, amíg nyitva van ez a bemenet!

- (bemenet) „START" záró kontaktust váró bemenete. Impulzusos kulcsos kapcsolóról vagy külső rádió impulzusos kimenetéről. Hatása: nyit - stop - zár - stop - nyit ...

- (bemenet) A „START” és a „STOP” közös pontjai.

- (bemenet) Antenna (16 cm hosszú, pl. 0.75mm2  keresztmetszetű szigetelt tömör réz vezeték)

- (bemenet) Koaxiális (RG58, 50 Ohm) kábel árnyékolása külső hangolt antenna esetén

# DIP kapcsolók és a változtatható kondenzátor

Az első 10 bitet állítsuk be ugyanúgy, ahogy az adóban vannak kódolva. A 11-es és 12-es bitek segítségével választhatjuk ki a használt csatornát (a max. 3 nyomógomb egyike). A DIP kapcsoló sarkánál lévő változtatható kondenzátorral korrigálhatjuk a rádiós egység hatótávolságát.

# Potméterek

PAUSA - Az automatikus zárás előtti szünetet állíthatjuk be 15-80 mp-ig, vagy teljesen jobbra tekerve letilthatjuk az automatikus zárast.

FORZA - A motor indulás utáni leadott teljesítményét szabályozza. (Induláskor maximális teljesítményt kap a motor kb. 2 mp-ig)

# Jumper

Ha kinyitjuk, a nyitás ideje alatt nem fogad el több „START” és RADIO impulzust. Hasznos, ha sokan használják a kaput, az éppen kijövő és érkező autósok nem csukják egymásra a kaput.

# 6 ellenőrző LED

1, 2 - „Fotocella” (infrasorompó) és „Stop”: nyugalmi állapotban világítaniuk kell.

3, 4 - „Apertura Chiusura Finecorsa” (Nyitás Zárás Végálláskapocsolók), ha a kapu elérte az egyik végállást, a hozzá tartozó LED-nek ki kell aludnia. Segít a megfelelő irány kiválasztásában.

5, 6 - „Start” és „Rádió” nyugalmi állapotban nem szabad hogy világítsanak.

# Megjegyzések

- Ha valamelyik bontó kontaktusú bemenet nem kerül felhasználásra, azt rövidre kell zárni a 8., 13. vagy 16-os sorkapocshoz.

- A 230V fázisát és földjét (4A) valamint a logikát (0.3A) védő biztosítékokat csak az eredetivel, azonos értékűvel cseréljük!

SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektromechanikus eszköz.

Infrasorompó: az emberi szemnek nem látható irányított fényt kibocsátó egységből (adó) és ezt a fényt érzékelni képes egységből (vevő) álló rendszer, az infrasugarak megsértésére a vevőegység a kimenetén jelzést ad.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó, szigetelt átkötés segítségével.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Sorkapocs: olyan kiegészítő eszköz, melynek segítségével a vezetékek oldható kötéssel (csavarkötéssel) toldhatóak. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.