A BioEntryTM Smart vagy Pass egység tartalmazza:

- BioEntryTM Smart vagy Pass csatlakoztató kábellel

- Sztereo aljzat a DB-9-es kábelnek

- Imbuszkulcs

- 2 ferrit gyűrű a zavarjelek ellen

- Gyors indítási útmutató

- Felszerelési minta

- CD, ami tartalmazza a BioEntry Admin (BioAdmin) szoftvert, a telepítési útmutatót, a kezelési útmutatót, stb.

További elemek, amelyek szükségesek a beállításhoz

- DC tápellátás 9-24V @ 500mA

- A BioEntry Admin szoftvere Windows 98, ME, 2000 vagy XP alatt fut

- Mifare smart kártya BioEntryTM Smart esetében

- Beléptető kontroller Wiegand bemeneti porttal vagy Adat / Óra bemeneti porttal

A BioEntryTM Smart / Pass beállítása

- Figyelmesen olvassa el a gyors indítást, a telepítési útmutatót és a kezelési utasítást

- Ellenőrizze az összes kábelezést és az eszköz konfigurációját a telepítési útmutató alapján.

Figyelmeztetés: nagyon figyelmes legyen, amikor a vezetékeket azonosítja. A nem megfelelő bekötéssel komoly károkat okozhat a BioEntryTM rendszerben, sőt személyi sérüléshez is vezethet. Figyelmesen olvassa el a „Vezetékek csatlakoztatása” fejezetet a telepítési útmutatóban. A POW+ és a POW_GND vezetékek felcserélése tönkreteszi a készüléket!!!

Figyelmeztetés: a földhurok megakadályozása és a kommunikációs problémák elkerülése végett csak egy ponton csatlakoztassa a kábel árnyékolását a földhöz.

- Mielőtt tápellátást adna a BioEntryTM olvasókra, ellenőrizze, hogy a tápellátás 9-24V @ 500mA között legyen.

- Telepítse a BioEntryTM Admin szoftvert a PC-re vagy Laptopra a BioAdmin.exe futtatásával a CD-ről. A szoftver segítségével tudja kezelni a BioEntry olvasók ujjlenyomat mintáit, pontosan be tudja állítani a fontos paramétereket, beolvasni vagy törölni az ujjlenyomat mintákat, stb.

- Konfigurálja a COM portot, az Admin jelszót és az Oldal kulcsot (Site Key)– csak a BioEntryTM Smart-nál – a BioEntryTM adminisztrációs szoftver preferencia ablakában. Kérjük olvassa el a Használati utasítás preferencia fejezetét.

További információért forduljon a Suprema cég kizárólagos magyarországi forgalmazójához, a MASCO Kft.-hez.

A BioEntryTM csatlakoztatását a biztonsági rendszer többi eleméhez az olvasó hátoldalán lévő kábelek segítségével végezheti el.

| Vezeték színe |  | Jel | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Árnyékolás (borítás nélküli kábel) |  | FÖLD GND | Földelés |
| Kék sárga csíkkal |  |  | Fenntartott |
| Fekete fehér csíkkal |  | IN0 | TTL IN0 |
| Fekete |  | IN1 | TTL IN1 |
| Barna fehér csíkkal |  | OUT0 | TTL OUT0 |
| Barna |  | OUT1 | TTL OUT1 |
| Piros fehér csíkkal |  | IO_GND | GND, I/O jelekhez |
| Piros |  | DCO_STRB | Adat / óra kimenet, fényjelzés |
| Narancs fehér csíkkal |  | WO_GND | Wiegand kimenet, GND |
| Narancs |  | WO_VREF | Wiegand kimenet, VREF |
| Sárga piros csíkkal |  | WO_D0 | Wiegand kimenet, Adat 0 v. Adat/Óra kimenet, Kártya jelen van |
| Sárga |  | WO_D1 | Wiegand kimenet, Adat 1 v. Adat/Óra kimenet, Adat |
| Zöld fehér csíkkal |  | WI_D0 | Wiegand bemenet, Adat 0 |
| Zöld |  | WI_D1 | Wiegand bemenet, Adat 1 |
| Kék fehér csíkkal |  | COM_GND | Közös FÖLD (RS-232C-hez) |
| Kék |  | WI_GND | Wiegand bemenet FÖLD |
| Lila fehér csíkkal |  | RX2 | Adat fogadás, RS-232C szint |
| Lila |  | TX2 | Adat küldés, RS-232C szint |
| Szürke piros csíkkal |  | RX+ | RX+, RS-485 szint |
| Szürke |  | RX- | RX-, RS-485 szint |
| Fehér piros csíkkal |  | TX+ | TX+, RS-485 szint |
| Fehér |  | TX- | TX-, RS-485 szint |
| Zöld sárga csíkkal |  | POW_GND | Táp föld |
| Piros sárga csíkkal |  | POW+ | Tápellátás bemenet |

Táblázat > A biometrikus beléptető vezetékeinek színe

Figyelem: alaposan végezze a vezetékek azonosítását, mert rossz bekötés esetén maradandó kárt okozhat a készülékben, illetve személyi sérülést is okozhat.

A POW+ és a POW_GND vezetékek felcserélése tönkreteszi a készüléket!!!