# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Termék Tartalma	3

Modul Eleje	4

Modul Hátulja	5

Csatlakozók Külső Interfészekhez 1	6

Csatlakozók Külső Interfészekhez 2	7

Telepítési Példa	8

Termék Méret	9

Tápellátás Csatlakoztatás	10

RS-485 Csatlakoztatás	11

Relé Csatlakoztatás – Tápadásra nyíló zár	12

Relé Csatlakoztatás – Tápelvételre nyíló zár	13

RTE (Ajtónyitó) Kapcsoló Csatlakoztatás	14

Tűz Jelző Csatlakoztatás	15

Rendszer Paraméterek	16

# Termék Tartalma

# Modul Eleje

- RLY0 LED – Relé „0” állapota

- RLY1 LED – Relé „1” állapota

- RX LED – RS-485 Rx jel állapota

- TX LED – RS-485 Tx jel állapota

- IN0 LED – Bemenet „0” állapota

- IN1 LED – Bemenet „1” állapota

- IN2 LED – Bemenet „2” állapota

- IN3 LED – Bemenet „3” állapota

- PWR LED – Tápellátás állapota

- RUN LED – Secure I/O modul működés állapota

- RESET GOMB – Secure I/O modul hardware reset

- SYNC GOMB – Szinkronizáció a Secure I/O modul és a hozzá kapcsolt eszközök (BioStation, BioEntry Plus) között biztonsági okokból, titkosítás használatával. Ez a szinkronizáció megakadályozza a Secure I/O modul működését, ha a behatoló a külső eszköz cseréjével próbálna bejutni. A szinkronizáció gombot akkor kell megnyomni, ha az eszköz host-ként van beállítva az RS-485-ös hurokban.

# Modul Hátulja

- ID0 / ID1 – DIP kapcsoló a Secure I/O modul ID beállítására.

Maximum 4 Secure I/O modul lehet egy RS485-ös hurokban, a modul

ID-ja 0, 1, 2, 3 lehet.

- RSV – Tartalék, későbbi használatra

- Secure I/O modul ID beállítás

# Csatlakozók Külső Interfészekhez 1

# Csatlakozók Külső Interfészekhez 2

# Telepítési Példa

# Termék Méret

# Tápellátás Csatlakoztatás

Ajánlott tápellátás:

- 12 V DC ± 10 %, legalább 500 mA.

- IEC/EN 60950-1 szabvány megfelelés.

- Ha más eszközzel közös tápot használ, használjon nagyobb áramerősségű tápegységet.

# RS-485 Csatlakoztatás

- Abban az esetben, ha az RS-485-ös vonal olyan hosszú, hogy hatással van a kommunikáció stabilitására, csatlakoztassa a mellékelt 120 Ohmos ellenállást a Secure I/O modul TRX+ és TRX- csatlakozói közé.

# Relé Csatlakoztatás – Tápadásra nyíló zár

Ha elektromos zárat vagy ellenoldalt használ, csatlakoztassa a mellékelt diódát, a fenti ábrán látható módon. Az anódot (a vonallal jelzett része a diódának) kell csatlakozni a tápellátás „+” pontjához. (Figyeljen az irányra).

# Relé Csatlakoztatás – Tápelvételre nyíló zár

Ha elektromos zárat vagy ellenoldalt használ, csatlakoztassa a mellékelt diódát, a fenti ábrán látható módon. Az anódot (a vonallal jelzett része a diódának) kell csatlakozni a tápellátás „+” pontjához. (Figyeljen az irányra).

# RTE (Ajtónyitó) Kapcsoló Csatlakoztatás

# Tűz Jelző Csatlakoztatás

# Rendszer Paraméterek

- CPU: 8 bit, 16 MHz Microcontroller

- Memória: 32 Kbyte Flash

- Kijelző: 10 db Állapot LED

- IO: 4 x Bemenet, 2 x Kimenet, 1 x RS-485

- Termék méret: 142.5 x 110 x 39 mm (szélesség x magasság x vastagság)

|  | Min. | Tip. | Max. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tápellátás |
| Tápfeszültség (V) | 10.8 | 12 | 13.2 |  |
| Áramfelvétel (mA) | - | 500 | 800 |  |
| Relé |
| Normál kapcsolási kapacitás (N.O) (Rezisztív) | - | 5A 2A 3A |  | 125V AC 250V AC 30V DC |
| Normál kapcsolási kapacitás (N.C) (Rezisztív) | - | 2A 1A 1A |  | 125V AC 250V AC 30V DC |

Az eszköz tulajdonságai és paraméterei a fejlesztések miatt figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatók. A termék fejlesztései miatt lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.