# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

A termék tartalma	3

Csatlakozók a külső interfészekhez	4

Kábel leírások	4

Telepítési példa	5

A készülék méretei	5

Telepítés falra szerelhető tartóval	5

A tápellátás csatlakoztatása	6

USB kábel csatlakoztatása	6

LAN csatlakoztatás	7

Vezeték nélküli LAN csatlakoztatás	7

RS485 hálózati csatlakoztatás	8

USB memória csatlakoztatása	8

Intercom csatlakoztatása	9

Relé csatlakoztatás – Hiba esetén kinyíló zár (tápelvételre nyíló)	9

Relé csatlakoztatás – Hiba esetén is zárva maradó zár (tápfeszültségre nyíló)	9

Relé csatlakoztatás – Automata ajtó	10

TTL bemeneti port csatlakoztatás – RTE kapcsolók	10

TTL kimeneti port csatlakoztatása	10

Wiegand bemenet csatlakoztatása – Külső olvasó	11

Wiegand kimenet csatlakoztatása – Vezérlő panel	11

A ferrit gyűrű felhelyezése 	11

Elektronikus adatok	12

# A termék tartalma

- Alap tartozékok

- Kiegészítő tartozékok

# Csatlakozók a külső interfészekhez

Alul

Az USB memória csatlakozója: A típusú USB

A PC USB-jének csatlakozója: mini USB

Hátul

Ethernet kábel csatlakozó: RJ45

3 pin-es kábel csatlakozó: Ajtó

6 pin-es kábel csatlakozó: bemenet / kimenet v. Wiegand

4 pin-es kábel csatlakozó: RS485

7 pin-es kábel csatlakozó: RS232 vagy BEACon

5 pin-es kábel csatlakozó: Tápellátás és kaputelefon

12V-os tápellátás adapter

# Kábel specifikáció

| Tápellátás és kaputelefon Relé TTL I/O vagy Wiegand RS485 RS232 vagy BEACon |  | PIN PIN LEÍRÁS VEZETÉK 1 TÁP + (12Vdc) PIROS 2 TÁP - FEKETE 3 Kaputelefon HANG NARANCS 4 Kaputelefon ADAT KÉK 5 ÁRNYÉK GND SZÜRKE PIN PIN LEÍRÁS VEZETÉK 1 N.O. FEHÉR 2 KÖZÖS KÉK 3 N.C NARANCS PIN PIN LEÍRÁS VEZETÉK 1 TTL v. Wiegand IN0 KÉK 2 TTL v. Wiegand IN1 SÁRGA 3 TTL, Wiegand OUT0 ZOLD 4 TTL, Wiegand OUT1 FEHÉR 5 GND FEKETE 6 ÁRNYÉK GND SZÜRKE PIN PIN LEÍRÁS VEZETÉK 1 TRX - SÁRGA 2 TRX + KÉK 3 GND FEKETE 4 ÁRNYÉK GND SZÜRKE PIN PIN LEÍRÁS VEZETÉK 1 GND FEKETE 2 RS-232 TX KÉK 3 RS-232 RX SÁRGA 4 TTL OUT1 FEHÉR 7 ÁRNYÉK GND SZÜRKE |
| --- | --- | --- |

# Telepítési példa

# A készülék méretei

(Mértékegység: mm)

# Telepítés falra szerelhető tartóval

| Rögzítse a falra szerelhető tartót a falon a csavarok segítségével Csavarok a falra szereléshez | Akassza fel a falon lévő tartóra a BioStation egységet |
| --- | --- |
|  | Rögzítse a BioStation készüléket és a fali tartót a csillag csavar segítségével |

# A tápellátás csatlakoztatása

- 1-es módszer

- 2-es módszer

- Ajánlott tápellátás

      - 12V ± 10%, legalább 1500 mA a BioStation egyedüli telepítéséhez

      - Ha több BioSation készüléket szeretne használni ugyanarról a tápról, használjon nagyobb áramerősségű tápegységet!

# USB kábel csatlakoztatása

# LAN csatlakoztatás

# Vezeték nélküli LAN csatlakoztatás

- A vezeték nélküli LAN csatlakoztatás kivitelezése számos külső körülménytől és az AP (Belépési pont) típusától függ

- A BioStation-el kompatibilis, tesztelt belépési pontok (Acces Point) listája a következő:

      - Buffalo WHR-HP-G54

      - Cisco –Linksys WRTH54GS

      - 3COM OfficeConnect 3CRWE554G7T2

- Ha a fentiektől eltérő típusú vezeték nélküli LAN kommunikációt használ, előfordulhatnak kommunikációs problémák.

# RS485 hálózati csatlakoztatás

Fontos megjegyzések

- Csak a busz két végén lévő készülékeket lehet lezárni.

- Állítsa be a kommunikációs sebességet a kívánt értékre. A jelminőség függ a kábelezéstől, előfordulhat, hogy csökkenteni kell az átviteli sebességet a megfelelő kommunikációhoz.

- A GND jelet csak akkor hagyja ki, ha a GND potenciál különbség kevesebb, mint ±5V.

# USB memória csatlakoztatása

  - Hardver kompatibilitási okok miatt előfordulhat, hogy néhány USB memória nem működik megfelelően.

  - A következő USB memória típusok lettek tesztelve a BioStation-hoz:

    - SanDisk cruzer micro 512MB

    - Transcend JF110 512MB

    - Transcend JF150 512MB

    - LG XTICK 512MB

    - Samsung PLEOMAX SPUB-S50 1GB

    - Sony Microvault USM512J

    - Imation iFLASH Slim 512MB

    - Imation Swivel Pro 512MB

    - PQI Intelligent Stick 1GB

# Intercom csatlakoztatása

Ha külön tápot használ a telefonnak és a BioStationnek, akkor is közösítse a GND vezetéket!

# Relé csatlakoztatás – Hiba esetén kinyíló zár (tápelvételre nyíló)

# Relé csatlakoztatás – Hiba esetén is zárva maradó zár (tápfeszültségre nyíló)

# Relé csatlakoztatás – Automata ajtó

# TTL bemeneti port csatlakoztatás – RTE kapcsolók

# TTL kimeneti port csatlakoztatása

# Wiegand bemenet csatlakoztatása – Külső olvasó

# Wiegand kimenet csatlakoztatása – Vezérlő panel

# A ferrit gyűrű felhelyezése

A következő kábeleket kell kétszer körültekerni a magon:

1. RS232-es kábel

2. RS485-ös kábel

3. Intercom / tápellátás kábel

4. TTL / Wiegand IO kábel

# Elektronikus adatok

|  | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tápellátás |
| Tápfeszültség (V) | 10.8 | 12 | 13.2 |  |
| Áramfelvétel (mA) | - | 500 | 800 |  |
| TTL / Wiegand bemenet |
| VIH (V) | 2 | - | - |  |
| VIL (V) | - | - | 0.8 |  |
| Megszakító ellenállás (Ω) |  | 10k |  |  |
| TTL / Wiegand kimenet |
| VOH (V) | 4 | - | - | @ IOH = -5mA |
| VOL (V) | - | - | 1 | @ IOL = 5mA |
| Kimeneti ellenállás (Ω) | - | 100 | - |  |
| Relé |
| Kapcsolási kapacitás (A) | - | - | 1 0.3 | 30V DC 125V AC |
| Kapcsolási áram (resistive) | - | - | 30W 37.5VA | DC AC |
| Kapcsolási tápfeszültség (V) | - | - | 110 125 | DC AC |