T011Sod VEZÉRLŐEGYSÉG

Telepítési és programozási kézikönyv  ts 2110

| ÁRAMKÖRILAP ALKATRÉSZEI | VISSZAÁLLÓ BIZTOSÍTÉK |
| --- | --- |
| A | A nyomógomb |  | Egy rövidzár után Kapcsolja ki a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét Szüntesse meg a rövidzárat majd várjon legalább 60 mp-et és kapcsolja vissza a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét |
| B | B nyomógomb |  |  |
| C | C nyomógomb |  |  |
| D | D nyomógomb |  |  |
| F1 | 250 VAC 5A biztosíték |  |  |
| F4 | 24 V 1.6 A visszaálló biztosíték |  |  |
| F5 | 24 V 0.6 A visszaálló biztosíték |  |  |
| ABC | Védőföld csatlakozók |  |  |
| V1 | Túlfesz. védelem |  |  |
| V2 | Túlfesz. védelem |  |  |
| 1~20 | Csatlakozó sorkapcsok |  |  |

| BEMENETEI CSATLAKOZÁSOK |
| --- |
| FOTOCELLA | 24 VDC | TÍPUS | CSATL. | PARAMÉTEREK ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA |
|  | + | - |  |  |  |
| KÜLSÖ FOTOCELLA ADÓ | 9 | 10 | NC. | X | X |  |
| KÜLSŐ FOTOCELLA VEVŐ | 8 | 10 |  | 3 | 8 |  |
| BELSŐ FOTOCELLA ADÓ | 9 | 10 | NC. | X | X |  |
| BELSŐ FOTOCELLA VEVŐ | 8 | 10 |  | 4 | 8 |  |

| TOVÁBBI BEMENTEK | TÍPUS | CSATL. | PARAMÉTEREK ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA |
| --- | --- | --- | --- |
| START | NO. | 1 | 8 |  |
| GYALOGOS START | NO. | 7 | 8 |  |
| STOP | NC. | 2 | 8 |  |
| ZÁRÁSAI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ | NC. | 5 | 8 |  |
| NYITÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ | NC. | 6 | 8 |  |
| 230 VAC HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG CSATLAKOZTATÁSA | 19 | 20 |

| KIMENETI CSATLAKOZÁSOK |
| --- |
| MOTOROK | NYITÁS CSATL. | KÖZÖS CSATL. | ZÁRÁS CSATL. |
| MOTOR | 13 | 14 | 15 |
| 24VAC 20W VILLOGÓLÁMPA | 24VDC 150mA |
| 11 | 12 | 8 (+) | 10 (-) |

12V ELEKTROMOS ZÁR

Ha van felszerelve elektromos-zár modul, akkor paramétert állítsa -re.

FUNKCIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA

| MOTOR BEÁLLÍTÁSOK |
| --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | 14 mp | 00 mp | 99 mp | MOTOR MŰKÖDÉSI IDEJE |
|  | 7 mp | 00 mp | 99 mp | MOTOR LASSÍTÁSI IDEJE |
|  | 0,8 mp | 0,1 mp | 1,5 mp | MOTOR INDÍTÁSI IDEJE |
|  | - | - | - | Nincs használva |
|  | 6 | 1 | 10 | MOTOR EREJÉNEK ÁLLÍTÁSA Beállítása előtt az akadály küszöb szintjét kell szabályozni. |
|  | 8 | 1 | 10 | MOTOR EREJE LASSÍTÁSKOR Beállítása előtt akadályérzékelés küszöbszintjét kell szabályozni. |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. Nyitás során ideje alatt a motor igénybevételét mutatja. |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. Nyitás során ideje alatt a motor igénybevételét mutatja. |

| PROGRAMOZÁSI ELJÁRÁS |
| --- |
| KIJELZÉS | LEÍRÁS |
|  |  | AUTOMATIKUS PROGRAMOZÁS Automatikusan beállítja a munkaidő paraméterek , -t. |
|  |  | NEM HASZNÁLT |
|  |  | FÉLAUTOMATA PROGRAMOZÁS Beállítja a munkaidő paraméterek , és az automatikus zárási időt . |
| ÁLLÍTSA VISSZA A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKAT |
| KIJELZÉS | GOMB | LEÍRÁS |
|  | BEÁLLÍTÁS | A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ TARTSA LENYOMVA A GOMBOT A MEGJELENÉSÉIG. |

| ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK |
| --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | 10 mp | 0 mp | 99 mp | AUTOMATIKUS BEZÁRÁSI IDŐ A kapu nyitva marad F0 másodperc végéig. Az automata zárás letiltásához tartsa lenyomva a gombot az megjelenéséig. |
|  | 7 mp | 0 mp | mp | GYALOG NYITÁSI IDŐ A motor gyalogos munkaciklus alatti munkaideje |
|  | 0 mp | 0 mp | 0,5 mp | ZÁRÁSI LÖKÉS Amikor a kapu zárása és a lassulás befejezése után egy impulzus kerül a motorra, hogy megkönnyítése az elektromos zár reteszelését. Elektromos-zár alkalmazása esetén hasznos. |
|  | 1 mp | 0 mp | 4 mp | ELŐVILLOGÁS IDŐ |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | VISSZALÖKÉS FUNKCIÓ NYITÁSKOR ELEKTROMOS-ZÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN HASZNOS. Nyitás előtt a motor zár 0,5 másodpercre, hogy megkönnyítsék az elektromos zár felszabadulását. |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE FUNKCIÓ |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | TÁRSASHÁZ FUNKCIÓ A nyitási fázis kezdetén a parancsoknak nincs hatása. |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | GYORSBEZÁRÁS FUNKCIÓ |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | FOTOCELLA LOGIKA: ( Toló kapu logika ( Szárnyas kapu logika |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | ELEKTROMOS-ZÁR |
|  | 0 perc | 8 perc | 0 perc | TÉLI HIDEG HASZNOS FUNKCIÓ felmelegíti a motort. |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | Kezelő jelen funkció akkor hasznos amikor nyissa vagy zárja be a kaput, miközben a biztonsági berendezés nem üzemel. |
| TESZT |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | INFRASOROMPÓ TESZT |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | MOTOR TERMIKUSVÉDELEM TESZT |

| RÁDIÓ FUNKCIÓK |
| --- |
| KIJELZÉS | GOMB | LEÍRÁS |
|  |  | TÖRLÉS | EGY RÁDIÓKÓD TÖRLÉSE: Tartsa lenyomva a gombot a kiválasztott kód esetén a kijelző kikapcsolásáig . |
|  |  | MENTÉS | RÁDIÓKÓD ELMENTÉSE: Tartsa lenyomva a távvezérlő nyomógombját amikor a kijelzőn a jelenik meg nyomja meg a vezérlőpanelon található nyomógombot. ( START ( STOP ( GYALOGOS START ( GYORSZÁRÁS START |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | TÖRLÉS | ÖSSZES KÓD TÖRLLÉSE: Tartsa lenyomva a vezérlőpanel gombját, amíg a kijelzőn látható villogása abbamarad. |

| CSATLAKOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK |
| --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | GOMB | GOMB | LEÍRÁS |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS START BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Indítás N.O. = Megnyitás csak N.O. = Bezárás csak N.O. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS STOP BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Stop N.C. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS KÜSŐ FOTOCELLA BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Külső fénysorompó N.C. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS BELSŐ FOTOCELLA BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Belső fotocella N.C. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS ZÁRÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Zárás végállás kapcsoló N.C. = Zárás végállás kapcsoló N.O. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS NYITÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Nyitva végállás kapcsoló N.C. = Nyitva végállás kapcsoló N.O. |
|  |  | ↓ | ↑ | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS GYALOGOS-START BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. = Tiltva = Gyalogos N.O. = Megnyitás csak N.O. = Bezárás csak N.O. |

| NYOMÓGOMBOK |
| --- |
|  | MENÜBEN TÖRTÉNŐ MOZGÁS ELŐRE. |
|  | MENÜBEN TÖRTÉNŐ MOZGÁS VISSZAFELÉ. |
|  | ÉRTÉK NÖVELÉSE VAGY ÁTÁLLÍTÁS -RE. JELENTI A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSÁT VAGY ENGEDÉLYEZÉSÉT. |
|  | ÉRTÉK CSÖKKENTÉSE VAGY ÁTÁLLÍTÁS -RA. JELENTI A FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSÁT VAGY LETILTÁSÁT. |

| KIJELZÉSEK |
| --- |
|  | STOP |
|  | KÜLSŐ + BELSŐ FOTOCELLA |
|  | KÜLSŐ FOTOCELLA |
|  | BELSŐ FOTOCELLA |
|  | START |
|  | GYALOGOS START |
|  | Nyitott N.O. |
|  | Zárt N.O. |
|  | NYITÁSI ÉS ZÁRÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ |
|  | NYITÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ N.C. |
|  | NYITÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ N.O. |
|  | ZÁRÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ N.C. |
|  | ZÁRÁSI VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ N.O. |
|  | TÁVVEZÉRLŐ JELÉNEK VÉTELE |
|  | FOTOCELLA-TESZT HIBA |
|  | MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS NORMÁL MUNKA IDŐ ALATT |
|  | MOTOR AKADÁLYÉRZÉKELÉS LASSÍTÁS ALATT |
|  | MOTOR TERMIKUSVÉDELEM |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | RÁDIÓMEMÓRIA MEGTELT |

TIPIKUS TELEPÍTÉS

RÁDIÓMODUL TELEPÍTÉSE

rádió antennaház belső felépítése

BE-/KI MENETI CSATLAKOZÁSOK

| 230 VAC HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG | TILTÁS , START , NYITÁS , BEZÁR . | TILTÁS , START . |
| --- | --- | --- |
| TILTÁS , ZÁRÁS VÉGÁLLÁS N.C. ZÁRÁS VÉGÁLLÁS N.A. | TILTÁS , Nyitó végállás kapcsoló N.C. Nyitó végállás kapcsoló N.A. | TILTÁS, GYALOGOS NYITÁS , BEZÁR . |
| A konfigurációk nem használhatók egyszerre! | A konfigurációk nem használhatók egyszerre! |  |
| FOTOCELLA ADÓ | TILTÁS, KÜLSŐ FOTOCELLÁK N.C. | TILTÁS, KÜLSŐ FOTOCELLÁK N.C. BELSŐ FOTOCELLÁK N.C. |

| .. MOTOR | VILLOGÓ LÁMPA | Engedélyezéshez = 12V-os ELEKTROMOS ZÁR |
| --- | --- | --- |
|  | 24VAC 20 WATT |  |

GYORS PROGRAMOZÓI ÚTMUTATÓ

| A vezérlő egység telepítését csak szakképzett személy végezheti. A vezérlő egység, telepítése előtt figyelmesen olvassa el a telepítési és a programozási kézikönyvet. |  |  |
| --- | --- | --- |
| „A” gomb | „B” gomb | „C” gomb | „D” gomb |
|  | ELŐRE lapozunk a menüben |  | HÁTRA lapozunk a menüben |  | SI = MENTÉS engedélyezve |  | Nem használható a gyors programozás |
| Gyors programozási eljárás kijelzéseinek jelentései | Készenléti állapot |
| távirányító adásban | start/rádió paraméter | stop/rádió paraméter | gyalogos / rádió paraméter |
| vezérlőegység kész fogadni a rádiós kódot | vezérlőegység készen áll a rádiós kód fogadására | start / mozgás jelátvitel | stop / mozgás jelátvitel |
| gyalogos / mozgás jelátvitel | automatikus programozási eljárás | félautomata programozás | vezérlőegység programozásra kész |
| Rádióparaméterek PROGRAMOZÁSA | memorizálja a START parancsot |  |
| Az gombokkal lapozzunk a menüben, amíg láthatóvá válik → 1 másodperc múlva a kijelzőn jelenik meg. |
| tartsa lenyomva az gombot a távirányítón, erre a kijelzőn megjelenik→ és ezután nyomja meg a gombot a mentéshez. |
| A kód mentése után, a kijelző mutatta az a memória állapotát. Amikor a mentett gombot megnyomjuk, a kijelző jelzi ismét a memória állapotát | például |
| Rádióparaméterek PROGRAMOZÁSA | memorizálja a STOP parancsot |  |
| Az gombokkal lapozzunk a menüben, amíg láthatóvá válik → 1 másodperc múlva a kijelzőn jelenik meg. |
| tartsa lenyomva az gombot a távirányítón, erre a kijelzőn megjelenik→ és ezután nyomja meg a gombot a mentéshez. |
| A kód mentése után, a kijelző mutatta az a memória állapotát. Amikor a mentett gombot megnyomjuk, a kijelző jelzi ismét a memória állapotát | például |
| Rádióparaméterek PROGRAMOZÁSA | memorizálja a GYALOGOS parancsot |  |
| Az gombokkal lapozzunk a menüben, amíg láthatóvá válik → 1 másodperc múlva a kijelzőn jelenik meg. |
| tartsa lenyomva az gombot a távirányítón, erre a kijelzőn megjelenik→ és ezután nyomja meg a gombot a mentéshez. |
| A kód mentése után, a kijelző mutatta az a memória állapotát. Amikor a mentett gombot megnyomjuk, a kijelző jelzi ismét a memória állapotát | például |
| Mozgatás paramétereinek PROGRAMOZÁSA | automatikus eljárás |  |
| Automatikusan beállítja a kapu mozgásának idejét. A lassulás és szünet 10 másodperc idejét állítja. |
| Az gombokkal lapozzunk a menüben, amíg láthatóvá válik → 1 másodperc múlva a kijelzőn jelenik meg. |
| nyomja meg az gombot, hogy elindítsa az automatikus programozást → A kapu megcsinál egy teljes nyitási és zárási ciklust |
| FIGYELEM: ne szakítsa meg az a kapu mozgását programozási fázisban. Ha a vezérlő nem ismeri fel a stop korlátozást, akkor nyomja meg a stop parancsot! |
| Mozgatás paramétereinek PROGRAMOZÁSA | fél-automatikus eljárás |  |
| Programozza a kapu mozgásának- és a lassulásának idejét, beleértve a 2 közötti szünet idejét is. |
| Az gombokkal lapozzunk a menüben, amíg láthatóvá válik → 1 másodperc múlva a kijelzőn jelenik meg. |
| nyomja meg az gombot, hogy elindítsa az fél-automatikus programozást → az gomb ismételt megnyomásával végződik a fázis, és elindul a következő lépés |
| FIGYELEM: ne szakítsa meg az a kapu mozgása közben a programozási fázisban |
| → Motor működési idejének megnézése | → Motor lassítási idejének megnézése | → Kapu nyitva tartás idejének megnézése. A kijelzőn másodperc számláló jelenik meg. |

Rádióparaméterek törléséhez vagy egyéb funkciók, részletek és adatok a mellékelt szerelési és programozási utasításban találhatók.

A  eljárás nem mindig lehet elvégezni. Ez attól függ, hogy milyen

típusú motort használunk.

Ha az automatikus eljárás nem volt sikeres, vagy a nyitó / záró ciklus megszakadt, akkor hajtsa végre a félautomata eljárást.

SZÓJEGYZÉK

| Készenlét | A kapu teljesen zárt állapotban van és a külső és belső fotocellák, valamint a nyitási végállás kapcsoló nincs aktivált állapotban. A vezérlőpanel készen áll egy működési ciklus megkezdésére. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| --- | --- |
| Nyitás | A kapu nyitási mozgást végez és a villogólámpa gyorsan villog. |
| Szünet | A nyitás befejezésekor a motor megáll és a villogólámpa folyamatos fénnyel világít. A szünetidő () letelte után a kapu zárni kezd. |
| Zárás | A kapu, zárási mozgást végez és a villogólámpa lassan villog. |
| STOP nyitás közben | A kapu megállításra került nyitás közben. Egy új START parancs zárási fázist indít el. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| STOP zárás közben | A kapu megállításra került zárás közben. Egy új START parancs nyitási fázist indít el. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| Bemenetek típusai | A bemenet lehet külső bemenet vagy távvezérlő. A külső bemenet az összes olyan eszköz, amelyik a vezérlőpanel csatlakozóira vezetékek segítségével csatlakoztatható. A csatlakozó minden egyes csatlakozási pontjához meghatározott funkció tartozik. A biztonsági funkciók alaphelyzetben zárt kontaktusokkal működnek. A többi funkció alaphelyzetben nyitott kontaktusokkal működik. A biztonsági funkciók a következők: STOP, belső és külső fotocellák, zárási és nyitási végállás kapcsolók. A többi pedig a: START (vagy gyors visszazárás START) és gyalogos START. A csatlakozók működése a paraméterek programozásával engedélyezhetőek vagy tilthatóak le. A távvezérlő bemenetek összes funkciója a távvezérlőhöz kapcsolódik. Ezek a funkciók a következők; START, STOP, gyalogos START és gyors visszazárás START. A vezérlőpanel nem tesz különbséget a bemenetek típusai között, csak a funkcióik között. |
| Aktivált bemenet | Egy bemenet akkor kerül aktivált állapotba, amikor az állapota a normál állapotához képest megváltozik. Például a fotocella mindaddig aktivált, amíg az adó és a vevő közötti fénysugár meg van szakítva, míg egy általános nyomógomb, kapcsoló vagy távvezérlő mindaddig aktivált, amíg nyomógombja le van nyomva. Az összes ilyen változás vezérlőpanel általi érzékelését a kijelzőn megjelenő felirat jelzi. Amennyiben a vezérlőpanel több bemenete is aktivált állapotban van egyidejűleg, akkor a vezérlőpanel csak a legfontosabbat fogja jelezni. A bemenetek jelzéseinek sorrendje a legkritikusabbtól a legkevésbé fontosig: STOP KÜLSŐ FOTOCELLA BELSŐ FOTOCELLA START / GYORS VISSZAZÁRÁS START GYALOGOS START ZÁRÁSI VÉGÁLLÁS KAPCS. NYITÁSI VÉGÁLLÁS KAPCS. |
| START parancs | A START parancsok a következők: START, gyalogos START és gyors visszazárás START, melyek képesek egy működési ciklus elindítására. A START parancsok funkciója az és paraméterek programozásától függ. További információkért nézze meg az és paraméterek leírását. A gyors visszazárás parancs működéséhez nézze meg az paraméter leírását. A START parancs működéséhez nézze meg a normál működési ciklus leírását. A GYALOGOS START parancs működéséhez nézze meg a gyalogos működési ciklus leírását. |
| Biztonsági parancsok | A biztonsági parancsok a következők: STOP, belső és külső fotocella. A STOP parancs minden esetben megállítja a kapu működését. Ezzel szemben a fotocellák működése az paramétertől függ. Részletekért nézze meg a paraméter leírását. |
| Normál működési ciklus | A vezérlőpanel készenléti állapotában érkező START parancsa indít el egy ciklust. A MOTOR összesen + mp. ideig működik a nyitás és a zárás során. A normál működési ciklus ideje alatt kiadott gyalogos START parancs normál START parancsként kerül értelmezésre. Az üzemi ciklus befejeződik, amint a vezérlőkártya visszatér készenléti állapotba. Ez a funkcionalitás a paraméterek programozásával befolyásolható. |
| Gyalogos működési ciklus | A vezérlőpanel készenléti állapotában érkező GYALOGOS START parancs indítja el. A MOTOR összesen mp. ideig működik a nyitás és a zárás során. A lassítás nyitási fázis során kimarad, míg zárási fázis során végrehajtásra kerül. Gyalogos működési ciklus esetén a lassítási időt a vezérlőpanel automatikusan kezeli. A gyalogos működési ciklus ideje alatt kiadott normál START parancs gyalogos START parancsként kerül értelmezésre. Az üzemi ciklus befejeződik, amint a vezérlőkártya visszatér készenléti állapotba. |

A MOTOR BEÁLLÍTÁSOK

| Normál működési idő | A nyitási és zárási ciklus két szakasz áll: A nyitó szakasz és a lassuló szakaszban . → Program időtartama alatt a szokásos fázis, ez idő alatt a motor ereje -ben beállított érték. → Program időtartama alatt a lassulás fázis, ez idő alatt az erőt -ban beállított érték. A lassulás fázis után lehet elvégezni a normál szakaszban. |
| --- | --- |
| Lassítási idő |  |
| Indítási idő | A motor indítási ideje. Ez idő alatt a motorerő folyamatosan növekszik, amíg el nem éri a maximális teljesítmény és az akadály érzékelő le nem tilt. A motor minden egyes indítása esetében az első, az paraméterben beállított mp. az indítási idő. |
| Normál erő | MOTOR normál működési ideje, . Ha növekszik, az érzékelő érzékenysége csökken. Ha csökken, az érzékelő érzékenysége megnő. Célszerű először kiválasztani a szükséges motorerőt, majd kalibrálja küszöböt. |
| Lassítási erő | A MOTOR erejének a lassítási ideje, . Ha nő, az érzékelő érzékenysége csökken. Ha csökken, a érzékelő érzékenysége megnő. Célszerű kiválasztani a szükséges motorerőt, majd kalibrálja a küszöböt . |
| Akadályérzékelés küszöbszintje normál működés során | Ez a paraméter hatással lesz az általános munkaidő alatt. Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. A vezérlőpanel az ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI MÓD fejezetben ismertetettek szerint fog erre reagálni (lásd 14. oldal). A normál működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője a MOTOR igénybevételét mutatja. Ez az értékellenőrzéseként használható. → 00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A normál működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |
| Akadályérzékelés küszöbszintje lassítás során | Ez a paraméter a lassítási működési idő, . Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. A vezérlőpanel az ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI MÓD fejezetben ismertetettek szerint fog erre reagálni (lásd 14. oldal). A lassítási működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője a MOTOR igénybevételét mutatja. Ez az érték ellenőrzéséként használható. → 00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A lassítási működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |

ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI MÓD

Az érzékelő két működési móddal rendelkezik, melyek az akadályérzékelés és végállás kapcsoló. Akadályérzékelés Végállás kapcsoló Ebben a módban a motor megváltoztatja a működési irányát. Amennyiben az zárás volt, akkor teljesen kinyit. Ha nyitás volt, akkor 2 mp-et visszazár. Ezen idő után a motor megáll. A következő START parancs újraindítja a zárást. Ez a funkció működési ciklusonként egy alkalommal aktív. Azonos működési ciklus alkalmával további esetekben, mint végállás kapcsoló működik. Ebben a működési módban a motor befejezi működési ciklusát: nyitás esetén szünet következik, míg zárás esetén készenléti állapot. A működési mód a munkafázistól és az paraméterek programozásától függ. Amennyiben = , akkor az érzékelő a normál működési idő alatt le van tiltva. Ez azt jelenti, hogy a normál működési idő , alatt egyik működési módban sem működik. Ha = és = , akkor az érzékelő működése a lassítási idő alatt van letiltva. Ez azt jelenti, hogy a lassítási működési idő , alatt egyik működési módban sem működik. Ha a végálláskapcsoló bemenetek engedélyezve vannak ( és ), akkor az érzékelő akadályérzékelés módban működik. Ha nincs a nyitási végálláskapcsoló bemenet engedélyezve , akkor nyitás közben normál működési idő alatt az érzékelő akadályérzékelési módban működik és a lassítás ideje alatt, pedig végálláskapcsoló módban. Ha nincs a nyitási végálláskapcsoló bemenet engedélyezve és a lassítás le van tiltva , akkor az érzékelő nyitási idő alatt végálláskapcsoló módban működik. Ha nincs a zárási végálláskapcsoló bemenet engedélyezve , akkor zárás közben normál működési idő alatt az érzékelő akadályérzékelési módban működik és a lassítás ideje alatt, pedig végálláskapcsoló módban. Ha nincs a zárási végálláskapcsoló bemenet engedélyezve és a lassítás le van tiltva , akkor az érzékelő zárási idő alatt végálláskapcsoló módban működik. Amennyiben egyik végálláskapcsoló bemenet sincs engedélyezve és , akkor az érzékelő végálláskapcsoló módban működik. Amennyiben egyik végálláskapcsoló bemenet sincs engedélyezve és és a lassítás le van tiltva , akkor az érzékelő végálláskapcsoló módban működik. Működési fázis Működési mód Akadályérzékelés Végállás kapcsoló Letiltva Nyitás vagy és és Nyitási lassítás vagy Zárás vagy és és Zárási lassítás vagy

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

| Automata zárási idő / Szünetidő | Miután a kapu kinyílt, -ban beállított ideig várakozik a zárás megkezdése előtt. Az automatikus zárás letiltásához állítsa -t -re. -re állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Amennyiben , akkor a kapunyitás után megáll és nyitva is marad. |
| --- | --- |
| Gyalogos működési idő | Motor gyalogos ciklus alatti működési ideje. Nyitási fázis esetén a lassítás kimarad, záráskor végrehajtásra kerül. Gyalogos működési ciklus ideje alatt a lassítást a vezérlőpanel automatikusan kezeli. → 0,0~ mp-ig |
| Zárási lökés | Amikor a kapu bezárt és a lassítás befejeződött, akkor a MOTOR egy erőteljes lökést hajt végre. Ez a pulzus hosszúságú és ezen időre az akadályérzékelés is letiltásra kerül. A pulzus után a zárási folyamat befejezésre kerül. Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha van elektromos zár felszerelve és MOTOR A lassításkori ereje nem elég a kapu teljes bezáráshoz. |
| Elővillogás idő | A motorok elindítása előtt az -ban beállított idővel a villogólámpa el kezd villogni. Ezen idő letelte után a villogólámpa folytatja a villogást és a motor elindul. → 0,0~4,0 mp-ig |
| Visszarúgás funkció nyitáskor | → engedélyezve ; → letiltva A MOTOR normál nyitás előtt 0,5 mp-ig zár. Ezen idő alatt a motor maximális teljesítménnyel működik és az akadályérzékelés letiltásra kerül. A funkció hasznos, ha van felszerelve elektromos-zár és a nyitás nehézkes. |
| START parancs funkciója | NORMÁL BEÁLLÍTÁS: és Nyitás alatt: START parancs megállítja a kapu nyitását. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárást és az nyitni kezd. | TÁRSASHÁZ MÓD: Nyitás alatt: START parancsnak nincsen semmilyen hatása. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárást és az nyitni kezd. | LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE BEÁLLÍTÁS: és Nyitás alatt: START parancs megállítja a kapu nyitását. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárását. |
| Gyors visszazárás funkció | ( engedélyezve, Minden start parancs végrehajtja a gyors visszazárási funkciót. ( letiltva, Csak távirányítókat programozható hajtsa végre az gyors lezárás funkciót. A START bemenet gyors visszazárás start bemenetként fog működni. Funkciója megegyezik a START parancséval, de egy speciális funkcióval rendelkezik; az első nyitás során, ha a külső fotocella aktiválásra kerültek a kapu 5 mp. elteltével zárni kezd. Biztonsági okokból ajánlott a funkciót csak akkor engedélyezni, ha a TIPIKUS TELEPÍTÉS ábrának megfelelően két pár fotocella van felszerelve (lásd 8. oldal). |
| Fotocella logika | ( normál mód Nyitás alatt: A belső fotocella aktiválásakor a vezérlőpanel megállítja a nyitást és 3 mp-ig zárni kezd. Miután megállt a vezérlőpanel nyitási várakozási állapotba kerül. A külső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. A külső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. Zárás alatt: Ha a külső fotocella aktiválásra kerül a vezérlőpanel megállítja a zárást és elkezd nyitni. A belső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. | ( fordított mód Nyitás alatt: Ha belső fotocella aktiválódik, akkor a vezérlőpanel megállítja a nyitást. A belső fotocella visszaállásakor a vezérlőpanel folytatja a nyitást. A fotocella visszaállásakor a nyitás folytatódik. A külső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. Zárás alatt: Ha a külső fotocella aktiválódik, akkor a vezérlőpanel megállítja a zárást és nyitni kezd. Ha a belső fotocella kerül aktiválásra, akkor megállítja a zárást és várakozni fog nyitásra. A nyitás csak a fotocella visszaállásakor kezdődik el. |
| Elektromos-zár | ( engedélyezve Elektromos-zár modul használatának engedélyezése. A modult a bővítő csatlakozóba kell szerelni. | ( letiltva Elektromos-zár modul használatának letiltása. A modul nincs a bővítő csatlakozóba szerelve. |
| Hideg tél funkció | beállítható 0-8 perc között. Például ha =3, amely azt jelenti, hogy a motor feszültség alatt marad, 3 percig és ez által melegedni fog a motor. Ez a funkció hasznos lehet a nagyon hideg országokban. |
| Halott v. kezelő jelen van funkció | Akkor hasznos, amikor nyissa vagy zárja be a kaput, miközben a biztonsági berendezés nem üzemel. ( engedélyezve; ( tiltva Ez a funkció bekapcsolható, hogy nyissa / zárja a kaput biztonsági eszközök meghibásodása esetén (fotocellák, vagy stop). Ehhez a funkcióhoz a telepíteni kell egy indítási eszközt (nyomógomb N.O. kontakt). A beállítást az v. -ben lehet elvégezni. Funkciók: indít, nyitott, zár. Ha ez a funkció be van kapcsolva, és a biztonsági berendezés (stop, belső vagy külső fénysorompó) aktív volt több mint 5 másodpercet, akkor a kapu nyitható / zárható a következő négy egyszerű lépésben: 1. Kapcsolja be az indító nyomógomb 2. Kapcsolja ki az indító nyomógomb. A villogó lámpa bekapcsol. 3. Kapcsolja be az indítás készülék, 2,5 mp-re a lámpa villogásától. A kijelzőn indul a visszaszámlálás (2,5 másodpercről 0-ra). 4. A kapu mozog a kiválasztott irányba (nyitás / zárás), amíg a start/indító nyomógomb be van kapcsolva. Megállítani a kaput az indító nyomógombbal lehet. BIZTONSÁGI okok miatt, erősen ajánlott kulcsos kapcsolót használni ennél a funkciónál! |

| TESZT |
| --- |
| Infrasorompó tesz | ( engedélyezve ( letiltva A kapu minden egyes elindításakor a vezérlőpanel leellenőrzi a fotocellák működését. Amennyiben nem érzékel hibát elindítja a motorokat. Megfordítva, amennyiben a vezérlőpanel kijelzője -t mutat, akkor a motorok nem indíthatóak el. |
| Motorok tesztje | ( engedélyezve ( letiltva A kapu minden egyes elindításakor a vezérlőpanel leellenőrzi a motort. Amennyiben hibát érzékel a motor nem indítható el és a vezérlőpanel kijelzőjén látható. A azt jelenti, hogy a MOTOR termikus védelmi állapotban van. Ez a teszt abban az esetben is sikertelen lehet, ha a motorok csatlakoztatása hibás. |
| ÁLLÍTSA VISSZA A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKAT |
| Gyári/Alapértékek visszaállítása | A gyári beállítások visszaállítása céljából az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperccel később fog megjelenni. A végrehajtáshoz tartsa lenyomva a gombot mindaddig, amíg a meg nem látható a kijelzőn. Ekkor a vezérlőpanel visszaállításra került a gyári alapértékekre és működésre kész állapotba állt. Ez a funkció nincs hatással a rádióprogramozásra. |

RÁDIÓFUNKCIÓK

| Egyedi törlés | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy párt másodperc múlva a vezérlőpanel elkezdi megkeresni az elmentett kódokat. Minden egyes megjelenített kód egy előzőleg elmentett azonosító. A kijelzett kód törléséhez tartsa lenyomva a gombot a kijelző kikapcsolásáig. |
| --- | --- |
| Távvezérlő elmentése START funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperc elteltével a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése STOP funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése gyalogos START funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése gyors visszazárás indítás funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Teljes törlés | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperc elteltével a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. Az összes elmentett kód törléséhez tartsa lenyomva a vezérlőpanel gombját amíg a kijelzőn látható abbahagyja a villogást. |

CSATLAKOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK / BEMENETEK

| START | ( letiltva; = vagy vagy ( engedélyezve Az „1” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső indítóbemenete. A START bemenet alaphelyzetben nyitott bemenet. Ajánlott -et-ra állítani, amennyiben a bemenethez nem csatlakoztat pl. nyomógombot vagy külső rádióvevőt. A START bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén vagy vagy jelenik meg. |
| --- | --- |
| STOP | ( letiltva; = ( engedélyezve A „2” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel STOP bemenete. A STOP bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott külső stop nyomógomb felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van külső stop nyomógomb csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A STOP bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Külső fotocella | ( letiltva; = ( engedélyezve A „3” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső fotocella bemenete. A külső fotocella bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott külső fotocella felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van külső fotocella csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A külső fotocella bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Belső fotocella | ( letiltva; = ( engedélyezve A „4” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel belső fotocella bemenete. A belső fotocella bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott belső fotocella felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van belső fotocella csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A belső fotocella bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Zárási végálláskapcsoló | ( letiltva; = vagy ( engedélyezve A „5” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel zárási végálláskapcsoló bemenete. A zárási végálláskapcsoló alaphelyzetben zárt kontaktus. Az akadályérzékelő funkciója a zárási végálláskapcsoló felszerelésétől vagy elhagyásától függően megváltozik. Amennyiben nincs végálláskapcsoló felszerelve állítsa -t -ra. Ebben az esetben az akadályérzékelő a zárási fázis alatt megfelelően tud működni (ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI MÓD, lásd 15. oldal). A zárási végálláskapcsoló aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén a vagy látható. |
| Nyitási végálláskapcsoló | ( letiltva; = vagy ( engedélyezve A „6” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel nyitási végálláskapcsoló bemenete. A nyitási végálláskapcsoló alaphelyzetben zárt kontaktus. Az akadályérzékelő funkciója a nyitási végálláskapcsoló felszerelésétől vagy elhagyásától függően megváltozik. Amennyiben nincs végálláskapcsoló felszerelve állítsa -t -ra. Ebben az esetben az akadályérzékelő a nyitási fázis alatt megfelelően tud működni (ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI MÓD, lásd 15. oldal). A zárási végálláskapcsoló aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén a vagy látható. |
| Gyalogos START | ( letiltva; = vagy vagy ( engedélyezve A „7” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső gyalogos indítóbemenete. A gyalogos START bemenet alaphelyzetben nyitott bemenet. Ajánlott -et-ra állítani, amennyiben a bemenethez nem csatlakoztat pl. nyomógombot vagy külső rádióvevőt. A gyalogos START bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén vagy vagy jelenik meg. |

PROGRAMOZÁSI ELJÁRÁS

| Motorok működési idejének programozása | egy fél-automatikus eljárás, melynek során a kapu működési idejét meghatározó és paraméterek megtanítására szolgál. Más szavakkal a folyamat végrehajtása során a motor normál működési idejét, lassítási idejét és a szünetidőt tanulja meg a vezérlőpanel. Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze az összes biztonsági eszköz csatlakoztatását, a motor helyes működési irányát és azt, hogy a vezérlőpanel működésre kész állapotban van-e. A folyamat megkezdése céljából az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperccel később fog megjelenni. Egy START parancs kiadása után az eljárás elindul. A folyamat 3 lépre van felosztva, melyek és . Az egyes lépések során egy-egy paraméter kerül beprogramozásra. Az egész programozási eljárás ideje alatt az akadályérzékelés funkció le van tiltva. ( A vezérlőpanel készen áll a motor működési idejének beprogramozására. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot. MOTOR normál működési idejének () programozása. MOTOR elkezd nyitni. A programozási fázis megváltoztatásához. Ha nincs nyitási végálláskapcsoló felszerelve (): A -re lépéshez adjon bármilyen START parancsot. Ha van nyitási végálláskapcsoló felszerelve (): A -re lépéshez adjon bármilyen START parancsot. Az -ra lépéshez várja meg amíg a kapu eléri a nyitási végálláskapcsolót. Az időhőz további 10 mp kerül hozzáadásra. MOTOR lassítási idejének () programozása. A MOTOR megkezdi a lassítást. A programozási fázis megváltoztatásához. Ha nincs nyitási végálláskapcsoló felszerelve (): A -re lépéshez adjon bármilyen START parancsot. Ha van nyitási végálláskapcsoló felszerelve (): A -re lépéshez adjon bármilyen START parancsot. Az -ra lépéshez várja meg amíg a kapu eléri a nyitási végálláskapcsolót. Az időhőz további 30 mp kerül hozzáadásra. Az automatikus zárási idő () programozása. A MOTOR megáll nyitott helyzetben. A villogólámpa folyamatos fénnyel kezd világítani. Egy pár másodperc elteltével a vezérlőpanel kijelzője az idő számlálását mutatja. A programozás befejezéséhez adjon bármilyen START parancsot és várja meg a kapu teljes bezáródását. |
| --- | --- |

| Automatikus programozás | automatikus eljárás, hogy megszerezzék a működési idő paramétereket. A működési idő paraméterek , és -ban találhatók. Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy: minden biztonsági eszköz csatlakoztatva van, a vezérlőre készenléti állapotban van, és a forgási irány helyes. Ahhoz, hogy az eljárás megkezdéséhez tartsd lenyomva A vagy B gombot amíg az ellenőrző kijelzőn nem jelenik meg. Néhány másodperc múlva a vezérlőkártya kijelzőn jelenik meg. Megnyomása után a start bemenet, programozása fog kezdődni. Amikor az egyszárnyú szárnyaskapu vagy a csúszó kapu eléri a fizikai végálláskapcsoló (stop limit), a vezérlő egység leállítja a motorok és végrehajt egy 10 másodpercig tartó szünetet. Ezután a kapu záró irányba indul minden alkalommal. Ha a vezérlő egység nem ismeri fel a végállást, akkor az automatikus programozást nem lehet elvégezni. Ebben az esetben: Nyomja Start bemenet, hogy a kézi vezérlő egység a szünet állapotban várja meg, amíg a kapu teljesen bezárását követően, kézzel programozzuk lépcsőzetes eljárással a paramétereket a vezérlőben szerint. |
| --- | --- |

AKADÁLYT ÉRZÉKELŐ KALIBRÁCIÓS TÁBLÁZAT

Az akadály érzékelő leállítja vagy visszatéríti a kapu mozgását, ha akadályt észlel. A paraméterek

és -ben állítják be a motor erőt és az érzékelő érzékenységét.

A  és  érzékelő paraméterek kalibráció normál és lassulás mód, ill. a kisebb erő érték azt jelenti, hogy nagyobb érzékenység, nagyobb erő értéket pedig kisebb érzékenységet jelent. A alábbi táblázatok , , ,  / B8 elektromos kapu motor modell M2-500, M2-800 és M2-1500 értékeit tartalmazzák.

NORMÁL ÉRZÉKELŐ CALIBRÁCIÓS MÓD

NORMÁL ÉRZÉKELŐ CALIBRÁCIÓS MÓD

JEGYZET

L ÉRZÉKELŐ CALIBRÁCIÓS MÓD

# Text boxes

Helyezze a villogóba vagy az antennaházba a rádióvételi távolság megnövelése céljából (lásd 8. oldal)

Bővítés	           Elektromos zár

Bemenetek  /  Kimenetek

ZÁRÁS

KÖZÖS

NYITÁS

N

230VAC

START NO.

STOP NC.

KÜLS. FOTOCELL. NC.

BELS. FOTOCELL. NC.

ZÁRÁSI VÉGÁLLÁS  NC.

NYITÁSI VÉGÁLLÁS NC.

GYALOGOS NO.

+24V / KÖZÖS

+24V FOTOCELL. TESZT

0V / K ÖZÖS

VILLOGÓ

VILLOGÓ

FEKETE

FEKETE

PIROS

PIROS

FEHÉR

FEKETE

PIROS

RÁDIÓVEVŐ MODUL

Bővítés aljzat         Elektromos-zár aljzat

KÜLSŐ FOTOCELLÁK

VILLOGÓLÁMPA

BELSŐ FOTOCELLÁK

BELSŐ OLDAL

TIPLIK

Ø 6mm

CSAVAROK

(nem tartozék)

RÁDIÓ-ANTENNA BURKOLAT

CSAVAROK

RÁDIÓ-ANTENNA HÁZ

ALSÓ RÉSZE

NULLA

FÁZIS

ZÁRÁS

KÖZÖS

NYITÁS

KONDEN-ZÁTOR

Elektromos zár

aljzat

LEÁLLÍT

INDÍTÁS

GYALOGOS

ELEKTROMOS KAPU MOTOR

ERŐ

ELEKTROMOS KAPU MOTOR

ERŐ