ÁRAMKÖRI ELEMEK

| A | MENÜ GÖRGETÉSE ELŐRE |
| --- | --- |
| B | MENÜ GÖRGETÉSE VISSZA |
| C | ÉRTÉK NÖVELÉSE / SI |
| D | ÉRTÉK CSÖKKENTÉSE / NO |
| F1 | 250 VAC HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG BIZTOSÍTÉK (5A) |
| F2 | MOTOR 2 BIZTOSÍTÉK (1.6A) |
| F3 | MOTOR 1 BIZTOSÍTÉK (1.6A) |
| F4 | AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLLÓ BIZTOSÍTÉK 24V (1.6A) |
| F5 | AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLLÓ BIZTOSÍTÉK 24V (0.6A) |
| DISPLAY | 7-SZEGMENSES KIJELZŐ |
| M1 | ANTENNA / RÁDIÓ CSATLAKOZÓ |
| M2A/M2B | BEMENETEK / BIZTONSÁGIESZKÖZ BEMENETEK |
| M3 | MOTOR CASTLAKOZÓK |
| M4 | HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG CSATLAKOZÓ |
| A B C | VÉDŐVEZETŐ CSATLAKOZÓK |
| MR | RÁDIÓ (RX) MODUL |
| CN | MEL 36 ELEKTROMOSZÁR MODUL CSATLAKOZÓ |
| Z2 | SZÜRŐ |
| K1/K2 | MOTOR RELÉK |
| K3 | VILLOGÓLÁMPA RELÉ |
| V1 | ELSŐDLEGES VARISTOR |
| V2 | MÁSODLAGOS VARISTOR |

AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLLÓ BIZTOSÍTÉK

FONTOS

ÁTMENETI RÖVIDZÁR UTÁN A BIZTOSÍTÉK MAGÁTÓL VISSZAÁLL EGY PÁR MÁSODPERC UTÁN.

HOSSZABBAN VAGY FOLYAMATOSAN FENNÁLLÓ RÖVIDZÁR ESETÉN KAPCSOLJA LE A HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉGET, HÚZZA LE A 2A, VALAMINT 2B CSATLAKOZÓKAT, SZÜNTESSE MEG A RÖVIDZÁR OKÁT, MAJD PÁR MÁSODPERC ELTELTÉVEL HELYEZZE VISSZA A CSATLAKOZÓKAT ÉS KAPCSOLJA BE ISMÉT A HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉGET AZ AUTOMATIKUS BIZTOSÍTÉK VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ.

PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSA AZ A, B, C és D GOMBOKKAL

Az A és B nyomógombok megnyomásával lehet belépni a menübe. Az A gombbal előrefele, míg a B gombbal visszafelé lehet mozogni abban.

A kijelzőn megjelenő értékek megváltoztatásához használja a C és D gombokat.

C:	Minden egyes megnyomása a kijelzön megjelenített értéket növeli, vagy a kiválasztott funció érztékét SI-re (megerősítés) állítja.

D:	Minden egyes megnyomása a kijelzön megjelenített értéket csökkenti, vagy a kiválasztott funció érztékét NO-ra (tagadás) állítja.

A paraméterek beállítása után vissza kell térni az alapkijelzéshez a végrehajtott változások elmentése céljából.

Megjegyzés:	A nyomógombok folyamatos nyomvartása lehetővé teszi a parméterek gyors megjelenítését, megváltoztatását.

LEHETSÉGES AZ RX VEVŐ VILLOGÓLÁMPÁBA TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE IS. ILYEN MÓDON MEGNÖVELHETŐ A MAXIMÁLIS VÉTELI TÁVOLSÁG.

CSATLAKOZÁSOK

Az összes csatlakozást a hálózati tápfeszültség lekapcsolt állapotában szabad elvégezni.

VÉDŐVEZETŐ CSATLAKOZÓK

Csatlakoztassa a motorok és a hálózat sárga/zöld vezetékeit az A, B és C csatlakozókhoz.

#2 CSATLAKOZÓ

1-8	Start bemenet:	alaphelyzetben nyitott (NO) bemenet nyomógomb, kulcsoskapcsoló, 		rádióvevő és időzítő csatlakoztatásához.

2-8	Stop bemenet:	alaphelyzetben zárt bemenet (NC) vészleállító nyomógomb csatllakoztatásához.

Megnyomásakor a kapu azonnal megáll, majd...

Nyitáskor: újabb indítójel hatására zár.

Szünetben: újabb indítójel hatására zár.

Záráskor: újabb indítójel hatására nyit.

Amennyiben nem használ vészleállító nyomógombot zárja rövidre az 2 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E2 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

3-8	Zárási fotocella bemenet:

Zárási fotocella vagy élvédelem csatlakoztatásához.

Több biztonsági fotocella alkalmazása esetén azok vevőinek kontaktusát sorosan kell csatlakoztatni.

Alaphelyzetben zárt (NC).

Nyitáskor: nincs hatása.

Záráskor: megállítja a kaput, 2 mp. szünet, majd elindítja a nyitást.

Amennyiben nem használ fotocellát zárja rövidre a 3 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E3 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

3-9	Zárási biztonságiél bemenet:

Több biztonságiél eszköz használata esetén azok kontaktusait sorosan kell csatlakoztatni.

Alaphelyzetben zárt (NC).

Nyitáskor: nincs hatása.

Záráskor: megállítja a kaput, 2 mp. szünet, majd elindítja a nyitást.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 3 és 9 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E3 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

4-8	Nyitási biztonsági fotocella bemenet szárnyaskapuhoz:

Alaphelyzetben zárt (NC).

Nyitáskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításáig blokkolja azt.

Záráskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításakor a kapu ellenkező irányba indul el.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 4 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E4 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

4-9	Nyitási biztonságiél bemenet szárnyaskapuhoz:

Alaphelyzetben zárt (NC).

Nyitáskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításáig blokolja azt.

Záráskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításakor a kapu ellenkező irányba indul el.

Több biztonságiél alkalmazása esetén azok kontaktusait sorosan kell csatlakoztatni.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 4 és 9 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E4 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

7-8	Gyalogosstart bemenet

Alaphelyzetben nyitott (NO)

Elindítja az első szárny nyitását.

8-10	Tápfeszültségkimenet tápfeszültségvevőhőz

Tápfeszültségkimenet további 24 Vdc kiegészítőkhőz.

A kimentre csatlakoztatott kieészítők áramgfelvétele nem haladhatja meg a 100 mA-t.

9-10	Tápfeszültségkimenet a fotocella adójához

11-12	24VDC / 20W max. Szaggatott kimenet villogólámpához

#3 CSATLAKOZÓ

13-14-15	M1 motor kimenet: elsőnek nyíló és másodiknak zárodó szárny.

Egyszárnyú kapu esetén az M1 motorkimentre csatlakoztassa a motort.

Válassza ki és állítsa a P5 paraméter Si-re és erősítse SU-val, majd nyomja meg a C gombot.

Csatlakoztassa a kondenzátort a 13 és 15 csatlakozók közé.

16-17-18	M2 motor kimenet: másodiknak nyitó szárny.

Csatlakoztassa a kondenzátort a 16 és 18 csatlakozók közé.

#4 CSATLAKOZÓ

19-20	230-240VAC 50/60Hz. Hálózati tápfesuültség bemenet 
(19= Nulla - 20 = Fázis)

| MOTOR 1 FUNKCIÓK ÉS ÉRTÉKEK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Min. érték | Max. érték | Leírás |
| A1 | 14 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor munkaidő |
| A2 | 7 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor lassítási idő Érték:0 = funkció letiltása |
| A3 | 0,5 | 0,1 mp. | 1 mp. | “A” motor indításiidő |
| A4 | 5 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor késleltetésiidő záráskor |
| A5 | 6 | 1 | 10 | “A” motorerő |
| A6 | 8 | 1 | 10 | “A” motor lassításierő |

| MOTOR 2 FUNKCIÓK ÉS ÉRTÉKEK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Min. érték | Max. érték | Leírás |
| b1 | 14 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor munkaidő |
| b2 | 7 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor lassítási idő Érték:0 = funkció letiltása |
| b3 | 0,5 | 0,1 mp. | 1 mp. | “B” motor indításiidő |
| b4 | 5 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor késleltetésiidő záráskor |
| b5 | 6 | 1 | 10 | “B” motorerő |
| b6 | 8 | 1 | 10 | “B” motor lassításierő |

| FŐFUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| F0 | 3 | 0 mp. | 99 mp. | Szünetidő Megjegyzés: 99-nél nagyobb érték esetén a kijelző st jelzést mutat, majd megáll nyitás után. |
| F2 | 0 | 0 mp. | 0,5 mp. | Zárási lökés (ezen fázis alatt a nyomatékszenzor le van tiltva) |
| F3 | NO | SI | NO | Elővillogás |
| F4 | NO | SI | NO | Ellentétes lökés (ezen fázis alatt a nyomatékszenzor le van tiltva) |
| F5 | NO | SI | NO | Lépsésről lépésre |
| F6 | NO | SI | NO | Többfelhasználós funkció |
| F7 | NO | SI | NO | Gyorszárás |
| F8 | NO | SI | NO | Fotocella gördülőkapuhoz |
| L0 | SI | SI | NO | Motorteszt |

| TESZTFUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| t1 | SI | SI | NO | Fotocella teszt |
| t2 | SI | SI | NO | Motorteszt |

| TÁVVEZÉRLŐK PROGRAMOZÁSA |
| --- |
| Kijelzéskód | Kijelzés | C gomb | D gomb | Leírás |
| r0 | 1..2.... | Törlés | X (N.A.) | Kijelzett kód törlése. Az A gomb megnyomásakor a kijelzett kód elkezd villogni. Nyomja le és tartsa lenyomva az A gombot a törléshez. A kijelző _=-t fog mutatni. |
| r1 | - - | Mentés | X (N.A.) | Start rádiókód eltárolása |
| r2 | - - | Mentés | X (N.A.) | Stop rádiókód eltárolása |
| r3 | - - | Mentés | X (N.A.) | Gyalogos start rádiókód eltárolása |
| r4 | - - | Mentés | X (N.A.) | Gyorszárás rádiókód eltárolása |
| r5 | NO | Törlés | X (N.A.) | Összes kód törlése. Az A gomb megnyomásakor a vezérlőpanel villogó SI feliratot jelez ki. Tartsa lenyomva a törléshez és a vezérlőpanel az r5-öt fogja mutatni. |

| BEMENETEK ENGEDÉLYEZÉSE |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| E1 | SI | SI | NO | Startbemenet engedélyezés |
| E2 | SI | SI | NO | Stop bemenet engedélyezése |
| E3 | SI | SI | NO | Zárási fotocellabemenet engedélyezése |
| E4 | SI | SI | NO | Nyitási fotocellabemenet engedélyezése |
| E7 | SI | SI | NO | Gyalogos startbemenet engedélyezése |

| KÉNYELMI FUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Kijelzés | C gomb | D gomb | Leírás |
| d0 | NO | Visszaállítás | X | Alaphelyzetbeállítás. Az A gomb megnyomásakor a kijelzőn a villogó SI kijelzés jelenik meg. Tartrsa lenyomva az alapértékek visszaállításához. |
| P2 | - - | x | x | Távvezérlőről vagy csatlakozóról kiadott START parancs hatására a vezérlőegység elindítja az 1-es motort (sorozatos programozás) (csak szárnyaskapu) |

| HIBAKÓDÓK |
| --- |
| Kijelzés | Jelentés |
| 1t | Fotocellateszt hiba |
| 7A | A-motor normál nyomaték hiba |
| 8A | A-motor lassítási nyomaték hiba |
| 9A | A-motor csatlakozás teszt hiba |
| 7b | b-motor normál nyomaték hiba |
| 8b | b-motor lassítási nyomaték hiba |
| 9b | b-motor csatlakozás teszt hiba |
| 1H | Végállás hiba |

| KÉSZENLÉTI ÜZENETEK |
| --- |
| Kijelzés | Jelentés |
| St | Stop |
| FH | Zárási fotocella – Nyitási fotocella |
| tC | Zárási fotocella |
| tA | Nyitási fotocella |
| GO | Start |
| PE | Gyalogos start |

RÁDIÓPROGRAMOZÁS

DIP-KAPCSOLÓS TÁVVEZÉRLŐ: A TÁVVEZÉRLŐBEN TALÁLHATÓ 10 DIP-KAPCSOLÓ POZICIÓJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL HOZZA LÉTRE A SAJÁT KÓDJÁT.

Megjegyzés:	Az összes DIP-kapcsoló BE vagy KI kapcsolásával létrehozott kódot a vezérlőegység nem ismeri fel.

VÉLETLEN KÓDOS TÁVVEZÉRLŐ: A SAJÁT KÓD LÉTREHOZÁSÁNAK MŰVELETE NEM SZÜKSÉGSZERŰ.

r0	Eltárolt kódok megjelenítése

Nyomja meg az A vagy B gombot az r0 funkció kijelzőn történő megjelenéséig.

A kijelző egymás után megjelenít minden egyes eltárolt rádiókódot = 1, 2...

EGYES RÁDIÓKÓDOK TÖRLÉSE

A törölni kívánt rádiókód kijelzésekor nyomja le és tartsa lenyomva, a törlés megerősítéseként, a C gombot mindaddig amíg a rádiókód száma elkezd villogni, majd azt követően a kijelző kikapcsol.

r1	START rádiókód eltárolás

Nyomja meg az A vagy B gombot az r1 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg

Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.

Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.

r2	STOP rádiókód eltárolás

Nyomja meg az A vagy B gombot az r2 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg

Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.

Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.

r3	GYALOGOS START rádiókód eltárolás

Nyomja meg az A vagy B gombot az r3 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg

Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.

Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.

r4	GYORSZÁRÁS rádiókód eltárolás

Nyomja meg az A vagy B gombot az r4 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

Pár másodperc után a kijelzőn a =_ kijelzés jelenik meg

Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő egyik gombját, az átvitt kód vételét a kijelzőn megjelenő pont jelzi.

Mialatt lenyomva tartja a távvezérlő gombját nyomja meg a vezérlőegység C gombját a vett kód eltárolásához, melyet a kód számának megjelenése mutat.

r5	Összes rádiókód törlése

Nyomja meg az A vagy B gombot az r5 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

Pár másodperc után a kijelzőn a no kijelzés jelenik meg

Nyomja le a vezérlőegység C gombját. A kijelzőn a villogó SI felirat jelenik meg és tartsa lenyomva a törlés megerősítéseként mindaddig, amíg a felirat kijelzése folyamatosra nem vált.

VEZÉRLŐEGYSÉG PARAMÉTEREINAK BEÁLLÍTÁSA

Előzetes ellenőrzés és működtetés

- Motorok ábra szerinti csatlakozásának ellenőrzése

- Biztonsági eszközök ábra szerinti csatlakoztatásának ellenőrzése

- Helyezze a kaput zárt helyzetbe.

- Kapcsolja be a vezérlőegység hálózati tápfeszültségét.

KÉTSZÁRNYAS KAPU SOROZATOS PROGRAMOZÁSA	P2 FUNKCIÓ

- Nyomja meg az A vagy B gombot az P2 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

- Pár másodperc után a kijelzőn a _ _ kijelzés jelenik meg

- Adjon egy START parancsot a távvezérlővel vagy a start bemenetről – az A szárny elkezd nyitni, a kijelzőn az A1 felirat jelenik meg.

- Amikor az A szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot.

- A kijelzőn az A2 felirat jelenik meg és az A szárny megkezdi a lassítási fázist.

- Amikor az A szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot – a kijelzőn a b1 felirat jelenik meg és a B szárny elkezd kinyitni.

- Amikor B szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot.

- A kijelzőn az b2 felirat jelenik meg és az B szárny megkezdi a lassítási fázist.

- Amikor az B szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot.

- A B szárny megáll és a vezérlőegység kijelzőjén az F0 felirat jelenik meg és elkezdi a SZÜNETIDŐ számlálását, amit a kijelzőn futó másodpercek jeleznek.

- A kívánt szünetidő leteltekor adja ki a következő start impulzust.

- A kijelzőn a CH felirat jelenik meg és a kapuszárnyak megkezdik a ZÁRÁST.

- Hagyja, hogy a kapu teljesen befejezze a teljes zárást, amit a kijelzőn megjelenő -.- mutat.

EGYSZÁRNYAS KAPU SOROZATOS PROGRAMOZÁSA	P2 FUNKCIÓ

Megjegyzés:	A motort csatlakoztassa a motor 1 kimenethez és kapcsolja ki a motorteszt funkciót (t2 -> no).

- Nyomja meg az A vagy B gombot az P2 funkció kijelzőn történő megjelenéséig

- Pár másodperc után a kijelzőn a _ _ kijelzés jelenik meg

- Adjon egy START parancsot a távvezérlővel vagy a start bemenetről – az A szárny elkezd nyitni, a kijelzőn az A1 felirat jelenik meg.

- Amikor az A szárny eléri a nyitási pálya kb. 90 %-át adja ki a következő start parancsot.

- A kijelzőn az A2 felirat jelenik meg és az A szárny megkezdi a lassítási fázist.

- Amikor az A szárny teljesen kinyitott várjon kb. 1 mp-et és adja ki a következő start parancsot.

- Az A szárny megállása után adjon ki 3 további startparancsot kb. 1 mp-es szünetekkel és a vezérlés elkezdi a SZÜNETIDŐ számlálását, amit a kijelzőn futó másodpercek jeleznek.

- A kívánt szünetidő leteltekor adja ki a következő start impulzust.

- A kijelzőn a CH felirat jelenik meg és a kapuszárny megkezdi a ZÁRÁST.

- Hagyja, hogy a kapu teljesen befejezze a teljes zárást.

FUNKCIÓK LEÍRÁSA:

F0	Szünetidő

A kapu kinyitásának vége és a becsukódása közötti időtartam.

Megjegyzés:	99-nél magasabb érték a vezérlőegységet STOP állapotba állítja 
(a kapu nyitott állapotban marad).

F2	Zárási pulzus ideje

A zárás végén, lassítás után a vezérlőegység a motorokat 0 ~ 0,5 mp-re maximális erőre kapcsolja a paraméterekben beprogramozottaknak megfelelően.

Megjegyzés:	A funkció működése során a nyomatékérzékelő működése letiltásra kerül.

F3	Elővillogási idő megnövelése 3 mp-cel.

Amennyiben engedélyezve van, akkor a villogó a motorok indítása előtt 3 mp-cel kezd el villogni.

F4	Ellentétes lökés

A nyitás megkezdése előtt a vezérlőpanel röviden, 0,1 mp-re zárni fog, hogy lehetővé tegye a mechanikai elemek ellazítását, pl. elektromos zár.

F5	Lépésről lépésre funkció

SI = LÉPÉSRŐL LÉPSRE FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE.

Nyitáskor:	A startimpulzus megállítja a mozgást.

Nyitás közbeni megálláskor:	A startimpulzus elindítja a zárást.

Záráskor:	A startimpulzus megállítja a mozgást.

Zárás közbeni megálláskor:	A startimpulzus elindítja a nyitást.

F6	Többfelhasználós funkció

SI = TÖBBFELHASZNÁLÓS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE

A vezérlőegység nyitási fázis közben nem fogad el Nyitási, Gyalogosnyitási és Gyorsvisszazárási parancsot.

F7	Gyors visszazárás

SI = 	A gyorsvisszazárási parancs az összes startparancs számára engedélyezve van.

NO = 	A gyorsvisszazárási funkció csak az r4 funkcióval elmentett rádió távvezérlő kódokkal indítható el.

F8	Standard fotocellalogika

Alalpértelmezett	SI

Amennyiben a NO van kiválasztva, akkor a fotocellák normál működési funkciójának módosítása lehetővé teszi a vezérlőegység rugalmas irányítását, ami biztosítja a berendezés részleges átkapcsolását szárnyaskapu módról tolókapu módra és vissza.

FIGYELEM!	Ezt a paramétert a kapu felszerelési típusával összhangban kell megváltoztatni:

Az egység tervezett működési módja gördülőkapu vezérlés.

Az egység tervezett működési módja szárnyaskapu vezérlés.

1)

- Vezérlőegység gördülőkapu üzemmódban	F8 = SI

- Vezérlőegység szárnyas kapu üzemmódban	F8 = NO

KAPU NYITÁSI FÁZISBAN:

Zárási fotocella aktiválása:	nincs hatás

Nyitási fotocella aktiválása:	megállítja a kaput, majd visszaállás után folytatja a nyitást.

KAPU ZÁRÁSI FÁZISBAN:

Zárási fotocella aktiválása:	megfordítja a szárnyak mozgását (nyit)

Nyitási fotocella aktiválása: 	nincs hatás

2)

- Vezérlőegység szárnyas kapu üzemmódban	F8 = SI

- Vezérlőegység gördülőkapu üzemmódban	F8 = NO

KAPU NYITÁSI FÁZISBAN:

Zárási fotocella aktiválása:	nincs hatás

Nyitási fotocella aktiválása:	megállítja a kaput, a villogó tovább villog és amint az akadály eltávolításra kerül a kapu folytatja a mozgását az eredeti irányba (nyitás).

KAPU ZÁRÁSI FÁZISBAN:

Zárási fotocella aktiválása:	megfordítja a szárnyak mozgását (nyit).

Nyitási fotocella aktiválása:	megállítja a zárást és az akadály eltávolítása után a kapu visszanyit.

GYORSZÁRÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSÉNEK LEÍRÁSA

A funkció az F7 paraméter értékének SI-re állításával engedélyezhető.

GÖRDÜLŐKAPU:

Nyitási fázis alatt a zárási fotocella előtti áthaladás 5 mp-re megállítja a nyitást, majd elindítja a zárást.

SZÁRNYAS KAPU:

Nyitási fázis alatt a nyitási / zárási (BELÉPÉS) fotocella előtti vagy a zárási / nyitási (KILÉPÉS) fotocella előtti áthaladás 5 mp-re megállítja a kapu nyitását, majd elindítja a zárást.

# Text boxes

T011A

Vezérlőegység egy- és kétmotoros szárnyaskapukhoz

230V AC

KÜLSŐ RÁDIÓVEVŐ PANEL

A rádió vevőpanel a villogó belsejébe is helyezhető a hatótávolság megnövelése céljából.

KIJELZŐ

Transzformátor 230/23V AC

Piros

Piros

Fekete

Antenna

Fehér

Piros

Fekete