CSATLAKOZÁSOK

Az összes csatlakozást a hálózati tápfeszültség lekapcsolt állapotában szabad elvégezni.

VÉDŐVEZETŐ CSATLAKOZÓK

Csatlakoztassa a motorok és a hálózat sárga/zöld vezetékeit az A, B és C csatlakozókhoz.

#2 CSATLAKOZÓ

1-8	Start bemenet: alaphelyzetben nyitott (NO) bemenet nyomógomb, kulcsoskapcsoló, rádióvevő és időzítő csatlakoztatásához.

2-8	Stop bemenet: alaphelyzetben zárt bemenet (NC) vészleállító nyomógomb csatllakoztatásához.

Megnyomásakor a kapu azonnal megáll, majd.

Nyitáskor: újabb indítójel hatására zár.

Szünetben: újabb indítójel hatására zár.

Záráskor: újabb indítójel hatására nyit.

Amennyiben nem használ vészleállító nyomógombot zárja rövidre az 2 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E2 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

3-8	Zárási fotocella bemenet

Zárási fotocella vagy élvédelem csatlakoztatásához.

Több biztonsági fotocella alkalmazása esetén azok vevőinek kontaktusát sorosan kell csatlakoztatni.

Alaphelyzetben zárt (NC)

Nyitáskor: nincs hatása

Záráskor: megállítja a kaput, 2 mp. szünet, majd elindítja a nyitást.

Amennyiben nem használ fotocellát zárja rövidre a 3 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E3 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

3-9	Zárási biztonságiél bemenet

Több biztonságiél eszköz használata esetén azok kontaktusait sorosan kell csatlakoztatni.

Alaphelyzetben zárt (NC)

Nyitáskor: nincs hatása

Záráskor: megállítja a kaput, 2 mp. szünet, majd elindítja a nyitást.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 3 és 9 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E3 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

4-8	Nyitási biztonsági fotocella bemenet szárnyaskapuhoz

Alaphelyzetben zárt (NC)

Nyitáskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításáig blokkolja azt.

In closing: stops the run: When the pbstacle is removed, reverses the run.

Záráskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításakor a kapu ellenkező irányba indul el.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 4 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E4 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

4-9	Nyitási biztonságiél bemenet szárnyaskapuhoz

Alaphelyzetben zárt (NC)

Nyitáskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításáig blokolja azt.

Záráskor megállítja a kapu mozgását és az akadály eltávolításakor a kapu ellenkező irányba indul el.

Több biztonságiél alkalmazása esetén azok kontaktusait sorosan kell csatlakoztatni.

Amennyiben nem használ biztonságiél eszközt zárja rövidre az 4 és 9 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E4 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

5-8	Zárási végálláskapcsoló bemenet

Alaphelyzetben zárt (NC)

Amennyiben nem használ végálláskapcsolót zárja rövidre az 5 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E5 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

6-8	Nyitási végálláskapcsoló bemenet

Alaphelyzetben zárt (NC)

Amennyiben nem használ végálláskapcsolót zárja rövidre az 6 és 8 csatlakozási pontokat vagy állítsa az E6 értékét NO-ra. A csatlakoztatás kialakítása esetén a SW automatikusan figyelni fogja a csatlakozási pontról érkező jelzéseket.

7-8	Gyalogosstart bemenet

Alaphelyzetben nyitott (NO)

Elindítja az első szárny nyitását.

8-10	Tápfeszültségkimenet tápfeszültségvevőhőz

Tápfeszültségkimenet további 24 Vdc kiegészítőkhőz.

A kimentre csatlakoztatott kieészítők áramgfelvétele nem haladhatja meg a 100 mA-t.

9-10	Tápfeszültségkimenet tápfeszültségadóhoz

11-12	24VDC / 20W max. Szaggatott kimenet villogólámpához

#3 CSATLAKOZÓ

13-14-15	M1 motor kimenet: elsőnek nyíló és másodiknak zárodó szárny.

Egyszárnyú kapu esetén az M1 motorkimentre csatlakoztassa a motort.

Válassza ki és állítsa a P5 paraméter Si-re és erősítse SU-val, majd nyomja meg a C gombot.

Csatlakoztassa a kondenzátort a 13 és 15 csatlakozók közé.

16-17-18	M2 motor kimenet: másodiknak nyitó szárny.

Csatlakoztassa a kondenzátort a 16 és 18 csatlakozók közé.

#4 CSATLAKOZÓ

19-20	230-240VAC  50/60Hz. Hálózati tápfesuültség bemenet (19= Nulla - 20 = Fázis)