| MOTOR 1 FUNKCIÓK ÉS ÉRTÉKEK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Min. érték | Max. érték | Leírás |
| A1 | 14 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor munkaidő |
| A2 | 7 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor lassítási idő Érték:0 = funkció letiltása |
| A3 | 0,5 | 0,1 mp. | 1 mp. | “A” motor indításiidő |
| A4 | 5 | 0 mp. | 99 mp. | “A” motor késleltetésiidő záráskor |
| A5 | 6 | 1 | 10 | “A” motorerő |
| A6 | 8 | 1 | 10 | “A” motor lassításiidő |
| A7 | 40 | 0 | 99 | “A” motor megengedett maximális nyomatéka 99-nél nagyobb érték = funkció letiltása |
| A8 | 50 | 0 | 99 | “A” motor megengedett maximális lassítási nyomatéka 99-nél nagyobb érték = funkció letiltása |

| MOTOR 2 FUNKCIÓK ÉS ÉRTÉKEK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Min. érték | Max. érték | Leírás |
| b1 | 14 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor munkaidő |
| b2 | 7 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor lassítási idő Érték:0 = funkció letiltása |
| b3 | 0,5 | 0,1 mp. | 1 mp. | “B” motor indításiidő |
| b4 | 5 | 0 mp. | 99 mp. | “B” motor késleltetésiidő záráskor |
| b5 | 6 | 1 | 10 | “B” motorerő |
| b6 | 8 | 1 | 10 | “B” motor lassításiidő |
| b7 | 40 | 0 | 99 | “B” motor megengedett maximális nyomatéka 99-nél nagyobb érték = funkció letiltása |
| b8 | 50 | 0 | 99 | “B” motor megengedett maximális lassítási nyomatéka 99-nél nagyobb érték = funkció letiltása |

| FŐFUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| F0 | 3 | 0 mp. | 99 mp. | Szünetidő Megjegyzés: 99-nél nagyobb érték esetén a kijelző st jelzést mutat, majd megáll nyitás után. |
| F1 | 7 | 0 mp. | 99 mp. | Gyalogos nyitásiidő |
| F2 | 0 | 0 mp. | 0,5 mp. | Zárási lökés (ezen fázis alatt a nyomatékszenzor le van tiltva) |
| F3 | NO | SI | NO | Elővillogás |
| F4 | NO | SI | NO | Ellentétes lökés (ezen fázis alatt a nyomatékszenzor le van tiltva) |
| F5 | NO | SI | NO | Lépsésről lépésre |
| F6 | NO | SI | NO | Többfelhasználós funkció |
| F7 | NO | SI | NO | Gyorszárás |
| F8 | NO | SI | NO | Fotocella gördülőkapuhoz |
| F9 | NO | SI | NO | Mágneses végálláskapcsoló |

| TESZTFUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| t0 | SI | SI | NO | Motorteszt |
| t1 | SI | SI | NO | Fotocella teszt |

| TÁVVEZÉRLŐK PROGRAMOZÁSA |
| --- |
| Kijelzéskód | Kijelzés | C gomb | D gomb | Leírás |
| r0 | 1..2.... | Törlés | X (N.A.) | Kijelzett kód törlése. Az A gomb megnyomásakor a kijelzett kód elkezd villogni. Nyomja le és tartsa lenyomva az A gombot a törléshez. A kijelző _=-t fog mutatni. |
| r1 | - - | Mentés | X (N.A.) | Start rádiókód eltárolása |
| r2 | - - | Mentés | X (N.A.) | Stop rádiókód eltárolása |
| r3 | - - | Mentés | X (N.A.) | Gyalogos start rádiókód eltárolása |
| r4 | - - | Mentés | X (N.A.) | Gyorszárás rádiókód eltárolása |
| r5 | NO | Törlés | X (N.A.) | Összes kód törlése. Az A gomb megnyomásakor a vezérlőpanel villogó SI feliratot jelez ki. Tartsa lenyomva a törléshez és a vezérlőpanel az r5-öt fogja mutatni. |

| KÉNYELMI FUNKCIÓK |
| --- |
| Kijelzéskód | Kijelzés | C gomb | D gomb | Leírás |
| D0 | NO | Visszaállítás | X | Alaphelyzetbeállítás. Az A gomb megnyomásakor a kijelzőn a villogó SI kijelzés jelenik meg. Tartrsa lenyomva az alapértékek visszaállításához. |
| P1 | - - | X | X | Távvezérlőről vagy csatlakozóról kiadott START parancs hatására a vezérlőegység elindítja az 1-es motort (sorozatos programozás) (csak gördülőkapu) |
| P2 | - - | x | x | Távvezérlőről vagy csatlakozóról kiadott START parancs hatására a vezérlőegység elindítja az 1-es motort (sorozatos programozás) (csak szárnyaskapu) |

| BEMENETEK ENGEDÉLYEZÉSE |
| --- |
| Kijelzéskód | Alapérték | Érték 1 | Érték 2 | Leírás |
| E1 | SI | SI | NO | Startbemenet engedélyezés |
| E2 | SI | SI | NO | Stop bemenet engedélyezése |
| E3 | SI | SI | NO | Zárási fotocellabemenet engedélyezése |
| E4 | SI | SI | NO | Nyitási fotocellabemenet engedélyezése |
| E5 | SI | SI | NO | Zárási végálláskapcsolóbemenet engedélyezése |
| E6 | SI | SI | NO | Nyitási végálláskapcsolóbemenet engedélyezése |
| E7 | SI | SI | NO | Gyalogos startbemenet engedélyezése |

| HIBAKÓDÓK |
| --- |
| Kijelzés | Jelentés |
| 1t | Fotocellateszt hiba |
| 7A | A-motor normál nyomaték hiba |
| 8A | A-motor lassítási nyomaték hiba |
| 9A | A-motor csatlakozás teszt hiba |
| 7b | b-motor normál nyomaték hiba |
| 8b | b-motor lassítási nyomaték hiba |
| 9b | b-motor csatlakozás teszt hiba |
| 1H | Végállás hiba |

| KÉSZENLÉTI ÜZENETEK |
| --- |
| Kijelzés | Jelentés |
| St | Stop |
| FH | Zárási fotocella – Nyitási fotocella |
| tC | Zárási fotocella |
| tA | Nyitási fotocella |
| GO | Start |
| PE | Gyalogos start |
| 1H | Zárási végállás - Nyitási végállás |
| FC | Zárási végállás |
| FA | Nyitási végállás |