| MBT S/S 2005. év Újdonságai |
| --- |
| Márkanév: | T.E.L.L. |
| Termék neve/termékkategória: | GSM Ultimate riasztóközpont 1.22 |
| Rövid bevezetés (200 karakter): |
| Nem nagyon volt az elmúlt tíz évben példa arra, hogy magyar gyártó kifejleszt egy behatolásjelző kisközpontot és az sorozatgyártásba is kerül. A GSM Ultimate-ben egy ilyen központot ismerhetünk meg. |
| Újdonságtartalma (200-400 karakter): |
| Hybrid központ vezetékes és rádiós zónák, beépített GSM/GPRS kommunikátor, beszédhívás, sms küldés távfelügyeleti kommunikáció contact id formátumban, távmenedzselés (távdiagnosztika, távletöltés, távprogramozás, szoftverfrissités, zónabybass stb.) gsm kapcsolaton keresztül , kiépített analóg bemenet, programozható relék vezérlése, ki/be-kapcsolás álapotlekérdezés gsm kapcsolaton keresztül, telepítői támogatás pl. gsm-en keresztüli felprogramozás |
| Rövid ismertető (1200-1400 karakter): |
| 12/24 zónás vezetékes és/vagy rádiós központ 24 szenzor bekötésének lehetősége, beépíett GSM kommunikátorral Elérhető GPRS kapcsolaton is Beszédhívás, SMS küldés, távfelügyeleti átjelzés ( CONTACT -ID) 12 felhasználó megkülönböztetése névvel, kóddal 8 db LCD kezelő fogadása , jól áttekinthető magyar nyelvű menürendszerrel, könnyű gyors programozás Telefonos ki- / be- kapcsolás, relévezérlés, állapot lekérdezés lehetősége Számítógéppel soros porton és távletöltéssel is programozható Bővíthető funkciók (GPRS, proximity, rádiós kiegészítő szenzorok) Telepítői támogatás, felprogramozás adatkapcsolaton keresztül GSM és rádiós térerő, hőmérséklet lekérdezés Külső rádiós zavarás, szenzorok feszültségének jelzése Választható élesítési módok Programvezérelt túláramvédelem 576 esemény tárolása Cseregarancia Magyar termék |
| Műszaki jellemzők |  | Funkciók/tulajdonságok |  | Javasolt felhasználási területek |
| 1. | Tápfeszültség: 16V-18V/ 50Hz AC |  | 1. | Beépített GSM kommunikátorral rendelkező 12/24 zónás multi-funkciós központ |  | Riasztórendszerként Automatizálásban Vezérléstechnikában Felügyeleti rendszerként |
| 2. | Átlagos áramfelvétel: 200mA |  | 2. | 2 független partíció kezelése, mely külső egységről is függetlenül ki-/bekapcsolható |  |  |
| 3. | Működési hőmérséklet: 0-60(C |  | 3. | 576 esemény tárolása a dátummal, időponttal ellátva |  |  |
| 4. | Méret: 202x124mm |  | 4. | LCD kezelő, jól áttekinthető menürendszerrel, könnyű gyors programozás |  |  |
| 5. | Tartozék: GSM antenna (900/1800 MHZ) + kábel; műanyag rögzítő talp (4db); akkumulátor tápvezeték; 1k Ohm ellenállás (40db) |  | 5. | Beszédhívás rögzíthető hangüzenetekkel (12 db 5másodperces üzenet) |  |  |
| 6. | Ajánlott külső elemek: transzformátor: 16V/ 40VA; akkumulátor: 12V/7Ah; kezelő/programozó: SATEL CA 64 LCD (maximum 8db) |  | 6. | SMS küldés felhasználó és zóna azonosítással (pl. ÜZLET NYITÁS: ISTVÁN) |  |  |
| 7. | Bemenetek: 12db zóna, maximum 24db érzékelő – bekötési módok (zónánként választható):rövidzárra aktí, szakadásra aktív, DEOL: ellenállással lezárt (szabotázs figyelés), 1 vagy 2 érzékelő / zóna –; 2db élesítésre / kikapcsolásra szolgáló A B bemenet DEOL lezárással; 1db analóg feszültség bemenet (fenntartott) |  | 7. | Távfelügyeleti átjelzés (CONTACT-ID) |  |  |
| 8. | Kimenetek: kezelő tápfeszültség (+KPD): 12V~0.5A DC; szenzor tápfeszültség (+12V): 12V~0.5A DC; OUT1 (belső hang és fényjelző): 12V~ 1A DC; OUT2 (külső hang és fényjelző): 12V~ 1A DC; RELÉ1 (független, záró/bontó); RELÉ2 (független, záró/bontó),RELÉ3 (független, záró/bontó) programozhatóak |  | 8. | 47-féle esemény megkülönböztetése |  |  |
| 9. | Program csatlakozó: RS-232 soros csatlakozó, PC-s programozáshoz |  | 9. | 4 telefonszám a riasztási híváshoz és az SMS–hez |  | Kép |
| 10. | GSM átviteli eszköz: SONY-ERICSSON GM47-R5 ipari GSM modul |  | 10. | 2 telefonszám a Contact ID távfelügyeleti bejelzéshez |  | van |
| 11. | Akkumulátor töltése: Ciklikus, feszültségellenőrzött töltés, max.800mA töltőáram |  | 11. | 12 felhasználó kezelése (12db 4–6 számjegyű kezelői kód) |  |  |
| 12. |  |  | 12. | Telefonos ki- / bekapcsolás, állapot lekérdezés, relé vezérlés, hangrögzítés |  | Kereskedelmi információk |
| 13. |  |  | 13. | Ingyenes UltimateRemoter program PC-hez az alábbi funkciókhoz: A modul programozása soros porton vagy távletöltéssel; Teljes távoli diagnosztika, tápfeszültség, akkufeszültség, túl-áram figyelés, zóna és kimenet ellenőrzés, eseménymemória megtekintés |  | Származás: | Magyarország |
| 14. |  |  | 14. |  |  | Gyártó: | T.E.L.L. Software Magyarország Kft. |
| 15. |  |  | 15. |  |  | Disztributor: | Szerződöt partnerek |
| 16. |  |  | 16. |  |  | Minősítések: | mabisz |
| 17. |  |  | 17. |  |  | Forgalmazás kezdete: | 2005.07-től |
| 18. |  |  | 18. |  |  | Nettó ára: | 56.000 telepítőknek |
| 19. |  |  | 19. |  |  | Értékésített db. szám: | 500 db |
| 20. |  |  | 20. |  |  | Adatzárás: | 2005.10.16 |