KIT BATTENTE

Felszerelési és használai kézikönyv

1 Szárnyas ajtó működési terve

2. Leírás

3. Meghajtó motor

4. Ellenőrző egység

5. Adó, vevő fotócella

6. Antenna

7. Rádióvevő

8. Villogó fény

9. Automata kapcsoló

Összetétel

1 Baloldali meghajtó motor (S) (1)

1 Jobboldali meghajtó motor (D) (2)

1 Rögzítő készlet (3)

1 Ellenőrző egység (4)

1 Irányfény (5)

1 fotócella (6)

1 rádió adó (7)

2 kioldó kulcs (8)

1 felszerelési és használati kézikönyv

következő oldal:

Méretek

1 típus

2 áramellátás

3 motor teljeítmény

4 abszorbció

5 hővédelem

6 munka hőmérséklet

7 indító-végállás kapcsoló

8 működés

9 szerkezet

10 szárny max. szélesség

11 szárny max. szélessége

12 dugattyúrúd

13 időbeni futás

14 forgási sebesség

15 csökkenés arány

16 be/ki működés

17 meghajtó erő

17/a kondenzátor

18 súly

19 mechanizmus

20 elektromechanikai meghajtó csigakerékkel

21 aluminium epoxi festéssel

Meghajtó motor ellenőrző teszt

táblázat:

Meghajtó motor típusa					szárny max. hossz

Megfordítható vagy zárt meghajtó motor

A meghajtó motor lehet megfordítható vagy zárt.

A megfordíthatót a következő esetekben használjuk:

* nem elérhető meghajtó motor kioldó kulcs (tömör panel kapu és/vagy fal elleni nyilás)

* könnyű szerkezetű kapu és elektromos zár használata a kapu biztonságos zárásához

Kérjük, vegye figyelembe, az elektromos zárat az először nyiló kapuszárnyra kell felszerelni, és kapcsolni kell az ellenőrző egység terminal táblájához.

Az elektromos zár helyzet (N ábra)

1. helyzet: zár a szárnyak között (ebben az esetben szükséges az RT15 retesz használata a második szárnyon)

2. helyzet: zár a földön (ebben az esetben retesz használata nem lényeges)

Minden más esetben javasoljuk a zárt meghajtó motort. Ebben az esetben le kell szerelni, vagy legalábbis blokkolni kell a zárat nyiló helyzetben és vegyék le a zár reteszeit.

Jobb vagy baloldali meghajtó motor (H ábra)

Az ASTER meghajtó motorok jobb vagy baloldali változattal vannak felszerelve.

A jobb és balt a szárnyra nézve állapíthatjuk meg arról az oldalról, ahová a motorokat felszerelték, ha a zsanérok jobb oldalon vannak, akkor a meghajtó motor jobboldali, ha a baloldalon, akkor baloldali.

Javasolt felszerelési utasítások

Oszlop közepére szerelt kapu (A ábra)

Ebben az esetben a kapu maximális nyilási szöge 90°.

1) mérje le a D részt (a zsanérok tengelye és a korlátpillér sarka közötti távolság).

2a) Tanulmányozza az 1. táblázatot és keresse meg a vásárolt típusnak megfelelő sort, a D részre vonatkozó

oszlopig.

Egyénített panelen:

2b) Az A és B utasítás jelző a működtető rögzítő részeit.

2c) a szám jelzi azokat a méreteket, ahol az S2 konzolt el kell vágni.

2d) I rész jelzi az üreg mélységét, amelyet szükség szerint a korlátpillérnél kell nyerni (D ábra).

2e) S érték jelzi másodpercekben a nyitási időt.

Ezeket a részleteket annak érdekében számolták ki, hogy elnyerjék az átlagos érintőleges sebességet, amely nem lépi túl a 12m/percet.

Az oszlop sarkára szerelt kapu (2. ábra)

Szükség esetén ennek alapján állapítsuk meg a kapu nyitási sarkát (max. 120°).

2) mérje le a D részt (a zsanérok tengelye és a korlátpillér sarka közötti távolság).

2a) Tanulmányozza a 2.. táblázatot és keresse meg a vásárolt típusnak megfelelő sort, a D részre vonatkozó

oszlopig.

Egyénített panelen:

2b) Az A és B utasítás jelző a működtető rögzítő részeit.

2c) a szám jelzi azokat a méreteket, ahol az S2 konzolt el kell vágni.

2d) I rész jelzi az üreg mélységét, amelyet szükség szerint a korlátpillérnél kell nyerni (D ábra).

2e) S érték jelzi másodpercekben a nyitási időt.

Ezeket a részleteket annak érdekében számolták ki, hogy elnyerjék az átlagos érintőleges sebességet, amely nem lépi túl a 12m/percet.

Felszerelési utasítások

3) Mielőtt felszerelné a meghajtó motort,  ellenőrízze, hogy a zsanérok jó állapotban vannak-e és megfelelően vannak zsírozva.

Magasság beállítása

4) A kapu formája és a rögzítési lehetőségek alapján számolja ki a meghajtó motor felszerelési magasságát (M ábra)

A magasság a kapu szerkezetének megfelelően változik: ha erős a szerkezet, nincs korlátozás, ha könnyű szerkezet, a meghajtó motort olyan közel kell a kapu középpontjába (magasságban) helyezni, amennyire lehetséges.

1 helyzet	középső keresztrúd

2 helyzet	bármely esetben egy állványra, amely a kapu középpontjából indul és lefelé tart, figyelembe

véve, hogy a meghajtó motor alapja és a föld közötti távolságnak legalább 10÷15 cm-nek

kell lennie.

Konzolok rögzítése

5) Reteszelje vagy hegessze az S1 konzolt a kapu oldal oszlopára, figyelembe véve hogy az A és B utasítás a kapu zsanér tengelyére és a meghajtó motor rotációs tengelyére vonatkozik.

Az S1 konzol rögzítési részének (D1) kiszámítása:

5a) Mérje le az E részt (a zsanér tengely és a korlátpillér közötti távolságot)

5b) Határozza meg a D1 részet a D1=A-E-36 képletet használva

5c) A A D1 rész megfelel az S1 konzol távolságának a korlátpillér sarkától (C ábra).

Ha expanziós csavarokkal rögzíti, használjon 13 átmérőjű fén csavarokat és ezeket legalább 30÷35 mm-re helyezze az oszlop sarkától, hogy elkerülje a sarkok letörését (E ábra).

Kőműves oszlopk esetében használjon vegyi vagy gyantás csavarokat.

S2 konzol felszerelése az S1 konzol közepére a mellékelt galvanizált M8x25-ös csavarokkal történik a meghajtó motor előregyártot nyilásába, melyet a kapu központja felé fordítunk (F ábra)-

Rögzítse a G ábra szerint a meghajtó motort az S2 konzolra, a forgó PR1 csavar menetes nyilásának lefelé fordítva kell lennie.

Homlokzati konzolok rögzítése

6) A következők szerint állapítsa meg az S3 konzol helyzetét:

6a) zárja be a kapuszárnyat

6b) Forgassa el az óra járásának megfelelően a meghajtó motor orsóját-t, amig a rúd lökés vége

helyzetbe kerül (a rúd teljesen kint van), majd forgassa a orsóját az óramutató irányában, amíg

a rögzítő csavar lefelé van. Legalább félfordulattal el kell fordítani a orsóját.

6c) Rögzítse az S3 konzolt a meghajtó motor orsójához, a P ábra szerint, a PR1 rotációs csavar me-

netes nyilása lefelé néz.

6d) Helyezze a meghajtó motort a kapu szárnyára szinten tartva és jelölje meg az S3 konzol helyzetét

a kapun.

6e) Csavarozza vagy hegessze az S 3 konzolt a kapuhoz.

Az S1 konzollal mozgatni tudja az S2 konzolt jobbról balra (+/-18 mm), az automatika végleges beállításához.

Figyelje meg, hogy az S2 konzolt a kapu közepe felé mozgatva, a nyilásszög és az átlagos érintőleges sebesség nő, míközben az S2 konzolt a kapu külső része felé mozgatjuk, a nyilásszög és az átlagos érintőleges sebesség csökken (emlékezzen az A és B méretek összege nem lehet nagyobb, mint a meghajtó ütése).

Miután tesztelte a kapu működését, próbálja ki bármelyik változatot.

Mechanikus megállítás (H ábra)

7) Ennél a pontnál  olyan helyzetbe kell helyezni a mechanikus ütközőt, hogy a szárny zárásának és csukásának leállítását elvégezze.

Amikor a kapu zárva van, a dugattyú rudja 355 mm-re nyúlhat ki az 1 és 3 típusoknál, 455 mm-re a 2 és 4 típusoknál, 555 mm-re a 5 típusnál.

Amikor a kapu nyitva van, a rudnak legalább 65 mm-re kell kint lennie (I ábra).

Külső nyiló  kapu

Külső nyiló kapu esetében a meghajtó motort a belső oldal felé lehet elhelyezni.

Ebben az esetben az A rész (a zsanérok tengelye és a meghajtó motor rotációs tengelye között távolság) a kapu közepe felé mérendő ki (S ábra). Módosítani kell az S2 konzolt, hogy alkalmassá tegyük az új regörzítési helyzethez.

Ahhoz, hogy az átmenet hosszát ne csökkentse, a meghajtó motort a kapu felső részén kell elhelyezni 2 m-nél nem kisebb magasságban..

A homlokzati konzolok helyzetét a fent megadott módon kell meghaátorzni, de nyitott kapuszárnnyal.

A motor teljesítménye miatt valamennyi rögzítésnek erősnek kell lennie.

Elektromos kapcsolások

8) Lásd L ábra és az ellenőrző egység rajza.

A meghajtó motor kimenetelénél az elektromos kábelnek könnyűnek kell lennie, de széles kanyart ír le az alsó rész felé, hogy elkerülje magában a meghajtó motor belsejében a visszafolyást (S ábra).

A meghajtó motor kioldása (kivéve visszafordított változatok)

9a) Tegye be a kulcsot (a felszereléshez mellékelve) és forgassa el 90°-ra a kapu közepe felé (T ábra).

9b) Ezen a ponton a kaput nyitni és kézzel zárni lehet

9c) A meghajtó motor bekapcsolásához végezze el a fordított műveletet.

Q34 ellenőrző egység

10a) Nyissa ki a meghajtó motor fedelét.

10b) Vegye le az ellenőrző egység átlátszó fedelét.

10c) Valamennyi vezetéknek át kell mennie az ellenőrző egység alatti aluminium alap négyszögletes

nyilásán.

Jelzése és biztosítékok

F1 - biztosíték 24 Vac

F2 - 220 Vac vezeték biztosítéka

LED 1- munkajel

LED2 - indítógomb jelen jelzés

LED3 - leállító gomb jelen jelzés

LED4 - ofotócella jelen jelzés

LED 5 - zárás leállítás jelen jelzés

ÉED6 - nyitás leállítás jelen jelzés

a)

* nyitási idő típus 900g/perc

** nyitási idő típus 1400g/perc és reverzibilis

Rögzítő kampó 1 kapcsolása

1-3 Indítsa az ellenőrzést. Normálisan nyitott kapcsolat. Kapcsolás a nyomógomb adóhoz,  kulcs választóhoz

és rádióhoz. Indítás ellenőrzés kezdi a tervezett műveletek ciklusát.

2-3 Vész leállítás ellenőrzés - normálisan zárt kapcsolat.

Amikor a gombot lenyomjuk, a kapu leáll és további impulzusra van szükség a működési ciklus helyre-

állítására.

4-3 Fotócellás vagy meghajtás kapcsolás zárás biztonságáért. Általában zárt kapcsolat.

Nyitási időben: nem idéz elő változást a kapu mozgásában.

Szünet alatt: eredménytelen a megfelelő időben és nem fogadja el a START impulzust újra zárásra.

Zárási időben: azonnali leállítja a kaput, két másodperces szünetet tart, és újra kinyitja. Van időbeállító

memóriája.

5-7 Záró stop teljesítmény

6-7 Nyitási stop teljesítmény

8-9 Áramellátás kimenet 24 Vac - 250 A max. fittingekhez

9-10 Szünetelő kimenet max. 24 Vac 10 W felvillanáshoz

Rögzítő kampó 2 kapcsolása

11-12-13 Motor kimenet 1  (11= kék, 12 = barna, 13 = fekete)

Másodszorra nyiló szárny ... Kondenzátor bekötése a 12. és 13. sz. sorkapocsnál

14-15-16 Motor kimenet 2 (14 = kék, 15 = barna, 16 = fekete). Sürítés 15. és 15. sz. sorkapocsnál

Rögzítő kampó 3 kapcsolása

17-19 Áramellátás belépés 220 Vac 50/60 Hz 19 - semleges, 17 = fázis

18      Földelés Kondenzáló mindig barna és fekete vezetékek között.

N.B. mindig a szállított kondenzáltort kapcsolja a motorhoz.

A sárga-zöld földelt vezeték mindig a 18 szorító kapocshoz van kapcsolva az elektromos ellenőrző egységen.

DIP kapcsoló programozható funkciói

Dip	Funkció			Leírás

1	villanás előtt	Be	Három másodpercre aktiválja a villanófényt a nyitó vagy záró ciklus előtt

Ki	Elő-villanás kizárva

2	fotócella nyitás	Be	A fotócella is belép működés közben, a kapu megáll és tovább megy ugyan-

abban az irányban, miután az akadály elhárult

Ki	A fotócella csak zárás közben lép be.

3	Együttes		Be	Nyitás során és szünet időben a Start impulzust nem fogadja el

Ki	A fotóvella csak zárás közben lép be

4	Működés	Be	Csuszó kapu

Ki	Kapuszárny

A beállítást érinti, ha a készülék nem kap áramellátást

11) Áram: a motor pár szabályozása:

A kiegyenlítő áram szabályozza a motorhoz a készülékről szállított teljesítményt. Ellenőrízze a motorokat, miután mozgásba lendültek, meg lehet állítani őket egy 150 N-nél (kb. 15 kg) nem nagyobb ellenállás ellenében UNI 8612). Ez a szabályozás minden manőver kezdetén egy másodpercig ki van zárva teljes működésig, ami lehetővé teszi, hogy az automatika elnyerje kezdeti inaktivitását.

12) Rádió vevő programozás

12a) Dip kapcsolóit használva állítsa be a személyos kód számait az adóba.

12b) Tartsa a programozó gombot (SET) lenyomva a központi egységen és ugyanakkor, a távirányítóval

küldjön egy impulzust . Engedje fel a két gombot.

12c)  A vevő a távirányító kódjára van programozva.

13) Működési idő programozása

Lehetséges folyamatosan beprogramozni a működési időt, a zárási különbséget és az automatikus újrazárást a START irányítást használva.

13a) A következőképpen járjon el:

13b) Ellenőrízze, hogy a PRG záróvezeték megfelelően kapcsolódik.

13c) Programozza be a működési időt:

13d) Csukott kapunál, az első motor (M2) az első impulzusra indul, a második motor (M1 késleltetett) egy

másodperc múlva követi.

13e) A nyitó művelet megtétele után második impulzust kap.

13f) A központi egység memorizálja a működési időt.

13g) Programozási szünet és zárási különbség.

13h) A harmadik START impulzus azt a pillanatot jelzi, amitől a szünetet, az automata újra záródás megkez-

dődik, számítják (kizárva az automata újra zárást, két START impulzust gyorsan egymás után).

13i) A negyedik START impulzus jelzi a záró művelet kezdetét és a pillanatot, amitől a zárási különbséghez

szükséges időt számítják.

13l) Az ötödik START impulzusnál, a negyedik és az ötödik közötti különbség, a zárási különbség, memori-

zálva lesz.

13m) Egyes panel kapuk esetében adja le az ötödik impulzust azonnal, hogy elkerülje a negyedik utáni kü-

lönbséget.

A működési idők be vannak programozva. Kapcsolja le az áramellátást a központi egységen és kapcsolja ki a PRG záróvezetéket.

A beprogramozott időket digitálisan memorizálja a mikroprocesszor, elkerülve az elemek (ellenállások és/vagy kondezorok) ingadozásából eredő lehetséges változásokat.

Időbeállító

A Start ellenőrzést lehetséges párhuzamosan kötni egy kapcsolóhoz vagy időbeállítóhoz. Az időbeállító ellenőrzés ellenőrzi a kapu nyitását. Amíg ez az ellenőrzés aktív, a kapu nyitva marad. A programozás vége automatikus újra záródást idéz elő (ha ez van beiktatva) a megállapított szünet után.

Biztonsági fotócellák

A Kit-hez tartozák egy pár fotócella, melyeket a lehető legközelebb kell a kapuhoz elhelyezni (5-10 cm max.) a két oszlop külső oldalán (biztonságos zárás).

Tegye a fotócellákat kb. 40-50 cm magasan a földtől. Javasoljuk második fotócella pár felszerelését a kapun belül (biztonságos működés) különleges oszlopokat használva.

A hátulról jövő vezetékek belépésénél nyomja le az alapon az előrekészített nyilást és tegye a csatlakozó dugaszt a fedél alsó részébe (P. ábra).

Az alulról jövő vezetékek belépésénel, ahol csak a vezetéket használjuk, vegye ki a csatlakozó dugaszt, ahol védő szigetelés van, használja a különleges mellékelt kapcsolási helyet (P2 ábra).

N.B.: Valamennyi nyilásnál engedje át a vezetékeket, azokat is melyeket nem használnak, szilikonnal kell tömíteni őket.

Biztonságos fotócella nyitás (opciós)

A kapun belül, szilárd lábakra kell szerelni és védeni kell a kapu teljes működési területét.

14) Fotócellák kapcsolása

14a) ahol csak egy pár fotócellát használunk, kapcsolja őket a P3 ábra szerint.

14b) Ha két párat használunk, kapcsolja őket a az ellenőrző egység előírásai szerint.

Villogó

15) A villogó két változatban kapható, ovális vagy kerek formában, az oszlop tetején kell elhelyezni, ahol

minden szögből látható.

15a) Rögzítse a áram kábeleket a lámpa nyelveihez¸a műanyag alap alján lévő nyiláson keresztülhornyolva

15b) Helyezze be ls csavarha be az égőt.

15c) Miután befejezte ezt a műveletet, rögzítse a villogót az oszlophoz a mellékelt különleges reteszeket

alkalmazva. Aztán erősítse a sárga vagy narancssárga burát a fekete alapra.

15d) Tömítse szilikonnal a vezetékeket.

Kulcsos kapcsoló

16) A kulcsos kapcsoló olyan kényelem, amely lehetővé teszi a rendszer használatát ugyanazt a módszer használva, mint a rádióadónál. Szerelje fel a mellékelt dugaszoló aljzatokat és csavarokat használva a hátsó rész előre gyártótt nyilásánál.

Külső ellenőrzések bekapcsolása

Az elenőrző panelt, intercom-ot, stb  lehet kapcsolni az ellenőrző egység. Mielőtt ezeket rákapcsolná, győződjön meg róla, hogy a szóban forgó készülék nem ad le 12V jelzést. Ha ez az eset, forduljon a legközelebbi szerviz központhoz.

220 Vac vonal kapcsolás

17) A 220 V áramellátást 19. (semleges) és 17. (élő) sorkapoccsal kell kapcsolni.

Mindig védje az áramellátást 6A automatikus kapcsolóval, vagy egy 16A egyfázisú biztosítékos kapcsolóval.

A földelést a 18. sorkapocshoz kell kapcsolni a ellenőrző egységhez.

Próbák és beállítások

18) Ellenőrízze, hogy a rendszer megfelelően működik-e, szükségesek-e beállítások, az ellenőrző egység újra programozását. Ha az első ciklus nem nyitó ciklus, ellenőrze a motor kapcsolásokat.

Hiba vagy nem megfelelő működés esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi szerviz központunkkal.

* Alkatrészek: kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.

* A termék rendeltetésszerű használatához és károk elkerüléséhez tanulmányozza az "általános utasításokat", mely jelen kézikönyv része.

* A készüléket az érvényben lévő biztonsági szabályoknak (UNI 8612) és normáknak megfelelően kell használni.

* Valamennyi elektromos kapcsolást elektromos áram kikapcsolásával kell végezni.

HIBÁK ÉS JAVASLATOK

Nem záródik		Ellenőrízze a soros kötéseket, a fotócella vezetéket és az ellenőrző led-eket, amelyek-

nek bekapcsolva kell lenniük.

Az egyik kapu nem 	Kicsit emeljük a motorok munkaidejét, újra programozva az ellenőrző egységet (zárt

nyilik			kapuval)

Záráskor nem működ-	Ha a fotócellák nyitáskor máködnek zárás helyett, ellenőrízze az összes kapcsolást,

nek a fotócellák		a soros kötést, a led-ek állapotát. Ha minden rendben van, néhány másodpercig ne

adjon rá áramot majd kapcsolja vissza. Engedje fel  a meghajtó motorokat, és helyez-

ze őket 45° szögbe (fél út). Nyomja le a gombot és ellenőrízze, hogy a kapu kinyilik-

e. Ha a kapu bezáródik, még egyszer kapcsolja ki a ellenőrző egységet, és cserélje a

kapcsolásokat a motorokon, gondosan követve az utasításokat. (Az első ciklus mindig

nyitó ciklus).

Nem nyilik led 3 ki	Ellenőrízze a STOP gomb meglétét, vagy a 2 és 3 szorítóbilincs közötti vezetéket.

A villogó nem működik	Ellenőrízze a 9 és 10 bilincs kapcsolásait. Ellenőrízze az égő alatt a nyelvek kap-

csolásait.

Nem csukódik automa-	Programoza újra az utasítások szerint az ellenőrző egységet.

tikusan

A kapu megindul, de	Ellenőrízze hogy a 4 led (fotócella) be van kapcsolva, a 2 led ki van kapcsolva

néhány másodperc

múlva megáll

Télen			Kicsit emelje az áramot. Télen, a hideg miatt, javasoljuk a a trimmer áram 				kismértékű növelését.

Rossz rádió adás		Ellenőrízze az adó elemét. Ellenőrízze olyan elemek jelenlétét, melyek zavarhatják

a rádió jeleket (magas feszültségű kábelek, nagy fén felületek, rádió amatőrök, stb.)

azon a területen, ahol a rendszert felszereltük.

A kapu nem mozdul	Ellenőrízze 4 led-et, hogy be van-e kapcsolva.

A) Szárnyasjató működési diagramja