VIDUE

ELETTRONICA

### PROG 2

Hordozható programozó

A MASCO kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosításokat hajtson végre a terméken. Ezen túlmenően elhárít minden felelősséget, olyan, személyekben vagy tárgyakban okozott kárért, mely a nem megfelelő használatból vagy helytelen telepítésből adódik.

# TARTALOM

TARTALOM	1

LEÍRÁS	2

TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSÁNAK MENÜJE	3

KÓDOLT TX LEOLVASÁSA	4

RÁDIÓS LEOLVASÁS	4

CSATLAKOZÓRÓL TÖRTÉNŐ LEOLVASÁS	5

TX KÓDOLÁSA JELÖLŐKÓDDAL	6

TX KÓDOLÁSA RANDOMKÓDDAL	7

MÁSOLÁS	7

MEM MODUL KÓDOLÁSI MENÜJE	8

MEM MODUL ZÓNAKÓDOLÁSA	9

SZABAD MEMÓRIAZÓNA PROGRAMOZÁSA	11

SORBAN TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS	13

EGY VAGY TÖBB MEMÓRIAZÓNA	13

MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE	13

MEMÓRIA MODUL MÁSOLÁSA	15

MEM MODUL TELJES TÖRLÉSE	15

VEVŐ KÓDOLÁSI MENÜJE	17

VEVŐZÓNA KÓDOLÁSA	18

SZABAD MEMÓRIAZÓNA PROGRAMOZÁSA	19

SORBAN TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS	20

EGY VAGY TÖBB MEMÓRIAZÓNA	21

MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE	21

VEVŐMODUL TELJES TÖRLÉSE	22

PASSE-PARTOUT IGEN/NEM	23

HIBAÜZENETEK	24

MŰSZAKI ADATOK	25

# LEÍRÁS

A PROG2 az olasz Vidue cég terméke, mely könnyű kezelhetőségének és használatának köszönhetően lehetővé teszi kezelője számára a Personal Pass berendezések megfelelő vezérlését. E készülék nagyfokú hatékonyságát az RS-232C soros port biztosítja, amely lehetővé teszi egy számítógéppel való összekapcsolását. A megfelelő szoftver a telepítésre vonatkozó adatok teljes vezérlését teszi lehetővé.

E termék kezelhetősége a következő lehetőségekben rejlik:

- Egy távkapcsoló jelölőkódjának fogadása és másolat készítése.

- Billentyűzetről megadni a jelölőkódot, és a TXP soros távkapcsolóban memorizálni.

- Véletlenszerű jelölőkódot generálni és távkapcsolóban memorizálni.

- Összekapcsolni a MEM200 és a MEM1000 memóriamodulokat és megjeleníteni, módosítani, törölni egy vagy több, a belsejében meglévő kódot.

- Nevet hozzárendelni minden, a memóriában lévő kódhoz (csak a MEM200-Ismétlése és MEM1000-Ismétlése modulok esetén).

- Törölni minden, egy memóriamodulban lévő kódot.

- Megkettőzni egy memóriamodul teljes tartalmát.

E készülék helyes használatához elengedhetetlen a következő utasítások alapos tanulmányozása.

Helyezze feszültség alá a készüléket, majd az elején található POWER kapcsolót állítsa be.

A kijelzőn kb.2 másodpercig a következő látható:

V2 ELETTRONICA PROG-2 VER 2.3

Ez után, 2 másodpercig a képernyőn megjelenik a „serial number”-hez való hozzáférés kódja:

CONTRATTO: 0215 S.N.: 0000

A következő pillanatban a kijelzőn a következő látszik:

OLASZ (

A  ( és > gombok használatával 3 különböző nyelv között választhat:

- olasz

- francia

- angol

Megerősítésként nyomja le a gombot. A kiválasztott nyelv nem marad meg a memóriában, a készülék minden bekapcsolásakor ismét ki kell választani.

A kijelzőn a következő látszik:

MENÜ: KÓDOLÁS TÁVKAPCSOLÁS

Ekkor a következő menük közül lehet választani:

- A távkapcsoló kódolásának menüje.

- lehetővé teszi egy távkapcsoló jelölőkódjának leolvasását és másolat készítését.

- Lehetővé teszi, hogy a billentyűzetről megadjuk a jelölőkódot és memorizáljuk azt egy vadonatúj távkapcsolóban.

- Lehetővé teszi egy ”random” véletlenszerű kód létrehozását és memorizálását egy vadonatúj távkapcsolóban.

# TÁVKAPCSOLÓ KÓDOLÁSÁNAK MENÜJE

| Távkapcsoló kódjának menüje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kilép | Enter |  |  |  |  |  |  |
| Kódolt TX leolvasása |  |  | TX kódolás jelölőkóddal | TX kódolás jelölőkóddal |
| kilép | Enter |  |  | Kilép | Enter | Enter |
| Leolvasás rádióról | Leolvasás kapcsolóról | ###### Kód megadása | Random kód létrehozása |
| kilép | Enter | kilép | Enter |  |  |  |  |
| Leadás | Forrás TX-t beiktatni | Billentyűzetről beütni a jelölőkódot | Enter gomb felengedése |
| Távkapcsolóval történő leadás | Távkapcsolót beiktatni | Enter |  |  |
|  |  | Enter |  |  |  |  |  |

| Kilépés | ###TX kód | TX hiba TX-key | TX hiba Hozzáférés megtagadva | TX hiba Passe-partout | TX hiba meghibásodás | TX hiba Vadonatúj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kilép PROG-TX |  |  |  |  |  |
|  | Címzett TX-t megadni |  |  | Bármely gombot lenyomni |  |
|  | Távkapcsolót betenni az érintkezőbe |  |  | Ha a végső TX azonos a forrás TX-szel |  |
|  | Enter |  |  |  |  |  |
|  | Kódolt távkapcsoló | TX hiba TX-key | TX hiba Hozzáférés megtagadva | TX hiba Passe-partout | TX hiba meghibásodás | TX hiba Megtelt |
|  | Bármely gomb lenyomása |  |  |  |  |  |

- MEM modul kódolási menüje

- Lehetővé teszi a MEM modul memóriazónáinak leolvasását, a kívánt zónák törlését, illetve tartalmuk megváltoztatását.

- Lehetővé teszi egy MEM modul másolását.

- Lehetővé teszi egy MEM modul teljes törlését.

- Vevő kódolási menüje

- Lehetővé teszi egy vevő modul memóriazónáinak leolvasását, a kívánt zónák törlését, illetve tartalmuk megváltoztatását.

- Lehetővé teszi egy vevő modul teljes törlését

A kijelzőn a következő jelenik meg:

KÓDOLÁSI MENÜ… TÁVIRÁNYÍTÓ …

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a képernyőn a következő látszik:

TX LEOLVASÁS KÓDOLT

Az ESC lenyomásával visszatér az előző menühöz.

Ekkor, ha a ”( ” vagy a ” ( ”gombot nyomja meg, a következő menükből lehet választani:

- KÓDOLT TX LEOLVASÁSA – lehetővé teszi egy  TXC távirányító kódjának felfogását rádión vagy a megfelelő érintkezőbe való helyezéssel.

- TX KÓDOLÁS JELÖLŐKÓDDAL – lehetővé teszi a jelölőkód beütését billentyűzetről

- TX KÓDOLÁS RANDOM KÓDDAL – lehetővé teszi egy jelölőkód automatikus véletlenszerű létrehozását.

# KÓDOLT TX LEOLVASÁSA

Ez a menü lehetővé teszi egy TXC rádióvezérlő jelölőkódjának leolvasását és megjelenítését. Ezt a funkciót kétféle módon lehet használni:

- RÁDIÓS LEOLVASÁS

- CSATLAKOZÓRÓL TÖRTÉNŐ LEOLVASÁS

## RÁDIÓS LEOLVASÁS

PROG2 belső vevőmodulátorral rendelkezik, mely lehetővé teszi a továbbított kód felfogását rádión keresztül.

A kijelzőn a következőnek kell feltűnni:

KÓDOLT TX LEOLVASÁSA

Nyomja meg az Entert, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

LEOLVASÁS RÁDIÓVAL

Nyomja meg az Entert, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

TOVÁBBÍTÁS

Nyomja meg a kívánt távutasítás gombját. A PROG2 egy éles BIP hang kiadásával jelzi a kód helyes vételét.

A kijelzőn megjelenik a felfogott kód:

TX KÓD BGXX05

A FELFOGOTT KÓD MÁSOLÁSÁHOZ LÁSD A „MÁSOLÁS” C.FEJEZETET.

Ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C. FEJEZETET)

## CSATLAKOZÓRÓL TÖRTÉNŐ LEOLVASÁS

Egy kód leolvasható úgy is, hogy a TXC rádióvezérlőt a megfelelő külső csatlakozóba helyezzük.   Ahhoz, hogy ily módon vehessük a kódot, ki kell nyitni a TXC-t, ki kell venni a kártyát, és megfelelő módon be kell helyezni a csatlakozóba.

A kijelzőn a következőnek kell megjelenni:

KÓDOLT TX LEOLVASÁSA

Nyomja meg az Entert, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

LEOLVASÁS RÁDIÓRÓL

Nyomja meg a > gombot, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

LEOLVASÁS CSATLAKOZÓRÓL

Nyomja meg az Entert, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

HELYEZZE BE A TX FORRÁST

Nyissa fel a TXP rádióvezérlő dobozát, majd vegye ki a kártyát, és helyezze a PROG2 külső csatlakozójába.

Nyomja meg az Entert: a PROG2 egy éles BIP hanggal jelzi a kód helyes vételét.

A kijelzőn a következő jelenik meg (például):

TX KÓD 25YK76

A FELFOGOTT KÓD MÁSOLÁSÁHOZ LÁSD A „MÁSOLÁS” C.FEJEZETET.

Ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

# TX KÓDOLÁSA JELÖLŐKÓDDAL

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a billentyűzeten üssük be a megjeleníteni kívánt jelölőkódot, egy esetleges másolás céljából.

A kijelzőn a következőnek kell megjelenni:

KÓDOLT TX LEOLVASÁSA

Nyomja meg a > gombot, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

TX KÓD JELÖLŐKÓDDAL

Nyomja meg az Entert, ekkor a kijelző a következőt mutatja:

ADJA MEG A KÓDOT

Ekkor kell a billentyűzeten beütni a kívánt jelölőkódot:

- minden gomb, mely numerikus karaktert ír, lehetővé teszi három alfanumerikus karakter írását is: elég többször lenyomni ugyanazt a gombot, hogy a kívánt betűt leírja.

Például a 2 ABC gomb négyféle karakter leírását teszi lehetővé:

| „2” | A gomb egyszeri lenyomásával. |
| --- | --- |
| „A” | A gomb kétszeri lenyomásával. |
| „B” | A gomb háromszori lenyomásával. |
| „C” | A gomb négyszeri lenyomásával. |

Ha lenyomva tartja a gombot, a négy karakter folyamatos futtatását éri el.

A kurzor az első szám alatt áll, tehát üsse be a kívánt numerikus vagy alfanumerikus karaktert.

Nyomja meg a > gombot ahhoz, hogy a kurzor (_) a következő számra helyeződjön, és írja be az új karaktert.

Üsse be a jelölőkód hat számjegyét.

Megerősítésként nyomja meg az Enter gombot.

A kijelzőn a következő látszik:

TX KÓD

AX13JK

A FELFOGOTT KÓD MÁSOLÁSÁHOZ LÁSD A „MÁSOLÁS” C.FEJEZETET.

Ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

# TX KÓDOLÁSA RANDOMKÓDDAL

Ez a menü lehetővé teszi egy jelölőkód automatikus véletlenszerű létrehozását esetleges másolás céljából.

A kijelzőn a következőnek kell megjelennie:

KÓDOLT TX LEOLVASÁSA

Nyomja meg többször a > gombot, míg a kijelzőn a következő felirat nem jelenik meg:

TX KÓDOLÁSA RANDOM KÓDDAL

Nyomja meg az Enter gombot: amíg a gomb lenyomott állapotban van, a PROG 2 egy sor véletlenszerű jelölőkódot hoz létre.

A gomb felengedése után a kijelzőn megjelenik az utolsó létrehozott kód. (Példa)

TX KÓD 25YJ9K

A FELFOGOTT KÓD MÁSOLÁSÁHOZ LÁSD A „MÁSOLÁS” C.FEJEZETET.

# MÁSOLÁS

Ehhez a funkcióhoz akkor lehet hozzáférni, ha a kódot a következő módokon vettük: rádióval, csatlakozón keresztül, a billentyűzetről való közvetlen beütéssel, vagy egy véletlenszerű kódgenerálással. Az így fogott kódot a TXP változat egy távvezérlőjének belsejében lehet lemásolni. A másolás sikerességéhez a következő utasítások figyelmes végrehajtására van szükség:

A kijelzőn megjelenik a kívánt kód: (Példa):

TX KÓD 25YJ9K

Nyomja meg a „PROG TX” gombot, ekkor a PROG2 két éles „BIP” hangot ad, a kijelzőn pedig megjelenik:

ADJA MEG A TX CÉLT

Nyissa fel a TXP rádióvezérlő dobozát, majd vegye ki a kártyát, és helyezze a TX külső csatlakozójába.

A másolás elvégzéséhez nyomja meg az Enter gombot.

Hiba esetén a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

A PROG2 egy éles BIP hanggal jelzi a kód helyes vételét, a kijelzőn pedig a következő jelenik meg:

Kódolt távvezérlés

Nyomja meg bármelyik gombot az előző menühöz való visszatéréshez.

# MEM MODUL KÓDOLÁSI MENÜJE

| MEM MDOUL KÓDOLÁSI MENÜJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC ENTER |  | MEM MODUL MÁSOLÁSA |  | MEM MODUL TELJES TÖRLÉSE |
| MEM MODUL ZÓNÁJÁNAK KÓDOLÁSA |  | ESC ……ENTER |  | ESC ………ENTER |
| ESC ENTER |  | FORRÁS MEM BEHELYEZÉSE |  | FORRÁS MEM BEHELYEZÉSE |
| FORRÁS MEM BEHELYEZÉSE |  | HELYEZZE BE A MEMÓRIAMODULT A MEM SOURCE CSATLAKOZÓBA |  | HELYEZZE BE A MEMÓRIAMODULT A MEM SOURCE CSATLAKOZÓBA |
| ENTER |  | ENTER |  | ENTER |
| 000 3 G2*TKB 1 MONO |  | ADJA MEG A CÉL MEM-ET |  | MEGERŐSÍTI? ESC=NEM, ENTER=IGEN |
| ESC | HIBA MEM MEGHIBÁSODÁSA | HELYEZZE BE A MEMÓRIAMODULT A MEM TARGET CSATLAKOZÓBA |  | ENTER ESC |
|  | MEM HIBA INKOMPATILISEK | ENTER |  | TÖRLÉS FOLYAMATBAN |
|  |  | MEM S MEM T | HIBA MEM MEGHIBÁSODÁSA | ÜRES MEM |
|  |  | KÓDOLT MEM |  | BÁRMELY GOMB LENYOMÁSA |
|  |  | BÁRMELY GOMB LENYOMÁSA |  |  |

A memóriamodul olyan készülék, melyet az RXP moduláris vevőhöz használunk, és amely lehetővé teszi 318-1000 felhasználó üzemeltetését. Ez azt jeleni, hogy belsejébe 318-1000 , a TXC adók által generált kódot lehet bevinni. A következő modellek állnak rendelkezésre:

- MEM200 000 és 317 közötti memóriazónáiba 318 különböző kód memorizálását teszi lehetővé.

- MEM200-I 10 karakteres szó hozzárendelését teszi lehetővé a memóriában tárolt 318 kód mindegyikéhez.

- MEM1000 000 és 1000 közötti memóriazónáiba 1000 különböző kód memorizálását teszi lehetővé.

- MEM1000-I  10 karakteres szó hozzárendelését teszi lehetővé a memóriában tárolt 1000 kód mindegyikéhez.

A MEMÓRIAMODUL KÓDOLÁSI MENÜJÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ KÖVESSE FIGYELMESEN A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET.

A kijelzőn a következőnek kell megjelenni:

KÓDOLÁSI MENÜ TÁVVEZÉRLÉS

Nyomja meg a > gombot, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

KÓDOLÁSI MENÜ MEM MODUL

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

ZÓNA KÓDOLÁSA MEM MODUL

Az ESC gomb lenyomásával visszatérünk az előző menühöz.

Ekkor a ( és > gombok lenyomásával a következő menük között lehet választani:

- MEM MODUL ZÓNAKÓDOLÁSA

Lehetővé teszi a memóriazónák megjelenítését és tartalmuk módosítását billentyűzet segítségével, a kívánt zónák törlését, kód memorizálását rádióadó vagy billentyűzet segítségével, rádió útján memorizálni sorban érkező nagyszámú kódot.

- MEM MODUL MÁSOLÁSA

Lehetővé teszi a memóriamodul teljes tartalmának átmásolását egy másik azonos, vagy nagyobb kapacitású modulba.

- MEM MODUL TELJES TÖRLÉSE

Lehetővé teszi egy memóriamodul teljes tartalmának törlését.

# MEM MODUL ZÓNAKÓDOLÁSA

Ez a menü jelenti a PROG2 rendszer erős oldalát, amennyiben ugyanis lehetővé teszi minden rendelkezésre álló zóna figyelését. Ez a jellemző, azon túlmenően, hogy biztosítja a memóriamodulban lévő kódok vizuális ellenőrzését, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy sorban megadhassa az összes kívánt távirányítót. Ezen kívül lehetővé teszi a felhasználó számára azt, hogy törölhesse az egyes memóriazónákat, hogy minden zónát egy-egy 10 karakterből álló szóval azonosíthasson (csak a MEM200-PLUS, és a MEM1000-PLUS esetén), hogy módosíthassa minden egyes zóna tartalmát és beállításait.

A kívánt memóriamodul kódolásához kövesse a következő lépéseket:

A kijelzőn a következő jelenik meg:

ZÓNA KÓDOLÁSA

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a PROG2 két éles BIP hangot ad és a kijelzőn a következő látható:

FORRÁS MEM MEGADÁSA

A MEM SOURCE csatlakozóba helyezze be azt a modult, amin dolgozni kíván.

Nyomja meg az Enter gombot, a képernyő az 1. ábrán látható adatokat mutathatja, például:

| MEMÓRIAZÓNA AZONOSÍTÓ SZÁMA |  | FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓJÁNAK JELÖLŐJE | MEMÓRIAZÓNA ÁLLAPOTA (szabad/foglalt) |
| --- | --- | --- | --- |
| KEZELT GOMB SZÁMA | JELÖLŐKÓD | CSATORNA | FUNKCIÓ |

A mutatott példa a 000 memóriazónára vonatkozik. Ennek belsejében a TXC távvezérlő első gombja által továbbított adat van memorizálva, amely távvezérlő a G2*TKB jelölőkóddal rendelkezik és amely az 1 másodperces időzítéssel  bíró harmadik relét működteti. A memóriazónát a V2 IBERICA szóval azonosítjuk.

1.ábra

A MEMÓRIAZÓNA AZONOSÍTÓSZÁMA: három számjegyből áll, melyek megmutatják, melyik memóriazóna jelenik meg.

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ JELÖLŐJÉNEK SZÁMA: egy tíz karakterből álló szó, ami lehetővé teszi a telepítő számára, hogy kívánt nevet vagy számot rendeljen hozzá minden egyes memóriazónához. (csak a MEM200-I és MEM1000-I modellek esetén).

MEMÓRIAZÓNA ÁLLAPOTA: az * jelöli. Ha a memóriazóna szabad, a jel nem látható, ha a zóna foglalt, a jel a jobb felső sarokban megjelenik.

KEZELT GOMB SZÁMA: 1 és 8 közötti szám, amely azt jelzi, hogy a távvezérlő melyik gombját memorizáltuk. (A rendszer a nyolc nyomógombos PERSONAL PASS távvezérlő használatát feltételezi, mely jelenleg nincs forgalomban.)

AZ JELÖLŐKÓD: egy 5 karakterből álló szó, ami beazonosítja, hogy a TXC sorozat melyik távvezérlője van a megjelenített memóriazónában.

A CSATORNA: jelzi, a négy közül melyik relé lesz aktiválva.

A FUNKCIÓ: a következő három lehetőség közül kell választani:

- MONOSTABIL: aktiválja a megfelelő relét a távvezérlő adásidőtartama alatt. Amikor az adás megszakad, a relé kikapcsol.

- BISTABIL: a távvezérlő első adásakor aktiválja a megfelelő relét. A második adással a relé kikapcsol.

- TIMER: a távvezérlő adása aktiválja a megfelelő relét, amely a megadott idő letelte után kikapcsol. Az időzítés a táblázatban látható.

# SZABAD MEMÓRIAZÓNA PROGRAMOZÁSA

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy egy vagy több szabad memóriazónát programozhassunk oly módon, hogy a kívánt kódokat bevisszük, és beállítjuk a kívánt funkciókat. A kívánt kód memorizálását mind rádión keresztül, mind pedig a billentyűzettel elvégezhetjük. Egy szabad memóriazóna programozásához a következőképpen járjon el:

A következő két mód egyikével válassza ki a kívánt szabad zónát:

Nyomja meg a ( vagy a > gombot, hogy a memóriazónák között előre vagy hátra mozoghasson. A gyors haladás érdekében tartsa lenyomva a gombot.

Üsse be közvetlenül a billentyűzetről a kívánt zóna számát.

A kijelzőn a kiválasztott szabad zóna jelenik meg: (példa)

025 ……………

0 ####### 0 MONO

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a kijelzőn a következő látszik:

LEADÁS

…………….

Az ESC gomb lenyomásával visszatérünk az előző menübe.

Ekkor kétféle képpen léphetünk tovább:

- rádiós kódfelvétel – nyomja meg a kívánt távvezérlő gombját, ekkor a PROG2 automatikusan memorizálja a jelölőkódot és a lenyomott gomb számát.

- Billentyűzetről történő kódbevitel

- üsse be a kívánt jelölőkód első karakterét, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg: (Például):

KÓDOT MEGADNI 2#####

- Üsse be a jelölőkód többi karakterét (a billentyűzet használatára vonatkozóan tanulmányozza a TX kódolása jelölőkóddal c. fejezetet)

- Nyomja meg az Enter gombot, hogy megerősítse a beütött kódot. A PROG2 automatikusan hozzárendeli az első számhoz. Ha nem nyom meg további gombokat, a kijelzőn hibajelzés jelenik meg.

Ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

Ha a kód helyes, a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn a következő jelenik meg: (Példa):

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

A kurzor automatikusan a csatornaválasztó szám alá áll.

Nyomja meg a ( vagy > gombot, a kívánt relé kiválasztásához.

Nyomja meg az Enter gombot az adat megerősítéseként, ekkor a kurzor automatikusan a funkcióválasztáshoz áll:

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

Nyomja meg a ( vagy > gombot, az alábbi három funkció közötti választáshoz monostabil, bistabil, timer:

Nyomja meg az Entert az adat megerősítéseként.

Ha a memóriamodul MEM200 vagy MEM1000 típusú, a kijelzőn a következő jelenik meg:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg az Enter gombot, hogy elmentse a módosításokat és kilépjen a programozásból. Ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

000……………………….* 1 FDH30Y 3 T.210

Ha a memóriamodul MEM200-I  vagy MEM1000-I típusú, a kurzor automatikusan a felhasználó azonosító jelölője alá áll.

- Üsse be a billentyűzeten a kívánt szót (legfeljebb 10 karakter): a billentyűzet használatára vonatkozóan tanulmányozza a TX kódolása jelölőkóddal c. fejezetet.

Nyomja meg a gombot a módosítások elmentéséhez és a programozásból való kilépéshez. Ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

000 MARIO ROSSI* 1 FDH30Y 3 T.210

# SORBAN TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS

E funkció segítségével sorrendben lehet memorizálni a memóriazónákat a kiválasztott zónától kiindulva. A memorizálási idő jelentősen lecsökken, főleg, ha magas a rögzítendő távvezérlő száma.

A kijelzőn a következő jelenik meg: (Példa)

000………………. 0 ##### 0 MONO

Nyomja meg az Entert, a képernyőn a következő jelenik meg:

TOVÁBBÍTÁS

Az ESC gomb lenyomásával az előző menühöz térünk vissza.

A PROG.TX gomb lenyomása után a képernyőn a következő jelenik meg:

ADATFELFOGÁS SORRENDBEN ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg az Entert, a képernyőn a következő jelenik meg:

TOVÁBBÍTÁS

Továbbítsa a kívánt távvezérlő kódját: ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

Ha a kód helyes, a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn kb.2 másodpercre a következő jelenik meg: (Példa):

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

A képernyőn ismét megjelenik a TOVÁBBÍTÁS felirat, adja meg tehát a kívánt távvezérlőket. A funkció megszakításához elég megnyomni az ESC gombot.

Fontos: minden sorban rögzített kódhoz hozzá van rendelve a monostabil funkció, és  az 1.relé ezen paraméterek megváltoztatásához a következő fejezetben leírt lépéseket kell követni.

# EGY VAGY TÖBB MEMÓRIAZÓNA

# MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Amennyiben szükségesnek bizonyulna egy vagy több memóriazóna törlése vagy módosítása, a következő utasítások szerint kell eljárni:

- Egy foglalt memóriazóna törlése

A kijelzőn megjelenik a módosítandó foglalt zóna (Példa)

168 V2 IBERICA * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg az Enter gombot. A kurzor automatikusan a memóriazóna állapotjelzője alá áll:

168 V2 IBERICA * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg a ( vagy > gombot: a beállítások törlődnek és a kijelzőn ez látszik:

168………………. 0 ##### MONO

A  ( vagy > gombok ismételt lenyomásával a törlés törlődik.

Az ESC lenyomásával a törlés törlődik és a PROG2 automatikusan kilép a programozásból.

Nyomja meg az Enter gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő látszik:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg ismét az Enter gombot a törlés ismételt megerősítéseként, ekkor a képernyő üres memóriazónát mutat.

- Egy memóriazóna beállításának módosítása

A kijelzőn a következő jelenik meg(Példa)

168 V2 IBERICA * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg többször az Enter gombot. A kurzor az aktuális választást mutatja.

Ha többször megnyomja az ESC gombot, a kurzor visszatér egészen addig, míg kilép a programozásból.

Nyomja meg a ( vagy > gombot, az aktuális választás beállításának módosításához.

Fontos: a gomb számát nem lehet egy, a memóriában már meglévővel helyettesíteni. Ugyanis, a választás alatt a képernyőn csak a kezelt, illetve a memóriában nem szereplő gombok jelennek meg.

A módosítások végeztével nyomja meg az Enter gombot egészen addig, míg a képernyőn a következő jelenik meg:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Ha az ESC gombot nyomja meg, a PROG2 az előző adatokat jeleníti meg és nem lép ki a programozásból.

Ha az Enter gombot nyomja meg, a PROG2 kilép a programozásból, és elmenti a memóriában az elvégzett módosításokat.

# MEMÓRIA MODUL MÁSOLÁSA

Ez a menü lehetővé teszi egy memóriamodulban lévő adatok egy blokkban történő átvitelét egy másik modulba. ELENGEDHETETLEN, HOGY A CÉLMEMÓRIAMODUL AZONOS VAGY NAGYOBB KAPACÍTÁSÚ LEGYEN, MINT A FORRÁSMODUL. (a MEM200 –ből a MEM200-Plusba, illetve a MEM1000-ből a MEM1000-Plusba át lehet vinni az adatokat, de ellenkező irányba nem).

A kijelző a következőket mutatja:

ZÓNA KÓDOLÁSA MEM MODUL

Nyomja meg a  > gombot, ekkor a képernyőn ez látszik:

MÁSOLÁS

MEM MEMÓRIA

Az ESC gomb lenyomásával visszatérünk az előző menühöz.

Az Enter gomb lenyomásával a képernyőn ez látszik:

ADJA MEG A FORRÁS MEM-ET

A MEM SOURCE csatlakozóba helyezze be azt a modult, melyről másolatot kíván készíteni.

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

ADJA MEG A CÉL MEM-ET

A MEM TARGET csatlakozóba helyezze be azt a cél memóriamodult.

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a képernyőn a következő látható:

MEM S MEM T

A PROG2 elvégzi az adatok átvitelét a MEM SOURCE-ból  MEM TARGET-be.

Ha a másolás sikeresen végbement, a képernyőn a következő látszik:

KÓDOLT MEM

Ha a másolás nem megfelelően ment végbe, a képernyőn hibajelzés jelenik meg (lásd a HIBA ÜZENETEK c. fejezetet).

# MEM MODUL TELJES TÖRLÉSE

Ez a menü lehetővé teszi a memóriazónákban lévő valamennyi, a beállításokra vonatkozó kódok törlését. Ezen művelet után a memóriamodul teljesen üres, és tökéletesen újrafelhasználható.

A kijelzőn a következő látható:

ZÓNA KÓDOLÁS MEM MODUL

Nyomja meg többször a > gombot, addig, míg a képernyőn a következő jelenik meg:

MEM MODUL TELJES TÖRLÉSE

Nyomja meg az Enter gombot. Ekkor a PROG2 két éles BIP hangot ad, a képernyőn pedig a következő látható:

FORRÁS MEM BEHELYEZÉSE

A MEM SOURCE csatlakozóba helyezze be a törölni kívánt modult.

Nyomja meg az Entert, ekkor a képernyőn a következő látszik:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Az ESC gomb megnyomásával törli a műveletet, ekkor a kijelzőn a következő látható:

MEM MEMÓRIA TELJES TÖRLÉSE

Az Enter gomb lenyomásával a PROG2 végrehajtja a memóriamodul teljes törlését. A kijelzőn a következő olvasható:

TÖRLÉS FOLYAMATBAN

Ha a memóriamodul törlése sikeresen befejeződött, a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn ez látszik:

ÜRES MEM

Nyomja meg bármelyik gombot. Ezután a képernyőn a főmenü jelenik meg.

Ha a törlés nem történt meg sikeresen, a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. (lásd a HIBAÜZENETEK c.fejezetet.)

# VEVŐ KÓDOLÁSI MENÜJE

| VEVÓ KÓDOLÁSI MENÜJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC ………ENTER |  |  |  |  |
| VEVŐ ZÓNA KÓDOLÁSA |  | TELJES RX TÖRLÉSE | PASSE-PARTOUT IGEN/NEM |
| ESC ………ENTER |  | ESC ………ENTER | ESC ENTER ESC |
| FORRÁS RX BEHELYEZÉSE |  | FORRÁS RX BEHELYEZÉSE | PASSE-PARTOUT IGEN | PASSE-PARTOUT NEM |
| HELYEZZE A VEVŐMODULT A TX CSATLAKOZÓBA |  | HELYEZZE A VEVŐMODULT A TX CSATLAKOZÓBA | ESC ………ENTER | ESC …….ENTER |
| ENTER |  | ENTER | MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN | MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN |
| 000…………..* 2 P21U61 1 MONO |  | MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN | ENTER |
| MÓDOSÍTSA A KÍVÁNT ZÓNA PARAMÉTEREIT |  | ENTER …….ESC |  |  |
| ESC |  | TÖRLÉS FOLYAMATBAN |  |  |
|  | HIBA MEGHIBÁSODOTT MEM | ÜRES MEM |  |  |
|  |  | BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSA |  |  |

A VEVŐ KÓDOLÁSI MENÜJÉHEZ való hozzáféréshez kövesse figyelmesen az alábbi utasításokat:

A kijelzőn a következő látszik:

KÓDOLÁSI MENÜ TÁVVEZÉRLŐ

Nyomja meg a > gombot, ekkor a képernyőn a következő látható:

KÓDOLÁSI MENÜ MEM MODUL

Nyomja meg a > gombot, ekkor a képernyőn a következő látható:

KÓDOLÁSI MENÜ VEVŐ

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a képernyőn a következő látható:

ZÓNA KÓDOLÁS VEVŐ

Az ESC gomb lenyomásával visszatérünk az előző menübe.

Ekkor, a (, illetve a > gomb lenyomásával a következő menük közül választhat:

- VEVŐZÓNA KÓDOLÁSA – lehetővé teszi a vevő memóriazónáinak megjelenítését és tartalmuk módosítását a billentyűzet segítségével, a kívánt zónák törlését, egy kód memorizálását akár rádión keresztül, akár a billentyűzet segítségével, rádión keresztül nagy számú kód sorban történő vételét.

- VEVŐ TELJES TÖRLÉSE – lehetővé teszi egy vevőmodul memóriája teljes tartalmának törlését.

- PASSE PARTOUT (IGEN/NEM) – lehetővé teszi a funkció be-, illetve kikapcsolását a vevőn.

# VEVŐZÓNA KÓDOLÁSA

Ez a menü teszi lehetővé a vevőn rendelkezésre álló valamennyi memóriazóna figyelését. Ez a jellemző, azon túlmenően, hogy biztosítja a memóriamodulban lévő kódok vizuális ellenőrzését, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy sorban megadhassa az összes kívánt  távvezérlőt, valamint, hogy törölhesse az egyes memóriazónákat, módosíthassa tartalmukat és beállításaikat.

A kívánt vevőmodul kódolásakor a következő lépéseket kövesse:

A kijelzőn a következő látható:

ZÓNA KÓDOLÁSA VEVŐ

Nyomja meg az Enter gombot. A PROG2 két éles BIP hangot ad, a képernyőn pedig a következő látszik:

HELYEZZE BE A FORRÁS RX-T

Helyezze be azt a modult, amelyen dolgozni kíván a TX csatlakozóba.

Nyomja meg az Enter gombot, a képernyőn ekkor a 000 memória jelenik meg (például):

* 1 PDH30Y 3 MONO

# SZABAD MEMÓRIAZÓNA PROGRAMOZÁSA

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy egy vagy több szabad memóriazónát programozhassunk oly módon, hogy a kívánt kódokat bevisszük, és beállítjuk a kívánt funkciókat. A kívánt kód memorizálását mind rádión keresztül, mind pedig a billentyűzettel elvégezhetjük. Egy szabad memóriazóna programozásához a következő képpen járjon el:

A következő két mód egyikével válassza ki a kívánt szabad zónát:

Nyomja meg a ( vagy a > gombot, hogy a memóriazónák között előre vagy hátra mozoghasson. A gyors haladás érdekében tartsa lenyomva a gombot.

Üsse be közvetlenül a billentyűzetről a kívánt zóna számát.

A kijelzőn a kiválasztott szabad zóna jelenik meg: (példa)

025 …………… 0 ####### 0 MONO

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a kijelzőn a következő látszik:

LEADÁS …………….

Az ESC gomb lenyomásával visszatérünk az előző menübe.

Ekkor kétféleképpen léphetünk tovább:

- rádiós kódfelvétel – nyomja meg a kívánt távvezérlő gombját, ekkor a PROG2 automatikusan memorizálja a jelölőkódot és a lenyomott gomb számát.

- Billentyűzetről történő kódbevitel

- üsse be a kívánt jelölőkód első karakterét, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg: (Például):

KÓDOT MEGADNI 2#####

- Üsse be a jelölőkód többi karakterét (a billentyűzet használatára vonatkozóan tanulmányozza a TX kódolása jelölőkóddal c. fejezetet)

- Nyomja meg az Enter gombot, hogy megerősítse a beütött kódot. A PROG2 automatikusan hozzárendeli az első számhoz. Ha nem nyom meg további gombokat, a kijelzőn hibajelzés jelenik meg.

Ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C. FEJEZETET)

Ha a kód helyes, a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn a következő jelenik meg: (Példa):

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

A kurzor automatikusan a csatornaválasztó szám alá áll.

Nyomja meg a ( vagy > gombot, a kívánt relé kiválasztásához.

Megjegyzés: a vevőmodulok esetén lehetséges, hogy 4 relé kimenet áll rendelkezésre. Ha például csak 2 relé van, a PROG2 lehetővé teszi a 3. És 4. relé beállítását, de ezek nem fognak egyetlen élő kimenethez sem tartozni.

Nyomja meg az Enter gombot, hogy megerősítse az adatot, ekkor a kurzor automatikusan a funkcióválasztásra áll:

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

Ha megnyomja a ( vagy a > gombot, 3 funkció közül választhat: monostabil, bistabil, timer.

Nyomja meg az Enter gombot az adat megerősítéseként.

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg az Enter gombot a módosítások elmentése céljából, és lépjen ki a programozásból. Ekkor a képernyőn a következő látható:

000 * 1 PDH30Y 3 T.210

# SORBAN TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS

E funkció segítségével sorrendben lehet memorizálni a memóriazónákat a kiválasztott zónától kiindulva. A memorizálási idő jelentősen lecsökken, főleg, ha magas a rögzítendő távvezérlő száma.

A kijelzőn a következő jelenik meg: (Példa)

000………………. 0 ##### 0 MONO

Nyomja meg az Entert, a képernyőn a következő jelenik meg:

TOVÁBBÍTÁS

Az ESC gomb lenyomásával az előző menühöz térünk vissza.

A PROG.TX gomb lenyomása után a képernyőn a következő jelenik meg:

ADATFELFOGÁS SORRENDBEN ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg az Entert, a képernyőn a következő jelenik meg:

TOVÁBBÍTÁS

Továbbítsa a kívánt távvezérlő kódját: ha a kód felfogásakor hiba történt, a PROG2 két éles „BIP” hangot ad és hibajelzést jelenít meg. (lásd a HIBAÜZENETEK C.FEJEZETET)

Ha a kód helyes, a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn kb.2 másodpercre a következő jelenik meg: (Példa):

000 * 1 PDH30Y 1 MONO

A képernyőn ismét megjelenik a TOVÁBBÍTÁS felirat, adja meg tehát a kívánt távvezérlőket. A funkció megszakításához elég megnyomni az ESC gombot.

Fontos: minden sorban rögzített kódhoz hozzá van rendelve a monostabil funkció, és az 1. relé. Ezen paraméterek megváltoztatásához a következő fejezetben leírt lépéseket kell követni.

# EGY VAGY TÖBB MEMÓRIAZÓNA

# MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Amennyiben szükségesnek bizonyulna egy vagy több vevőzóna törlése vagy módosítása, a következő utasítások szerint kell eljárni:

  - Egy foglalt memóriazóna törlése

A kijelzőn megjelenik a módosítandó foglalt zóna (Példa)

068 ………. * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg az Enter gombot. A kurzor automatikusan a memóriazóna állapotjelzője alá áll:

068 ………. * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg a ( vagy > gombot: a beállítások törlődnek és a kijelzőn ez látszik:

068………………. 0 ##### MONO

A  ( vagy > gombok ismételt lenyomásával a törlés törlődik.

Az ESC lenyomásával a törlés törlődik és a PROG2 automatikusan kilép a programozásból.

A módosítások végeztével nyomja meg az Enter gombot megerősítésként, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Nyomja meg ismét az Enter gombot a törlés újabb megerősítéseként, ekkor a kijelző az üres memória zónát jeleníti meg.

- Egy memóriazóna beállításának módosítása

A kijelzőn a következő jelenik meg (Példa)

068 ………. * 3 KS*FGX 2 BIST.

Nyomja meg többször az Enter gombot. A kurzor az aktuális választást mutatja.

Ha többször megnyomja az ESC gombot, a kurzor visszatér egészen addig, míg kilép a programozásból.

Nyomja meg a ( vagy > gombot, az aktuális választás beállításának módosításához.

Fontos: a gomb számát nem lehet egy, a memóriában már meglévővel helyettesíteni, ugyanis a választás alatt a képernyőn csak a kezelt, illetve a memóriában nem szereplő gombok jelennek meg.

A módosítások végeztével nyomja meg az Enter gombot egészen addig, míg a képernyőn a következő jelenik meg:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Ha az ESC gombot nyomja meg, a PROG2 az előző adatokat jeleníti meg és nem lép ki a programozásból.

Ha az Enter gombot nyomja meg, a PROG2 kilép a programozásból, és elmenti a memóriában az elvégzett módosításokat.

# VEVŐMODUL TELJES TÖRLÉSE

Ez a menü lehetővé teszi a vevőben lévő valamennyi, a beállításokra vonatkozó kódok törlését. Ezen művelet után a memóriamodul teljesen üres, és készen áll arra, hogy új kódokat memorizáljon.

A kijelzőn a következő látható:

ZÓNA KÓDOLÁS VEVŐ

Nyomja meg többször a > gombot addig, míg a képernyőn a következő jelenik meg:

RX TELJES TÖRLÉSE

Nyomja meg az Enter gombot. Ekkor a PROG2 két éles BIP hangot ad, a képernyőn pedig a következő látható:

FORRÁS RX BEHELYEZÉSE

A TX csatlakozóba helyezze be a törölni kívánt modult.

Nyomja meg az Entert, ekkor a képernyőn a következő látszik:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Az ESC gomb megnyomásával törli a műveletet, ekkor a kijelzőn a következő látható:

MEM MEMÓRIA TELJES TÖRLÉSE

Az Enter gomb lenyomásával a PROG2 végrehajtja a vevőmodul teljes törlését. A kijelzőn a következő olvasható:

TÖRLÉS FOLYAMATBAN

Ha a memóriamodul törlése sikeresen befejeződött a PROG2 egy éles BIP hangot ad, és a képernyőn ez látszik:

ÜRES MEM

Nyomja meg bármelyik gombot. Ezután a képernyőn a főmenü jelenik meg.

Ha a törlés nem történt meg sikeresen, a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. (lásd a HIBAÜZENETEK c. fejezetet.)

# PASSE-PARTOUT IGEN/NEM

Ez a menü teszi lehetővé a Passe-Partout funkció be- és kikapcsolását a vevőn. Ha a funkció él, a telepítő TxPP távvezérlőt használhat a rendszerbe való belépéshez. Ennek a távvezérlőnek minden gombja a lenyomott gombhoz tartozó számú kimenetet aktiválja csak monostabil logika szerint. (Például: az 1.gomb monostabil logika szerint az 1.relékimenetet kapcsolja, a 2.gomb monostabil logika szerint az 1.relékimenetet kapcsolja, stb.)

A kijelzőn a következő látszik:

ZÓNA KÓDOLÁS VEVŐ

Nyomja meg többször a > gombot, addig, amíg a kijelzőn a következő felirat nem jelenik meg:

PASSE-PARTOUT IGEN/NEM

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a PROG2 két éles BIP hangot ad, a képernyőn pedig a következő jelenik meg:

FORRÁS RX BEHELYEZÉSE

A TX csatlakozóba helyezze be a törölni kívánt vevőt.

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a PROG2 egy éles BIP hangot ad, a képernyőn pedig a következő látható:

PASSE-PARTOUT NEM

ha a funkció nem volt bekapcsolva.

Illetve

PASSE-PARTOUT IGEN

ha a passe-partout funkció be volt kapcsolva.

Nyomja meg a ( vagy a > gombot az aktuális választás megjelöléséhez (IGEN-NEM)

Nyomja meg az Enter gombot, ekkor a kijelzőn a következő jelenik meg:

MEGERŐSÍTI? ESC=NEM ENTER=IGEN

Az ESC  gomb lenyomása törli a műveletet.

Az Enter gomb lenyomása után a PROG2  a következőket jeleníti meg:

PASSE-PARTOUT IGEN/NEM

A főmenühöz való visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot.

# HIBAÜZENETEK

Tx hiba Nem engedélyezett hozzáférés

A külső csatlakozóba behelyezett másolandó távvezérlő eltérő kódot tartalmaz

Vagy

A PROG2 által (rádión keresztül, billentyűzetről vagy csatlakozón keresztül) észlelt kód eltérő ügyfélkódot tartalmaz vagy helytelenül érkezett.

Tx hiba PASSE-PARTOUT

A PROG2 által (rádión keresztül, billentyűzetről vagy csatlakozón keresztül) észlelt kód egy TXC PASSE-PARTOUT távvezérlőhöz tartozik

Vagy

A külső csatlakozóba helyezett cél távvezérlő egy TCX PASSE-PARTOUT modell.

Tx hiba MEGHIBÁSODÁS

A külső csatlakozóba helyezett másolandó távvezérlő hibás.

Tx hiba ÜRES

A PROG2 által észlelt kód egy üres TXP távvezérlőé.

Tx hiba TELE

A csatlakozóba helyezett cél TXP távvezérlőt már előzőleg kódolták, vagy pedig az egy TXC típusú távvezérlő.

MEM hiba (297) LÉTEZŐ KÓD

A PROG2 által észlelt kód már létezik a memóriában, mégpedig pontosan a zárójelben megjelölt számú zónában.

hiba MEGHIBÁSODOTT MEM

A TARGET csatlakozóba helyezett memóriamodul kisebb kapacitással rendelkezik, mint a SOURCE csatlakozóba helyezett.

A hibából való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot, ekkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

# MŰSZAKI ADATOK

| Energiaellátás | 5 V egyenfeszültség a külső tápegységgel négy, AA 1,5 voltos alkáli elem |
| --- | --- |
| Energiafelvétel | Elemes energiaellátásnál: 60 mA bekapcsolt kijelzővel 20mA Power save üzemmódban lévő kijelzővel |
| Kijelző | Pontmátrixos LCD kijelző, 2 X 16 karakter |
| Billentyűzet | 16 gomb |
| PC interfész | RS-232C |
| Méretek | 210 x 100 x 40 mm |
| Súly | 395 g |