VIDUE

RXP2S220

#### Üzembe helyezési útmutató

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

##### TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS	3

JELLEMZŐK	3

A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA	3

AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN	4

AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA A MÁSODIK CSATORNÁN	5

A BISTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN	5

A BISTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA A MÁSODIK CSATORNÁN	5

AZ UGRÓKÓD OPCIÓ	6

TELJES TÖRLÉS	6

EGY MÁR ELTÁROLT KÓD BESZÚRÁSA	6

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK	7

MŰSZAKI JELLEMZŐK	7

CSATLAKOZTATÁS A KIVEZETÉSEK KÁRTYÁJÁHOZ	7

A PCB	8

SZÓTÁR	9

| PROGRAMOZÁS |
| --- |
| Az RX2S220 típusú berendezés a SZEMÉLYI ÁTJÁRÓ rendszer vevőberendezése, amely lehetővé teszi a tápegységgel ellátott berendezések (például kerti világítás) távvezérlését. Ez az öntanuló vevőberendezés egy új programozási rendszert használ fel, amely az üzembe helyezést egyszerűbbé teszi. JELLEMZŐK Az új, nagy teljesítményű rádiós vevőberendezés még zavaró körülmények között is biztosítja a megfelelő működést: az érzékenység a vételi frekvencia környékén megszabadítja a rendszert mindenfajta interferenciától. Az öntanuló funkció lehetővé teszi 83 különböző kód eltárolását. Lehetőség van az összes eltárolt kód törlésére, és új kódok bevitelére is. Lehetőség van a „gördülő kód” opció engedélyezésére és letiltására. Lehetőség van a kimenetek három különböző funkcióval történő programozására: monostabil, bistabil és időzítés. Amikor a PROG 2-t használjuk, a Passe-Parout opció kiválasztható (ez rendszerint engedélyezett), lehetővé téve, hogy a szerelő jogosult legyen a teljes körű telepítésre, egy speciális távvezérlő segítségével, amelyet kizárólag a V2 Elettronica szállít. | Programozás Az öntanuló programozási rendszer lehetővé teszi a kód eltárolását, valamint a különböző üzemelési opciók beállítását: MONOSTABIL: aktiválja a megfelelő relét a távvezérlő teljes átviteli ideje alatt. Amikor az átvitel leáll, a relé aktiválódása automatikusan megszűnik. BISTABIL: aktiválja a megfelelő relét a távvezérlő első átvitele alatt. A relé aktiválása automatikusan megszűnik a második átvitel alatt. IDŐZÍTŐ: a távvezérlő átvitele aktiválja a megfelelő relét, melynek aktiválódása az előzetesen beállított időtartam végén automatikusan megszűnik (maximálisan 7.5 perc az előre beállítható idő). A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA A programozási részbe belépve, végezzük el a következőket: Nyomjuk meg, majd engedjük el a vevőberendezés SW1 gombját N-szer, ahogyan azt táblázat mutatja, ennek segítségével, kiválaszthatjuk azt a csatornát, amelyet programozni akarunk a monostabil funkcióval. |

| PROGRAMOZÁS |
| --- |
| Kiválasztott Impulzusok Bekapcs. LED csatorna száma L1 L2 1. MONOSTABIL CSATORNA 1 * 2. MONOSTABIL CSATORNA 2 * TÁBLÁZAT Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a távvezérlő gombját: a vevőberendezés LED-jének a kialvása mutatja, hogy a kódot megfelelően eltárolta a rendszer. AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN A TIMER (időzítő) funkciónak az első csatornán történő eltárolásához végezzük el a következőket: Nyomjuk meg az SW1 gombot a vevőberendezésen: ekkor az L1 LED (amely az első csatornához tartozik) néhány másodpercre bekapcsol. Amikor az L1 LED kialszik, engedjük fel az SW1 gombot. Az L1 LED lassan villogni kezd (1 villogás/másodperc frekvenciával). A villogó felvillanások számát a beállítható időtartammal a táblázat mutatja. | A villogások száma A beállított időtartam A villogások száma A beállított időtartam 1 1 sec 17 1 2 2 sec 18 1.5 3 3 sec 19 2 4 4 sec 20 2.5 5 5 sec 21 3 6 6 sec 22 3.5 7 7 sec 23 4 8 8 sec 24 4.5 9 9 sec 25 5 10 10 sec 26 5.5 11 11 sec 27 6 12 12 sec 28 6.5 13 13 sec 29 7 14 14 sec 30 7.5 15 15 sec 31 BISTABIL 16 30 sec TÁBLÁZAT Számoljuk össze a kívánt időtartamhoz tartozó L1 relé villogásainak számát. Nyomjuk meg a vevőberendezés SW1 gombját a kívánt villogás alatt: ekkor a villogás megáll, és az L1-es relé továbbra is bekapcsolva marad (5 másodpercen belül tovább kell haladni a beállításra). Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a távvezérlő nyomógombját: ekkor a vevőberendezés L1-es LED-je kikapcsol, jelezve, hogy az elküldött kód helyes és eltárolásra került. |

| PROGRAMOZÁS |
| --- |
| AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA A MÁSODIK CSATORNÁN A TIMER (időzítő) funkciónak a második csatornán történő eltárolásához végezzük el a következőket: Nyomjuk meg az SW1 gombot, ekkor az L1 LED bekacsol. Nyomjuk meg az SW1 gombot a vevőberendezésen: ekkor az L2 LED (amely a második csatornához tartozik) néhány másodpercre bekapcsol. Amikor az L2 LED kikapcsol, engedjük fel az SW1 gombot. Az L2 LED lassan villogni kezd (1 villogás/másodperc frekvenciával). A villogások számát a beállítható időtartammal együtt a 2. táblázat mutatja. Számoljuk össze a kívánt időtartamhoz tartozó L2 relé villogásainak számát. Nyomjuk meg a vevőberendezés nyomógombját a kívánt villogás alatt: ekkor a villogás megáll, és az L2-es relé továbbra is úgy marad (5 másodpercen belül tovább kell haladni a beállításra). Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a távvezérlő gombját: ekkor a vevőberendezés L1-es LED-je kialszik, jelezve, hogy az elküldött kódot helyesen eltárolta. A BISTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN A bistabil funkciónak az első csatornán történő eltárolásához végezzük el a következőket: Nyomjuk meg az SW1 gombot a vevőberendezésen: ekkor az L1 LED (amely az első csatornához tartozik) néhány másodpercre bekapcsol. | Amikor az L1 LED kialszik, engedjük el az SW1 gombot. Az L1 LED lassan villogni kezd (1 villogás/másodperc frekvenciával). Az időzítő funkció 30 villogásának a végén a LED bekapcsolva marad. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a távvezérlő gombját: ekkor a vevőberendezés L1-es LED-je kialszik, jelezve, hogy az elküldött kód helyesen lett eltárolva. A BISTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA A MÁSODIK CSATORNÁN A bistabil funkciónak a második csatornán történő eltárolásához végezzük el a következőket: Nyomjuk meg az SW1 gombot, ekkor az L1 LED bekacsol. Nyomjuk meg az SW1 gombot a vevőberendezésen: ekkor az L2 LED (amely a második csatornához tartozik) néhány másodpercre bekapcsol. Amikor az L2 LED kialszik, engedjük el az SW1 gombot. Az L2 LED lassan villogni kezd (1 villogás/másodperc frekvenciával). Az időzítő funkció 30 villogásának a végén a LED bekapcsolva marad. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a távvezérlő gombját: ekkor a vevőberendezés L1-es LED-je kialszik, jelezve, hogy az elküldött kód helyesen lett eltárolva. FIGYELMEZTETÉS: A PROG-2 készüléknek a vezérlő egységhez történő csatlakoztatását az elektromos áramütés elkerülése érdekében csak akkor szabad elvégezni, ha a vezérlő egységet lekapcsoltuk a 230 V-os hálózatról. |

| PROGRAMOZÁS |
| --- |
| A GÖRDÜLŐ KÓD OPCIÓ Lehetőség van arra, hogy engedélyezzük, illetve letiltsuk a GÖRDÜLŐ KÓD opciót, amely letilt minden kísérletet a Személyi átjáró kódjának duplikálására. Ha egyszer ezt a funkciót engedélyeztük, akkor az RXP2S220 típusú vevőberendezés képes arra, hogy azonosítsa a vezérlő kód változó részét, egy összetett matematikai algoritmusnak megfelelően mindegyik átvitel alatt. Ehhez szükség van arra, hogy működtessük a J1-es kapcsolót az áramköri kártyán. J1 nyitott = a „gördülő kód” üzemmód engedélyezett J1 zárt = a „gördülő kód” üzemmód letiltott FIGYELMEZTETÉS: A személyi átjárás kódja duplikálás ellen csak akkor védett, ha a „gördülő kód” engedélyezett. TELJES TÖRLÉS Ehhez szükség van arra, hogy kövessük a következő lépéseket: Tiltsuk le a vevőberendezés tápegységét. Tiltsuk le a GÖRDÜLŐ KÓD opciót a J1-es kapcsoló működtetésével. Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a vevőberendezés SW1 gombját. Ugyanakkor kapcsoljuk vissza a tápegységet. Ekkor a vevőberendezés LED-je villogni kezd: engedjük fel az SW1 nyomógombot. A 83 memória terület ekkor üres és egy új programozásra készek. | KÍSÉRLET EGY MÁR ELTÁROLT KÓD BESZÚRÁSÁRA Ha egy olyan kódot kísérlünk meg bevinni, amelyet már eltároltunk, akkor a régi kódot az új kód felülírja. Példa: ha egy kódot monostabil üzemmódban tároltunk el, és el akarjuk tárolni azt bistabil üzemmódban, akkor meg kell ismételni a megfelelő eljárást. |

| AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK |
| --- |
| AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK A szerelőnek üzembe kell helyeznie egy berendezést (például egy termikus mágneses megszakítót), amely biztosítja az RXP2S220-as berendezés több-pólusú lekapcsolását a hálózatról. A szabvány megköveteli az olyan érintkezők egymástól való leválasztását, amelyeknek egyes pólusai legalább 3 mm-re vannak egymástól (CEI EN 60335-1). A berendezést nem beágyazott üzembe helyezésre tervezték. A rögzítésnél olyan csavarokat és ékeket használjunk, amelyek megfelelnek a falak anyagának. Tanácsos egy PVC-ből készült alátét behelyezése az elektronikus dobozon belülre (lásd a következő rajzot). A merev, vagy rugalmas csövek és kábel tömszelencék csatlakoztatásához használjunk fel olyan csatlakoztatásokat, amelyek megfelelnek az IP 55-ös védelmi fokozatnak. | MŰSZAKI JELLEMZŐK Energiaellátás: 230 V AC Relé-érintkezők kapacitása: 10 A 250 V A [maximálisan 2 kW] Üzemelési hőmérséklet: -20 Co-tól + 60 Co-ig Áramfelvétel: 100 mA Érzékenység: > - 102 dBm S/N = 17 dB, m = 100% mellett Az antenna sugárzása: < 36 dBm Méret: 310 x 110 x 10 mm Súly: 350 g Biztosíték: 250 mA CSATLAKOZTATÁSOK A KIVEZETÉSEK KÁRTYÁJÁHOZ 230 V AC 230 V AC OUT 1 Kimeneti relé 1-es érintkező COM 1 Közös relé 1-es érintkező OUT 2 Kimeneti 2-es relé, 2-es érintkező COM 2 Közös relé 2-es érintkező Az antenna kábel árnyékolása Antenna |

A PCB

MEGJEGYZÉS: A kábeleknek a rögzítőhöz történő csatlakoztatásához, a kábeleknek a tartozékokkal való csatlakoztatására és a kábeleknek a tápegységhez való csatlakoztatására használjuk fel a kis műanyag szalagot

##### SZÓTÁR

Antenna Rádió hullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektromechanikus eszköz.

Sorkapocs Olyan kiegészítő eszköz, melynek segítségével a vezetékek oldható kötéssel (csavarkötéssel) toldhatóak. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Ugrókódos adó-vevő rendszerek Elektronikusan előállított, több milliárd variációval bíró, minimum csak több száz lenyomás után ismétlődhető kódokat leadó, hordozható egységekből (távirányítók) és egy fixen telepített, ezeket a kódokat felismerő, azokra meghatározott reléket működtető egységből (vevő) álló együttes. 433 MHz az Európában általánosan engedélyezett működési frekvenciájuk.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.