AUTOMATIKUS TOLÓKAPU MOZGATÓ BERENDEZÉS

A nem szakember által elvégzett telepítésből eredő károkra a GARANCIA NEM VONATKOZIK, ezért kérje meg telepítőjét, hogy a jótállási jegyen bélyegzőjével igazolja a telepítés tényét!!!!! Hívja bizalommal irodánkat, hogy ajánlhassuk egy Önhöz területileg közeli  telepítő partnerünket.

Amennyiben bármilyen üzembe helyezési probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot:

MASCO Biztonságtechnikai és Kapuautomatizálási Nagykereskedelmi Kft.

1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: 3904170, Fax: 3904173, Email: mascoltd@westel900.net , Web: www.masco.hu

A MASCO Kft.-nek joga van a terméket módosítani minden előzetes bejelentés nélkül: visszautasít minden felelősséget, amely az emberek vagy tárgyak olyan sérülésével, meghibásodásával kapcsolatos, amelyet a nem megfelelő használat, vagy a helytelen üzembe helyezés okozott.

TARTALOM

A KIT TARTOZÉKLISTÁJA …………………………………………………………….. 2. old.

MŰSZAKI JELLEMZŐK …………………………………………………………………. 2. old.

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK ……………………………………………………………. 3. old.

ÜZEMBE HELYEZÉS ……………………………………………………………………. 3. old.

KIOLDÁS …………………………………………………………………………………. 4. old.

A FOGASLÉC ÖSSZESZERELÉSE ……………………………………………………... 4. old.

A VÉGÁLLÁSOK FELSZERELÉSE ………………………………………………………4. old.

A KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSE ……………………………………………………… 5. old.

A MOTOR ÉS A VÉGÁLLÁSOK BEKÖTÉSE …..………………………………………. 6. old.

A KIEGÉSZÍTŐK BEKÖTÉSE …………..……………………………………………….. 7. old.

ANTENNA ………………………………………………………………………………… 8. old.

PROGRAMOZÁS …………………………………………………………………………. 9. old.

A KÓDOK ELTÁROLÁSA RÁDIÓ-ADÓN KERESZTÜL (PRGS433PP) ……… 9. old.

AZ ELTÁROLT KÓDOK TELJES TÖRLÉSE (PRGS433PP) …………………… 9. old.

EGY MÁR ELTÁROLT KÓD BEVITELE (PRGS433PP) ……………………….. 9. old.

A VEZÉRLÉS PROGRAMOZÁSA …………………………………………………..….... 9. old.

A TELJESÍTMÉNY ÉS AZ ÜZEMELÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA ………………………….10. old.

MŰSZAKI ADATOK …………………………………………………………………...…10. old.

AZ ÁRAMKÖR KAPCSOLÁSAI …………………………………………………………11. old.

1.   A HERCULES TOLÓKAPU MOZGATÓ KIT TARTOZÉKLISTÁLA:

| Hivat-kozás | Leírás | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tolómotor PRGS433PP vezérléssel (Personal pass verzió) | 1 db |
| 2 | 433 MHz-es TRC-2 típusú (Personal pass verzió) távvezérlő | 2 db |
| 3 | 230 Voltos villogó | 1 db |
| 4 | Fotocella-pár | 1 db |
| 5 | Kulcsos kapcsoló (OPCIONÁLIS) | 1 db |
| 6 | Antenna (OPCIONÁLIS) | 1 db |
| 7 | Végállás | 1 db |
| 8 | A motor tartó alaplemeze | 1 db |

2.   MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A kapu maximális súlya 					600 kg

Energiaellátás							230 V 50 Hz

#### Legnagyobb teljesítmény					350 W

Kondenzátor							16μF

A kapu legnagyobb sebessége				           10m/perc

M4-Z12

Legmagasabb működési hőmérséklet				110 C

A motor súlya							9 kg

#### A motor működési áramerőssége				1,5 A

3.   ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A kapura való felszerelés előtt a következő ellenőrzéseket és műveleteket javasoljuk elvégezni:

1. A kapu megfelelően stabil legyen.

2. A tolókapu mozgása során nem végezhet oldalirányban túlságosan kilengő mozgásokat.

3. A kapunak szabadon és könnyen kell futnia a sínen.

4. Ne felejtse el felszerelni mind a nyitási, mind a zárási végállásokat, hogy elkerülje a kapu  lefutását.

5. Kerülje az esetleges kézi bezárásokat.

6. A kapu alaplemezéhez vezesse le az energiaellátást biztosító kábelek csatornáit (20/30mm), valamint a külső berendezések kábeleinek csatornáit (fotocella, villogó, kulcsos kiválasztó)

# 4.   ÜZEMBE HELYEZÉS

- Az ábrán látottaknak megfelelően készítsen 40-50 mm magasságú betonalapot,

- Az elektromos vezetékek átvezetésére szolgáló rugalmas csöveket helyezze el a hátoldal H-val jelzett nyílásánál. Ezt a hátoldalt kell a talajhoz rögzíteni az előre elhelyezett négy rögzítő segítségével. (lásd 2.ábra D-E-F-G)

2. ábra

5.   KIOLDÁS

Elektromos energia hiányában a motor blokkolását a csomagban található kulccsal meg lehet szüntetni oly módon, hogy a kulcsot az óramutató járásával ellenkező irányba tekerjük

A motor blokkolásához fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányban egészen a kiindulási pontig.

Figyelem! A zárnak mindig a műanyag védő alatt kell lennie.

6.   A FOGASLÉC ÖSSZESZERELÉSE

Szüntesse meg a motor blokkolt állapotát és állítsa a kaput teljesen nyitott helyzetbe.

Erősítse a fogasléc összes elemét a kapuhoz figyelve arra, hogy egy szinten tartsa.

Fontos, hogy a fogasléc a motor hajtótengelye fölött 1/2 mm-re helyezkedjen el, hogy a kapu súlya ne károsítsa a motort.

7.   A VÉGÁLLÁSOK FELSZERELÉSE

A kis lemezeket csavarozza a fogaslécre a két szélén, ügyelve arra, hogy a végállás a kívánt ponton lépjen működésbe.

8.   A KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSE

###### Fotocellák:

HELYES                                                       HELYTELEN

Külső oldal                                                          Külső oldal

- A védelmi funkció aktív zárt állapotban

- A fotocella-párt a külső oldalon egymással szemben, a talajtól kb.40 cm-re a kaputól pedig 10 cm-re kell felszerelni.

Működés: ha valaki vagy valami a kapu záródása alatt áthalad a fotocellák között, akkor a kapu megáll, majd kinyílik, hogy elháríthassuk az akadályt, így nem okozhat kárt személyekben, tárgyakban.

Villogó:

A villogót jól látható helyen kell elhelyezni: az oszlopra vagy annak külső homlokzatára kell felszerelni.

Külső antenna (OPCIONÁLIS):

433,92MHz-es, nagy hatótávolságú antenna rögzítő tartóval és 2,5 méteres koax-kábellel.

A lehető legjobb vétel miatt az oszlop tetejére szereljük.

Kulcsos kapcsoló (OPCIONÁLIS):

A kapu nyitási rendszerét kapcsolja be manuálisan. A kapu közelébe kell felszerelni, hogy a felhasználó  könnyen ellenőrizhesse.

# 9.   A MOTOROK ÉS A VÉGÁLLÁSOK BEKÖTÉSE

Nyitás balra                                             Nyitás jobbra

Végállás kapcsoló

10.   A KIEGÉSZÍTŐK BEKÖTÉSE

Megjegyzés: Ha további fotocella-párt használ, akkor a normál állapotban zárt érintkezőket sorosan kell kötni.

FIGYELEM: Ha nem használja a fotocellákat és a STOP gombot, hidalja át a 11-12-13 kapcsokat.

11.   ANTENNA

A rádió-vevő a vezérlésbe van beépítve.

Ha nem használja a külső antennát, kössön egy 20 cm-es vezetéket a 17-es kapocshoz (nem szigetelt kábelt használjon).

A doboz esetleges réseit töltse fel szilikonnal, hogy ezzel elkerülje a nedvesség behatolását.

# PROGRAMOZÁS

Az új PRGS433PP vezérlés (Personal Pass KIT esetében) tolókapuk automatizálási rendszereiben használatos, és gyors és egyszerű üzembe helyezést garantál. A működési logikák és munkaidők programozása rendkívül egyszerű és gyors. Továbbá az öt ellenőrző LED - melyek a panelben helyezkednek el – lehetővé teszik a bemenetek állapotának mindenkori megfigyelését. Az automatikus elektronikus ellenőrzésnek köszönhetően a kimenetek kommutációja nulla áramerősséggel megy végbe, ily módon kiküszöbölődik a relé szikrázása.

PRGS433PP verzió

A PRGS433PP verzió a következőket teszi lehetővé:

- akár 83 különböző kód memorizálása

- a memóriában meglévő valamennyi kód törlése és újabbak memorizálása.

A kódok eltárolása rádió-adón keresztül

Fontos! A kód helyes eltárolásához legalább 1,5 méter távolságot kell tartani az adó és a vevő antennája között. A kódoknak rádión keresztül történő eltárolásához a következőképpen kell eljárni:

- Tartsa lenyomva a PROG.RX gombot addig, míg az L1 jelű LED világítani kezd.

- Tartsa lenyomva a TXC adó gombját addig, míg az L1 LED ki nem alszik. A LED kb 1/2 másodpercre kialszik, így jelezvén a kód helyes eltárolását. A LED azonnal ismét villogni kezd annyiszor, ahányas az éppen elfoglalt mező száma.

A villogások befejeződése után a rendszer készen áll a működésre.

Fontos:

minden memorizált kód a START utasításhoz kötött.

Az eltárolt kódok teljes törlése

Végezzük el a következőket:

- Szüntessük meg a tápellátást.

- Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a PROG.RX programozási nyomógombot.

- Kapcsoljuk vissza a tápellátást.

- Az L1-es programozási LED villog: engedjük fel a PROG.RX nyomógombot.

Ekkor a 83 memória-zóna üres és rendelkezésre áll az új programozásra.

Egy már eltárolt kód bevitele

Amikor megpróbálunk eltárolni egy olyan kódot, amely már létezik a memóriában, akkor az L1 programozási LED annyiszor villan fel, ahányas a már foglalt mező száma. A kódok programozásának normál funkciójához képest ebben az esetben a LED gyorsabban villog és az utolsó felvillanásnál kb. 2 másodpercig folyamatosan világít.

A használó arra használhatja ezt a funkciót, hogy bármikor ellenőrizhesse a memóriamezőket, amelyekben a rendszerhez való hozzáféréssel rendelkező TXC adót memorizálták.

A vezérlés programozása

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes dip-kapcsolókhoz tartozó funkciókat.

1-es DIP kapcsoló - ELŐZETES VILLOGÁS (2 másodperc)

ON Aktív

OFF Nem aktív

2-es DIP kapcsoló - AUTOMATIKUS ZÁRÁS

ON Aktív

OFF Nem aktív

3-as DIP kapcsoló – INDÍTÁS NYITÁS ALATT

ON A vezérlő egység nem kapja meg a START jelet a nyitási fázis alatt.

OFF A vezérlő egység megkapja a START jelet a nyitási fázis alatt.

4-es DIP kapcsoló - AZ INDÍTÁS LOGIKÁJA

ON A START impulzusok sorozata vezérli a "lépésenkénti" működést: nyitás, megállás, bezárás, megállás, nyitás ...

OFF A START impulzus közvetlenül vezérli a zárást a nyitási fázis alatt.

5-ös DIP kapcsoló - STATIKUS LÖKÉS (2 másodperc)

ON Aktív

OFF Nem aktív

6-os DIP kapcsoló - FOTOCELLA

ON Aktív a nyitás alatt is

OFF Nem aktív a nyitás alatt

MEGJEGYZÉS: A FOTOCELLA SOHA NEM LEHET LETILTOTT A ZÁRÁSI FÁZIS ALATT.

* ha az automatikus visszazárás üzemmódot akarja alkalmazni, a DIP 2-t ON helyzetbe, a DIP 4-es pedig OFF helyzetbe állítsa. Ha viszont a lépésről - lépésre üzemmódot választja, a DIP4-et ON helyzetbe, a DIP2-t pedig OFF helyzetbe kell állítani.

* a PRGS vezérlés lehetővé teszi belső megszakítás nélküli villogó használatát, amit a 6-os és a 7-es kapocshoz kell kötni.

A teljesítmény és az üzemelési idő beállítása

A teljesítmény és az üzemelési idő beállítható három potenciométerrel, amelyek a vezérlő egységen helyezkednek el:

POWER 	a motor teljesítménye

T.WORK	a motor üzemelési ideje

T.PAUS	a szünet ideje (csak akkor, ha az automatikus zárás funkció be van kapcsolva)

Műszaki adatok

Energiaellátás:			  230v 50 Hz

Motor maximális terhelése:	         700 W

24 voltos külső kiegészítők maximális terhelése:	                                    6 W

Üzemelési  hőmérséklet tartomány:			                                   -20 - +60 C

Olvadóbiztosítékok:

220 voltos feszültségen        5 A késleltetett

24 voltos feszültségen   250 mA késleltetett

12 voltos vezetéken       250 mA késleltetett

Méretek:		      155x130x70 mm

Súly:					570 g

Az áramkör kapcsolásai

1. 	230 V AC hálózati ellátás fázisa

2.	230 V AC hálózati ellátás nullája

3.	Motor közöse

4.	230 V AC hálózati ellátás kimenete nyitási szakban lévő motornál

5.	230 V AC hálózati ellátás kimenete zárási szakban lévő motornál

6-7.	230 V-os, 40W-os villogó

8-9.	24 V-os kimenet fotocellákhoz és más kiegészítőkhöz.

10. 	Nyitási utasítás: nyomógombok, kulcsos kapcsoló, óra és Personal Pass elektronikus kulcsos kapcsoló. Normál állapotban nyitott érintkező.

11.	Stop utasítás. Normál állapotban zárt érintkező.

12.      Közös (-)

13.      Fotocella. Normál állapotban zárt érintkező.

14.	Nyitási végállás kapcsoló. Normál állapotban zárt érintkező.

15.	Zárási végállás kapcsoló. Normál állapotban zárt érintkező.

16. 	Antenna árnyékolása

17. 	Antenna központi kábele