FEDŐLAP

termékkatalógus és árlista 2001

TARTALOMJEGYZÉK

árjegyzék és vásárlási útmutató

elektromos vezérlési rendszerek

rendszerek tolóajtós kapukhoz

rendszerek ajtószárnyas kapukhoz

rendszerek felszerelési készletben szállítva

garancia és általános eladási feltételek

3. OLD.

árjegyzék és vásárlási útmutató

Hogyan kell tanulmányozni a vásárlási útmutatót

Íme egy praktikus és hasznos jegyzék ahhoz, hogy segítse Önt a legmegfelelőbb termék kiválasztásában. Kövesse figyelemmel az útmutatást: Megadják azt az árat és oldalt, melyen szerepel az a technológiai megoldás, amelyet keres. Az útmutató, mely termékkategóriák szerint van felosztva, nélkülözhetetlen eszköznek fog bizonyulni az Ön számára a vásárlásban, megkönnyítve az egész katalógus használatát.

4. OLD.

elektromos vezérlési rendszerek

adók

433.92 MHz Personal Pass Rolling Code

szerializált

programozható

2 csatorna

4 csatorna

433.92 MHz Personal Pass speciális távirányítók

passe-partout távirányító

távirányító távolról történő programozáshoz

távirányító 99 csatorna

433.92 MHz Royal digitális kóddal (4096 kombináció dip-switch-csel)

1 csatorna

433.92 MHz Royal Plus digitális kóddal (4096 kombináció átviteli nyomógombokkal)

A TSR-4 távirányító 2001 március 1-től kerül forgalomba; eddig a dátumig a kereskedelem a Royal változatot forgalmazza dip-switch-es kóddal.

Az összes adót 12 darabos csomagolásban szállítják. Ez a szám a minimális mennyiséget jelenti.

Old. (oldal rövidítése)

Líra

New! (új termék megjelölésére használják)

5. OLD.

elektromos vezérlési rendszerek

vevők

433.92 MHz az összes PERSONAL PASS szériájú adóhoz

külső SUPER-ETERODINA beépített ceruzaantennával

1 csatorna memória 83 kód

2 csatorna memória 83 kód

4 csatorna memória 83 kód

külső SUPER-REATTIVO beépített ceruzaantennával

4 csatorna memória 63 kód

külső SUPER-ETERODINA tápfeszültség 230V

beépíthető SUPER-ETERODINA

külső SUPER-ETERODINA csak a PD1, PD2, PD4, PD5 e PD7 digitális, elektromos programozókkal együttes kombinációban való használathoz

belső SUPER-ETERODINA RS232 szeriális kapun keresztül PC-hez való kapcsolódáshoz

4 csatorna 3000 kódig történő memorizálási lehetőséggel

külső, kódolás nélküli	SUPER-ETERODINA beépített ceruzaantennával, csak az RXP3000 vevővel való kombinációban való használathoz, amikor a távirányítók működtetési helye nagyon távol van attól a ponttól, ahol a RXP3000 vevő üzemel

külső, modulos SUPER-ETERODINA

memória modulok

318 kód

318 kód max. 10 karakter rögzítési lehetőségével

1000 kód

1000 kód max. 10 karakter rögzítési lehetőségével

relé modulok

6. OLD.

elektromos vezérlési rendszerek

vevők

433.92 MHz az összes ROYAL és ROYAL PLUS szériájú adóhoz

külső SUPER-ETERODINA beépített ceruzaantennával

külső SUPER-REATTIVO beépített ceruzaantennával

külső SUPER-ETERODINA tápfeszültség 230V

beépíthető SUPER-ETERODINA

elektromos vezérlési rendszerek

hordozható terminálok és irányító szoftverek

hordozható terminál

irányító szoftverek

7. OLD.

elektromos vezérlési rendszerek

programozók

- kékkel: a Sistema Royal és Royal Plus távirányítókkal kompatibilis termékek.

- vörössel: a Sistema Personal Pass távirányítókkal kompatibilis termékek.

Elektromos programozók

digitálisak ajtószárnyas kapukhoz

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül

230V váltóáram a 2 motorhoz 12V

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül

ajtószárnyas kapuk

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz ma 700W szoftveres végállással

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz ma 700W szoftveres végállással

230V váltóáram 2 motorhoz 24V melyeket elektromechanikus működtető szerkezettel kell használni mod. MA30024

digitálisok tolóajtós kapukhoz

230V váltóáram 1 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállással

230V váltóáram 2 motorhoz 12V

tolóajtós kapuk

230V váltóáram 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállással

elektromos programozók feltekerhető redőnyökhöz

230V váltóáram 1 egyfázisú motorhoz max. 700W

elektromos programozók redőnyökhöz

8. OLD.

elektromos vezérlési rendszerek

kellékek

önszabályozású, infravörös sugárral működő fotocellák

Felszerelés sík falfelületekre

Kengyel a felszereléshez RIF50 - 90¡

Felszerelés sík falfelületekre vagy fém oszlopocskákra

Villogó jelzőlámpák

folyamatos, narancssárga bura

megszakított, narancssárga bura

230V váltóáram

12V egyenáram

24V egyenáram

kapcsolók

digitális kapcsolók rádió útján

Digitális rádiófrekvenciás kapcsoló a Sistema Personal Pass-hoz

Digitális rádiófrekvenciás kapcsoló a Sistema Royal Plus-hoz

digitális kapcsolók kábellal

Digitális kapcsoló kábellal

Távolsági dekóder

kulcsos kapcsolók

Közelségi leolvasó és kulcs

Közelség tag kulcstartóval

Közelségi leolvasó Hatótávolság: 7 cm max.

Távolsági dekóder

Antennák vevőkhöz

Frekvencia 433 MHz

N.B. A TTNC és VTR modelleket, melyek nincsenek dekóderrel ellátva, csak

a PD5 elektromos programozóhoz alkalmazhatók;

az összes többi bekötéshez

a DEC-4 távolsági dekódert kell használni.

A fent említett villogó lámpák Olaszországban kaphatók sárga burával is. A referencia termékkódok: EGG200-G, L220-G, EGG12-G, EGG24-G, EGG220I-G, L220I-G.

9. OLD.

rendszerek ajtószárnyas kapukhoz

működtető szerkezetek

Elektromechanikus működtető szerkezetek irreverzibilis golyósorsóval

2 méterig terjedő ajtószárnyakhoz

230V 50Hz 900 fordulat/perc.

230V 50Hz 1400 fordulat/perc.

24V 50Hz

ajtószárny 2,5 méterig

ajtószárny 3 méterig

működtető dx

működtető sx

rendszerek tolóajtós kapukhoz

motoreduktorok

Elektromechanikus motoreduktorok irreverzibilis golyósorsóval

kapukhoz 600 kg-ig

kellékek

230V 50Hz nem intenzív

230V 50Hz intenzív

M4 nylon fogasléc acél betéttel

vertikális szoftveres végállás excenter

beépített PRGS433PP egységgel

beépített elektronikus egységgel

10. OLD.

rendszerek összeszerelési készletben

Kerti lámpák felgyújtás készlet

Royal szériájú adókkal.

2001 január 1-től forgalomban lesz a Royal Plus. szériájú adókkal

Personal Pass szériájú adókkal

Rendelkezésre állnak a pulton való elrendezéshez tartók (lásd 48, 49 old.) minimum 8 KITGLUX2 vagy 14 KIT433 vásárlása esetén.

Készlet berendezések alkalmazásához

Royal szériájú adókkal.

2001 január 1-től forgalomban lesz a Royal Plus. szériájú adókkal.

Készlet kapukhoz 2,5 méterig terjedő ajtószárnyakkal

Standard V2 Elettronica készlet narancssárga villogó lámpával

"Basic" készlet narancssárga villogó lámpával

N.B. Készlet narancssárga villogó lámpával: a referencia termékkódok: KITV2-400G e BASIC-400G.

Készlet kapukhoz 2 méterig terjedő ajtószárnyakkal

Standard V2 Elettronica készlet narancssárga villogó lámpával

"Basic" készlet narancssárga villogó lámpával

N.B. Készlet sárga villogó lámpával: referencia termékkódok: KITV2-24G e BASIC-300G.

Készlet tolóajtós kapukhoz 600 kg-ig

Standard V2 Elettronica készlet

MSV2-PP modellű motoreduktorral

"Basic" készlet

MS4N-PP modellű motoreduktorral

MSV2-PP modellű motoreduktorral

narancssárga villogó lámpával

N.B. Készlet sárga villogó lámpával: referencia termékkódok: KITV2-S230G, BASIC-SG, BASIC-S230G.

12. OLD.

433.92 MHz rendszer egyéni digitális kód és rolling code lehetőségével.

A "Personal Pass" rendszer jelentős előrelépést jelent a kellékek és szolgáltatások távirányítós működtetésében. Minden V2 Elettronica tulajdonos erre irányuló kérés útján KIZÁRÓLAGOS TULAJDONOSA lehet egy egyéni digitális kódnak, amely lehetővé teszi a távirányítók váltásainak kizárólagos irányítását.

A váltakozó kódon történő adás, mely egy 52 bites rejtjelezett kódon alapszik, magas biztonságot garantál a rendszernek.

a Rendszer részei:

Adók

Vevők

Hordozható programozók

Szoftver adatbázis

13. OLD.

A PERSONAL PASS rendszer nagy biztonságot nyújt, még kis berendezések esetében is. Az egyéni kód használata lehetővé teszi az üzembe helyezőnek a berendezés kizárólagos működtetését, kizárva nem felhatalmazott idegenek bármilyen beavatkozását.

A PERSONAL PASS egyszerűsíti a közepes és nagy méretű lakóegységek bejáratainak kezelését is.

Az RXP vevők nagy számú kódok memorizálását teszik lehetővé. A PROG2 hordozható programozó és az erre kidolgozott PPCL szoftver egyszerűsítik és lerövidítik az üzembe helyezést, lehetővé téve a rendszer teljes és fejlett kontrollját.

14. OLD.

Personal Pass System

szerializált adók

TXC-2/4

- Miniaturizált távirányító 2, 4 csatornával 433.92 MHz, szerializált, a V2 Elettronica: minden távirányítót ellenjegyez egy egyértelmű alfanumerikus kóddal (címke kódnak nevezik), amely lehetővé teszi minden egyes felhasználó egyéni azonosítását.

TRC-4

- Miniaturizált távirányító 4 csatornával 433.92 MHz, szerializált, a V2 Elettronica: minden távirányítót ellenjegyez egy egyértelmű alfanumerikus kóddal (címke kódnak nevezik), amely lehetővé teszi minden egyes felhasználó egyéni azonosítását.

TSC-4

- A TSC4 el van látva egy rendkívül kényelmes tartóval autóba vagy falra történő felszereléshez.

- Miniaturizált távirányító 4 csatornával 433.92 MHz, szerializált, a V2 Elettronica: minden távirányítót ellenjegyez egy egyértelmű alfanumerikus kóddal (címke kódnak nevezik), amely lehetővé teszi minden egyes felhasználó egyéni azonosítását.

modell

tápfeszültség

frekvencia

sugárzott teljesítmény

energiafelvétel

verziók

méretek

súly

ceruzaelem 12V

két/négycsatornás

15. OLD.

programozható adók

TXP-2

- Miniaturizált távirányító 2, 4 programozható csatornával 433.92 MHz: a PROG2 hordozható programozó vagy a PPCL szoftver segítségével automatikusan lehet új "címkekódokat" generálni az új távirányítók programozásához.

TRP-4

- Miniaturizált távirányító 4 programozható csatornával 433.92 MHz: a PROG2 hordozható programozó vagy a PPCL szoftver segítségével automatikusan lehet új "címkekódokat" generálni az új távirányítók programozásához.

TSP-4

- A TSP-4 el van látva egy rendkívül kényelmes tartóval autóba vagy falra történő felszereléshez.

- Miniaturizált távirányító 4 programozható csatornával 433.92 MHz: a PROG2 hordozható programozó vagy a PPCL szoftver segítségével automatikusan lehet új "címkekódokat" generálni az új távirányítók programozásához.

16. OLD.

Personal Pass System

Vevők

RXP-1/50S*

Univerzális vevők 1, 2, 4 programozható csatornával, három funkcióval: monostabil, step-by-step és timer. (a step-by-step és a timer funkciót a PROG2 hordozható programozóval lehet konfigurálni).

- Önállóan memorizálnak akár 83 különböző távirányító kódot.

- Lehetővé teszik akár csak egy kód törlését a memóriából, és új kódokat lehet rögzíteni.

- Beépített ceruzaantenna.

- "Rolling code" funkció.

*A RXP-4/50S super-eterodina vevő 2001 március havától lesz kapható; addig a dátumig az RXP-4/50 super-reattiva változat lesz forgalmazva a kereskedelemben.

RXD1PP

Beépíthető, egycsatornás vevő 10 pólusos molex csatlakozóval és a vevő igényei szerint konfigurálható kimenetekkel.

- Önállóan memorizál akár 83 különböző távirányító kódot.

- Lehetővé teszi akár csak egy kód törlését a memóriából, és új kódokat lehet rögzíteni.

- "Rolling code" funkció.

RXP

RXP moduláris vevő, displayjel ellátva és három funkcióval programozható: monostabil,

step-by-step és timer.

- Egy memória modul behelyezésével (MEM200, MEM200-I, MEM1000, MEM1000-I) önállóan rögzít 318-tól 1000-ig különböző távirányító kódot.

- három számos displayjel van ellátva, hogy megkönnyítse a programozási tevékenységet.

- "Rolling code" funkció.

- négy csatornáig terjeszthető ki, beépítve a MLR relé modulokat.

- Lehetővé teszi akár csak egy kód törlését a memóriából, és új kódokat lehet rögzíteni.

Ugyanakkor az összes V2 Elettronica vevő rendkívüli érzékenységgel és szelektivitással bír a különleges super-eterodina rádió fokozatnak köszönhetően, amely mindig lehetővé teszi a helyes működést, még zavaró környezetekben is.

17. OLD.

RXP2S220

Kétcsatornás vevő 230V tápfeszültséggel 10 A - 230V váltóáram terhelésig terjedő irányítási lehetőséggel.

- Ideális a lámpák meggyújtásához.

- Az önálló rádió rögzítés akár 83 különböző távirányító kód memorizálását teszi lehetővé.

- A két relé kimenet három funkcióval programozható: monostabil, step-by-step és timer.

Memória modulok az RXP vevő és PD5 programozó számára.

MEM200-1000-200I-1000I

A MEM200 lehetővé teszi az RXP vevőre akár 318 különböző kód memorizálását; a MEM1000 viszont 1000 különböző kódig terjed.

A MEM200-I e MEM1000-I verzióban lehetséges minden egyes betáplált kódhoz egy 10 karakterig terjedő szöveget társítani.

Relé modulok RXP vevő számára

MLR

Relé modulok az RXP vevő 4 csatornáig való kiterjesztéséhez.

Modell

Tápfeszültség

Frekvencia

Relé csatlakozások hatótávolsága

Hőmérséklet

Fogyasztás

Érzékenység

Antennára sugárzás

Méretek

Súly

biztosítékkal

Stand-by fogyasztás

18. OLD.

Personal Pass System

Programozó

PROG2 hordozható programozó

A PROG2 lehetővé teszi az alábbiakat:

- Az új távirányítók random kódokkal való beprogramozását.

- Csatlakoztatni a memória modulokat a memorizált kódok (részleges vagy teljes) megjelenítéséhez, módosításához, törléséhez.

- Átmásolni egy memória modul teljes tartalmát ugyanolyan modellű vagy nagyobb modulra.

- Csatlakozni a PC-hez a PPCL szoftverhez interfészként.

PPCL

- A PPCL szoftver egy adatbázis (adatok informatikai archívuma), amely lehetővé teszi a "Personal Pass" berendezések összes adatának és összes beállításának a memorizálását, tanulmányozását és felfrissítését.

- A PPCL a PROG2 hordozható programozóhoz csatlakoztatva működik ugyanazzal a "serial number-rel".

- Figyelemre méltó mértékben csökkenti a programozás időtartamát és hibáit.

- Gyorsabbá teszi az új felhasználók belépését: automatikusan tudja generálni véletlen kódok sorozatát az új távirányítók beprogramozásához; egy új felhasználó belépésének engedélyezéséhez elég tehát beprogramozni egy új távirányítót a már memóriában levő kódok egyikével.

- Automatikusan ellenőrzi a már generált véletlen kódokat és megakadályozza már létező kódok megalkotását.

- Lehetővé teszi a felszerelőnek az üzembehelyezési idő optimalizálását: a Personal Pass rendszer alkotórészeinek a beprogramozása megtörténhet az üzembe helyező telephelyén. A létrehozott konfigurációkat majd egyszerűen átmásolják, és üzembe helyezik a berendezésen a hordozható programozó segítségével.

PROG2.

- Lehetővé teszi az összes, felhasználókat, távirányítókat, vevőket és berendezéseket érintő információ papírra való kinyomtatását.

19. OLD.

adatbázis szoftver

WINPPCL*

A WINPPCL szoftver PPCL kifejlesztése Windows környezetben.

A jelentősen javított és egyszerűsített felhasználói interfésznek köszönhetően az összes berendezés, vevő és adó művelet rendkívül intuitív és azonnali végrehajtású.

A "Wizard-ok" lehetővé teszik új berendezések gyors és azonnali létrehozását, teljesen irányított módon hasznos javaslatok és választási menük segítségével.

*Új, 2001 márciusától kapható termék. Addig az időpontig a jelenlegi PPCL verziót forgalmazza a kereskedelem.

20. OLD.

Personal Pass System

Bejáratok ellenőrzése

- A Personal Pass széria rádióutasításait személyazonosító eszközként használja.

- Kiterjeszti a Personal Pass szolgáltatási körét a felhasználók belépési időpontjai ellenőrzésének funkcióival.

- Alkalmazási lehetőség: nyilvános vagy privát, több felhasználóval rendelkező struktúra ellenőrzése, melynek egy vagy több automatizált bejárata van (intézmények, szállodák, parkolók stb. bejárata).

- Memorizálja az időpontot és annak a nevét, aki bemegy, és lehetővé teszi ezeknek az információknak a papírra való kinyomtatását is.

- Akár 3000 kód nyilvántartását teszi lehetővé.

RXP3000 VEVŐ Négycsatornás belső vevő RS232 kimenettel.

- Billentyűzeten betáplálható stand-alone vagy távoli működés.

Az RXP3000 vevő stand-alone modalitásban belső vevő, mely önálló és akár 3000 adót tud memorizálni. Mint az összes, Personal Pass márkanevű vevő felismeri a memorizált távirányítókat, értékeli a rádiójel változó részét (Rolling code), és működésbe hozza a megfelelő relé kimenetet. Egyidejűleg elküldi a szeriális vonalon a felismert adó azonosító jelét.

Távoli működésben az RXP3000 vevő, mielőtt aktivizálná a kimenetet, engedélyt kér egy master berendezéstől (ACCESS MONITOR szoftver) a szeriális kapun keresztül; pozitív válasz esetén a megfelelő relé kimenet aktivizálódik.

- Beállítható helyi vagy távoli rádió fokozat.

El lehet látni egy belső rádió fokozattal (MT433 modul), amely lehetővé tesz néhányszor tíz méteres hatótávolságot a távirányítótól számítva. Azonban ha a RXP3000 vevő elektromágnesesen izolált pozícióban található, vagy távol a távirányítók hatósugarától, lehetséges a távoli külső vevő használata (RXP50S3000 modell) kábeles kimenettel (50/60 méter) alacsony frekvencián.

- Billentyűzet blokkolás/kioldás, vevő a TX-KEY távirányító segítségével.

A speciális TX-KEY távirányító segítségével (csak arra felhatalmazott személyzet birtokában), lehetséges blokkolni mind a billentyűzetet, mind a komplett vevőt.

- Monostabil, step-by-step és timer modalitásban beállítható relé kimenetek.

21. OLD.

ACCM SZOFTVER

- Access Monitor az a szoftver, amelyet a V2 Elettronica alkotott meg mint "mastert" a RXP3000 vevőhöz. Rendkívül egyszerűen és alacsony költséggel nyújtja a bejáratok ellenőrzésének funkcióit.

- Irányított adatkérés. Minden belépés kérését rögzítik dátummal, időponttal, felhasználóval, kifejlettel egy MDB típusú adatbázisban. Egy belső adatkérési eljárás lehetővé teszi az adatoknak a felhasználó által megválasztott feltételek szerinti megjelenítését és kinyomtatását.

- ACCESS 2000 kompatibilis adatbázis. Az MDB adatbázis választása lehetővé teszi az integrációt a Microsoft ACCESS 2000-rel és így az egyéb OFFICE 2000 programokét is.

- Hozzáférés a programhoz két szinten. Két, esetleg különböző password konfigurálásával lehetővé lehet tenni a programhoz való hozzáférést felhatalmazással az adatkérésre vagy állandó paraméterek beállítására (időpontok és hozzáférési csatornák).

RXPRS távoli külső VEVŐ

A RXP3000 vevő lehetővé teszi behelyezett vevő modul, vagy pedig távoli külső vevő (árukód: RXPRS) használatát. A kiválasztást befolyásolja az RXP3000 rendszer pozíciója a távirányítók hatósugarához képest. Ha az a zóna, amelyben lenyomják a távirányítók billentyűit nagyon távoli (> 50 - 150 m) attól a helytől, ahol található az RXP3000 vevő, szükséges olyan külső vevőt használni, melyet a távirányítók munkazónájának közelében szerelnek fel.

Az összeköttetést négypólusú, 0,25 mm-es 50/60 méterig kiterjedő hosszúságú kábel biztosítja.

További, a Personal Pass belépési ellenőrző rendszert illető információkért kérje a használati és üzembehelyezési Technikai Kézikönyvet.

22. OLD.

Personal Pass System

speciális távirányítók

TMU99

A TMU99 adó abból a szükségletből fakad, hogy egy távirányítóval vezéreljenek sok készüléket.

- Hátulról megvilágított, két számjegyű display egy kijelölt csatorna kiválasztásának és megjelenítésének megkönnyebbítéséhez.

- Kimerült elem jelzése.

- Stand-by mód működés az energiafogyasztás csökkentésére: kikapcsolódik 5 másodperccel egy gomb utolsó lenyomásától számítva.

- Lehetséges definiálni az utolsó csatornát, azért, hogy a kiválasztás korlátozódhasson a kizárólagos használt csatornákra.

- Lehetséges definiálni a jobban használt csatornát.

- Billentyűzet blokkoló funkció.

1-2 UP/DOWN

A kívánt csatorna kiválasztása (a display megjeleníti a csatornát 01-től 99-ig).

Benyomva tartva bekapcsolódik a csatornák gyors felsorolása.

VÖRÖS GOMB

A leggyakrabban használt, memorizált csatorna zárási utasításának felel meg.

3-4 OPEN/CLOSE

Nyitási vagy zárási utasítás. A display megjeleníti a használt csatornát az adás egész idejére.

ZÖLD GOMB

A leggyakrabban használt, memorizált csatorna nyitási utasításának felel meg.

23. OLD.

PPS passe-partout távirányító

- Univerzális kulcs, melyet (kérésre) kizárólag a személyes kód tulajdonosának adnak, s ez lehetővé teszi a hozzáférést az összes berendezésé.

Rendkívül hasznos tehát karbantartási beavatkozásokhoz.

TX-KEY távoli programozáshoz

- Lehetővé teszi az RXP vevő, a PD5 digitális elektromos egység és az RXP3000 hozzáférési kontroll vevő rádiós beprogramozását.

- A TX-KEY távirányító billentyűi ugyanazzal a funkcióval rendelkeznek, mint a készülékek gombjai.

- Lehetővé teszi a PD5 egység és az RXP és RXP3000 adók billentyűzetének blokkolását.

- kizárólag kérésre adják az egyéni kód tulajdonosának.

Az összes VIDUE ELETTRONICA termék garantálva van NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK szerint, melyet az EN 300 220-1 európai normatíva szerint ért el, és megkapta CE TANÚSÍTVÁNYT a R&TTE 99/5/CE direktíva szerint.

24. OLD.

Royal Plus System

royal plus rendszer 433.92 MHz

TSR-4

4 csatornás (TSR-4) távirányító digitális kóddal (4096 kombináció).

A TSR-4 egyszerűen programozható adó, mely le tud adni Royal típusú, 20 bites kódot (standard V2 Elettronica).

1- Beprogramozandó gomb

2- Nyomja be a beprogramozandó gombot plusz egy másik gombot legalább 15 másodpercig.

3- Miután eltelt a 15 másodperc, a LED folyamatos zöld fényt sugároz; ki kell engedni a gombokat (utolsóként a programozandó gombot)

4- Az 1/2 gombokkal be kell táplálni a kívánt kódot.

1 gomb= dip OFF

2 gomb= dip ON

5- A kód betáplálása után a LED égve marad.

Véglegesítjük az 1 + 2 gomb lenyomásával. Az adó be van programozva.

6- A kódot meg lehet jeleníteni a kiválasztott gomb legalább 15 másodpercig tartó lenyomásával

A villogások sorozata jelzi a kódot.

Fontos! A TSR-4 távirányító 2001 március elsejétől lesz kapható;

addig az időpontig a kereskedelem a megelőző Royal verziót forgalmazza dip-switch kódolással.

Az összes VIDUE ELETTRONICA termék garantálva van NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK szerint, melyet az EN 300 220-1 európai normatíva szerint ért el, és megkapta CE TANÚSÍTVÁNYT a R&TTE 99/5/CE direktíva szerint.

25. OLD.

RXU1/43

Univerzális, 1, 2, 4 csatornás vevők.

- Lehetséges kiválasztani a kimenet típusát: monostabil, step-by-step vagy timer.

- Különböző kódot lehet memorizálni minden egyes csatornán.

- Beépített ceruzaantennával.

A RXU4/43 super-eterodina vevő 2001 március hónaptól kezdve lesz kapható; addig az időpontig a RXS4K/B super-reattiva verziót forgalmazza a kereskedelem.

RXD1RY

Beépíthető, egycsatornás vevő 10 pólusos molex csatlakozóval és a vevő igényei szerint konfigurálható kimenetekkel

- Lehetséges kiválasztani a kimenet típusát: monostabil, step-by-step vagy timer.

- Különböző kódot lehet memorizálni minden egyes csatornán

RXS2KB220

Kétcsatornás vevő 230V tápfeszültséggel 10 A - 230V váltóáram terhelésig terjedő irányítási lehetőséggel.

- Ideális a lámpák meggyújtásához.

- A két relé kimenet három funkcióval programozható: monostabil, step-by-step és timer.

- Különböző kódot lehet memorizálni minden egyes csatornán.

Az összes V2 Elettronica vevő rendkívüli érzékenységgel és szelektivitással bír a különleges super-eterodina rádió fokozatnak köszönhetően, amely mindig lehetővé teszi a helyes működést, még zavaró környezetekben is.

26. OLD.

Elektromos programozók

ajtószárnyas kapuk

A V2 Elettronica elektromos programozók maximális biztonságot és megbízhatóságot garantálnak:

- az egy- vagy két ajtószárnyas kapuk

- tolóajtós kapuk

- felcsavarható redőnyök

- billenőkapuk és redőnyök automatizálásában.

27 OLD.

PRGU433

-230V váltóáram tápfeszültség 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz összesen max. 700W.

- A motorok teljesítményét és a munkaidőket potenciométerek segítségével lehet szabályozni.

- A működés logikai programozása (automata és félautomata) dip-switch segítségével.

- Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

- Önállóan rögzítő vevő, 433 MHz beépített.

- Működés a Royal Plus szériába tartozó távirányítókkal (PRGU433RY modell) vagy pedig a Personal Pass szériába tartozó távirányítókkal (PRGU433PP modell).

- A PRGU433PP verzió, amely kompatibilis a Personal Pass rendszerrel, lehetővé teszi:

akár 83 különböző kód memorizálását, a memóriában jelen levő összes kód törlését.

PRG24PP

- 24V-os verzió két egyenáramú motorhoz.

- Önállóan rögzítő vevő, 433 MHz beépített.

- A működés logikai programozása dip-switch segítségével.

- Működés a Personal Pass szériába tartozó távirányítókkal.

Az előnyök, melyek a PRG24PP-vel működő, alacsony feszültségű automatizálási rendszerek alkalmazásából fakadnak, az alábbiak:

- Kiküszöböli a véletlen áramütés veszélyét

- Kiküszöböli a kapuba csípődés veszélyét amperometrikus kontroll segítségével

- Antiblackout funkció, amely lehetővé teszi a rendszer működését még elektromos energia hiányában is.

- Az ajtószárnyak lassítása a szoftveres végállás zónájában, hogy ne legyen zajos záródás, és az ajtószárnyak vissza ne csapódjanak

- A nyitási és zárási idők önálló rögzítése.

- A MA30024 modellű elektromechanikai működtető szerkezettel kell használni.

28. OLD.

PD1

Digitális elektronikus programozók egy vagy két ajtószárnyas kapuhoz

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához

1 ajtószárny 1 nyitás és/vagy zárás

2 ajtószárny 2 nyitás és/vagy zárás

3 kiskapu nyitás és/vagy zárás

4 ajtószárny késleltetés nyíláskor és záráskor

5 zár

6 zár reagálás

7 kosütés

8 előzetes villogás

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

c) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában.

d) Óra funkció.

e) Motor csúszás elleni funkció.

f) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

g) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével.

h) Lassítás funkció.

i) A Royal Plus szériába tartozó távirányítókkal kell használni

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 32. oldalon.

PD4

Digitális elektromos programozó egy vagy dupla ajtószárnyas kapukhoz.

- 230V tápfeszültség a 2 12 V-os motor működtetéséhez.

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához.

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

1 ajtószárny 1 nyitás és/vagy zárás

2 ajtószárny 2 nyitás és/vagy zárás

3 kiskapu nyitás és/vagy zárás

4 ajtószárny késleltetés nyíláskor és záráskor

5 zár

6 zár reagálás

7 kosütés

8 előzetes villogás

c) A teljesítményt a 2 motoron függetlenül be lehet szabályozni.

d) Lassítás a motorok indításakor és leállásakor.

e) Két lassítási sebesség, melyek menün keresztül választhatóak ki.

f) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában

g) Óra funkció.

h) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

i) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével

j) Működtetés a Royal Plus szériához tartozó távirányítókkal.

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 32. oldalon.

Az összes V2 Elettronica digitális programozó, melyeket az egy vagy két ajtószárnyas kapuk automatizálásához tanulmányoztak és fejlesztettek ki, rendelkezik:

- Displayjel a munkaidők és a működési logikák könnyű beállításához - A display segítséggel állandóan monitorozza a belépések állapotát – Teljes elektromos szigeteléssel bír a digitális és a teljesítmény rész között – Elektromos nyomaték szabályozó az UNI 8612 biztonsági szabványnak megfelelően – Automatikus kontroll a szikra nélküli relé kommutációhoz – Csatlakozó rádiófrekvenciás vevő modulhoz (MT433 modell) – A dekódolást közvetlenül a központi egység mikroprocesszora végzi, ami lehetővé teszi 4 funkció irányítását: START, START GYALOGOS, STOP, JELZŐFÉNYEK (kivéve a PD7 ahol nincs jelen a JELZŐFÉNYEK funkció) – Kimenet a jelzőlámpa csatlakoztatásához, amely jelzi, milyen állapotban található a kapu – Kimenet a jelzőfények bekapcsolásának a vezényléséhez – Vízálló tok (IP55).

29. OLD.

PD5

Digitális elektromos programozó egy vagy dupla ajtószárnyas kapukhoz

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül.

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához.

1 ajtószárny 1 nyitás és/vagy zárás

2 ajtószárny 2 nyitás és/vagy zárás

3 kiskapu nyitás és/vagy zárás

4 ajtószárny késleltetés nyíláskor és záráskor

5 zár

6 zár reagálás

7 kosütés

8 előzetes villogás

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

c) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában.

d) Óra funkció.

e) Motor csúszás elleni funkció.

f) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

g) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével.

h) Lassítás funkció.

i) A belépést a TTNC modellű digitális szelektorhoz és VRD közelségi leolvasóhoz való csatlakozás iktatja be.

j) Működtetés a Personal Pass szériához tartozó távirányítókkal.

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 32. oldalon.

PD7

Digitális elektromos programozó egy vagy dupla ajtószárnyas kapukhoz

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 vagy 2 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállás nélkül.

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához.

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

1 ajtószárny 1 nyitás és/vagy zárás

2 ajtószárny 2 nyitás és/vagy zárás

3 kiskapu nyitás és/vagy zárás

4 ajtószárny késleltetés nyíláskor és záráskor

5 előzetes villogás

c) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában.

d) Óra funkció.

e) Motor csúszás elleni funkció.

f) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

g) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével.

h) Lassítás funkció.

i) A belépést a TTNC modellű digitális szelektorhoz és VRD közelségi leolvasóhoz való csatlakozás iktatja be.

j) Működtetés a Personal Pass szériához tartozó távirányítókkal.

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 33. oldalon.

MT433

Super-eterodina 433.92 MHz vevő modul digitális elektromos programozókhoz

Az összes V2 Elettronica digitális programozó, melyeket az egy vagy két ajtószárnyas kapuk automatizálásához tanulmányoztak és fejlesztettek ki, rendelkezik:

- Displayjel a munkaidők és a működési logikák könnyű beállításához - A display segítséggel állandóan monitorozza a belépések állapotát – Teljes elektromos szigeteléssel bír a digitális és a teljesítmény rész között – Elektromos nyomaték szabályozó az UNI 8612 biztonsági szabványnak megfelelően – Automatikus kontroll a szikra nélküli relé kommutációhoz – Csatlakozó rádiófrekvenciás vevő modulhoz (MT433 modell) – A dekódolást közvetlenül a központi egység mikroprocesszora végzi, ami lehetővé teszi 4 funkció irányítását: START, START GYALOGOS, STOP, JELZŐFÉNYEK (kivéve a PD7 ahol nincs jelen a JELZŐFÉNYEK funkció) – Kimenet a jelzőlámpa csatlakoztatásához, amely jelzi, milyen állapotban található a kapu – Kimenet a jelzőfények bekapcsolásának a vezényléséhez – Vízálló tok (IP55).

30. OLD.

Elektromos programozók

tolóajtós kapuk

PRGS433

Elektromos programozó kártyával a motoreduktorokhoz integrált berendezésekhez

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállással.

- A motorok teljesítményét és a munkaidőket potenciométerek segítségével szabályozza.

- A működés logikai programozása (automata és félautomata) dip-switch segítségével.

- Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

- Önállóan rögzítő vevő, 433 MHz beépített.

- Működés a Royal Plus szériába tartozó távirányítókkal (PRGS433RY modell) vagy pedig a Personal Pass szériába tartozó távirányítókkal (PRGS433PP modell).

- A PRGS433PP verzió, amely kompatibilis a Personal Pass rendszerrel, lehetővé teszi akár 83 különböző kód memorizálását; a memóriában jelen levő összes kód törlését.

PRGU433

Fotó és technikai leírás lásd a 27. oldalon.

31. OLD.

PD2

Digitális elektromos programozó tolóajtós kapukhoz

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 egyfázisú motorhoz max. 700W szoftveres végállással.

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához.

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

1 nyitás és/vagy zárás

2 kiskapu nyitás és/vagy zárás

3 előzetes villogás

c) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában.

d) Óra funkció.

e) Kapu fékezés kontroll a szoftveres végállásnál.

f) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

g) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével.

h) Működtetés a Royal Plus szériához tartozó távirányítókkal.

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 32. oldalon.

PD4

Digitális elektromos programozó egy vagy dupla ajtószárnyas kapukhoz

- 230V tápfeszültség 2 12 V-os motor működtetéséhez

- Főbb jellegzetességek:

a) Lehetséges betölteni egy standard programot a funkciók automata beállításához.

b) Lehetséges függetlenül beszabályozni az alábbi időket:

1 ajtószárny 1 nyitás és/vagy zárás

2 ajtószárny 2 nyitás és/vagy zárás

3 kiskapu nyitás és/vagy zárás

4 ajtószárny késleltetés nyíláskor és záráskor

5 zár

6 zár reagálás

7 kosütés

8 előzetes villogás

c) A teljesítményt a 2 motoron függetlenül be lehet szabályozni.

d) Lassítás a motorok indításakor és leállásakor.

e) Két lassítási sebesség, melyek menün keresztül választhatóak ki.

f) A működési logikákat ki lehet választani egy sor menün keresztül, melyek lehetővé teszik a kapu komplett irányítását mozgásának minden fázisában

g) Óra funkció.

h) Lehetséges a motorokat bekapcsolni maximális teljesítményen.

i) A biztonsági berendezések beiktatása és kiiktatása menü segítségével

j) Működtetés a Royal Plus szériához tartozó távirányítókkal.

- A kapocshoz való csatlakozásokat lásd a 33. oldalon.

MT433

Super-eterodina 433.92 MHz vevő modul digitális elektromos programozókhoz.

Az összes V2 Elettronica digitális programozó, melyeket az egy vagy két ajtószárnyas kapuk automatizálásához tanulmányoztak és fejlesztettek ki, rendelkezik:

- Displayjel a munkaidők és a működési logikák könnyű beállításához - A display segítséggel állandóan monitorozza a belépések állapotát – Teljes elektromos szigeteléssel bír a digitális és a teljesítmény rész között – Elektromos nyomaték szabályozó az UNI 8612 biztonsági szabványnak megfelelően – Automatikus kontroll a szikra nélküli relé kommutációhoz – Csatlakozó rádiófrekvenciás vevő modulhoz (MT433 modell) – A dekódolást közvetlenül a központi egység mikroprocesszora végzi, ami lehetővé teszi 4 funkció irányítását: START, START GYALOGOS, STOP, JELZŐFÉNYEK (kivéve a PD7 ahol nincs jelen a JELZŐFÉNYEK funkció) – Kimenet a jelzőlámpa csatlakoztatásához, amely jelzi, milyen állapotban található a kapu – Kimenet a jelzőfények bekapcsolásának a vezényléséhez – Vízálló tok (IP55).

32. OLD.

a programozókapocshoz való csatlakozása

A funkciók beállítása a PRG24PP egységen

Switch

Funkció

Pozíció

Leírás

ajtóba csípődés elleni szenzor érzékenysége

idő pauza fázisban

automatikus újrazáródás

egy vagy dupla ajtószárny

start vezénylés

CH4 segédrelé funkció

on

off

magas érzékenység

alacsony érzékenység

30 másodperc

1 perc

automatikus

kézi

egy ajtószárny

dupla ajtószárny

érintkezés a rendszerint zárt kapoccsal

érintkezés a rendszerint nyitott kapoccsal

monostabil logika

distabil logika

33. OLD.

funkciók táblázat

DISPLAY

ADATOK

LEÍRÁS

DEFAULT ADATOK

nem/Igen

standard V2 adatok betöltése

nem

0-120 s

Ajtószárny 1 nyitási idő

nyitási idő

Ajtószárny 2 nyitási idő

Kiskapu nyitási idő

Ajtószárny 1 zárási idő

Zárási idő

Ajtószárny 2 zárási idő

Kiskapu zárási idő

Ajtószárny 2 zárási ideje a kiskapu újrazárása alatt

Ajtószárny késleltetése nyitáskor

Ajtószárny késleltetése záráskor

Zár idő

Zár reagálás idő

Kosütés idő

Előzetes villogás idő

Lassítás idő

Gyors zárás idő zárás lassítás után

Motorok teljesítménye %

1-től 10-ig

Motor 1 teljesítménye

1-től 10-ig

Motor 2 teljesítménye

nem/Igen

A motorok bekapcsolása maximális teljesítményen

1 sebességű motorok lassítása

2 sebességű motorok lassítása

Kiiktatott lassítás

Nem nyitásnál start

A START utasítás nincs érzékelve

A kapu újra bezárul

A kapu pauzába megy

A kapu befejezi a ciklust

A kapu újra kinyílik

Start pauzában

A START utasítás nincs érzékelve

A kapu újra bezárul

nyíló kiskapu

A START utasítás nincs érzékelve

A kapu újra bezárul

A kapu pauzába megy

Fotocella pauzában

Újratölti a pauza időt

A kapu újrazárul a 0-tól 120 s-ig beállított idő után

Automatikus újrazárulás

nem aktív

Az automatikus újrazárulás 0-tól 999 s-ig terjedő időig tartó pauzával aktív

Jelzőfények

Fel vannak gyújtva a ciklus egész időtartama alatt

Idő beállítva 0-tól 999 s-ig

Segédkimenet

Relé segédkimenet idő beállítva 0-tól 999 s-ig

Bistabil relé segédkimenet

Monostabil relé segédkimenet

Villogó pauzában

Villogó megszakítással

Óra funkció

Motor csúszás akadályozó

Nem

Motor csúszás akadályozó aktív, nyitáskor vagy záráskor 0 és 120s között szabályozható plusz idővel

A fotocellák működési tesztje

Fékezi a kapu mozgását

A bejárat START KISKAPU funkciója

Beiktatott bejárat a TTNC digitális kapcsolóhoz és a VRD közelségi leolvasóhoz való csatlakozással

Beiktatott bejárat csatlakozással a kulcsos kapcsolóhoz, a billentyűzethez, az órához

A START kiskapu bejárat funkciója

Beiktatott bejárat a TTNCS digitális kapcsolóhoz és a VRD közelségi leolvasóhoz való csatlakozással

Beiktatott bejárat csatlakozással a kulcsos kapcsolóhoz, a billentyűzethez, az órához

A bejáratok kódtípusa START,

KISKAPU START

Kód a VRD leolvasó használatához

Kód a TTNC digitális kapcsoló használatához

FOTO1 bemenet

Kiiktatva

Aktív fotocellaként működik nyitáskor és záráskor

Mozgó fogaskerék felületként működik

FOTO1 bemenet

Kiiktatva

Aktív fotocellaként működik nyitáskor és záráskor

FOTO 2 bemenet

Kiiktatva

Aktív fotocellaként működik nyitáskor és álló kapuval

Aktív fotocellaként működik csak záráskor

STOP bemenet

A bejárat ki van iktatva: a STOP utasítás nincs érzékelve

A STOP utasítás leállítja a kaput: a rákövetkező START megfordítja a mozgást

A STOP utasítás leállítja a kaput: a rákövetkező START nem fordítja meg a mozgást

Rolling code modalitás

A kódok teljes kitörlése

SAFETY RIB 1 bemenet

SAFETY RIB 2 bemenet

LIMIT SW.OPEN bemenet

LIMIT SW.CLOSE bemenet

A START utasításhoz társított rádió bemenet

A START PED. (kiskapu) utasításhoz társított rádió bemenet

A STOP utasításhoz társított rádió bemenet

A jelzőfényekhez társított rádió bemenet

Programozás vége

36. OLD.

felcsavarható redőnyök

PRGH433

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 egyfázisú motorhoz max. 700W.

Félautomata működési logika.

- Nyitási/zárási idő (3-tól 120 sec-ig) szabályozása potenciométerrel.

- Bemenet kulcsos vagy nyomógombos kapcsolóhoz.

- Bemenet a biztonsági fotocellához.

- Önállóan rögzítő vevő 433 MHz beépített.

- Működés a Royal Plus széria távirányítóival (PRGH433RY modell) vagy pedig a Personal Pass széria távirányítóival (PRGH433PP modell).

- IP55 tok.

- A PRGH433PP verzió, amely kompatibilis a Personal Pass rendszerrel, lehetővé teszi: akár 83 különböző kód memorizálását; a memóriában jelen levő egyetlen kód törlését, a memóriában jelen levő összes kód törlését.

37. OLD.

Redőnyök

PRGT

- 230V váltóáram tápfeszültség 1 egyfázisú motorhoz max. 700W.

- Step-by-step működési logika.

- Nyitási/zárási idő (3-tól 120 sec-ig) szabályozása potenciométerrel.

- Bemenet kulcsos vagy nyomógombos kapcsolóhoz.

- Bemenet a biztonsági fotocellához.

- Önállóan rögzítő vevő 433 MHz beépített.

- Működés a Royal Plus széria távirányítóival (PRGT-RY modell) vagy pedig a Personal Pass széria távirányítóival (PRGT-PP modell).

- IP55 tok.

- A PRGH433PP verzió, amely kompatibilis a Personal Pass rendszerrel, lehetővé teszi: akár 83 különböző kód memorizálását; a memóriában jelen levő egyetlen kód törlését, a memóriában jelen levő összes kód törlését.

38. OLD.

A vezérlés elektronikus kiegészítői

önszabályozó, infravörös fotocellák

RIF50

- A RIF50 biztonsági rendszer utakhoz és automatizált ajtók vagy kapuk működési területéhez, melyet autóutak vagy gyalogos utak figyeléséhez és kontrolljához is használnak.

- Egy projektorból és egy vevőből áll, melyek megfelelő, vízálló tokba vannak helyezve, ami lehetővé teszi felszerelésüket akár az épületek belsejében, akár a külsején.

- A rendszer nem kíván meg különösebb központozást, ezért felszerelése könnyű és gyors.

- A hatótávolság 15 méter kedvező légköri feltételek mellett.

- Kellékek: STRIF50 kengyel a felszereléshez RIF50 - 90¡.

tápfeszültség

jel

infravörös sugárzás frekvenciája

relé csatlakozások vevő hatótávolsága

energiafelvétel

működési hőmérséklet

méretek

súly

Modulált infravörös fény

1 A az UNI 24 V norma szerint

CSATLAKOZÁS A KAPOCSHOZ ÉS A FOTOCELLÁK DISZPOZÍCIÓJA

39. OLD.

DFN

- A DFN fotocellákat úgy tervezték, hogy a lehető legjobban lecsökkentsék a méreteket (30 mm vastagság) így könnyűvé és gyorssá téve a felszerelést.

- A rendszert, mely projektorból és vevőből áll, ütésálló és vízálló műanyag tokban helyezték el.

- Nem kívánnak meg különösebb központozást, és fel lehet szerelni sík falakra vagy pedig fém oszlopocskákra.

- A hatótávolság 30 méter kedvező légköri feltételek mellett.

- A DFN-ek hatékony biztonsági és irányítási rendszert jelentenek az olyan utak és területek védelme számára, ahol automatizált ajtó és kapu berendezések vannak.

- Ideálisak az épületek belsejében vagy azokon kívül található autóbejáratok vagy gyalogos bejáratok figyelésére és kontrolljára.

Tok

nylon üvegszál, esőálló

vevő

adó

tömítés

cserélhető fedőlap

40. OLD.

Villogók

EGG220-EGG220G / L220-L220G

Különböző tápfeszültségekkel (230Vca, 12Vca, 24Vca) és színekkel (sárga Olaszországban, narancssárga a külföldi országokban) vannak forgalmazva.

Modell

tápfeszültség

szín

megszakítás

Narancssárga

Sárga

ANS433 / ANSGP433

Antenna vevők részére:

Frekvencia:	433 MHz

Impedencia:	50 Ohm

Antennanyereség:	2,5 db

Kulcsos kapcsoló SE

- Külső, ütésálló műanyagból készült kulcsos kapcsoló.

41. OLD.

kapcsolók

Digitális rádiós kapcsoló TTNR433

A TTNR433 digitális kapcsoló egy adó, amely helyettesíti

a rendes kulcsos szelektort.

- Semmiféle külső elektromos bekötést nem igényel.

- Úgy aktivizálódik, hogy a megfelelő, hátulról megvilágított numerikus billentyűzeten lenyomunk egy egyénileg beállítható kombinációt.

- Működési távolsága megfelel a Personal Pass vagy Royal Plus márkájú távirányítóéknak.

- Táplálás belső 9 Voltos elemmel.

- Az elem kimerülésére hangjelzés figyelmeztet.

csatornák száma

Programozási kód struktúrája

hozzáférési kód struktúrája

kimeneti digitális kód struktúrája

rádiófrekvenciás digitális kapcsoló a Personal Pass Rendszer számára

rádiófrekvenciás digitális kapcsoló a Royal Plus Rendszer vagy pedig 53200 rendszerek számára

1 - 8 számok

personal-pass elő-programozott változó kód (52 bit)

royal vagy 53200 típusú programozandó fix kód (12 bit)

TTNC kábeles digitális kapcsoló

A TTNC digitális kapcsoló lehetővé teszi a rendes kulcsos kapcsoló helyettesítését.

- Úgy aktivizálódik, hogy a megfelelő, hátulról megvilágított numerikus billentyűzeten lenyomunk egy egyénileg beállítható kombinációt.

- Max. 100 méterig terjedő kábelezést enged meg.

- Külső táplálás, mely közvetlenül a vevő-egységből eredhet.

FELIRAT:

CSATORNA: rádión vagy kábelen átadott digitális kód, melyet először egy vevőberendezésen memorizálunk, majd pedig az utasítás végrehajtására van használva.

PROGRAMOZÁSI KÓD: numerikus kombináció a rendszer egyéni beállításához.

HOZZÁFÉRÉSI KÓD: egyénileg beállítható numerikus kombináció.

Benyomva a hozzáférési kódot aktivizálódik a digitális kód átadása és rádión vagy kábelen keresztül végrehajtja az utasítást.

42. OLD.

a kapcsolók csatlakozása

A TTNC csatlakoztatása a távoli DEC-4 dekódolóhoz

Jumper a tápfeszültség szelekciójához

Nyitva

Zárva

Kimeneti tápfeszültség 12/24 V EGYENÁRAM, 4 Watt

TTN kábelezett

Távoli dekóder

A TTNC közvetlen csatlakozása aPD5 digitális elektromos programozóhoz

Egység (vö. elektromos egység)

N.B. A TTNC modellt dekóder nélkül csak a PD5 elektromos programozóval lehet használni;

az összes egyéb csatlakoztatáshoz távoli dekódert kell használni (termékkód: DEC-4).

43. OLD.

közelségi kulcsos leolvasó

VTR-VRD

- A leolvasó (VRD) és közelségi TAG (VTR) közötti adatközlés a két egység közötti közvetlen kapcsolat nélkül (a VTR-t maximum 7 cm-es távolságra kell közel helyezni).

- A VTR közelségi Tag-ok eredetileg szerializáltak, rendkívül kis méretűek és kulcstartóként is lehet őket használni.

- A közelségi leolvasó (VRD) közvetlenül a PD5 digitális elektromos egységhez, az RXP3000 hozzáférés kontroll vevőhöz vagy a DEC-4 távoli dekóderhez csatlakozik (lásd 1. táblázat).

- A közvetlen memorizáláshoz elég aktivizálni a PD5, az RXP300 vevő vagy a DEC-4 önálló rögzítési funkcióját és közelíteni a Tag-ot a VRD közelségi leolvasóhoz.

- A PROG2 használata a PPCL szoftverrel társítva kezelési előnyöket tesz lehetővé mind az egyes VTR-ek jelzésében, mind pedig a vevők memóriáiban történő gyakori változásokban (új VTR-ek belépése, specifikus VTR-ek kiiktatása stb.).

A közelségi TAG-ok memorizálásához a PROG2 használatánál szükséges benyomni minden egyes kulcs "címkekódját".

DEC-4

MAX. 83 KÜLÖNBÖZŐ KÓD

4 RELÉ KIMENET 1A

PD5

MAX. 318 KÜLÖNBÖZŐ KÓD MEM200-ZAL

MAX. 1000 KÜLÖNBÖZŐ KÓD MEM1000-REL

MOTOR KIMENETEK

FÉNY SEGÉDRELÉ KIMENET 10A

RXP3000

MAX. 3000 KÜLÖNBÖZŐ KÓD

4 RELÉ KIMENET 1A

44. OLD.

Automatikák tolóajtós kapukhoz 600 kg-ig

Motoreduktorok

MSV2-PP modellű motoreduktor

- Elektromechanikus motoreduktor irreverzibilis golyósorsóval tolóajtós, fogaskerekes működésű kapukhoz.

- Ideális intenzív használathoz.

- Magas színvonalú design és rendkívül kompakt méretek.

- Van hozzá:

- elektromos programozó integrált vevővel;

- külső rögzítőkkel ellátott talp és talajhoz való rögzítőlemez a motor pozíciójának tökéletes beszabályozásához;

- egyéni kioldókulcs, amely lehetővé teszi a kapu kézi mozgatását feszültség hiányában is;

- a motor pozíciója magassági szabályozásának a lehetősége is.

- mágneses szoftver végállás.

- Kellékek: CREM600 nylon fogasléc acél betéttel M4 20x28x1000.

MOTOREDUKTOR TÉRFOGLALÁSA

FELSZERELÉSI SÉMA

kapu maximális súlya

tápfeszültség

maximális teljesítmény

kondenzátor

ajtószárny maximális sebesség

max. működési hőmérséklet

maximális lökés

operátor súly

MUNKACIKLUS

46. OLD.

Automatikák ajtószárnyas kapukhoz – Lakói használat

MA230V 50Hz szériájú működtető szerkezetek

- Elektromechanikus működtető szerkezet irreverzibilis golyósorsóval.

- Használható könnyű és nehéz, fa, fém, PVC vagy alumínium kapukhoz.

- A készlethez mellékelt kioldókulcs lehetővé teszi a kapu kézi mozgatását feszültség hiányában is.

ajtónyitó futás

mod. 900 ford/perc. (vö. mod. = modell)

mod. 1400 ford/perc.

tápfeszültség

felvett teljesítmény

energiaigény

lökés max.

használati gyakoriság

működési hőmérséklet

védelmi fokozat

operátor súly

működtető szerkezet térfoglalása

300 mm ajtószárny 2 m. max.

400 mm ajtószárny 2,5 m. max.

500 mm ajtószárny 3 m. max.

A RÖGZÍTŐ KENGYELEK MÉRETEI

47. OLD.

MA24V 50Hz szériájú működtető szerkezetek

- Elektromechanikus működtető szerkezet irreverzibilis golyósorsóval.

- Használható könnyű és nehéz, fa, fém, PVC vagy alumínium kapukhoz.

SOK OKA VAN ANNAK, HOGY ALACSONY FESZÜLTSÉGEN MŰKÖDŐ AUTOMATIKÁT VÁLASSZUNK

1. A 24V-on működő motorok használata kiküszöböli a kapu véletlen feszültség alá kerülését

2. A központi egység modern elektromos tengelykapcsolója garantálja az automatika leállását

az első enyhe nyomásra olyan akadály esetén, amelyet nem jeleztek a fotocellák.

3. A 24V egyenáramon működő elektromechanikus működtető szerkezetek egy akkumulátor segítségével

biztosítják a működést még pillanatnyi elektromos energia szünet esetén is.

maximális súly az ajtószárnyon

48. OLD.

A rendszerek készletben vannak csomagolva

elektromos készletek

GARDEN LUX

A készlet az Ön kerti lámpáinak felgyújtásához

Minden csomagban van:

- egy 433 MHz-es adó és egy 230 V-os tápfeszültségű vevő 10A - 250V váltóáramig terjedő teher utasítási lehetőséggel.

KITGLUX2* (Royal Plus Rendszer):

- 1 TSR-4 modellű adó

- 1 RXS2KB220 modellű vevő

KITGLUX2PP* (Personal Pass Rendszer):

- 1 TSC-4 modellű adó

- 1 RXP2S220 modellű vevő

a pulton való elrendezéshez tartók

A pulton való elrendezéshez tartók járnak 8 KITGLUX2/KITGLUX2PP megvásárlása esetén.

IDEÁLISAK AZ ÖN VÁSÁRLÓINAK FIGYELME FELKELTÉSÉHEZ.

*2001 március 1-től a KITGLUX2 és a KIT433 a Royal Plus széria távirányítóival lesznek kaphatók; addig a dátumig a megelőző Royal verzió (TRR2/43 modell) lesz forgalomban dip-switch-es kódolással.

49. OLD.

"433"

A készlet, mely az Ön kapujának távirányított utasításait alkalmazza az EN 300 220-1 európai normatívához a rádiófrekvenciákról.

Minden csomagban van:

- két, 433 MHz-es adó és egy önállóan rögzítő vevő.

KIT433 (Royal Plus Rendszer):

- 2 TSR-4 modellű adó

- 1 RXU2/43 modellű vevő

50. OLD.

KÉSZLET AJTÓSZÁRNYAS KAPUKHOZ 2,5 MÉTERIG TERJEDŐ AJTÓSZÁRNNYAL

AJTÓSZÁRNYAS KAPUK

Hatékony, biztonságos és sokáig megbízható automatika? V2 Elettronica megtalálta a Rendszert: az exkluzív készlet csomagok kivételesen és rendkívül praktikusak, mivel új fejlesztésű vezénylési, biztonsági és jelzési elektromos berendezéseket tartalmaznak.

KITV2-400

Minden csomagban van:

- két MA 230V 50Hz-es szériájú elektromechanikus működtető szerkezet 400 mm ajtónyitó futással

- egy PD7 modellű digitális elektromos programozó, egy beépíthető MT433 modellű super-eterodina vevő két távirányító

- négycsatornás, TSC-4 modell, 1 pár RIF50 modellű fotocella, egy EGG220 modellű villogó.

- Kapható sárga villogóval is (kód KITV2-400G).

BASIC-400

Minden csomagban van:

- két MA 230V 50Hz-es szériájú elektromechanikus működtető szerkezet 400 mm ajtónyitó futással,

- 1 pár RIF50 modellű fotocella,

- 1 pár RIF50 modellű fotocella.

- Kapható sárga villogóval is (kód BASIC-400G).

51. OLD.

KÉSZLET AJTÓSZÁRNYAS KAPUKHOZ 2 MÉTERIG TERJEDŐ AJTÓSZÁRNNYAL

KITV2-24

Minden csomagban van:

- két MA 230V 50Hz-es szériájú elektromechanikus működtető szerkezet 300 mm ajtónyitó futással,

- egy PRG24PP modellű elektromos programozó, két négycsatornás távirányító TSC-4 modell.

- egy EGG24 modellű villogó.

- Kapható sárga villogóval is (kód KITV2-24G).

BASIC-300

Minden csomagban van:

- két MA 230V 50Hz-es szériájú elektromechanikus működtető szerkezet 300 mm ajtónyitó futással

- 1 pár RIF50 modellű fotocella

- egy EGG220 modellű villogó.

- Kapható sárga villogóval is (kód BASIC-300G).

A "BASIC" KÉSZLET KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A KELLÉKEKET A VEVŐ VÁLASZTJA KI A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ CIKKEK KÖZÜL.

A "BASIC" készletekkel, a V2 Elettronica a piac egy bizonyos igényét elégíti ki, ami a kínálat egyre nagyobb rugalmasságát követeli meg: a vevő dönt a készletének összetételéről, a legjellegzetesebb elemek kiválasztásával: adók, elektromos programozók, különböző kellékek; a V2 Elettronica rendelkezésére áll abban, hogy elvárásaihoz illő csomagot állítson össze.

52. OLD.

KÉSZLET TOLÓAJTÓS KAPUKHOZ 600 KG-IG

TOLÓAJTÓS KAPUK

Magas minőség a készlet csomagolásban: íme az új készlet a jobb munkához a V2 Elettronica márkanév alatt. Az új V2 készletek minden módosítás nélkül alkalmazhatóak új vagy már létező kapukhoz, és tartalmazzák a gyors, biztonságos és megbízható üzembe helyezéshez szükséges összes elektromos készüléket.

KITV2-S230

Minden csomagban van:

- egy MSV2-PP modellű elektromechanikus motoreduktor,

- két négycsatornás TSC-4 modellű távirányító, egy pár RIF50 modellű fotocella,

- egy EGG220 modellű villogó,

- egy 433 MHz-es antenna.

- Kapható sárga villogóval is (kód KITV2-S230G).

BASIC-S

Minden csomagban van:

- egy MS4N-PP modellű elektromechanikus motoreduktor,

- egy pár RIF50 modellű fotocella,

- egy EGG220 modellű villogó.

- Kapható sárga villogóval is (kód BASIC-SG).

BASIC-S230

Minden csomagban van:

- egy MSV2-PP modellű elektromechanikus motoreduktor,

- egy pár RIF50 modellű fotocella,

- egy EGG220 modellű villogó.

- Kapható sárga villogóval is (kód BASIC-S230G).

53. OLD.

Íme a rendszer a kölcsönös megelégedéshez: világos és tisztességes ajánlatok.

A következő oldalon megtalálja a mindenki számára kielégítő együttműködés létrehozásához szükséges útmutatót. Világos feltételek, tisztességes együttműködés, részletes információk: elég egy gyors pillantás a szövegre ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogyha a V2 Elettronica rendszerrel dolgozik, jobban dolgozik.

54. OLD.

Általános eladási feltételek

Egyéb írásbeli megegyezés híján a jelen általános eladási feltételeket kell alkalmazni minden, a V2 Elettronica-val kötött eladási szerződésre. A megrendelés a fent említett feltételek teljes elfogadását jelenti.

Megrendelés visszajelzése

- Az eladási szerződés befejezettnek van tekintve a megrendelés visszajelzése kézhezvételekor. Abban az esetben, ha a megrendelt áru azonnal rendelkezésre áll, a számla kiadása minden tekintetben helyettesíti az említett megrendelés visszajelzését.

Árak és szállítási feltétel

- A jelen árlista érvényteleníti és helyettesíti a megelőzőket.

- Az összes kiállított cikk ára ab telephelyünk értendő (ex works - Incoterms 2000 CCI), ÁFA nélkül, standard csomagolási díjjal.

Szállítási korlátok

- Egy megrendelés minimális összege 250 Euró (árjegyzék szerint). Esetleges kisebb összegekre nem alkalmazunk semmilyen engedményt az árlistában szereplő árakra.

Szállítás

- Az áru a vevő kockázatára és veszélyére utazik. A vevő eltérő utasítása híján a szállítást a V2 Elletronica szerződéses szállítója végzi és a fuvarköltség szerepelni fog a számlán.

Szállítási határidők

- A szállítás visszajelzésén megjelölt szállítási határidő kizárólag tájékoztató jellegű; abban az esetben, ha nem tudják betartani V2 Elettronica nem vállal semmiféle felelőséget a szállítási késésekből eredő károkért.

- Azért, hogy a vevő kívánalmainak a lehető leggyorsabban megfeleljen, V2 Elettronica fenntartja a jogot, hogy töredékesen hajtsa végre a megrendeléseket. Minden küldemény külön lesz számlázva a teljes megrendeléshez kikötött feltételek alapján. Nem vállal felelősséget a rendelések nem teljes végrehajtásáért, és bizonyos cikkek hiánya nem hatalmazza fel a Vevőt arra, hogy csökkentse vagy visszatartsa a kifizetést.

Reklamációk és visszaküldött áruk

- Nem fogadhatják el a Vevő reklamációját az áru leszállításától számított nyolc napon túl.

- Esetleges áru visszaküldéseket indoklásuktól eltekintve nem tudnak elfogadni, ha nem voltak előzetesen engedélyezve.

Fizetési feltételek

- A Vevő tartozására, melyet nem fizetett ki a feltételeknek megfelelően, V2 Elettronica fenntartja a jogot arra, hogy a mindenkori kereskedelmi banki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot rójon ki.

- V2 Elettronica fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a nem azonnali fizetéssel végrehajtandó szállításokat, abban az esetben, ha a fizetésben rendellenességek vagy késedelmek mutatkoznak.

- Az árut a tulajdonjog fenntartásával adják el (1523 - 1526 cikk Polg. Törvénykönyv).

Garancia

- V2 Elettronica garantálja a szállított anyagot a gyártás időpontjától számított tizenöt hónapig.

- A garancia abban áll, hogy a gyártási hibával rendelkező alkatrészeket ingyenesen megjavítják vagy kicserélik a V2 Elettronica megfellebbezhetetlen véleménye szerint.

- A garanciális anyagot, melyet a V2 Elettronica telephelyére küldenek bérmentesen kell elküldeni és utánvéttel lesz visszaküldve.

- A kicserélt anyag a V2 Elettronica tulajdona marad.

- A munkaerő költsége minden esetben a Vevőt terheli. Nem ismernek el semmiféle kártalanítást arra a periódusra, amíg a berendezés működésképtelen. A beavatkozás nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

- A garancia érvényessége úgy értendő, hogy a termékek funkciójuknak megfelelő használatától függ, úgy, ahogy az le van írva a termékekhez mellékelt használati utasítások kézikönyvben.

A garancia nem terjed ki:

- a szállításból eredő meghibásodásokra és károkra;

- az elektromos berendezés hibájából és/vagy hanyagságból, könnyelműségből, nem a célnak megfelelő berendezés használatából és bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodásokra vagy károkra;

- nem felhatalmazott személyzet által végrehajtott műveletekből vagy nem eredeti alkatrészek felhasználásából eredő meghibásodásokra és károkra;

- kémiai anyagok vagy időjárási jelenségek okozta meghibásodásokra;

- az elhasználódásnak kitett részekre;

- a feltételezett meghibásodások miatt végzett beavatkozásokra vagy a rutinellenőrzésekre.

A termékek jellegzetességei

- A V2 Elettronica termékeket folyamatosan fejlesztik és javítják; ezért a konstrukciós jellemzők és az image akár előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Illetékes Bíróság

- Mivel a megrendelést a Racconigiben kitöltött megrendelési visszajelzés erősíti meg, bármilyen természetű jogi vita esetén az olasz jog alkalmazandó és a Saluzzoi Bíróság az illetékes.