V2 CITY9 Analóg vezérlőegység gördülő kapukhoz

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos megjegyzések	3

Megfelelőségi nyilatkozat	3

A vezérlőegység leírása	3

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA	5

MOTORERŐ ÉS MŰKÖDÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁS	6

VEZÉRLŐEGYSÉG VISSZAJELZŐ LED-Jei	6

FELSZERELÉS	7

HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG	7

MOTOROK	7

Villogó	7

Figyelmeztetőfény	7

Infrasorompók	7

Biztonsági szegélyek	8

START BEMENET	8

GYALOGOS START	9

STOP	9

VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETEK	9

PLUG-IN VEVŐ	9

KÜLSŐ ANTENNA	10

MŰKÖDÉSI LOGIKA PROGRAMOZÁSA	10

# Fontos megjegyzések

Bármilyen telepítési probléma esetében kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat +36-1-390-41-70, amelyik Hétfőtől Péntekig 8-17 óráig érhető el.

A V2 fenntartja a jogot a termék módosítására minden előzetes figyelmeztetés nélkül és visszautasít bármilyen felelősséget, amelyek kárt vagy sérülést okoznak személyeknek vagy dolgokban helytelen használat vagy hibás felszerelés miatt.

Kérjük olvassa ezt a használati kézikönyvet nagyon figyelmesen át mielőtt felszereli és programozza a vezérlőegységét.

- Ez a kézikönyv csak szakembereknek szól, akik szerelésre és automatizálásra szakosodtak.

- Ennek a kézikönyvnek a tartalma nem tartozik a végfelhasználókra.

- Minden programozás és/vagy karbantartási művelet csak szakember által végezhető el.

Az automatizációt az érvényben lévő Európai szabályok figyelembevéte-lével kell végrehajtani.

EN 60204-1 (Felszerelés biztonság, gépek elektromos egységei, 1. rész, általános szabályok)

EN 12445 (Automatikus mozgatóeszközök biztonságos használata, teszt eljárások)

EN 12453 (Automatikus mozgatóeszközök biztonságos használata, követelmények)

- A telepítőnek gondoskodnia kell egy a mozgató felszerelést elektromos hálózatról történő többpólusú leválasztását biztosító eszközről (pl. kismegszakító). Az előírások az érintkező kontaktusok mindegyik pólus minimum 3mm-es elválasztását kívánják meg (EN 60335-1).

- A kártya csatlakozásainak elkészítése után használjon egy műanyag szigetelőcsövet a veszélyes feszültségű vezetékek rögzítésére, és egy másik szigetelőcsövet a csatlakoztatott kiegészítők kisfeszültségű biztonsági vezetékeinek rögzítésére. Ilyen módon egy működtető vezeték véletlen elválása esetén a veszélyes feszültségű részek nem kerülnek kapcsolatba a kisfeszültségű biztonsági vezetékekkel.

- A műanyag ház IP55 védettséggel rendelkezik. A flexibilis vagy merev csövek házhoz történő csatlakoztatásához használjon azonos védettségi szinttel rendelkező csőszerelvényeket.

- A felszerelés mechanikai és elektromos ismereteket kíván meg, ezért azt csak képesített személy végezheti el, aki az egész szerelésre vonatkozó i Megfelelőségi Nyilatkozatot (EEC Szerelési Irányelv 89/392, IIA Függelék) adhat k.

- Az automatizált gépkocsikapunak összhangban kell lennie a következő szabályokkal: EN 12453, EN 12445, EN 12978, valamint valamennyi hatályos helyi szabállyal.

- Továbbá az elektromos rendszernek önmagában is meg kell felelni a hatályos törvényeknek és szabályoknak és a kivitelezését szakszerűen kell elvégezni.

- A kapu tolóerejének beállítását a megfelelő eszköz segítségével ellenőrizni kell és maximális értékét az EN 12453 előírásának megfelelő kell korlátozni.

- Csatlakoztassa a motorok védővezetőit az elektromos hálózat védővezetőjéhez.

- Vegye figyelembe az összes óvintézkedést (pl. antisztatikus karperec) az elektromos töltésekre érzékeny részek érintésekor.

# Megfelelőségi nyilatkozat

V2 S.p.A. ezáltal kijelenti, hogy a CITY9 termék összhangban van a következő irányelvekben megállapított alapvető követelményekkel:

- 89/336/CEE (EMC Irányelv az EN 61000-6-2, a EN 6100-6-3 + EN 50336 szabványokkal összhangban),

- 2006/95/CEE (Kisfeszültségű Irányelv az EN 60335-1 + EN 60335-2-103 szabványokkal összhangban),

- 99/05/CEE (Rádió Irányelv az EN 301 489-3 szabvánnyal összhangban)

# A vezérlőegység leírása

| TECHNIKAI ADATOK | 230V-os modell | 120V-os modell |
| --- | --- | --- |
| Hálózati tápfeszültség | 230V/50Hz | 120V/60Hz |
| Max. motorterhelés | 700W | 700W |
| Max. kiegészítő terhelés 24V | 3W | 3W |
| Működési hőmérséklet | -20(60°C | -20(60°C |
| Védőbiztosíték | F1=5A késleltetett | F1=8A késleltetett |
| Méretek | 170x185x70 mm |
| Tömeg | 800g |
| Védettség | IP55 |

A CITY9 vezérlőegység egy innovatív termék, amelyik gördülőkapuk biztonságos és megbízható automatizálását garantálja.

A CITY9 kivitelezése egy olyan termék létrehozását célozta meg, amelyik az összes igényhez illeszkedik, ily módón egy különösen sokoldalú vezérlőegység, mely egy szerelés összes gyakorlati és hatékonysági követelményeit kielégíti.

- 230V – 50Hz vagy 120V – 60Hz hálózati feszültség, kiviteltől függően, 1db egyfázisú motor (700W összesen).

- Bemenet kulcsos kapcsolónak vagy nyomógombnak.

- Bemenet biztonsági infrasorompónak.

- Bemenet biztonsági szegélynek, normál állapotban zárt (standard), optikai és vezetőképes 8,2kOhm-os normál ellenállású gumiszegélyek kezelésének képessége.

- Nyitó- és záróirányú végálláskapcsoló bementek.

- Nyitás előtti biztonsági eszköz tesztelés.

DIP-kapcsolókkal programozható működési logika.

- A motor teljesítményének és működési idejének beállítása trimmerek segítségével.

- Gyors plug-in csatlakozó az MR1 rádióvevő sorozat csatlakoztatásához.

- Bemenetek LED-es állapotkijelzése.

- Figyelmezetetőfény kimenet.

- IP55 védettségű ház.

# ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA

KÉRJÜK FIGYELJEN: Ha nem használja az alaphelyzetben zárt bemeneteket (STOP, PHOTO, SZEGÉLY), akkor azokat át kell hidalni a „Parancs közös” – COM (-)  csatlakozóhoz.

Amennyiben nem használja a a nyitási FCA (A) és zárási FCC (B) végálláskapcsolókat, a bemeneteket össze kell kötni a végálláskapcsoló közös pontjával (D).

| L1 | Antenna |
| --- | --- |
| L2 | Antenna árnyékolás |
| L3 | Nyitás parancsbemenet egy NO kimenettel rendelkező standard eszköz részére |
| L4 | Gyalogosnyitás parancsbemenet egy NO kimenettel rendelkező standard eszköz részére |
| L5 | STOP bemenet egy NC kapcsoló |
| L6 | Infrasorompó NC kapcsoló |
| L7 | Biztonsági szegély NC kapcsoló vagy vezető gumiszegély |
| L8 | Parancs közös (-) |
| L9-L10 | 24Vac tápfeszültség kimenet infrasorompóknak és egyéb kiegészítőknek |
| L10-L11 | Tápfeszültség infrasorompóadó számára funkcionális teszttel |
| C1 | Motor nyitószál |
| C2 | Motor közös |
| C3 | Motor zárószál |
| D1 – D2 | Figyelmeztetőfény indító kapcsoló |
| D3 – D4 | 230V-40W / 120V-40W villogó |
| N | 230V/120V hálózati tápfeszültség – nulla |
| L | 230V/120V hálózati tápfeszültség – fázis |
| A | Nyitási végálláskapcsoló NC |
| B | Zárási végállákapcsoló NC |
| C | NEM HASZNÁLT |
| D | Végálláskapcsoló közös pont(-) |
| J1 | NEM HASZNÁLT |

## MOTORERŐ ÉS MŰKÖDÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁS

A motor erejét és működési idejét a vezérlőpanelen elhelyezett három trimmer segítségével lehet beállítani:

POWER:	motorerő

WORK:		motor működési idő (2-120 másodperc).

KÉRJÜK FIGYELJEN: Ajánlott, hogy a működési idő beállításakor a lassítási funkció kikapcsolt állasban legyen (DIP 5 KI).

FIGYELEM: Az idők beállítását a kapu nyugalmi állapotában kell levégezni.

PAUSE:	automata visszazárás szünetideje (2-150 másodper).

## VEZÉRLŐEGYSÉG VISSZAJELZŐ LED-Jei

A táblázat kiemelt cellái a LED-ek állapotait jelzi a kapu nyugalmi állapotában.

| LED | BE | KI |
| --- | --- | --- |
| START | START bemenet zárva | START bemenet nyitva |
| IN2 | Gyalogos START bemenet zárva | Gyalogos START bemenet nyitva |
| STOP | STOP bemenet zárva | STOP bemenet nyitva |
| PHOTO | Infrasorompó bemenet zárva | Infrasorompó bemenet nyitva |
| EDGE | Standard biztonság szegély |
|  | SZEGÉLY bemenet zárva (szegély nincs megnyomva) | SZEGÉLY bemenet nyitva (szegély meg van nyomva) |
|  | Vezető gumiszegély |
|  | SZEGÉLY bemenet zárva (szegély meg van nyomva) | Szegély bemenet nyitott (hiba) |
|  | Szegély nincs megnyomva: 8,2kOhm van az EDGE bement és a közös (-) között |  |
| FCA | Nyitási végálláskapcsoló zárva | Nyitási végálláskapcsoló nyitva |
| FCC | Zárási végálláskapcsoló zárva | Zárási végálláskapcsoló nyitva |
| mains | A vezérlőegység feszültség alatt áll | A vezérlőegység nem áll feszültség alatt |
| overload | Tartozék tápfeszültség kimenet túlterhelve | Tartozék tápfeszültség kimenet normál működési szinten belül |

KÁBEL BEVEZŐ ÖSSZESZERELÉSE

A ház 4 kábel bevezető használatát teszi lehetővé a kitörhető könnyítések által.

A kábel átvezető típusa az ábrán van jelezve.

KÉRJÜK FIGYELJEN:

- Távolítsa el a vezérlőegység áramköri lapját, mielőtt kifúrja a házat.

- A dobozt egy megfelelő méretű vágóeszköz használatával fúrja ki, a kábel bevezető méreteivel megegyezően.

- Rögzítse a kábel bevezetőt a speciális anyacsavar használatával.

# FELSZERELÉS

A vezérlőegység, a biztonsági eszközök és kiegészítők felszerelését a hálózati tápfeszültség lekapcsolt állapotában kell végrehajtani.

## HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG

A vezérlőegységet 230V -50Hz vagy
120V – 60Hz elektromos hálózatról kell megtáplálni, kiviteltől függően, egy az érvényben lévő szabályoknak megfelelő áramköri megszakítón keresztül.

Csatlakoztassa a tápkábeleket a vezérlőegység L és N jelű csatlakozóihoz.

## MOTOROK

A vezérlőegység egy aszinkron AC motort működtethet.

Csatlakoztassa a motor vezetékeit a következők szerint:

- Nyitó kábelt a C1 csatlakozóhoz

- Záró kábelt a C3 csatlakozóhoz

- Közös visszatérő kábelt a C2 csatlakozóhoz

- Indító kondenzátort a C1 és C3 csatlakozók közé

## Villogó

A vezérlőegység fel van készítve egy 230V~ 40W vagy 120V – 40W beépített megszakítóval rendelkező villogó használatára.

Csatlakoztassa a kábeleket a D3 és D4 csatlakozókhoz.

# Figyelmeztetőfény

Ennek a kimenetnek egy alaphelyzetben nyitott (NO) feszültségmentes kontaktusa van, amelyik kb. 1 másodpercre zár a nyitási fázis indításakor. Ez a kapcsoló használható egy figyelmeztetőfény időzítő aktiválására (max. terhelés: 230V – 4A).

Kérjük figyeljen: Amennyiben nincs időzítő, a figyelmeztetőfényt az MR1 vevő 4. csatornájának használatával lehet vezérelni: bistabil vagy időzített programozású csatorna (olvassa át teljesen az MR1 vevő útmutatóját).

A kapcsoló a D1 és D2 csatlakozókon van.

## Infrasorompók

A vezérlőegység egy 24Vac tápfeszültség kimenettel rendelkezik az alaphelyzetben zárt érintkezővel rendelkező infrasorompók számára, és egy működési tesztet hajthat végre a kapu nyitási eljárásának megkezdése előtt.

Az infrasorompó két beállítással használható:

- Infrasorompó mindig aktív:

Az infrasorompó beavatkozása nyitási vagy zárási fázis alatt a kapu mozgásának megállását okozza.

Amikor az infrasorompó visszaáll a kapu újra kinyílik teljesen.

- Az infrasorompó nem aktív nyitási fázis alatt:

Az infrasorompó beavatkozása nyitási fázis alatt mellőzve van.

Az infrasorompó beavatkozása zárási fázis alatt a kapu teljes visszanyitását eredményezi.

Függetlenül a kiválasztott beállítástól, amikor a kapu kinyitott állapotban várakozik, bármilyen automatikus visszazárás szünetidejének számlálása csak az infrasorompó visszaállása után fog elindulni.

- Csatlakoztassa az infrasorompó adójának tápfeszültség kábeleit az
L10 (-) és L11 (+) csatlakozók közé a vezérlőegységen.

- Csatlakoztassa az infrasorompó vevőjének tápfeszültség vezetékeit az L10 (-) és L9 (+) csatlakozók közé a vezérlőegységen.

- Csatlakoztassa az infrasorompó vevőjének relé kimenetét az L6 és L8 csatlakozók közé a vezérlőegységen.

## Biztonsági szegélyek

A vezérlőegység rendelkezik egy bemenettel a biztonsági szegélyek ellenőrzésére; ez a bemenet standard alaphelyzetben zárt (NC) kimenetű szegélyekhez és a vezető, 8,2kOhm-os névleges ellenállású gumiszegélyekhez alkalmas.

A szegélyek két beállítással használhatóak:

- Szegély mindig aktív:

A szegély beavatkozása nyitási vagy zárási fázis alatt a mozgásirány megfordítását eredményezi, azért hogy a szegély beavatkozását kiváltó test szabad legyen.

A kapu kb. 3 másodperc után megáll.

- A szegély nem aktív nyitási fázis alatt:

A szegély beavatkozása nyitási fázis alatt mellőzve van. A szegély beavatkozása zárási fázis alatt a kapu teljes visszanyitását eredményezi.

Függetlenül a kiválasztott beállítástól bármilyen későbbi automatikus visszazárás törölve lesz.

Standard szegély alaphelyzetben zárt (NC) kimenettel:

Csatlakoztassa a szegély kábeleit az L7 és L8 csatlakozók közé a vezérlőegységen.

Azért, hogy kielégítse az EN12978 szabvány követelményeit, szükséges ellátni a biztonsági szegélyt egy vezérlőegységgel, amelyik folyamatosan ellenőrzi a helyes működést. Amennyiben a vezérlőegység a tápfeszültség megszakítása általi tesztet használja, csatlakoztassa a vezérlőegység tápfeszültség kábeleit az L10 (-) és L11 (+) csatlakozók közé.

Vezető gumiszegély: csatlakoztassa a szegély kábeleit az L7 és L8 csatlakozók közé a vezérlőegységen.

KÉRJÜK FIGYELJEN: a szegélyek működési tesztje fordított a standard és optikai szegélyeknek (csak, ha megfelelő vezérlőegységekkel van felszerelve).

Ne engedélyezze a tesztet, ha vezető vagy standard gumiszegélyt használ egy megfelelő ellenőrző funkciójú vezérlőegység nélkül.

FIGYELEM: használjon speciális illesztőt (kód 35A024) optikai oszlopok csatlakoztatására, kapcsolja ki a működési tesztet az optikai oszlopon.

## START BEMENET

A START bemenet alaphelyzetben nyitott (NO) kontaktussal rendelkező eszközök csatlakoztatására szolgál. Funkciója függ a 4. DIP-kapcsolóval beállított működési módtól.

Léptetés mód

A sorozatos start parancsok hatása sorrendben:

„Megfordítás” mód

Start parancs a nyitás ideje alatt zárást okoz.

Start parancs a zárás ideje alatt nyitást okoz.

Start parancs a kapu kinyitott helyzetében mindig zárást okoz.

Az egyetlen eset ahol ez nem következik be azonnal, amikor az automatikus zárás engedélyezve van és a start parancs nyitás alatti elfogadása tiltva van: ebben a speciális helyzetben, a start a szünetidő számlálását indítja nulláról, amelyik után a kapu automatikusan vissza fog záródni.

Mindkét módban lehetséges a start parancs letiltása a nyitási fázisban a
3. DIP-kapcsoló által.

Csatlakoztassa a start bemenetet vezérlő eszköz kábeleit a vezérlőegység L3 és L8 csatlakozói közé.

## GYALOGOS START

A kapu csukott helyzetében a gyalogos start parancs a kapu részleges nyitását okozza (kb. félútig). A gyalogos start parancsok sorozata a léptetés móddal megegyező módon fog funkcionálni.

Egy gyalogos nyitási ciklus alatt, a start parancs mindkét kapuszárny teljes kinyitását eredményezi.

Csatlakoztassa a gyalogos start bemenetet vezérlő eszköz kábeleit a vezérlőegység L4 és L8 csatlakozói közé.

## STOP

A STOP bemenet alaphelyzetben zárt (NC) kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására van szánva.

A STOP parancs a kapu azonnali megállását eredményezi.

Egy következő START parancs a kapu ellenkező irányú mozgását eredményezi.

Ha a STOP parancs nyitási fázis vagy szünet esetén kerül kiadásra, akkor a következő automatikus visszazárás nem kerül végrehajtásra.

Csatlakoztassa a stop bementet vezérlő eszköz kábeleit a vezérlés L5 és L8 csatlakozói közé.

## VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETEK

A vezérlőegység alaphelyzetben zárt NC kapcsolóval rendelkező végálláskapcsoló csatlakoztatására van kialakítva, amelyik a kapu kívánt pozicójának elérésekor bont.

Csatlakoztassa a végálláskapcsoló kábeleit a követezőek szerint:

- Zárási végálláskapcsolót az A és D csatlakozók közé.

- Nyitási végálláskapcsolót a B és D csatlakozók közé.

## PLUG-IN VEVŐ

A vezérlőegység alkalmas a magas érzékenységű szuperheterodin felépítésű MR1 sorozatú plug-in vevőkészülék csatlakoztatására.

KÉRJÜK FIGYELJEN:

Csatlakoztassa le a vezérlőegység tápfeszültségét mielőtt a következő műveleteket végrehajtja. Szánjon maximális figyelmet a rádióvevő modul behelyezésének irányára.

Az MR1 vevő négy csatornával rendelkezik, mindegyik össze van kapcsolva a CITY9 vezérlőegység parancsával:

- 1. csatorna	(	START

- 2. csatorna	(	Gyalogos START

- 3. csatorna	(	STOP

- 4. csatorna	(	Figyelmeztetőfény

KÉRJÜK FIGYELJEN:

A 4 csatorna és a működési logika programozásának részletes információiért olvassa át az MR1 vevővel szállított útmutatást.

## KÜLSŐ ANTENNA

Ajánlott külső antenna használata azért, hogy a rádió maximális kapacitását garantálni tudja.

Csatlakoztassa az antenna meleg pólusát a vezérlőegység L1 csatlakozójához és az árnyékolás fonatát az L2 csatlakozójához.

# MŰKÖDÉSI LOGIKA PROGRAMOZÁSA

Lehetséges a vezérlőegység néhány eltérő működési logikai állapotának használata, az áramköri lapon elhelyezett DIP-kapcsolók egyszerű átkapcsolásával. Minden egyes DIP-kapcsoló össze van kötve az alábbi listában szereplő funkcióval.

| DIP | FUNKCIÓ | BEÁLLÍTÁS | LEÍRÁS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elővillogás | BE | Tiltva | A villogó bekapcsol a motorok indulásakor |
|  |  | KI | Engedélyezve | A villogó bekapcsol 2mp-cel a motorok indulása előtt. |
| 2 | Automatikus visszazárás | BE | Engedélyezve | A kapu automatikusan visszazár a PAUSE trimmer által meghatározott időperiódus letelte után. |
|  |  | KI | Tiltva | A nyitási mozgás befejezése után a kapu nyitva marad. A zárási utasításhoz egy újabb START parancs kiadása szükséges. |
| 3 | START nyitáskor | BE | Nincs elfogadva | Bármilyen a nyitás alatt kiadott START parancs figyelmen kívül van hagyva. |
|  |  | KI | Elfogad | Bármilyen a nyitás alatt kiadott START parancs elfogadásra kerül. |
| 4 | Működési logika | BE | Megfordítás | Nyitás alatti START parancs zárást okoz. Zárás alatti START parancs nyitást okoz. |
|  |  | KI | Lépés | A sorozatos start parancsok hatása sorrendben: nyitás(állj(zárás(állj… |
| 5 | Lassítás | BE | Engedélyezve | Minden egyes nyitási és zárási fázis végén a motorok lelassítanak, hogy elkerüljék a zajos és erős becsukódást. FIGYELEM: Különösen nehéz vagy nehezen járó kapuk esetében a funkció használata nem ajánlott, minthogy a a kapu nem kívánt megállásához vezethet. |
|  |  | KI | Tiltva |  |
| 6 | Elindulás | BE | Tiltva | Minden egyes nyitási és zárási fázis indításakor a motorok maximális teljesítménnyel indulnak. |
|  |  | KI | Engedélyezve |  |

| DIP | FUNKCIÓ | BEÁLLÍTÁS | LEÍRÁS |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Csúszásvédelem | BE | Tiltva | A nyitás vagy zárás ideje minden esetben a WORK trimmerrel beállított értékű lesz, még ha az előző működési ciklus meg is lett szakítva a beállított működési idő letelte előtt. |
|  |  | Ki | Engedélyezve | Egy nyitási vagy zárási fázis megszakításakor mielőtt a beállított munkaidő letelik (például, mert egy biztonsági eszköz beavatkozik vagy egy START parancs miatt), a következő zárás vagy nyitás nem a WORK trimmerrel beállított idejű lesz, hanem a ténylegesen eltelt idő értékével lesz egyenlő, plusz egy rövid kiegészítő idővel, kiegyenlítendő a kapu tehetetlenségét. |
| 8 | Infrasoromó | BE | Mindig aktív | Az infrasorompó beavatkozása nyitás vagy zárás közben a kapu megállítását okozza. Amikor az infrasorompó visszaáll a kapu teljesen visszanyit |
|  |  | KI | Nyitáskor nem aktív | Az infrasorompó beavatkozása nyitás közben figyelmen kívül van hagyva. Zárás közbeni beavatkozáskor a kapu teljesen visszanyit. |
| 9 | Infrasorompó teszt | BE | Engedélyezve | A vezérlőegység az infrasorompó működési tesztjét minden egyes nyitás vagy zárási ciklus előtt végrehajtja. Az infrasorompó helytelen működése esetén a kapu nem kezdi el a mozgást és a fény kb. 8 mp-ig villog. KÉRJÜK FIGYELJEN: Csatlakoztassa helyesen az infrasorompó adóját. |
|  |  | KI | Tiltva |  |
| 10 | Biztonságiszegély típus | BE | Vezető gumiszegély | Válassza ki ezt az opciót, ha normál 8,2 kOhm-os vezető gumiszegélyt használ. |
|  |  | KI | Standard vagy optikai szegély | Válassza ki ezt az opciót, ha alaphelyzetben zárt (NC) standard vagy optikai szegélyt használ. |
| 11 | Biztonságiszegély | BE | Mindig aktív | A szegély beavatkozása nyitás vagy zárás közben a mozgás irányának megfordítását eredményezi azért, hogy szabaddá tegye a beavatkozást okozó testet. A kapu kb. 3 mp után megáll. |
|  |  | KI | Nyitáskor nem aktív | A szegély beavatkozása nyitás közben figyelmen kívül van hagyva. Zárás közbeni beavatkozáskor a kapu teljesen visszanyit. |
| 12 | Biztonságiszegély teszt | BE | Engedélyezve | A vezérlőegység minden egyes nyitás vagy zárás megkezdése előtt végrehajtja. A szegély helytelen működése esetén a kapu nem kezdi el a mozgást és a fény kb. 8 mp-ig vilog. NE ENGEDÉLYEZZE a tesztet, ha vezető gumiszegélyt vagy standard szegélyt használ a megfelelő ellenőrző funkciójú vezérlőegység nélkül. |
|  |  | KI | Tiltva |  |

# Text boxes

H

Nyitás

Állj

Bezárás

Állj