| Modell | Frekvencia | Hőmérséklet | Érzékenység | S/N | Méret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR1 – MR1PLUS | 433,92MHz | -20(60°C | ( -103 dBm | > 17 dB @ 100 dBm m=100% | 52x35x15 mm |
| MR1/868- MR1/868P | 868,3MHz |  |  |  |  |

Az új szuperheterodin vevő mindig helyes funkciót garantál zavart környezetben: a jó érzékenység és magas szelektivitás teszi őt nem fogékonnyá a legtöbb zavartól körül a frekvencia vételi környéken. Az új öntanulós programozási rendszer PERSONAL PASS sorozatú távvezérlők memorizálására teszi képessé.

- Maximum 240 (MR1, MR1/868) vagy 1008 (MR1PLUS, MR1/868P) eltérő kódú távvezérlő eltárolása lehetséges öntanulás móddal.

- Távvezérlők öntanulása rádió által intézve.

- Ugrókód mód engedélyezése vagy letiltása.

- Helyettesítő távvezérlők intézése.

- Memória telítettségének jelzése: a vevő 15x villog.

- Csatlakoztatható a PROG2 hordozható programozóhoz (3.6 vagy újabb verzió), amelyik lehetővé teszi:

- Eszközök kezelése a WINPPCL (2.1 vagy újabb verzió) program segítségével

- A 4 csatorna programozása bistabil és időzített funkciókkal.

FIGYELEM: Az MR1 vevőt csak V2 eszközökkel használja.

MONSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA

Nyomja meg a vevő P1 nyomógombját: L1 LED bekapcsol.

Engedje el a nyomógombot, a LED kikapcsol és egy egyszerű villogás sorozatot küld 5 mp-ig: a rövid villogások száma mutatja a kiválasztott csatornát.

Válassza ki a következő csatornákat a P1 gomb 5 mp-en belüli újbóli magnyomása, majd elengedése által, a LED a villogásának típusát a következő táblázatban megfelelően változtatja meg:

| KIVÁLASZTOTT CSATORNA | P1 impulzusok száma | Villogás |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1x | 2x | 3x | 4x |
| 1. csatorna | 1 | ( |  |  |  |
| 2. csatorna | 2 |  | (( |  |  |
| 3. csatorna | 3 |  |  | ((( |  |
| 4. csatorna | 4 |  |  |  | (((( |

- Válassza ki a csatornát, amelyiket memorizálni akarj és 5 mp-en belül nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő nyomógombját.

- A vevő LED-je kikacsol, majd bekapcsol ismét: ez jelenti, hogy a kód memorizálásra megtörtént és a vevő várakozik a következő kódok memorizálására maximum egy 5 mp-es időtartamig.

TÁVOLI RÁDIÓTANÍTÁS

Ez az eljárás lehetővé teszi új távvezérlők memorizálását rádiós úton, sorozatosan és a vevőkészülék telepítésből történő eltávolítása nélkül. A távvezérlő, amelyik lehetővé teszi a rádiós programozást kell a legelején memorizálni. Az összes rádiós úton programozott távvezérlő ugyanazt a gomb kialakítást fogja örökli, amelyik a programozást aktiválta.

Például:

TX A távvezérlő a következő kialakításban került memorizálásra:

1. gomb	(	1-es csatorna, monostabil módban.

2. gomb	(	3-as csatorna, időzített módban.

3. gomb	(	4-es csatorna, bistabil módban.

TX B távvezérlő memorizálása:

- Tartsa lenyomva minimum 5 mp-ig TX A távvezérlő 1+2 vagy 1+3 gombjait.

- Engedje el mindkettőt.

- Nyomja meg 5 mp-en belül TX B távvezérlő megkívánt gombját.

- Engedje el és 5 mp-en belül nyomja meg TX B távvezérlő másik memorizálandó gombját. Ismételje meg ezt a műveletet a többi távvezérlővel.

- Az öntanulás módból történő kilépéshez várjon minimum 5 mp-et.

A TX B és a többi ilyen módón beállított távvezérlő gomb kialakítása ugyan olyan lesz, mint a TX A távvezérlőé.

UGRÓKÓD FUNKCIÓ

Lehetséges az UGRÓKÓD FUNKCIÓ engedélyezése vagy letiltása (alaphelyzetben tiltott), hogy elkerülje a Personal Pass kód duplikálásának kockázatát.

- Nyomja meg a P1 nyomógombot, tartsa azt lenyomva 8 mp-ig.

- L1 LED kikapcsol 8 mp után.. engedje el a nyomógombot.

- L1 LED elkezd egy 5 mp-es villogás sorozatot:

Egyszeri villanás	(	UGRÓKÓD tiltva

Dupla villogás	(	UGRÓKÓD engedélyezve

- A paraméter módosításához nyomja meg a P1 nyomógombot 5 mp-en belül az első villogássorozat után; L1 LED az új paraméternek megfelelően fog villogni.

HELYETTESÍTŐ TÁVVEZÉRLŐ

A helyettesítő távvezérlő csak a WINPPCL szoftver segítségével hozható létre és lehetővé teszi egy a vevőben rádiós úton eltárolt távvezérlő lecserélését. Egy egyszerű átvitel a speciálisan programozott helyettesítő távvezérlővel, a vevőkészülék közelében, lecseréli a távvezérlő kódját az újra vevőkészülék telepítésből való eltávolítása nélkül.

Szinkronizálja az ugrókódos a helyettesítő távvezérlőt minden egyes gombjának kétszeri megnyomásával.

Példa TX A memorizált távvezérlő

Lehetséges maximum három helyettesítésre kódonként, ahogy TX A-nak találhatja:

TX B helyettesíti TX A-t	(TX A többé nem működik)

TX C helyettesíti TX B-t	(TX B többé nem működik)

TX D helyettesíti TX C-t	(TX C többé nem működik)

Teljes kódtörlés

A teljes kódtörlés kivitelezéséhez tegye a következőket:

- Kapcsolja ki a vezérlőegység tápfeszültségét, amelyikhez az MR1 csatlakoztatva van.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő P1 nyomógombját.

- Ugyan ebben az időben kapcsolja vissza a tápfeszültséget ismét. A vevő LED-je bekapcsol: engedje el a P1 gombot.

A memóriahelyek üresek és elérhetőek egy új programozásra. Részleges kódtörléshez a PROG2 hordozható programozó szükséges.

PROGRAMZÁR

A programzár funkciót csak a WINPPCL program segítségével lehet megcsinálni. Ez a funkció meggátolja a vevő újbóli programozását mind a P1 gombbal vagy rádiós úton. A vevő ismételt programozása csak a WINPPCL segítségével lehetséges.

99/05/CE IRÁNYELV MEGFELELÉS

Az MR1 megfelel a következő EC irányelv(ek) intézkedéseinek (beleértve az összes alkalmazható kiegészítés(eke)t és hogy az alább hivatkozott szabványoknak:

EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3