# VIDUE

# TTNR433PP

Rádiófrekvenciális, digitális kódtasztatúra

A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva, az elméleti megértést pedig az „érdekesebb” szavakat tartalmazó, a leírás végén található egyszerű szótár segíti.

- Rádiófrekvenciális működésének köszönhetően nem igényel vezetékelést

- Személyre szabott digitális kódokkal működtethető alfanumerikus, háttérvilágítással ellátott kódtasztatúra

- Tápellátása 9 V-os belső elemmel történik

- A billentyűzet hangjelzéssel jelzi az elem merültségét

| TTNR433PP | Csatornák száma | Programozói kód | Felhasználói kód |
| --- | --- | --- | --- |
| Rádiófrekvenciális, digitális kódtasztatúra a Personal Pass rendszerhez | 9 | 6 számjegy | 1–8 számjegy |

Csatornák:	Digitális kódokkal, rádiófrekvenciás átvitellel működtethetőek. A kódokat először tárolni kell az egységbe, majd ezt követően tudjuk használni.

Programozói kód: Alfanumerikus kód, amelyik személyre szabja a rendszert.

Hozzáférési kód:	Alfanumerikus kód, melyet be lehet állítani. A hozzáférési kód beütését követően az egység rádiófrekvenciás átvitellel parancsokat hajt végre.

PROGRAMOZÁS:

Két kód van, amelyet be tudunk állítni a rendszerben: a hozzáférési és a programozói kód.

A felhasználói kódot azon személyek használják, akiknek jogosultságuk van a belépésre.

A programozói kódot, amelyet változtatásokra és személyre szabásra használunk, csak a telepítő tudhatja.

A programozási fázison belül két különböző menü között választhatunk.

| MENÜ 1 | Programozói kód megváltoztatása |
| --- | --- |
| MENÜ 2 | Hozzáférési kód megváltoztatása |

Valamelyik menübe való belépéshez a következő lépéseket kell végrehajtani:

## CLEAR + PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER + MENÜ SZÁMA (1-2) + ENTER

LED1

LED2

CLEAR

ENTER

Ajánljuk, hogy a gyári programozói kódot (999999) változtassa meg egy másik hat számjegyű kódra.

A programozói kód megváltoztatásához az alábbi lépéseket kell végrehajtanunk:

A PROGRAMOZÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA – MENÜ 1 –

Ahhoz, hogy belépjünk programozói módba válasszuk ki a MENÜ 1-et:

| Megnyomni: CLEAR + PROGRAMOZÓI KÓD (gyárilag 999999) + ENTER | 1 BEEP 1,5 mp-ig + LED1 és LED2 villog 1,5 mp-ig |
| --- | --- |
| Megnyomni: „1” + ENTER (2 billentyű leütése között ne teljen el 1 percnél több idő, mert 1 perc után automatikusan nyugalmi üzemmódba lép vissza a berendezés). | 1 BEEP + LED1 villog |
| Megnyomni: GYÁRI PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 1 mp-ig |
| Megnyomni: ÚJ PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 1 mp-ig |
| Megismételni: ÚJ PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 3 mp-ig, ha a művelet sikeres |
|  | RÖVID LED VILLOGÁS, ha a művelet sikertelen |

A felhasználói kódok cseréje előtt törölni kell a csatornákat!

### A FELHASZNÁLÓI KÓD CSERÉJE – MENÜ 2 –

Belépés a MENÜ 2-be:

| Megnyomni: ENTER + PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 1,5 mp-ig LED1 + LED2 világít 1,5 mp-ig |
| --- | --- |
| Megnyomni: „2” + ENTER | 2 BEEP + LED2 világít |
| Megnyomni: KIKAPCSOLANDÓ (1…9) CSATORNA SZÁMA + ENTER | 1 RÖVID BEEP 1 mp-ig |
| Megnyomni: „0” + ENTER | 1 RÖVID BEEP 1 mp-ig |
| Megnyomni: „0” + ENTER | 1 BEEP 3 mp-ig, ha a művelet sikeres LED-ek rövid VILLOGÁSA, ha a művelet sikertelen |

ÚJ FELHASZNÁLÓI KÓDOK BEVITELE:

| Megnyomni: ENTER + PROGRAMOZÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 1,5 mp-ig LED1 + LED2 világít 1,5 mp-ig |
| --- | --- |
| Megnyomni: „2” + ENTER | 2 BEEP + LED2 világít |
| Megnyomni: „CSATORNA SZÁMA” (1-9) + ENTER | 1 RÖVID BEEP 1 mp-ig |
| Megnyomni: ÚJ FELHASZNÁLÓI KÓD + ENTER | 1 RÖVID BEEP 1 mp-ig |
| Megismételni: ÚJ FELHASZNÁLÓI KÓD + ENTER | 1 BEEP 3 mp-ig, ha a művelet sikeres RÖVID LED VILLOGÁS, ha a művelet sikertelen |

A TOVÁBBI CSATORNÁK PROGRAMOZÁSÁHOZ ISMÉTELJÜK MEG A LÉPÉSEKET.

Az első számjegy mindig beazonosítja a megfelelő csatornát, és ezt nem lehet megváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy az 1. csatorna felhasználói kódja nem lehet eltérő 1XXXXXXX-től (a felhasználói kód max. 8 számjegyű lehet), és ugyanez érvényes az összes csatornára.

1 számjegyű felhasználói kód esetében (csatorna azonosító száma), a berendezés sima adóként üzemel. Az egy gomb megnyomása esetén az adott csatorna fog aktiválódni.

#### SZÓTÁR

Kód: a kiválasztott személyeken kívül mások számára nem ismert és nem hozzáférhető jelek.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Numerikus billentyűzet: olyan számokkal és/vagy betűkkel ellátott nyomógombokkal rendelkező elektronikus eszköz, mely alkalmas kódok beírására, azok esetleges továbbítására, ellenőrzésére vagy egy ajtó kinyitásának vezérlésére is.

Sorkapocs: Olyan kiegészítő eszköz, melynek segítségével a vezetékek oldható kötéssel (csavarkötéssel) toldhatóak. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Távirányítás: egy folyamat távolból történő vezérlése általában rádióhullámokkal, infravörös sugarakkal vagy vezetéken továbbított jelekkel.