Wally1/2/3/4/4 PLUS

1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Programozási leírás

Fő jellemzők

- Az alap típus 240 kód tárolására képes.

- A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni (Wally4PLUS, Wally4/434P, Wally4/868P).

- Három különböző funkcióra programozható a kimenet: monostabil, bistabil, időzített

- Ugrókód mód ki-be kapcsolható

- Kijelzi, ha a memória megtelt

- A PROG2 (verzió 3.6 vagy újabb) programozó eszközhöz illeszthető, melynek számítógépre csatlakoztatásával a vevő programozható a WINPPCL (verzió 2.1 vagy újabb) programmal.

Figyelem!

Mielőtt a vevőt a PROG2 eszközhöz illesztené, győződjön meg róla, hogy egyik készülék sincs feszültség alatt.

MONOSTABIL módban működő távirányítók feltanítása

A monostabil mód azt jelenti, hogy gombnyomásra a megfelelő csatorna reléje bekapcsol, majd egy rövid idő után automatikusan kikapcsol.

- Válassza ki, hogy melyik csatorna reléjéhez kíván távirányítót, távirányítókat monostabil módban felprogramozni. A csatorna kiválasztásához annyiszor kell megnyomnia az SW1 gombot, ahányszor a következő táblázat jelöli. Az adott csatorna kiválasztott állapotát a megfelelő LED világítása jelzi.

| Kiválasztott csatorna | Az SW1 nyomógombot ennyiszer szükséges megnyomni | A LED világít |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1. csatorna | 1 | X |  |  |  |
| 2. csatorna | 2 |  | X |  |  |
| 3. csatorna | 3 |  |  | X |  |
| 4. csatorna | 4 |  |  |  | X |

- A LED bekapcsolásától számítva 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító azt a nyomógombját, amelyiket erre a csatornára akar monostabil módba feltanítani. A távirányító nyomógomb megnyomásának hatására a vevő LED kikapcsol egy rövid időre, majd újra bekapcsol. A vevő ezzel elraktározta a kódot a memóriájában

- A LED újra bekapcsolásától számítva ismét 5 másodperce van arra, hogy egy következő nyomógombot, vagy egy következő távirányítót feltanítson a vevőnek.

- Az 5 másodperc letelte után a vevő tanuló módról normál működési módra vált.

Az időzített mód programozása

Időzített módban a relé egy programozható ideig kapcsol be, majd a késletetési idő letelte után automatikusan kikapcsol.

Az 1. csatorna programozása

- Nyomja meg hosszan az SW1 gombot. Tartsa nyomva addig, míg az L1 LED néhány másodperc bekapcsolás után ki nem kapcsol.

- Miután az L1 LED kikapcsolt, engedje fel az SW1 gombot, ekkor azL1 LED villogásba kezd. (másodpercenként egyszer ki-be kapcsol)

- Várjon, annyi másodpercet, amennyit be szeretne állítani, mint késletetési időt, majd nyomja meg hosszan az SW1 gombot a vevőn. Az L1 LED folyamatosan bekapcsol.

- Miután az L1 LED folyamatosan bekapcsolt, innentől számítva 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítónak azt a nyomógombját, amelyiket erre a csatornára akar késleltetett módba feltanítani. A távirányító nyomógomb megnyomásának hatására a vevő LED kikapcsol egy rövid időre, majd újra bekapcsol. A vevő ezzel elraktározta a kódot a memóriájában.

- A LED újra bekapcsolásától számítva ismét 5 másodperce van arra, hogy egy következő nyomógombot, vagy egy következő távirányítót feltanítson a vevőnek ugyanerre a csatornájára.

- Az 5 másodperc letelte után a vevő tanuló módról normál működési módra vált.

A 2. 3, illetve 4. csatorna programozása

- Nyomja meg az SW1 gombot, amíg az L1 LED bekapcsol, ekkor a gombot engedje fel. Az L1 LED folyamatosan világít.

- Válassza ki, hogy melyik csatornához akar távirányítót időzített módban felprogramozni. Az alábbi táblázat szerint az SW1 gomb nyomogatásával állítsa a megfelelő LEDET bekapcsolt állapotba.

| A csatorna, amelyikhez távirányítót akar felprogramozni bistabil módban | A LED világít |
| --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1. csatorna |  |  |  | X |
| 2. csatorna | X |  |  |  |
| 3. csatorna |  | X |  |  |
| 4. csatorna |  |  | X |  |

- Következő lépésként nyomja meg folyamatosan és hosszan az SW1 gombot. A LED ki fog kapcsolni és a következő, a már programozni kívánt csatorna LEDJE bekapcsol. Tartsa nyomva az SW1 gombot mindaddig, míg a LED kikapcsol.

- Miután a programozni kívánt csatorna LEDJE kikapcsolt, engedje fel az SW1 gombot, ekkor a LED villogásba kezd. (másodpercenként egyszer ki-be kapcsol)

- Várjon, annyi másodpercet, amennyit be szeretne állítani, mint késletetési időt, majd nyomja meg hosszan az SW1 gombot a vevőn. Az L1 LED folyamatosan bekapcsol.

- A LED folyamatos bekapcsolásának kezdetétől számítva 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítónak azt a nyomógombját, amelyiket erre a csatornára akar bistabil módba feltanítani. A távirányító nyomógomb megnyomásának hatására a vevő LED kikapcsol egy rövid időre, majd újra bekapcsol. A vevő ezzel elraktározta a kódot a memóriájában.

- A LED újra bekapcsolásától számítva ismét 5 másodperce van arra, hogy egy következő nyomógombot, vagy egy következő távirányítót feltanítson a vevőnek ugyanerre a csatornájára.

- Az 5 másodperc letelte után a vevő kilép a tanuló módból, és normál működési módra vált.

Bistabil módban működő távirányítók felprogramozása

A bistabil mód azt jelenti, hogy gombnyomásra a megfelelő csatorna reléje bekapcsol, és bekapcsolva marad. Ha újra megnyomja a távirányító gombját, a relé kikapcsol, és kikapcsolva marad.

Az 1. csatorna programozása

- Nyomja meg hosszan az SW1 gombot. Tartsa nyomva, míg az L1 LED bekapcsol néhány másodpercig, majd kikapcsol.

- Miután az L1 LED kikapcsolt, engedje fel az SW1 gombot, ekkor az L1 LED villogásba kezd. (másodpercenként egyszer ki-be kapcsol)

- Várjon, 30 másodpercet, míg az L1 LED 30 alkalommal ki-be kapcsol, majd a 30. villogás után folyamatosan világítani kezd.

- Miután az L1 LED automatikusan folyamatosan bekapcsolt, innentől számítva 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítónak azt a nyomógombját, amelyiket erre a csatornára akar bistabil módba feltanítani. A távirányító nyomógomb megnyomásának hatására a vevő LED kikapcsol egy rövid időre, majd újra bekapcsol. A vevő ezzel elraktározta a kódot a memóriájában

- A LED újra bekapcsolásától számítva ismét 5 másodperce van arra, hogy egy következő nyomógombot, vagy egy következő távirányítót feltanítson a vevőnek ugyanerre a csatornájára.

- Az 5 másodperc letelte után a vevő tanuló módról normál működési módra vált.

A 2, 3, illetve 4 csatornák programozása

- Nyomja meg az SW1 gombot, amíg az L1 LED bekapcsol, ekkor a gombot engedje fel. Az L1 LED folyamatosan világít.

- Válassza ki, hogy melyik csatornához akar távirányítót bistabil módban felprogramozni. Az alábbi táblázat szerint az SW1 gomb nyomogatásával állítsa a megfelelő LEDET bekapcsolt állapotba.

| A csatorna, amelyikhez távirányítót akar felprogramozni bistabil módban | A LED világít |
| --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1. csatorna |  |  |  | X |
| 2. csatorna | X |  |  |  |
| 3. csatorna |  | X |  |  |
| 4. csatorna |  |  | X |  |

- Következő lépésként nyomja meg folyamatosan és hosszan az SW1 gombot. A LED ki fog kapcsolni és a következő, a már programozni kívánt csatorna LEDJE bekapcsol. Tartsa nyomva az SW1 gombot mindaddig, míg a LED kikapcsol.

- Miután a programozni kívánt csatorna LEDJE kikapcsolt, engedje fel az SW1 gombot, ekkor a LED villogásba kezd. (másodpercenként egyszer ki-be kapcsol)

- Várjon, 30 másodpercet, míg a LED 30 alkalommal ki-be kapcsol, majd a 30. villogás után folyamatosan világítani kezd.

- A folyamatos bekapcsolás kezdetétől számítva 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítónak azt a nyomógombját, amelyiket erre a csatornára akar bistabil módba feltanítani. A távirányító nyomógomb megnyomásának hatására a vevő LED kikapcsol egy rövid időre, majd újra bekapcsol. A vevő ezzel elraktározta a kódot a memóriájában.

- A LED újra bekapcsolásától számítva ismét 5 másodperce van arra, hogy egy következő nyomógombot, vagy egy következő távirányítót feltanítson a vevőnek ugyanerre a csatornájára..

- Az 5 másodperc letelte után a vevő kilép a tanuló módból, és normál működési módra vált.

Távirányító tanítása távirányítóval

Egy távirányítóról programozott másik távirányító, a tanító távirányítóval megegyező módon fog működni. A tanítás művelete a következő.

- Nyomja le folyamatosan egyszerre a tanító távirányító 1. és 2. gombját.

- Engedje fel mindkettőt egyszerre

- 5 másodpercen belül nyomja meg a tanuló távirányító azon gombját, melyet tanítani akar, majd engedje fel.

- 5 másodpercen belül nyomja meg a tanuló távirányító következő gombját, melyet tanítani akar, majd engedje fel.

- Végezze el a műveletet minden tanítandó távirányítóval.

- A tanító módból kilépéshez várjon 5 másodpercet, ne nyomjon semmilyen gombot meg.

Ugró kódos mód

Az ugrókód módban a távirányítóknak a vevő mindig új kódot oszt ki jelentősen megnövelve a biztonsági szintet. Az ugró kód aktiválható és deaktiválható a vevőn található „2” számmal jelölt kapcsoló állításával.

- Ha a kapcsoló ON állapotban van, az ugrókód mód aktív

- Ha a kapcsoló ON állapotban van, az ugrókód mód inaktív.

Teljes memóriatörlés

A teljes memóriatörléssel minden felprogramozott távirányító kitörlődik a vevő memóriájából. A törlési művelethez kövesse a lépéseket

- Vegye el a tápellátást a vevőtől

- Nyomja le, és tartsa nyomva a vevő SW1 nyomógombot.

- Kapcsolja vissza a vevő tápellátását. Az L1 LED bekapcsol, és folyamatosan világít.

- Engedje fel az SW1 nyomógombot.

- A memóriatörlés művelete megtörtént, a vevő újra programozható.

Relé kimenetek

Az eszköz relé kimenetei gyárilag, NO (normál állapotban nyitott) módban működnek, azonban ezt meg lehet változtatni a panel hátoldalán levő forrasztás megváltoztatásával. Az NC (normál állapotban zárt) módba állításhoz a 3. ábra alapján szakítsa meg az áramkört a „C” pontban, és hozzon létre rövidzárat az „A” és a „B” pontok között.