PD 5

Programozási utasítás

A központi egység programozása

A V2 ELETTRONICA cég által tervezett és gyártott újszerű PD5 elektronikus központi egységet kétszárnyas kapuk automatikájához használjuk, és az a legnagyobb megbízhatóságot és biztonságot szavatolja. E termék sokoldalúságának köszönhetően minden felszerelési igényt ki lehet elégíteni és mindig garantálható annak működőképessége és hatékonysága.

A PD5 olyan kijelzővel rendelkezik, amely a könnyű programozáson felül lehetővé teszi a bejáratok folyamatos ellenőrzését, valamint 12V-os elektromos zár működtetését. Ezen túlmenően a menüs felépítés lehetővé teszi a működési idők és módok egyszerű beállítását. A készülék rendelkezik a megfelelő felszíni megfigyelő-technikával, benne a digitális áramkör és a teljesítmény áramkör teljesen el vannak szigetelve egymástól és, az UNI 8612 biztonsági előírásnak megfelelően elektronikus szabályozóval van ellátva.

Az áramköri kártyán elhelyezett gyors behelyezést lehetővé tevő csatlakozó felhasználásával csatlakoztathatjuk az MT 433-as moduláris felépítésű vevő-sorozatot, amelynek köszönhetően lehetővé vált a TXC sorozatú Személyi átjáró távvezérlője által átvitt kódok tárolása.

Ezen kívül ez a központi egység rendelkezik a kapu aktuális állapotát mutató jelzőlámpák bekötéséhez szükséges kimenettel, valamint egy olyan kimenettel, mely vezérli a jelzőfények világítását.

A VEZÉRLŐPANEL

Mindenek előtt végezzük el a fentiekben említett csatlakozásokat, mielőtt a hálózati kapcsolót bekapcsolnánk:

A hálózati állomás ellenőrizni fogja a megjelenítő megfelelő működését, a különböző szekciók 1,5 másodpercre történő aktiválásával.

8.8.8.8

Ezután a megjelenítőn megjelenik 1,5 másodpercre a szoftver verzió.

P r  2.5

A kijelző mutatva a vezérlőpanelt:

A vezérlőpanel mutatja az érintkezők és a programozási nyomógombok aktuális állapotát: ha a kontaktus zárt, akkor a felső rész világít, ha az érintkező nyitott, akkor pedig az alsó rész világít. A fenti ábra mutat egy példát arra vonatkozóan, hogy melyikben hajtottuk végre megfelelően a csatlakozásokat: START, START P, STOP PHOTO1,  PHOTO2.

# Programozás

A PD5 központi egység olyan menüs programozási struktúrával rendelkezik, melyben a menük mindegyike megfelel a központi egység egy-egy funkciójának (menü-funkció) vagy egy működési idő beállításnak (idő-menü).

Az idő-menük lehetővé teszik a központi egység működési időinek beállítását (Pl: a szárnyak nyitásának vagy becsukásának ideje, a bezárási idő, elővilágítási idő, stb.),. Az idő 0 és 120 másodperc között állítható be ± 0,5 másodperces lépésekkel. A funkciómenük viszont lehetővé teszik a kívánt funkciók beindítását (Pl: késleltetett jelzőfények, kikapcsolt Foto 2, automatizált becsukás aktiválva, stb.). léteznek a funkciómenütől függő időmenük (Pl: ha az automatikus becsukás aktiválva van, meg kell adni egy SZÜNET IDŐT, ha nincs aktiválva, akkor erre nincs szükség). A programozás leegyszerűsítése céljából tehát ezek az időmenük azon fumnkciómenükön belül vannak, amelyektől függenek.

# A MENÜ, UP, DOWN gombok funkciói

Amikor a programozási funkció be van kapcsolva, nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot a menük kiválasztásához, így előre vagy visszafelé halad (gyors haladáshoz tartsa lenyomva a gombot). Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy hozzáférjen azokhoz a beállításokhoz, melyeket ily módon az UP vagy DOWN gombok megnyomásával módosíthat.

Amikor a programozási funkció nincs bekapcsolva, az UP gomb lenyomása a START utasításnak, a DOWN lenyomása pedig a GYALOGOS KAPU START utasításnak felel meg. Ily módon a beszerelő ellenőrizni tudja és üzembe tudja helyezni a berendezést.

A programozás elindításához a következőképpen kell eljárni:

Miután a központi egységet feszültség alá helyezte, a kijelzőn megjelenik az ellenőrző panel (ellenőrizze, hogy a kapcsolások helyesek-e).

Tartsa lenyomva a MENÜ gombot addig, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

dEF

Ekkor a programozás elindult: ha egy percen belül nem végez semmiféle műveletet, a központi egység automatikusan kilép a programozásból és ismét az ellenőrző panelt jeleníti meg. A PD5 központi egység működését két különböző programozási móddal lehet meghatározni: ELŐREMEGHATÁROZOTT PROGRAMOZÁS (DEFAULT) és SZEMÉLYRE SZÓLÓ PROGRAMOZÁS.

## ALAPÉRTELMEZETT PROGRAMOZÁS

Ez a programozási fajta lehetővé teszi, hogy a V2 ELETTRONICA cég által gyárilag meghatározott alapértelmezett program töltődjön be a memóriába: az automatikusan megadott standard adatokat jelen füzet végén található összefoglaló táblázatban találja (ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK oszlopa).

A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

dEF

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

no

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Si

Nyomja meg a MENÜ gombot megerősítésképpen, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

dEF

Ekkor a standard adatok memóriába mentéséhez ki kell lépni a programozásból: kövesse a „programozás vége” menü utasításait.

# SZEMÉLYRE SZABOTT PROGRAMOZÁS

Ez a programozási fajta lehetővé teszi a központi egység működési időinek és funkcióinak a felhasználó igényei szerinti módosítását. Az UP és DOWN gombok használatával ki lehet választani a kívánt menüket (gyors haladáshoz tartsa lenyomva a gombot). A módosítások befejeztével válassza a „programozás vége” menüt és lépjen ki: az új adatok elraktározódnak a memóriában.

Figyelem: ha a programozás alatt több mint 1 percig nem végez semmiféle műveletet, a központi egység automatikusan kilép a programozásból és az addig esetlegesen megadott módosítások nem mentődnek el.

# 1-ES SZÁRNY NYITÁSI IDEJE

Ezt a menüt 0 és 120 másodperc között lehet beállítani (±0,5) és azt az időt határozza meg, ami alatt az 1-es kapuszárny kinyílik.

Nyomja meg az DOWN gombot addig, amíg a kijelzőn a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAP1

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

22,5

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.  Nyomja meg a MENU gombot megerősítésképpen: a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAP1

# 2-ES SZÁRNY NYITÁSI IDEJE

Ezt a menüt 0 és 120 másodperc között lehet beállítani (±0,5) és azt az időt határozza meg, ami alatt az 2-es kapuszárny kinyílik.

Nyomja meg az DOWN gombot addig, amíg a kijelzőn a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAP2

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

22,5

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.  Nyomja meg a MENU gombot megerősítésképpen: a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAP2

# GYALOGOS SZÁRNY NYITÁSI IDEJE

Ebben a menüben a nyitási idő 0 másodperctől a tAP1 nyitási idejéig fél másodperces lépésekkel állítható be és a kapunak azt a kinyitási idejét határozza meg, ami lehetővé teszi a gyalogos áthaladást az 1-es kapuszárnyon.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAPP

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

6.0

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gombok segítségével.

Megerősítésképpen nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tAPP

# 1-ES KAPU ZÁRÁSI IDEJE

Az 1-es kapuszárny zárási ideje 0 és 120 másodperc (±0,5) között beállítható. Annak érdekében, hogy a kapu teljesen becsukódjon, tanácsos a tAP1 nyitási időnél hosszabb időtartamot megadni.

Nyomja meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tCh1

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

23,5

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.

Megerősítésképpen nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tCh1

# 2-ES KAPU ZÁRÁSI IDEJE

Az 2-es kapuszárny zárási ideje 0 és 120 másodperc között, 0,5 másodperces lépésekkel állítható be. Annak érdekében, hogy a kapu teljesen becsukódjon, tanácsos a tAP2 nyitási időnél hosszabb időtartamot megadni.

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tCh2

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

23,5

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.

Megerősítésképpen nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tCh2

GYALOGOS SZÁRNY ZÁRÁSI IDEJE

Az 1-es szárny gyalogos funkciójának zárási ideje 0 és tCh1 ideje között 0,5 másodperces lépésekkel állítható. Annak érdekében, hogy a kapu teljesen becsukódjon, tanácsos a tAPP nyitási időnél hosszabb időtartamot megadni.

Nyomja meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tChP

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

7,0

Adja meg a kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.

Megerősítésképpen nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tChP

A 2-ES KAPU ZÁRÁSI IDEJE A GYALOGOS CIKLUS ALATT

Lehetővé teszi a beállítást a 0-tól a t.ChP-értékig (± 0.5), és meghatározza azt az időt amilyen hosszon a 2-es kapu bezár a személybejárati kapu zárási fázisa alatt.

Nyomjuk meg a DOWN nyomógombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

tC2P

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja:

0.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a következő kiírást mutatja:

tC2P

A KAPU KÉSLELTETÉSE A NYITÁS ALATT

Annak érdekében, hogy elkerüljük a kapu ütközését a nyitási fázis alatt, késleltetési időt vezessünk be, amely 0-tól 120 másodpercig állítható be (± 0.5). Ilyen esetben a 2-es kapu nyitási ideje késleltetésre kerül az 1-es kapuval összehasonlítva.

Nyomjuk meg a DOWN nyomógombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

rAP

Nyomjuk meg a MENÜ gombot, a kijelző ekkor a következőt mutatja:

1.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a következő kiírást  mutatja:

r.AP

A KAPU KÉSLELTETÉSE A ZÁRÁS ALATT

Annak érdekében, hogy elkerüljük a kapu ütközését a zárási fázis alatt, az r.Ch késleltetési időt vezessük be, amely 0-tól 120 másodpercig állítható be (± 0.5). Ilyen esetben a 1-es kapu zárási ideje késleltetésre kerül a 2-es kapuval összehasonlítva.

Nyomjuk meg a DOWN nyomógombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

rCh

Nyomjuk meg a MENÜ gombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja:

3.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a következő kiírást  mutatja:

r.Ch

AZ ELEKTROMOS ZÁR MŰKÖDÉSI IDEJE

Amikor a kapu megkezdi a nyitási fázist, akkor a vezérlő egységnek gerjesztenie kell az elektromos zárat annak érdekében, hogy kiakassza azt, és lehetővé tegye a kapu kinyitását.

A t.SEr idő meghatározza a gerjesztés időtartamát, ez az érték 0-tól 120 másodpercig állítható be (± 0.5).

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

tSEr

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja:

3.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a következő kiírást  mutatja:

t.SEr

ELŐZÁRÁSI IDŐ

Ez a menü meghatározza, hogy a zár gerjesztéséig mennyi idő teljen el, ezt 0-tól t.SEr ideig lehet beállítani (egy ± 0.5 érétkű pontossággal). A zárási idő előrehaladása alatt a kapu nem mozog mindig úgy, hogy garantálja az elektromos zár szétkapcsolását.

Nyomjuk meg a DOWN nyomógombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

tASE

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja:

0.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a t.ASE kiírást  mutatja.

HOLT-IDŐ

Annak érdekében, hogy elkerüljük a kapu elindulását a nyitási fázis alatt, mielőtt az elektromos zár szétkapcsolna, lehetőség van egy idő-átalakítás bevezetésére, amely 0-tól 120 másodpercig beállítható (± 0.5). Ily módon a nyitási fázis alatt a kapu a mozgást átalakítja a beállítási időn keresztül, lehetővé téve az elektromos zár szétkapcsolását.

Nyomjuk meg a DOWN gombot, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

tinv

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja:

0.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN nyomógombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz: akkor a kijelző a következő kiírást  mutatja:

tinv

# ELŐVILLOGÁSI IDŐ

Ez a menü teszi lehetővé, hogy a kapu minden mozgását fénnyel előre jelezze, akár nyitásról, akár zárásról van szó. Az előrejelzési idő 0 és 120 másodperc között állítható be (± 0,5).

Nyomja meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tPrE

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

1.0

Adja meg kívánt időt az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.

Megerősítésképpen nyomja meg a MENU gombot, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

tPrE

LASSÍTÁSI IDŐ

Ez a menü lehetővé teszi a kapu „lassítási idő” funkciójának beállítását 0-120 másodperc között, 1,5 másodperces lépésekkel. A lassítási idő beállításához kövesse az alábbi utasításokat: hagyja a lassítási időt 0-ra állítva és győződjön meg arról, hogy a kapu rendesen kinyit és bezár-e. Ezután állítsa be a lassítási időt (pl. 5 vagy 6 másodpercre).

Nyomja le a DOWN gombot, ekkor a kijelzőn a következőt látja:

trАL

Nyomja le a MENU gombot, a kijelzőn:

0.0

Az UP és a DOWN billentyűk segítségével válassza ki a kívánt értéket.

Nyomja le a MENU gombot a nyugtázáshoz, a kijelzőn ekkor a következő felirat látható:

trAL

GYORS ZÁRÁSI IDŐ A LASSÍTÁS ALATT A ZÁRÁS KÖZBEN

Amikor a lassítási idő 0-tól különböző értékre van beállítva, előfordulhat, hogy a bezáródás alatt a kapu sebessége nem elegendő a zár oldásához. Ezért, a lassítási idő-fázis után, lehetséges a kaput normál sebességgel bezárni (lassítás nélkül), ezt az időt 0-120 másodperc (+/-1,5) között lehet beállítani.

Nyomja le a DOWN gombokat, ekkor a kijelzőn a következőt látja:

tCvE

Nyomja le a MENU gombot, a kijelzőn:

0.0

Az UP és a DOWN billentyűk segítségével válassza ki a kívánt értéket.

Nyomja le a MENU gombot a nyugtázáshoz, a kijelzőn ekkor a következő felirat látható:

tCvE

A MOTOR TELJESÍTMÉNYE

Ez a menü a motor teljesítményének 30% és 100% közötti beállítását teszi lehetővé 5%-os  lépésekkel.

Nyomja meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Pot

Nyomja meg a MENU gombot, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

40

Adja meg a kívánt értéket az UP vagy DOWN gomb lenyomásával.

Nyomja meg a MENU gombot megerősítésképpen, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Pot

# KEZDÉS

Amikor a kapu áll, és mozogni készül, kezdeti tehetetlenség áll fenn, következésképpen, ha a kapu nagyon nehéz, fennáll annak a veszélye, hogy a motor nem tudja megmozdítani. A KEZDÉS funkció aktiválásával le lehet győzni a kezdeti tehetetlenséget, oly módon, hogy 2 másodpercig a motor a legnagyobb teljesítménnyel működik.

Nyomja meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

SPUn

Nyomja meg a MENU gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| no | A motornak maximumon történő indítása nincs bekapcsolva. |
| --- | --- |
| Si | A motornak maximumon történő indítása be van kapcsolva. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a MENU gombot megerősítésképpen, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

SPUn

# START PARANCS NYITÁS KÖZBEN

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválasszuk a start utasítás funkcióit a nyitási szakaszban.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StAP

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| PAUS | A START utasítás megállítja a kaput, mely SZÜNET (PAUSA) fázisba kerül |
| --- | --- |
| no | A START utasítás nem aktív. |
| ChiU | A START utasítás ismét becsukja a kaput |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót.

Megerősítésképpen nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StAP

# START PARANCS ZÁRÁS KÖZBEN

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválaszthassuk a start utasítás funkcióit a zárási fázisban.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StCh

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| StoP | A START utasítás megállítja a kaput, és így a ciklus lezárul. |
| --- | --- |
| APEr | A START utasítás ismét kinyitja a kaput. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót.

Megerősítésképpen nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StCh

# START SZÜNETKOR

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválaszthassuk a start utasítás funkcióit a szünet szakaszban.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

St.PA

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| No | A START utasítás nem aktív. Ne válassza ezt az utasítást, ha az automatikus zárás nincs aktiválva (Ch.AU menü) |
| --- | --- |
| ChiU | A START utasítás ismét becsukja a kaput |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót.

Megerősítésképpen nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StPA

# GYALOGOS KAPU NYITÁSI STARTJA

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválaszthassuk a START P utasítás funkcióit a nyitási szakaszban.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

SPAP

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| PAUS | A gyalogos kapu (START PEDONALE) utasítás megállítja a kaput, mely SZÜNET (PAUSA) fázisba kerül |
| --- | --- |
| No | A gyalogos kapu (START PEDONALE) utasítást a készülék nem ismeri fel |
| ChiU | A gyalogos kapu (START PEDONALE) utasítás ismét becsukja a kaput |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót.

Megerősítésképpen nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

SPAP

# FOTOCELLA SZÜNETKOR

Ez a menü teszi lehetővé a két fotocella működésének meghatározását szünet fázisban.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

FtPA

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| rPAU | A fotocella elsötétedése leállítja a szünetidő számlálását: amint ismét működik, a központi egység újra betölti a szünetidőt és újra kezdi a számolást. |
| --- | --- |
| tPCh | A fotocella elsötétedése leállítja a szünetidő számlálását: amint ismét működik, a kapu 0 és 120 másodperc közötti beállítható idő után visszacsukódik. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot a kívánt funkció kiválasztásához.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként.

Ha a t.PCh funkciót választotta, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

5,0

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és állítsa be a kívánt időt.

Megerősítésként nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

FtPA

# AUTOMATIKUS ZÁRÁS

Lehetővé teszi a félautomata vagy automata  működés közti választást. A félautomata funkcióval a START vagy gyalogos kapu startja (START PEDONALE) kinyitja a kaput. A kapu nyitva marad egy újabb START vagy gyalogos kapu startja (START PEDONALE) utasításig, ami visszacsukja.

Ettől eltérően az automatikus üzemmódban a START vagy gyalogos kapu startja (START PEDONALE) egy ciklust indít el: a kapu a nyitási idő alatt kinyílik, megáll és szünetszakaszban marad a beállított időtartamig (tPAU), majd a zárási idő alatt visszacsukódik. Ha a ciklus egy START utasítással indul, a központi egység nem vesz tudomást a START P utasításról a ciklus befejeződéséig. A szünetidő 0 és 999 másodperc között szabályozható.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

ChAU

Nyomja meg Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| no | Az automatikus visszazárás nincs aktiválva, a kapu félautomata üzemmódban működik. |
| --- | --- |
| t.PAU | Az automatikus visszazárás aktiválva van, a beállítható szünet ideje 0 és 999 másodperc között szabályozható. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, hogy kiválaszthassa a kívánt funkciót.

Megerősítésként nyomja meg a MENU gombot.

FONTOS: ha az automatikus visszazárást nem aktiválta, akkor a START IN PAUSA (start szünet közben) utasítást kell aktiválnia (St.PA menü).

Ha a t.PAU funkciót választotta, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

10,0

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és állítsa be a kívánt időt.

Megerősítésként nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

ChAU

# JELZŐFÉNYEK

A „courtesy light” kimenetnek köszönhetően a PD5 központi egység lehetővé teszi jelzőfények beiktatását (pl. kerti lámpák), melyek működhetnek automatikus üzemmódban (a lámpák világítanak a ciklus teljes időtartama alatt) vagy meghatározott időre programozott üzemmódban (0 és 999 másodperc között beállított ideig világító lámpák). A lámpák a START vagy a gyalogos kapu startja (START PEDONALE) utasításra kezdenek világítani. Ezt a kimenetet ezen kívül még a tEL4 rádióbemenettel is vezérelni lehet, ebben az esetben a „warning light” kimenet kiegészítő kimenetté válik, melyhez az alábbi logikai funkciók egyike kapcsolható:

Egyállású: a rádióutasítás teljes adásideje alatt aktiválja a relét. Amikor az adás megszakad, a relé kikapcsol.

Kétállású: a rádióutasítás első adására aktiválja a relét. A relé a második adással kapcsol ki.

Timer: a rádióutasítás aktiválja a relét, ami automatikusan kikapcsol egy előre meghatározott, 0 és 999 másodperc között megadott idő eltelte után.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

LUCi

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| CiCL | A jelzőfények a ciklus teljes időtartama alatt világítanak. |
| --- | --- |
| t.LUC | A jelzőfények 0 és 999 másodperc között megadott ideig világítanak. |
| AUS | Kiegészítő kimenet beállítható üzemmóddal. |

Az UP vagy DOWN gomb segítségével kiválaszthatja a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítéképpen.

Ha az AUS funkciót választotta, a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| tiM | Időre beállított kiegészítő kimenet. |
| --- | --- |
| biSt | Kiegészítő kimenet reléje kétállású működési móddal. |
| Mon | Kiegészítő kimenet reléje egyállású működési móddal. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként.

Ha a tiM funkciót választotta, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

60,0

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és állítsa be a kívánt időt.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

LUCi

# VILLOGÓ FÉNY A SZÜNET ALATT

Ez a menü lehetővé teszi, hogy be- vagy kikapcsoljuk a lámpát a szünet ideje alatt.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

LPPA

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| no | A lámpa nem világít szünet fázisban |
| --- | --- |
| si | A lámpa világít szünet fázisban |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

LPPA

# VILLOGÓ FÉNY MEGSZAKÍTÁSOKKAL

A PD5 központi egység lehetővé teszi egy megszakadó vagy nem megszakadó villogó beiktatását. Ha a villogó belsejében van megszakító, a „Si” (igen) opciót kell választani, ha pedig nincs, akkor a „no” opciót, hogy villoghasson.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

InLP

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| no | Ha a villogóban nincs belső megszakító. |
| --- | --- |
| si | Ha a villogóban van belső megszakító. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

InLP

# NAPI IDŐZÍTÉS-FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a napon belül meghatározzuk a kapu nyitásának és zárásának óráit. Egy általában nyitott érintkezős 24 órás timert kell a START vagy START PEDONALE (gyalogos kapu startja) bemenethez kötni.

FONTOS: a megfelelő működéshez aktiválni kell az automatikus visszazárás funkciót (Ch.AU menü).

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

oroL

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| no | Az órafunkció nincs aktiválva. |
| --- | --- |
| si | Az órafunkció aktiválva van. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

oroL

A MOTOR CSÚSZÁS ELLENI VÉDELME

A motor csúszás elleni védelem funkció megelőzi, hogy a nyitási és a zárási ciklus ismételt megszakítása késleltetést okozzon a ciklus befejezésében.

Példa:		t.AP1 = t.AP2 = 25 sec

t.CH1 = t.CH2 = 26 sec

A fenti példa szerint a START parancs kinyitja  a kaput 10 sec elteltével, a STOP parancs pedig becsukja azt. A következő START visszazárja a kaput 26 másodpercre, amely 16 másodperccel több, mint amennyire ténylegesen szükség van. Ez a motor túlmelegedését okozhatja.

Nyomjuk meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő nem jelenik meg:

ASM

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következőt két kiírás egyikét mutatja:

no	 	A csúszásmentesítési funkciót nem aktiváltuk.

tAAS	A csúszásmentesítési funkciót aktiváltuk, kiegészítő idővel a nyitásnál és a zárásnál, amely 0-tól 120 sec-ig beállítható.

Állítsuk be a kívánt funkciót, az UP vagy a DOWN gombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU gombot a nyugtázáshoz.

A tAAS funkció beállításakor a kijelzőn a következő jelenik meg:

2.0

Állítsuk be a kívánt időt, az UP vagy a DOWN gombok megnyomásával.

Nyomjuk meg a MENU gombot a nyugtázáshoz, a képernyőn ekkor a következő jelenik meg:

ASM.

START BEMENET- FUNKCIÓ

Amellett, hogy normál állapotban nyitott (NO) a kontaktus, lehetőség van külső vezérlőegységeket csatlakoztatni a PD5-ös vezérléshez, például digitális választót (TTNC) vagy kártyaleolvasó egységet (VRD), stb.

A Cod opció kiválasztásával lehetővé válik digitális választó (TTNC) vagy azonosító egység csatlakoztatása a START bemenethez abból a célból, hogy csak olyan személyek tudják a kaput kinyitni, akik rendelkeznek kóddal vagy belépőkártyával (VTR).

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

St

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következőt két kiírás egyikét mutatja:

Cod	 	Engedélyezzük a digitális választó (TTNC) és a kártyaleolvasó (VRD) csatlakoztatását a START bemenetre.

Cont	 	Engedélyezzük vezérlőegységek csatlakoztatását a START bemenetre.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg a MENU gombot a nyugtázáshoz: a kijelzőn a következő jelenik meg:

St

GYALOGOS START-bemenet funkció

Ez a funkció megegyezik a START bemenet funkcióval, azzal a különbséggel, hogy digitális választó (TTNC) vagy kártyaleolvasó egység (VRD) a gyalogos start bemenetre StP van kötve.

Nyomjuk meg a DOWN gombot, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StP

Nyomjuk meg a MENU gombot, a megjelenítő ekkor a következőt kettő kiírás egyikét mutatja:

Cod	 	Engedélyezzük a digitális választó (TTNC) és a kártyaleolvasó (VRD) csatlakoztatását a gyalogos (PEDESTRIAN) START bemenetre.

Cont	 	Engedélyezzük vezérlőegységek csatlakoztatását a gyalogos (PEDESTRIAN) START bemenetre.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg a MENU gombot a nyugtázáshoz, a kijelzőn a következő jelenik meg:

StP

KÓD-TÍPUSOK (HA ENGEDÉLYEZVE VANNAK) A START ÉS A GYALOGOS START BEMENETEKEN

# Ez a funkció csak akkor aktív, ha a START vagy a gyalogos (PEDESTRIAN) START funkció engedélyezve lett ennél a kód üzemmódnál.

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StCo

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következőt két kiírás egyikét mutatja:

tiPA – ezt a funkciót válassza, ha kártyaleolvasót (VRD) csatlakoztat.

tiPb - ezt a funkciót válassza, ha digitális választót (TTNC) csatlakoztat.

Ha az egyik bemeneten VRD-t használ, a másikon pedig TTNC-t, vagy mindkettőt együtt ugyanazon a bemeneten, akkor a tiPA-t válassza.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg a MENU gombot a nyugtázáshoz: a kijelzőn a következő jelenik meg:

StCo

# STOP BEMENET

Ez a menü lehetővé teszi a STOP utasításhoz kötődő funkciók kiválasztását.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StoP

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| no | A STOP bemenet ki van iktatva. |
| --- | --- |
| ProS | A STOP utasítás megállítja a kaput, a következő START utasításra a kapu folytatja a mozgást azonos irányban. |
| invE | A STOP utasítás megállítja a kaput, a következő START utasításra a kapu ismét mozogni kezd ellenkező irányban. |

Megjegyzés: a szünet alatt a STOP utasítás megállítja a kaput, a következő START utasítás visszacsukja a kaput.

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

StoP.

# 1-ES FOTOCELLA BEMENET

Az 1. fotocella (általában zárt érintkező) egy biztonsági berendezés, mely nyitáskor, illetve záráskor egyaránt működik. Ha a fotocella sugara nyitás közben megszakad, a kapu megáll, és 4 másodpercig az ellenkező irányba mozog, majd újból nyit. Ettől eltérő módon, ha a fotocella sugara zárás közben megszakad, a kapu megáll és újból teljesen kinyit. Az 1.fotocellát úgy kell üzembe helyezni, hogy lefedje a kapu teljes működési terét.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Fot1

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| No | A FOTO1 bemenet nincs aktiválva. |
| --- | --- |
| APCh | A FOTO 1 bemenet aktiválva van a fotocella bekapcsolására. |
| Cost | A FOTO 1 bemenet aktiválva van egyéb biztonsági eszközök fogadására. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Fot1

# 2-ES FOTOCELLA BEMENET

A 2.sz.fotocella záráskor aktív: ha a sugár megszakad zárás közben, a kapu megáll és ellenkező irányba kezd mozogni. A CFCh opció akkor is aktiválja a fotocellát, amikor a kapu áll. Álló kapun azt értjük, hogy nem kapott semmilyen utasítást, hogy szünet szakaszban van vagy STOP utasítást kapott. Ebben az esetben, amíg a fotocella sugara meg van szakítva, a központi egység nem hajt végre semmilyen, nyitási vagy zárási ciklusra vonatkozó utasítást.

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Fot2

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő három felirat egyike jelenik meg:

| no | A FOTO2 bemenet nincs aktiválva. |
| --- | --- |
| CFCh | A FOTO2 bemenet aktiválva van: a 2.sz. fotocella záráskor és akkor aktív, amikor a kapu áll. |
| Ch | A FOTO2 bemenet aktiválva van: a 2.sz. fotocella csak zárás közben aktív. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a kívánt funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

Fot2

FOTOCELLA MŰKÖDÉSI TESZT

Azért, hogy a fotocellát nagyobb biztonsággal tudjuk használni, a vezérlés az üzembe helyezés előtt fotocella működési tesztet végez.

Ha nem talál hibát, a kapu működésre kész. Le kell tiltani ezt a funkciót!

FIGYELEM! Ezt az üzemmódot mindig állítsa át no állásba (alapbeállítás Si) a következő módon:

Nyomja meg a DOWN gombot, míg a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

FttE

Nyomja meg a Menu gombot, ekkor a kijelzőn a következő két felirat egyike jelenik meg:

| Si | Teszt üzemmód aktív. |
| --- | --- |
| no | Teszt üzemmód inaktív. |

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot és válassza ki a no funkciót.

Nyomja meg a Menu gombot megerősítésként, ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:

FttE

AZ UGRÓKÓD-ÜZEMMÓD

Ez a menü lehetővé teszi az "ugrókód" üzemmód aktiválását, amelynek köszönhetően a kód lemásolásának lehetősége kizárható.

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a kijelzőn a következő nem jelenik meg:

roLL

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következők egyikét jeleníti meg:

no	Az "ugrókód" funkció nem aktív.

Si 	A "ugrókód" funkció aktív.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz, a kijelzőn a következő jelenik meg:

roLL.

A MEMÓRIÁBAN LEVŐ ÖSSZES KÓD TÖRLÉSE

Ez a menü lehetővé teszi, hogy egyetlen mozdulattal az összes memóriában lévő rádiókódot töröljük.

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a kijelzőn a következő nem jelenik meg:

CAnC

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következőt két kiírás egyikét mutatja:

no	 	A teljes törlés nem kerül végrehajtásra.

Si	 	A teljes törlés végrehajtásra kerül.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg és engedjük fel a MENU gombot, az összes törlési fázis alatt a képernyőn a következő jelenik meg:

oCC

Amikor a törlést végrehajtottuk, akkor a képernyőn újra a következő jelenik meg:

CanC

# RÁDIÓBEMENETEK

Mindegyik eltárolt kódhoz hozzárendeltek egyet a négy rendelkezésre álló rádió bemenetek közül annak érdekében, hogy a vezérlő egységnek megadjuk a kívánt parancsot: továbbá egyszerű és gyors műveletekkel lehetőség legyen a memóriában levő kódok részleges, vagy teljes törlésére.

A négy tEL1, tEL2, tEL3 és tEL4 rádiócsatorna mindegyike a központi egység egy-egy utasításához tartozik:

| tEL1 | → START A tEL1-hez tartozó kód leadásakor a központi egység START utasítást kap. |
| --- | --- |
| tEL2 | → START PEDONALE A tEL2-höz tartozó kód leadásakor a központi egység START PEDONALE (gyalogos kapu nyitása) utasítást kap. |
| tEL3 | → STOP A tEL3-hoz tartozó kód leadásakor a központi egység STOP utasítást kap. |
| tEL4 | → UDVARI VILÁGÍTÁS A tEL4-hez hozzárendelt kódot viszi át, a vezérlő egység aktiválja az UDVARI VILÁGÍTÁST. |

A kívánt kódok helyes memorizálása érdekében kövesse figyelmesen a következő utasításokat.

A KÍVÁNT KÓDOK ELHELYEZÉSE A MEMÓRIÁBAN

A kívánt adó kódok eltárolásához kövessük gondosan az utasításokat.

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

Példa: tEL4

Nyomjuk meg a MENU gombot, a kijelző ekkor a következőt mutatja:

4001

Az első szám jelzi a kiválasztott rádió bemenetet (ebben az esetben a tEL4), a három következő számjegy jelzi a kiválasztott memória-zónát (000-tól 317-ig a MEM200-as modul esetében; 000-tól 999-ig a MEM 1000-es modul esetében). A második és a harmadik számjegy pontja jelzi a memória-zóna állapotát: a pontok bekapcsolása akkor történik meg, amikor a kiválasztottuk a memória-területet, azok kikapcsolása akkor történik meg, amikor a memória-zóna szabad.

Nyomjuk meg az UP és a DOWN nyomógombokat, hogy a kívánt memória-zónát kiválasszuk, bizonyosodjunk meg afelől, hogy az szabad (egy sor végiggördítéshez arra van szükség, hogy a nyomógombot lenyomva tartsuk).

A vezérlő egység kész a rádió-tanulásra, nyomjuk meg a kívánt távvezérlő nyomógombot addig, amíg a kijelző a következőt nem mutatja:

rEC

Engedjük fel a távvezérlő nyomógombot, ha a kódot megfelelően eltároltuk, akkor a kijelző a következő memória-zónát mutatja:

4002

Ekkor a vezérlő egység kész az új kód megtanulására.

A műveletek végén nyomjuk meg és engedjük fel a MENU gombot, akkor a kijelzőn a következő jelenik meg: tEL4.

Ipari szabvány: Ha egy olyan kódot próbálunk meg bevinni, amely már a memóriában létezik, akkor a megjelenítő azt a memória-területet mutatja, amelyet a kód foglalt el és a rádió-csatornához hozzárendelt. Az átvitelt befejezve a                         kijelző az előzőekben kiválasztott memória-zónát mutatja.

HIBAÜZENETEK

Ha egy kódot rosszul tárolunk el, a kijelző a következő hibaüzenetet mutathatja:

Err1

A memória-modul hiányzik, vagy nem megfelelően helyeztük el.

CSAK EGY KÓD TÖRLÉSE

Nyomjuk meg az UP és a DOWN nyomógombokat, hogy a rendelkezésre álló négy rádió-bemenet egyikét kiválasszuk, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg: (példa)

tEL1

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, a megjelenítő ekkor a következőt mutatja: (példa)

1000

Az első szám jelzi a kiválasztott rádió bemeneteket (ebben az esetben a tEL1), a három következő számjegy jelzi a kiválasztott memória-zónát (000-tól 317-ig a MEM200-as modul esetében; 000-tól 999-ig a MEM 1000-es modul esetében).

Nyomjuk meg az UP és a DOWN nyomógombokat, hogy a kívánt memória-területet kiválasszuk., bizonyosodjunk meg afelől, hogy az szabad (a második és a harmadik számnál a pontoknak ott kell lenni).

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot, és tartsuk addig lenyomva, amíg a két pontot ki nem kapcsoljuk:

1000

Engedjük fel a nyomógombot, hogy a törlést nyugtázzuk, ekkor a képernyőn a következő jelenik meg:

tEL1.

A PROGRAMOZÁS VÉGE

Ez a menü lehetővé teszi a programozás befejezését (úgy az alapértelmezést, mint a személyre szabottat), és a módosított adatokat elmenti a memóriában.

Nyomjuk meg a DOWN gombot, amíg a képernyőn a következő nem jelenik meg:

FinE

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz, a megjelenítő ekkor a következőt kiírások egyikét mutatja:

no	 	További korrekciókat végzünk, ne lépjünk ki a programból.

Si	 	Vége a programozásnak.

Nyomjuk meg a DOWN gombokat, hogy a kívánt funkciót kiválasszuk.

Nyomjuk meg a MENU nyomógombot a nyugtázáshoz.

Ha a funkció a no, akkor a képernyőn a következő jelenik meg:

FinE.

Az UP és a DOWN nyomógombok megnyomásával a módosítások elvégzéséhez végiggördíthetjük a menüket.

Ha a si feliratot választotta, a kijelző az ellenőrző panelt jeleníti meg.

A megadott adatok a memóriában rögzültek: a központi egység készen áll a használatra.

# FIGYELMEZTETŐ FÉNY-BEMENET

Ez a bemenet teszi lehetővé egy olyan jelzőlámpa bekötését, ami megmutatja a kapu aktuális állapotát:

| STOP | A lámpa nem világít |
| --- | --- |
| SZÜNEBEN | A lámpa folyamatosan világít |
| NYITÁS ALATT | A lámpa lassan villog (2Hz) |
| ZÁRÁS ALATT | A lámpa gyorsan villog (4Hz) |

# MŰSZAKI ADATOK

| Energiaellátás | 230 V, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Motor maximális terhelése | 700W |
| 24 volton működő kiegészítők maximális terhelése | 10W |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ºC + 60ºC |
| Védőbiztosítékok | F1 = 5A a 230 V-os vezetéken |
| Méretek | 275 x 210 x 100 mm |
| Súly | 1600 g |

A PD5 FUNKCIÓINAK TÁBLÁZATA

|  | Kijelző | Adatok | Leírás | Alapértelmezett adatok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dEF | Si/no (igen/nem) | PD5 alapértelmezett adatait tölti be | No (nem) |  |
|  | t.AP1 | 0-120s | 1-es szárny nyitási ideje | 22,5 |  |
|  | t.AP2 | 0-120s | 2-es szárny nyitási ideje | 22,5 |  |
|  | t.APP | 0-t.AP | Gyalogos kapuszárny nyitási ideje | 6,0 |  |
|  | t.Ch1 | 0-120s | 1-es szárny zárási ideje | 23,5 |  |
|  | t.Ch2 | 0-120s | 2-es szárny zárási ideje | 23,5 |  |
|  | t.ChP | 0-t.Ch1 | Gyalogos kapuszárny zárási ideje | 7,0 |  |
|  | t.C2P | 0-t.ChP | 2-es szárny zárási ideje a gyalogos ciklus alatt | 0,0 |  |
|  | r.AP | 0-120s | Késleltetés a nyitás alatt | 1,0 |  |
|  | r.Ch | 0-120s | Késleltetés a zárás alatt | 3,0 |  |
|  | t.SEr | 0-120s | Elektromos zár működési ideje | 3,0 |  |
|  | t.ASE | 0-t.SEr | Elektromos zár előnyitási ideje | 0,0 |  |
|  | t.inv | 0-120s | Holt-idő | 0,0 |  |
|  | t.PrE | 0-120s | Elővillogási idő | 1,0 |  |
|  | t.rAL | 0-120s | Lassítási idő | 0,0 |  |
|  | t.CvE | 0-120s | Gyors zárási idő a lassítás után zárás közben | 0,0 |  |
|  | Pot. | 30-100% | Motorok teljesítménye % (30%-tól 100%-ig) | 40 |  |
|  | SPUn | Si/no | Kezdeti indítás max. teljesítménnyel | Si |  |
|  | St.AP |  | Start funkciók nyitáskor | PAUS |  |
|  |  | No | - START utasítást a készülék nem ismeri fel |  |  |
|  |  | ChiU | - a kapu visszazáródik |  |  |
|  |  | PAUS | - a kapu megáll és szünet üzemmódban van |  |  |
|  | St.Ch |  | Start funkciók záráskor | StoP |  |
|  |  | Stop | - a START parancs megállítja a kaput |  |  |
|  |  | APEr | - a START parancs kinyitja a kaput |  |  |
|  | St.PA |  | Start szünet üzemmódban | ChiU |  |
|  |  | No | - a START parancs nem aktív |  |  |
|  |  | ChiU | - a START parancs a kaput visszazárja |  |  |
|  | SP.AP |  | Gyalogos kapu nyitásának indítása | PAUS |  |
|  |  | No | - a START P. parancs nem aktív |  |  |
|  |  | ChiU | - a START P. parancs visszazárja a kaput |  |  |
|  |  | PAUS | - a kapu szünet üzemmódba lép |  |  |
|  | Ft.PA |  | Fotocella szünet üzemmódban | r.PAU |  |
|  |  | RPAU | - újratölti a szünet üzemmód idejét |  |  |
|  |  | t.PCh | - a kapu visszacsukódik a 0 és 120 másodperc között meghatározott idő eltelte után |  |  |
|  | Ch.AU |  | Automatikus záródás | No |  |
|  |  | No | - nem aktív |  |  |
|  |  | t.PAU | - az automatikus záródás 0 és 999 másodperces szünet után aktiválódik. |  |  |
|  | LUCi |  | Jelzőfények | t.LUC = 60 mp. |  |
|  |  | CiCL | - a ciklus teljes időtartama alatt világít |  |  |
|  |  | t.LUC | - 0 és 999 másodperc között szabályozva |  |  |
|  |  | AUS | - kiegészítő kimenet |  |  |
|  |  | tiM | - 0 és 999 másodperc között beállított relé kiegészítő kimenete |  |  |
|  |  | biSt | - bistabil relé kiegészítő kimenete |  |  |
|  |  | Mon | - monostabil relé kiegészítő kimenete |  |  |
|  | LP.PA | Si/no | Villogó szünet üzemmódban | No |  |
|  | In.LP | Si/no | Villogó megszakítóval | No |  |
|  | Orol | Si/no | Időzítő funkció | No |  |
|  | ASM | No t.AAS | A motor csúszás elleni védelme - a csúszás elleni védelem inaktív - a csúszás elleni védelem aktív, kiegészítő nyitási/zárási idővel, amely 0-120 másodperc között állítható be. | t.AAS= 2,0 mp. |  |
|  | St | Cod Cont | START bemenet funkció | Cont |  |
|  | St.P | Cod Cont | GYALOGOS START bemenet funkció | Cont |  |
|  | St.Co | tiP.A tiP.b | Kód-típusok a START és a GYALOGOS START bemeneten | tiP.A |  |
|  | StoP |  | STOP bemenet | No |  |
|  |  | No | - a STOPbemenet nem aktív |  |  |
|  |  | InvE | - a STOP parancs megállítja a kaput: a következő START parancsra a kapu tovább mozog ellenkező irányba |  |  |
|  |  | ProS | - a STOP parancs megállítja a kaput: a következő START parancsra a kapu tovább mozog ugyanabba az irányba |  |  |
|  | Fot1 |  | 1-es FOTOCELLA bemenet | No |  |
|  |  | No | - nincs bekapcsolva |  |  |
|  |  | APCh | - a fotocella csatlakoztatására szolgáló bemenet |  |  |
|  |  | CoSt | - egyéb biztonsági eszközök csatlakoztatására szolgáló bemenet |  |  |
|  | Fot2 |  | 2-es FOTOCELLA bemenet | CFCh |  |
|  |  | No | - nincs bekapcsolva |  |  |
|  |  | CFCh | - a fotocella záráskor és a kapu nyugalmi állapotában aktív |  |  |
|  |  | Ch | - csak záráskor aktív fotocella |  |  |
|  | Ft.tE | No/Si | Fotocella működési teszt | Si (állítsa no-ra!) |  |
|  | roLL | No/Si | Rolling Code üzemmód | Si |  |
|  | CAnC | No/Sí | Az összes kód törlése a memóriából. | No |  |
|  | tEL 1 |  | START utasításhoz kapcsolódó rádióbemenet |  |  |
|  | tEL 2 |  | A GYALOGOS START (START P.) utasításhoz kapcsolódó rádióbemenet |  |  |
|  | tEL 3 |  | STOP utasításhoz kapcsolódó rádióbemenet |  |  |
|  | tEL 4 |  | Jelzőfényekhez kapcsolódó rádióbemenet |  |  |
|  | Fine | No/si | Programozás vége | No(állítsa Si-re!) |  |

# Kapcsolások az áramkörben

| 1. | Antenna központi egysége |
| --- | --- |
| 2. | Antenna árnyékolása |
| 3. | Nyitási utasítás a billentyűzet, kulcsválasztó, és óra bekapcsolásához. Általában nyitott érintkező |
| 4. | Gyalogos kapu nyitási utasítás a billentyűzet, kulcsválasztó és óra bekapcsolásához. Általában nyitott érintkező |
| 5. | Stop utasítás. Általában zárt érintkező |
| 6. | Közös (-) |
| 7. | 1.sz. fotocella. Általában zárt érintkező |
| 8. | 2.sz. fotocella. Általában zárt érintkező |
| 9. | Közös (-) |
| 10.-11. | 24 V AC tápegység kimenet a fotocellák és egyéb eszközök számára. |
| 11.- 12. | Fotocella adóegység tápfeszültség a teszt üzemmódhoz. |
| 13.-14. | 12 V AC elektromos zárhoz |
| 14.-15. | 24 V AC, 3 W-os figyelmeztető fény |
| 16.-17. | 230 V AC, 10 A csatlakozó helyi világításhoz |
| 18.-19. | 230 V AC, 40 W villogó fényjelzés |
| 20. | 230 V AC, 2-es motor nyitási fázis |
| 21. | 2-es motor közös |
| 22. | 230 V AC 2-es motor zárási fázis |
| 23. | 230 V AC, 1-es motor nyitási fázis |
| 24. | 1-es motor közös |
| 25. | 230 V AC 1-es motor zárási fázis |
| 26. | 230 V AC bemenet, 0 V |
| 27. | 230 V AC bemenet fázis |

Fontos: a fázisba hozás kondenzátorát a

20-22 és 23-25-ös kapcsok közé kell kötni.