Eurocar 125-RG GSM  kommunikátor  egység  leírása.

1. A készülék rendeltetése

A modul az Eurocar 125RG autóriasztó GSM alapú kommunikátor egysége, mely az autóriasztóhoz illeszkedve kettős funkciót lát el. Alkalmas a riasztó készülék által érzékelt események (élesítés, kikapcsolás, különféle riasztások, rablásgátlás és egyéb technikai hibák) szóbeli lejelentésére a felhasználó rádiótelefonjára, vagy a felhasználó által megadott vonalas készülékre, illetve - egy speciális, DTMF alapú kommunikáció által - egy központi felügyeleti rendszerre is. A készülék alkalmas a felhasználó által generált parancsok azonnali továbbítására (riasztás, fény-, és  hangjelzés, kikapcsolás, bekapcsolás, rablásgátlás, állapot lekérdezés) a gépkocsija riasztója felé, melyeket a riasztó azonnal végrehajt. A végrahajtás pedig azonnal ellenőrizhető a riasztó, ill. a gépkocsi állapotának lekérdezésével. Ezekkel az új kommunikációs funkciókkal a felhasználó azonnal információt kap gépkocsijáról, lehetőséget kap a beavatkozásra, így ezáltal lényegesen megnő gépjárművének védhetősége is.

2. A készülék leírása

A GSM kommunikátor egység egy mikroprocesszor vezérelt intarface, mely kapcsolatot teremt a Eurocar 125RG autóriasztó, és egy szabványos GSM modul között. A kapcsolat egy speciális, nagybiztonságú, és erősen zavarvédett folytonos kapcsolat, mely kétirányú volta miatt lehetőséget teremt az autóriasztó folytonos lekérdezésére, s a kapott válasz kiértékelése után - a felhasználóval létrejött esetleges kommunikáció révén - a beavatkozásra. A kommunikátor egység tápfeszültséget közvetlenül a saját 2,4 Ah-s zselés akkumulátoráról kap. Ez szükség esetén kb. 20 óra hosszán át elegendő a kommunikátor működtetéséhez. A kommunikátor másrészt kap még feszültséget az autó akkumulátoráról is, mely egyben tölti a kommunikátor egység saját akkumulátorát. A tápfeszültségek meglétét, és annak nagyságát a kommunikátor rendszeresen ellenőrzi, és hiányuk, illetve alacsony voltuk esetén az eseményt azonnal lejelenti.

A kommunikátor egy relés kimenete lehetőséget teremt a gépkocsi egy vitális egysége (gyújtás, üzemanyag szivattyú,  stb) működésének tiltására is. Ezáltal a gépkocsi elvitelének esélye - egy újabb akadály felállításával - tovább növekszik.

A kommunikátor audió kimenete lehetőséget teremt a felhasználó számára, hogy GSM vagy vezetékes telefonjáról - a kommunikátor audió erősítőjének bekapcsolásával - hangját bekapcsolja és hallhatóvá tegye a gépkocsi beépített hangszóróján keresztül a gépkocsiban ülők számára. Így figyelmeztetést adhat, mielőtt - a bennülők akaratától függetlenül - a gépkocsi egyes egységeinek működését elindítja (fény,- és hangjelzés, stb.) vagy másokat tiltja (gyújtás, üzemanyag, stb). Opcióként lehetőség van a kommunikátor egységhez egy külön mikrofon csatlakoztatására is, mely segítségével a tulajdonos, és az autóban ülők között egy félduplex kommunikáció valósítható meg. Ennek vezérlése szintén a felhasználótól függ.

A kommunikátor egység újabb opcióként rendelkezik egy nyomógomb bemenettel is. Ez lehetőséget teremt - egy jól rejtett nyomógomb segítségével - egy pánikjelzés leadására egy felügyeleti rendszer számára. A mikrofon automatikus bekapcsolása esetén a külvilág eképpen értesülhet a gépkocsiban történtekről, illetve az ott elhangzottakról.

Az autóriasztó a kommunkátor felé az alábbi eseményeket képes leadni, illetve a kommunikátor - szóbeli közléssel - az alábbi üzeneteket tudja generálni, és továbbítani a felhasználó telefonja felé:

- Gépkocsi akkumulátor hiba

- Gépkocsi gyújtás riasztás

- Gépkocsi ajtónyitás riasztás

- Gépkocsi csomagtér vagy motortér nyitás riasztás

- Gépkocsi trigger bemenet riasztás

- Gépkocsi ütésérzékelő riasztás

- Gépkocsi beltérvédelem riasztás

- Gépkocsi pánikjelzés riasztás

- Egyéb műszaki hiba

Lekérdezés esetén az autóriasztó a kommunkátor felé az alábbi állapotjelentéseket tudja leadni, illetve a GSM kommunikátor - szintén szóbeli közléssel - az alábbi üzeneteket tudja generálni, és továbbítani a felhasználó telefonja felé:

- Riasztó kikapcsolt állapotban

- Riasztó indításgátlás állapotban

- Riasztó bekapcsolt állapotban

- Riasztó riasztás állapotban

- Riasztó rablásgátlás állapotban

- Riasztó szervíz állapotban

- Gépkocsi gyújtás bekapcsolt állapotban

- Gépkocsi ajtó nyitott állapotban

A GSM kommunikátor a normál müködéséhez feltétlenül szükséges alábbi szóbeli üzeneteket generálja, és továbbítja a felhasználó felé:

- A gépkocsi kódot kérem

- Parancs kódot kérek

- Hibás kód

- Parancs rendben

- Parancs nem végrehajtható

- Rendben

A kommunikátor - a felhasználó, vagy felügyeleti rendszer  kezdeményezésére - az alábbi parancsokat adhat ki, és hajtat végre az autóriasztó egységgel. A rendszer számára kiadható parancsokhoz különféle jogosultságok tartoznak, melyeket a készülék konfigurációs memóriája tartalmaz. A kiadható parancsok a következőek:

- Állapot lekérdezés

- Kikapcsolás kérés

- Élesítés kérés

- Jelzéskérés (fény,- hang)

- Rablásgátlás kérés

- Szervíz mód kérés

A GSM kommunikátor a müködéséhez szükséges információkat (pl. telefonszámok, ügyfélazonosító, hibakódok, GSM egység bekapcsolásához szükséges PIN kód, felhasználói kód, GSM egység működtetéséhez szükséges parancskészlet, stb.) egy nemfelejtő, és újra-írható memóriában lekódolva tárolja. Ennek tartalma részben egy számítógépről tölthető le (pl. beszereléskor),  részben a felügyeleti rendszer által, ha feltéve a felhasználó a kódját előzőleg a felügyeleti rendszerrel közölte. A felhasználó az érvényes konfigurációt önállóan kialakítani, illetve, megváltoztatni  - a kódolás ismerete, és a szükséges szoftver nélkül - nem tudja.

3. A készülék müködése

A GSM kommunikátor elsődleges üzeme folyamán az autóriasztótól egy bekövetkezett esemény folytán valamilyen információt kap. Ez lehet pl. egy ütésérzékelés is. Így az ütés észlelése után az autóriasztó azonnal jelzést ad a GSM kommunikátor számára. A GSM kommunikátor kiolvassa a memóriából a kódolt tárcsázási szekvenciát, valamint a tárcsázandó számot. Ezek dekódolása után tárcsáz. Ha a felhasználót nem éri el, akkor újra tárcsáz, összesen négy alkalommal. Ha üzenetrögzítő van, akkor rámondja az üzenetet, ha nincs, akkor befejezi a kommunikációt. A hívószáma elküldése következtében a hívott fél így később azért értesül az eseményekről.  Ha a hívott fél felveszi a telefont, a kommunikátor bemondja a bejött eseményt, majd nyugtázásra vár 4 másodpercet, és ismétli az üzenetet. Ha a tizedik bemondást sem követi nyugtázás, a kommunikátor vonalat bont.

Nyugtázás hatására (a * gomb lenyomása) a készülék az üzenetet levettnek értékeli, és négyjegyű felhasználói kódot kér. Ha rossz kódot kap, akkor azt bemondja, és 4 másodpercen belül újra kódot kér. A negyedik rossz, vagy be nem ütött kód után ezúttal is vonalat bont.

A helyes kód beütését nyugtázza, majd parancskódot kér. A parancskód többféle lehet, melyek az alábbiak:

1-es gomb: 	élesítés				7-es gomb:	hangszóró bekapcsolás

2-es gomb: 	kikapcsolás			8-as gomb:	hangszóró kikapcsolás

3-as gomb:	jelzéskérés			9-es gomb:	szervíz üzemmód

4-es gomb:	jelfogó tiltás			O-s gomb:	állapot lekérés

5-ös gomb:	jelfogó engedélyezés		*    gomb:	nyugtázás

6-os gomb:	rablásgátlás			#    gomb:	telefon letétele

A fenti gombokkal parancsok adhatók ki. A parancskérés, majd 4 másodperc szünet tízszer ismétlődik. Ha tizedszerre sem kap parancsot, akkor vonalat bont. Ha kap parancsot, akkor azt jelenti, és új parancsot kér. Célszerű ekkor a kiadott parancs után állapotlekérdezést végezni, ennek válasza megerősítheti a parancs végrehajtását.

A végrahajtott parancsok és állapotlekérdezés után a megfelelő gomb lenyomásával  a kommunikátorral vonalat bontathatunk. A kommunikáció ezzel lezárult. Kommunikációt pl. a felügyeleti rendszer is kezdeményezhet (ha van neki rá jogosultsága) állapotlekérdezés, vagy adatletöltés, illetve adatmódosítás végett (pl. telefonszám változás, stb.)  A kommunikátor ebben az esetben a fentebb leírtakhoz hasonlóan viselkedik.

A kommunikátor az autóriasztótól függetlenül is kezdeményezhet kommunikációt, így például az előbbiektől függetlenül lejelenti az akkumulátorhibákat, az autóriasztó és a GSM kommunikátor közti kapcsolat megszakadását, a pánikgomb lenyomását, illetve a konfiguráció álltal beállított időközönként a tesztkód küldését.

4. A készülék paraméterei

Tápfeszültség:					13.2V  (+5V / -2V)

Alacsony tápfesz. küszöbszint			10.8V

Akkumulátorfigyelés				folytonos

Nyugalmi áramfelvétel				70 mA

Maximális áramfelvétel			150 mA

Saját akkumulátor				12V / 2,4 Ah

Belső jelfogó max. árama			15A

Belső audió erősítő teljesítménye		1W

Beépített hangüzenetek száma		23

Általános célú kimenetek száma		1 db

Kommunikációs módozat			hang + DTMF

GSM kártyatelefon típusa			GM 12 (ajánlott, de megfelelő konfigurá-

ció esetén bármely más típus)

Kiadható parancsok száma			12 (hozzárendelt nyomógombok szerint)

Kommunikáció az autóriasztóval		4 vezetékes, soros kétirányú, folytonos

Kommunikáció a GSM telefonnal		ETSI soros, kétirányú, folytonos

Programozhatóság				lokális, számítógépről letöltő szoftverrel,

sorosan, kódolt adatokkal

távletöltés telefonon keresztül, letöltő

szoftverrel, kódolt adatokkal

5. Beszerelési előírások

A GSM kommunikátor beszerelési utasítása nem tartalmaz sok kötöttséget. Tekintettel a hazai gépkocsipark sokféleségére, valamint a telepítés szempontjából szóbajöhető belső helyek változatosságára, a telepítőknek széles határok között változó lehetőségeik vannak. A beszereléskor, illetve a készülék helyének kiválasztásakor néhány elvet azonban mindenképpen célszerű betartani:

| 1. | A kommunikátor egység helyét úgy kell megválasztani, hogy a GSM egységet térerő szempontjából a fémtest a lehető legkisebb mértékben árnyékolja le. Minél nagyobb a leárnyékolás mértéke, annál nagyobb a GSM modul fogyasztása, és annál bizonytalanabb az összeköttetés, és adatátvitel. Célszerű helyek: műszerfal a szélvédő alatt, illetve a kalaptartó alatti helyek. |
| --- | --- |
| 2. | Célszerű az összekötő kábeleket a lehető legrövidebbre vágni, kerülni kell a feleslegesen hosszú kábelezést. |
| 3. | A saját akkumulátor mindenképpen a kommunikátor mellett kerüljön elhelyezésre. |
| 4. | A kommunikátor földelése, valamint a saját akkumulátora földelése mindenképpen egy pontban, nagy vasfelületen, így célszerűen az autó akkumulátor negatív pólusának földelésénél legyen. Ezzel elkerülhető a GSM telefon zajossága. |
| 5. | GSM modul külső antenna elhelyezése esetén az antennát beltéri antennaként célszerű megválasztani, így a külső antenna is védett helyen lesz. |
| 6. | A kommunikátor audió kimenetét célszerű a gépkocsi belső hangszóró hálózatára kötni. A kommunikátor szabad kimenete leválasztó jelfogót vezérelhet, így a kommunikátor adásakor az autórádió süketítése is megoldott, valamint a kommunikátor hangszórói is rákapcsolódhatnak a hangszórókra. Ezt mindenképpen célszerű megtenni, mivel így az ”illetéktelen utas” nem értesül azonnal a kommunikációról, illetve nem kap azonnal képet a rendszer működéséről. |
| 7. | Az opcióként használható ”behallgató” mikrofont mindenképpen rejtett helyre kell szerelni, mert látható helyre történő szerelése annak azonnali kiiktatását eredményezheti. |
| 8. | A GSM kommunikátor, és GSM egység felerősítésekor mindenképpen rezgéselnyelő felerősítési módozatot kell választani, mivel az intenzív rezgés esetlegesen a GSM modul nagyfrekvenciás egységét idővel elhangolhatja, (le)rontva ezzel annak vételi, vagy működőképességét. |