EUROCAR		Tartozékok

Akkumulátoros sziréna

·	PIROS: Állandó +12V

·	FEKETE: Test

·	FEHÉR: Pozitív trigger bemenet

·	SÁRGA: Negatív trigger bemenet

A kulccsal csak az akkumulátor kapcsolható ki, a sziréna nem.

Ultrahangos érzékelô

·	PIROS: +12V

·	FEKETE: Test

·	FEHÉR: Negatív trigger kimenet

Az adó és a vevô fejet egymástól távol (pl a szélvédô két oldalán) nem egymás felé fordítva kell elhelyezni. A LED felvillanással jelzi, ha a detektor az utastérben mozgást észlel. A potenciométer segítségével a kívánt érzékenység beállítható. Ennél az érzékelônél a riasztási késleltetést célszerű minél nagyobbra állítani.

Mikrohullámú érzékelô (VAE-07)ő

·	PIROS:+12V

·	FEKETE:Test

·	FEHÉR:Negatív trigger kimenet

Az érzékelôt az elsô két ülés közé helyezzük el elülsô oldalával felfelé. A z EUROCAR a beérkezô jel idôbeli nagyságától függôen dönti el, hogy elôriasztást vagy fôriasztást generáljon.

Mikrohullámú érzékelô (VAE-071)ő

Két fokozatú érzékelô. Az érzékelô nyitott gépkocsikhoz alkalmazható.

·	PIROS:+12V

·	FEKETE:Test

·	FEHÉR/PIROS:Negatív trigger kimenet (max. 100mA)

·	FEHÉR/ZÖLD:Negatív trigger bemenet (elsô fokozat trigger bemenete)

A beltérvédelem figyelése csak az elsô fokozat után kezdôdik

Megjegyzés: Ha a FEHÉR/ZÖLD és a FEKETE vezetéket összekötjük a készülék a VAE-07-nek megfelelôen működik.