EUROCAR 25	v2.4

Ugrókódos autóriasztó és immobiliser család

## Belépés programozás módba

A riasztó legyen kikapcsolva (az elindításgátló lehet aktív). Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg a szervizgombot és fordítsa vissza a gyújtáskapcsolót alapállásba a szervizgomb nyomvatartása mellett. A LED felvillanásokkal jelzi, hogy melyik pont programozható.

## Programozás

Programozás módban a LED a felvillanások számával jelzi az aktuális programpontot. A távirányító nagy gombját megnyomva léphet a következő programpontra. Az utolsó programpont után újra az első következik. A szervizgomb megnyomásával bármikor az első programpontra ugorhat. A távirányító kis gombjával az aktuális programpont beállítása megváltoztatható. A programpont kiválasztása után a kis gombot először megnyomva a sziréna annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik. A beállítások megváltozása azonnal tárolódik is. Programozás módból a gyújtás bekapcsolásával léphetünk ki. A programozás módból a központ akkor is kilép, ha egy percig nem vesz a távirányítóról jelet. A központ megjegyzi, hogy a kilépéskor melyik programpontnál tartott, és a következő belépéskor ugyanott kezd.

Az ütés/rezgés érzékenység programozásakor (1. pont) a beállított érzékenység azonnal ellenőrizhető: Amíg a detektor rezgést érzékel a sziréna folyamatosan szól, amint a rezgés nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzők felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

A TITKOS KÓD 4 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A MAXIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE ÉS A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | . |  |
|  | (figyelmeztető jelzés | 4 | . |  |
|  | érz.) | 5 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 5 | . |  |
|  |  | 7 | . |  |
|  |  | 8 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 4 | Kontrollhang | 1 | Minimális |  |
|  | hangereje | 2 | Halk |  |
|  |  | 3 | Hangos | ( |
|  |  | 4 | Maximális |  |
| 5 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
| 6 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 7 | Zárás kimenet | 1 | Normál központizár vezérlése | ( |
|  | felhasználása | 2 | Komfortvezérlés 20mp! |  |
|  |  | 3 | OPEL kz., retesz és komfort vez. |  |
| 8 | Gyújtáskor | 1 | Tiltva | ( |
|  | központizár zárás | 2 | Engedélyezve |  |
| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| 9 | Programozható | 1 | Aktív, ha a riasztó éles |  |
|  | kimenet | 2 | Távvezérelhető kimenet | ( |
|  |  | 3 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 4 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 5 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
| 10 | Ütés/rezgésérzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  |  | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 11 | Kiegészítő érzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (beltérvédelem) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  | (riasztás küszöbszint) | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 12 | Immobiliser deaktiválás | 1 | A riasztótól függetlenül |  |
|  |  | 2 | A riasztó kikapcsolásával együtt | ( |
| 13 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. (Késleltetett beltérvilágítás) |  |
| 14 | Titkos kód | 1..6 | Első számjegy | 1 |
| 15 | Titkos kód | 1..6 | Második számjegy | 2 |
| 16 | Titkos kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 3 |
| 17 | Titkos kód | 1..6 | Negyedik számjegy | 4 |

LV: LED felvillanások száma, S: Sziréna hangjelzések száma, G: Gyári beállítás

## Módosítások

A 25v2.3 verzióhoz képest új: A központizár kimenet programozható az újabb OPEL típusok közvetlen zárás, retesz és komfortzárvezérlésére. A hosszú gombnyomás ideje lerövidítve. A PGM és zárás kimeneti komfortvezérlés is leállítható a kis gomb megnyomásával, ilyenkor a beltérvédelem tiltásra kerül (két lámpavillanás). A PGM távvezérelhető kimenetként rövidebb (0,5s) impulzust ad. A kontrollhang hangerejének alapbeállítása: hangos.