EUROCAR 25

Ugrókódos autóriasztó és immobiliser család

## Elhelyezés

- A központot úgy helyezze el, hogy azt közvetlenül víz, hô és mechanikai hatás ne érhesse, ezért ne szerelje a motortérbe.

- Minél magasabban (a szélvédôhöz közelebb) és a fémfelületektôl minél távolabb van az antenna, annál nagyobb távolságról hatásos a távvezérlô. Tehát ne helyezze a központot a csomagtérbe.

- Ne tegye a központot vagy az antennát erôs légáramlás útjába, valamint rádiófrekvenciás adó mellé.

- Minden elemet és vezetéket úgy helyezzen el, hogy azokat a jármû alá fekve ne lehessen elérni.

- Ügyeljen arra, hogy a jármû üzemszerûen mozgó alkatrészeinek útja szabadon maradjon.

- A szervizgombot úgy helyezze el, hogy a gyújtáskulcs elfordítása közben a másik kézzel elérhetô legyen. A szervizgombot nem kell elrejteni.

- A visszajelzô LED-et igyekezzen minden irányból jól látható, feltûnô helyre szerelni.

- Szerelje a szirénát a motortérbe, a hûtôrácshoz a lehetô legközelebb úgy, hogy a felverôdô víz és sár közvetlenül ne érje. A tölcsért fordítsa lefelé, hogy víz ne gyûlhessen össze benne.

## Beszerelés

- A központba szerelt vezetékek biztosítóit (3A és 15A) csak az összes vezeték bekötése után helyezze be.

- A bekötést a két testszállal kezdje (“G” és “0”).

- Az üzembiztos mûködés legfontosabb feltétele a jó testelés. A két vezetéket két különbözô ponton testelje. Ügyeljen a jó kontaktusra.

- A nagyobb biztonság érdekében a +12V-os tápfeszültséget is különbözô pontokról vegye le (“E” és “F”).

- A vezetékek bekötésénél legyen nagyon körültekintô. Egyszerre csak egy vezeték jelölését távolítsa el, majd azonnal kösse is be a vezetéket. A bekötés után a vezetékeken (eredeti) jelölés nem maradhat.

- A 3 bénítóáramkör bekötése: a központból kivezetett hurkot és a blokkolandó vezetékszálat a kívánt helyen vágja el, majd a vezetékvégeket páronként kösse össze.

- A “C” jelzésû vezetékhurok egyben a gyújtásérzékelô bemenet is, ezért a vezetékhurok bármely szálán bekapcsolt gyújtásnál és indítózás állásban is +12V legyen (akkor is, ha az immobiliser aktív). A jelölést a bekötés után távolítsa el.

- Lehetôleg forrasztott kötéseket alkalmazzon.

- A vezetékeket lazán vezesse, kerülje ki az éles sarkokat, melyek a szigetelést megsértve zárlatot okozhatnak. Védje a kábeleket szigetelô csôvel vagy szalaggal. Fordítson különös figyelmet azokra a helyekre, ahol a vezetékek a karosszéria résein, furatain haladnak át.

- Ne vágja el , ne toldja meg és ne testelje az antenna vezetékét.

- A programozható és a központizárat vezérlô negatív kimenetek legfeljebb 500mA-el terhelhetôk.

- A szakadószál tartozékok védelmére (pl. rádió, ködlámpák) használható. A vezeték szakadása riasztást okoz. A riasztó testeletlen szakadószállal is élesíthetô, így kivehetô rádió védelme is megoldható.

## Beállítás

- Az ütésérzékelôt úgy állítsa be, hogy a karosszériára mért enyhébb ütések hatására a rendszer figyelmeztetô jelzést adjon és csak erôs ütéseknél induljon a riasztás. (A beállítás pl. az ajtó(k) különbözô erejû becsukásával/becsapásával is elvégezhetô)

- Az ütésérzékelôt ne állítsa túl érzékenyre, mert az téves riasztást okozhat. Az érzékelô elsôsorban a karosszéria rezgéseit érzékeli, lengetést vagy a kerék rugását kevésbé.

- Ha olyan beltérvédelem érzékelôt köt a kiegészítô érzékelô bemenetre, amelynél a kimenô jel idôtartama vagy gyakorisága függ az érzékelt mozgás nagyságától, akkor a riasztási késleltetés megfelelô beállításával az adott érzékelô figyelmeztetô jelzés és a riasztás kezdeményezésére is képessé válik.

Esetleges meghibásodás esetén a központ kiszerelése elôtt a két biztosítót vegye ki, a központ fedelét a négy szegecs lefúrása után vegye le majd húzza szét a csatlakozókat. (az áramköri lap a doboz aljához rögzítve marad.)