processzor: 25Pv1.0

EUROCAR 25P		Ugrókódos autóriasztó család

## Belépés programozás módba

A riasztó legyen kikapcsolva. Fordítsa el a gyújtáskulcsot. Nyomja meg a szervizgombot és fordítsa vissza a gyújtáskapcsolót alapállásba a szervizgomb nyomvatartása mellett. A LED felvillanásokkal jelzi, hogy melyik pont programozható.

## Programozás

Programozás módban a LED a felvillanások számával jelzi az aktuális programpontot. A távirányító baloldali gombját megnyomva léphet a következô programpontra. Az utolsó programpont után újra az elsô következik. A szervizgomb megnyomásával bármikor az elsô programpontra ugorhat. A távirányító jobb gombjával az aktuális programpont beállítása megváltoztatható. A programpont kiválasztása után a jobb gombot elôször megnyomva a sziréna annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik. A beállítások megváltozása azonnal tárolódik is. Programozás módból a gyújtáskulcs elfordításával léphetünk ki. A programozás módból a központ akkor is kilép, ha egy percig nem vesz a távirányítóról jelet. A központ megjegyzi, hogy a kilépéskor melyik programpontnál tartott, és a következô belépéskor ugyanott kezd.

Az ütés/rezgés érzékenység programozásakor (1. pont) a beállított érzékenység azonnal ellenôrizhetô: Amíg a detektor rezgést érzékel a sziréna folyamatosan szól, amint a rezgés nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzôk felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelô csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést!

| LV | Programpont | SH | Beállítás | Gy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés érzékenység | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | (figyelmeztetô jelzés érz.) | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | Alacsony érzékenység |  |
|  |  | 4 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 5 | Magas érzékenység |  |
|  |  | 6 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitásra kikapcsol | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtásra kapcsol ki |  |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 4 | Központizár zárás üzemmód | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  |  | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
| 5 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idô 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idô 4 mp |  |
| 6 | Komfortvezérlés | 1 | Zárás kimenet központizár vezérlésre | ( |
|  |  | 2 | Zárás kimenet komfortvezérlésre 20mp! |  |
| 7 | Gyújtáskor zárás | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Gyújtás bekapcsolásakor központizár zárás |  |
| 8 | Programozható kimenet | 1 | Aktív, ha a riasztó éles |  |
|  |  | 2 | Távvezérelhetô kimenet | ( |
|  |  | 3 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 4 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 5 | Ablakemelô, komfortvezérlés |  |
| 9 | Ütés/rezgésérz. riasztási | 1 | 2,5 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | késleltetés | 2 | 1,2 másodperc | ( |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 4 | azonnali, nincs figyelmeztetô jel |  |
| 10 | Kiegészítô érzékelô riasztási | 1 | 2,5 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | késleltetés (beltérvédelem) | 2 | 1,2 másodperc | ( |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 4 | azonnali, nincs figyelmeztetô jel |  |

LV: LED felvillanások száma, SH: Sziréna hangjelzések száma, Gy: Gyári beállítás

1996-09-19