processzor: 25Pv2.2

EUROCAR 25P		Ugrókódos autóriasztó család

## Belépés programozás módba

A riasztó legyen kikapcsolva. Kapcsolja be a gyújtást. Nyomja meg a szervizgombot és fordítsa vissza a gyújtáskapcsolót alapállásba a szervizgomb nyomvatartása mellett. A LED felvillanásokkal jelzi, hogy melyik pont programozható.

## Programozás

Programozás módban a LED a felvillanások számával jelzi az aktuális programpontot. A távirányító nagy gombját megnyomva léphet a következő programpontra. Az utolsó programpont után újra az első következik. A szervizgomb megnyomásával bármikor az első programpontra ugorhat. A távirányító kis gombjával az aktuális programpont beállítása megváltoztatható. A programpont kiválasztása után a kis gombot először megnyomva a sziréna annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik. A beállítások megváltozása azonnal tárolódik is. Programozás módból a gyújtás bekapcsolásával léphetünk ki. A programozás módból a központ akkor is kilép, ha egy percig nem vesz a távirányítóról jelet. A központ megjegyzi, hogy a kilépéskor melyik programpontnál tartott, és a következő belépéskor ugyanott kezd.

Az ütés/rezgés érzékenység programozásakor (1. pont) a beállított érzékenység azonnal ellenőrizhető: Amíg a detektor rezgést érzékel a sziréna folyamatosan szól, amint a rezgés nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzők felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

A TITKOS KÓD 4 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A MAXIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE ÉS A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | Alacsony érzékenység |  |
|  | (figyelmeztető jelzés | 4 | Átlagos érzékenység | ( |
|  | érz.) | 5 | Magas érzékenység |  |
|  |  | 6 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 4 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
| 5 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 6 | Komfortvezérlés | 1 | Zárás kimenet központizár vezérlésre | ( |
|  |  | 2 | Zárás kimenet komfortvezérlésre 20mp! |  |
| 7 | Gyújtáskor zárás | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Gyújtás bekapcsolásakor központizár zárás |  |

| LV | Programpont | S | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Programozható | 1 | Aktív, ha a riasztó éles |  |
|  | kimenet | 2 | Távvezérelhető kimenet | ( |
|  |  | 3 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 4 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 5 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
| 9 | Ütés/rezgésérzékelő | 1 | 2,5 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 1,2 másodperc | ( |
|  |  | 3 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 4 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 10 | Kiegészítő érzékelő | 1 | 2,5 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 1,2 másodperc | ( |
|  | (beltérvédelem) | 3 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 4 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 11 | Nem használt | 1 |  | ( |
| 12 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. (Késleltetett beltérvilágítás) |  |
| 13 | Titkos kód | 1..6 | Első számjegy | 1 |
| 14 | Titkos kód | 1..6 | Második számjegy | 2 |
| 15 | Titkos kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 3 |
| 16 | Titkos kód | 1..6 | Negyedik számjegy | 4 |

LV: LED felvillanások száma, S: Sziréna hangjelzések száma, G: Gyári beállítás

## Módosítások

A 25v2.0 verzióhoz képest új: A titkos kód programozható; A távirányítók jelének feldolgozása változott, a hosszú gombnyomás ideje rövidebb, tanuláskor nem villan a LED, a távirányítók nem kompatibilisek a régi rendszerekkel; Távirányító memória törölhető; Belépés tanulás módba változott, a gyújtással egyidôben a szakadószálon megjelenő impulzus nem okoz véletlen belépést; Nyitott ajtóknál is élesíthetô a rendszer (új programpont); A gyújtással törölhető és távirányítóval aktivált újraélesedés ideje lerövidült 8 másodpercre.

1998-03-24