EGÉR, PATKÁNY, SVÁBBOGÁR ÉS GALAMB RIASZTÓ

RK-500

Müködési elve: Véletlenszerüen változó mágneses tér keltése, mely az összes, a Föld mágneses terével tályékozodó állatokat távol tartja a védeni kívánt anyagoktól.

Hatása:  10-60 nap alatt a teljesen megbolundult állatok elhagyják az RK-500 által védett övezetet.

1. Az elsö harmadban fokozódik az állatok mozgása.

2. A második harmadban teljesen felborul a koordinációs és mozgás érzékelésük, körbe-körbe futkároznak, a levegöbe ugrálnak, próbálnak az új "terep"-hez igazodni. Csökken az étvágyuk és a reprodukciós hajlamuk, néhanyan el is hullanak.

3. A harmadik fázisban fokozatosan elhagyják a számukra ellenségessé vált területet.

Védett terület nagysága:      	Egy RK-500-as készülékkel  több mint 500m˛ (kb 24m x 24m)

Tápfeszültség:    		220V~ ± 10 %

Teljesítmény:  			200 Watt (12 másodpercenként 4 másodperces áramlöketek)

Müködési frekvencia: 		néhány Hz és néhány KHz közti tartomány

Méretek:   			433 x 133 x 300 mm

Súly:  				9Kg

Antenna az elektromágneses tér keltéséhez:  100m, 10mm˛ vagy 50m / 6mm˛ keresztmetszetü kábel mely körül 12 m széles körben hat a véletlenszerüen gerjesztett mágneses tér. (2x12m) x (2x12m) = 576 m˛

Allarm:   kb. 60 mp-es áramkimardás esetén  (a külsö kábelen) egy relé záró kontaktust ad. (max 250V~, 2A), a frontpanelen kigyullad egy piros LED és egy zümmer is megszólal beépített akkumulátorról. A zümmer és a piros LED kiiktathatók.

Technikai megjegyzések:

- Bármilyen pozicióban telepíthetö, sugárzó hötöl óvva

- Az "ANT" jelü kimenetek felcserélhetök, ugyan ez érvényes az "ALL"jelü kimenetekre is.

- Esetleges rövidzár az "ANT" kimeneteken nem okoz semmi kárt.

- Az antennát bármilyen alakzatban telepíthetjük, a fennmaradó néhány métert ne körkörösen tekerjük fel.

- Antenna nélküli bekapcsolása nem okoz károsodást a készülékben.

- Zöld LED jelzi a hálózati feszültség jelenlétét.

- A sárga LED a normális üzemmódot jelzi (4 másodpercig  ég 12 másodpercenként)

- Az antennában folyó áramot csak és csakis a P2 jelü potméterrel szabályozhatjuk (7/3.5 A), a sárga LED-nek azonban mindig villognia kell az áramlökések alatt.

- Az antennát erösen, csavarokkal erösitsük a csatlakozókhoz

- Amennyire lehetséges, az antenna minél közelebb legyen telepítve a padlóhoz. Természetesen ha a probléma az állatokkal a plafonon jelentkezik, akkor a megfelelö magasságba kerüljün a kábel.

- Ha egynél több berendezés került letelpítésre egy helyen és az antennák közel kerülnek egymáshoz, elöfordulhat, hogy a kábelekben az áramlökések szüneteiben is fog folyni néhany amper áram.

- Lehetöleg messze legyen telepítve az antenna a telefonvezetékektöl és fémérzékelöktöl. Szükség esetén éjszakai idözítés ajánlott (pl. ha nappal sok ismeretlen ember fordul meg a védett helyen, akik közt bármikor lehet pacemakeres)

Fontosabb referenciák:  Olaszországi Elektromos Müvek (ENEL) 27 elsödleges elosztó állomása, Olaszországi Államvavasutak  20 állomása, Olaszországi Társadalombiztosító 9 kórháza, Standa üzletlánc raktárai, számos híres étterem, agrárgazdaságok (a tapasztalat szerint nincs befolyása a tehenek tejadására).

Ajánlott telepítési helyek:  Elektromos elosztó helyiségek, élemiszerek (magok, liszt, tej stb) és más a rágcsálók által kedvelt anyagok raktára, bevásárló központok, hajók stb.