EUROCAR 125-BG	v1.1	Kommunikátoros autóriasztó

## A programozás az autóriasztó billentyűzetének használatával történik.

## Belépés programozás módba

Üsse be a 4 jegyű biztonsági kódot és nyomja meg a # billenytűt. A riasztó kikapcsolt állapotba kerül. Ezután kikapcsolt gyújtás mellett nyomja meg a 8, majd a * billenytűt. A riasztó ekkor programozás módba lép. Programozás módban a LED folyamatosan villog.

## Programpont aktuális beállításának kiolvasása

Üsse be a programpont számát, majd nyomja meg a * billentyűt. A sziréna a pillanatnyi beállításnak megfelelő számú hangjelzést adja.

A biztonsági kód nem kiolvasható, ilyenkor nincs hangjelzés. Akkor is néma marad a sziréna, ha érvénytelen a megadott programpont szám.

## Programpont módosítása

Üsse be a programpont számát, az új értéket, majd nyomja meg a # billentyűt. A sziréna a kettős hangjelzéssel nyugtázza a sikeres bevitelt.

Ha nincs hangjelzés, a bevitel sikertelen. Ez érvénytelen programpont szám vagy beállítási érték esetén lehetséges. Egyes programpontok (típus és változat azonosítók) módosítása sem lehetséges.

A beállítások azonnal tárolódnak, de egyes beállítások csak a programozás módból való kilépés és a gyújtás bekapcsolása után kerülnek érvényre.

## Speciális programpontok

Az ütésérzékelő és a beltérvédelem bemenet programozásakor az adott érzékelő beállítása azonnal tesztelhető is.

Amíg az érzékelő jelet ad (mozgást érzékel) a sziréna folyamatosan szól, amint a jel nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzők felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

## Kilépés programozásból

A gyújtás bekapcsolása vagy a biztonsági kód beütése esetén a riasztó azonnal kilép programozás módból. Ha nem történik parancsbevitel, a rendszer 90 másodperc után automatikusan kilép.

## Rablásgátlás

Önműködő rablásgátlás engedélyezése esetén javasolt az egyik programozható bemenetet a vezető oldali ajtó nyitásérzékelésére és az egyik programozható kimenetet, a bekötési rajz szerinti kapcsolásban, rablásgátlás figyelmezető jelzésre felhasználni.

## Biztonsági kód

A BIZTONSÁGI KÓD 4 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE, A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

A BIZTONSÁGI KÓD KÓD HASZNÁLATÁT MUTASSA BE A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK!

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Üsse be a 4 jegyű biztonsági kódot és nyomja meg a # billenytűt. A riasztó kikapcsolt állapotba kerül. Ezután nyomja meg a 4, majd a # billenytűt. A riasztó törli a program- és az eseménymemóriát, majd újraindul. Az újraindulást 3-as gyors hangjelzés jelzi.

A biztonsági kód elvesztése, elfelejtése esetén a beállítások törlése csak szakszervizben lehetséges!

## Programtábla

PP: Programpont száma, H: hangjelzések száma, G:gyári alapbeállítás

| PP | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Típus azonosító | 6 | 125-R/RG | ( |
| 11 | Változat | 2 | v1.1 | ( |
| 12 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 13 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
|  |  | 3 | Zárás automata élesedéskor is. |  |
| 14 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 15 | Gyújtáskor | 1 | Tiltva | ( |
|  | központizár zárás | 2 | Engedélyezve |  |
| 16 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
|  |  | 4 | Automata élesedés |  |
| 17 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. figyelmeztető jelzéssel |  |
| 18 | Nem használt |  |  |  |
| 19 | Önműködő | 1 | Tiltva | ( |
|  | rablásgátlás | 2 | Engedélyezve |  |
| 20 | Nem használt |  |  |  |
| 21 | 2. biztonsági lépcső | 1 | Minden indításnál |  |
|  | (kódkérés) | 2 | Csak riasztó kikapcsolás után | ( |
|  |  | 3 | Tiltva |  |
| 22 | Zárás kimenet | 1 | Normál központizár vezérlése | ( |
|  | felhasználása | 2 | Komfortvezérlés 20mp! |  |
|  |  | 3 | OPEL kz., retesz és komfort vez. |  |
| 23 | PGM 1 kimenet | 1 | Tiltva |  |
|  |  | 2 | Aktív, ha a riasztó éles | ( |
|  |  | 3 | Távvezérelhető kimenet |  |
|  |  | 4 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 5 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 6 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
|  |  | 7 | Rablásgátlás figyelmeztetés |  |
| 24 | PGM 2 kimenet | 1 | Tiltva |  |
|  |  | 2 | Aktív, ha a riasztó éles |  |
|  |  | 3 | Távvezérelhető kimenet |  |
|  |  | 4 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 5 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 6 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
|  |  | 7 | Rablásgátlás figyelmeztetés | ( |
| 25 | Ajtónyitás bemenet | 1 | Negatív záró (NO-) | ( |
|  | típusa | 2 | Pozitív záró (NO+) |  |
| 26 | "A" programozható | 1 | Negatív záró (NO-) |  |
|  | bemenet típusa | 2 | Pozitív záró (NO+) |  |
|  |  | 3 | Negatív bontó (NC-) | ( |
|  |  | 4 | Pozitív bontó (NC+) |  |
| 27 | "A" programozható | 1 | Nem használt |  |
|  | bemenet felhasználása | 2 | Trigger bemenet | ( |
|  |  | 3 | Vezető oldali ajtónyitás bemenet |  |
| 28 | "B" bemenet típusa | 1..4 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |
| 29 | "B" bem. felhasználása | 1..3 | ua. mint "A" bemenetnél | 3 |
| 30 | "C" bemenet típusa | 1..4 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |
| 31 | "C" bem. felhasználása | 1..3 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |

| PP | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | . |  |
|  | (figyelmeztető jelzés | 4 | . |  |
|  | érz.) | 5 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 6 | . |  |
|  |  | 7 | . |  |
|  |  | 8 | Maximális érzékenység |  |
| 33 | Ütés/rezgésérzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  |  | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 34 | Kiegészítő érzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (beltérvédelem) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  | (riasztás küszöbszint) | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 35 | Kontrollhang | 1 | Minimális |  |
|  | hangereje | 2 | Halk |  |
|  |  | 3 | Hangos | ( |
|  |  | 4 | Maximális |  |
| 36 | Biztonsági kód | 1..6 | Első számjegy | 1 |
| 37 | Biztonsági kód | 1..6 | Második számjegy | 2 |
| 38 | Biztonsági kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 3 |
| 39 | Biztonsági kód | 1..6 | Negyedik számjegy | 4 |