EUROCAR 125-J	v1.0	Ugrókódos autóriasztó

## Belépés programozás módba

A riasztó és a gyújtás kikapcsolt állapotában nyomja meg 8-szor a szevizgombot. A LED egy hosszú felvillanással jelzi a belépést programozás módba. A belépéskor mindig az első szakasz első pontjára történik.

Belépéskor és programozás üzemben is a szervizgomb megnyomását, a számolást könnyítendő, a LED rövid felvillanásokkal jelzi.

## Az aktuális programpont kijelzése

A visszajelző LED a felvillanások számával folyamatosan jelzi az aktuális programpontot.

## Programozási szakasz kiválasztása

Nyomja meg röviden a szerviz nyomógombot annyiszor, amennyi a kívánt programozási szakasz száma. A hosszú LED jelzés után a kiválasztott szakasz első pontja programozható.

## Programozási pont kiválasztása

A távirányító nagy gombját megnyomva a szakaszon belüli következő programpont kerül kiválasztásra. Az utolsó programpont után ugyanazon szakasz első pontja következik.

Távirányító hiányában a programpont léptetés a gyújtás gyors be- majd kikapcsolásával is elérhető.

A távirányító nagy gombját hosszan nyomva az előző programpont választható ki, azonban a szakaszon belüli első programpontról nem lehet így az utolsóra lépni.

## Programozási pont kiolvasása/módosítása

A távirányító kis gombjával lehet az aktuális programpont beállításait kiolvasni vagy módosítani. Az első gombnyomás hatására a sziréna/kürt annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik.

Távirányító hiányában a szervizgomb hosszú (kb. 3s) megnyomásával is elvégezhető a kiolvasás és a módosítás.

A távirányító kis gombját hosszan nyomva az érték egyesével csökkenthető, de az egyes érték után nem ugrik a maximumra.

A beállítások azonnal tárolódnak, de egyes beállítások csak a programozás módból való kilépés és a gyújtás bekapcsolása után kerülnek érvényre.

## Speciális programpontok

Egyes programpontok (típus és változat azonosítók) módosítása nem lehetséges.

A biztonsági kód nem kiolvasható. Kiolvasási kísérlet esetén az adott számjegy helyére automatikusan a gyári alapérték kerül beírásra.

Az ütésérzékelő programozásakor az érzékelő beállítása azonnal tesztelhető is (3. szakasz 1,2 pontok).

Amíg az érzékelő jelet ad (mozgást érzékel) a sziréna/kürt folyamatosan szól, amint a jel nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzők felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

## Kilépés programozásból

Kapcsolja be a gyújtást. Néhány másodperc múlva megtörténik a kilépés a programozás üzemmódból.

Ha egyéb jelzés nem érkezik, a rendszer 90 másodperc után automatikusan is kilép.

## Biztonsági kód

A BIZTONSÁGI KÓD 4 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE, A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Programozás módból kilépve, normál üzemben, bekapcsolt gyújtás mellett üsse be a biztonsági kódot. A kód elfogadása után nyomja meg még 4-szer a szerviz nyomógombot. A rendszer törli a program és riasztás memóriát, majd újraindul (a távirányítók nem törlődnek).

A biztonsági kód és a távirányítók egyidejű elvesztése esetén a beállítások törlése és új távirányítók betanítása csak szakszervizben lehetséges.

## Programtábla

L: LED felvillanások száma, H: hangjelzések száma, G:gyári alapbeállítás

1. szakasz

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Típus azonosító | 3 | 125-J | ( |
| 2 | Változat | 1 | v1.0 | ( |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva | ( |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve |  |
| 4 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
|  |  | 3 | Zárás automata élesedéskor is. |  |
| 5 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 6 | Gyújtáskor | 1 | Tiltva | ( |
|  | központizár zárás | 2 | Engedélyezve |  |
| 7 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
|  |  | 4 | Automata élesedés |  |
| 8 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. figyelmeztető jelzéssel |  |
|  |  | 3 | Eng. (Késleltetett beltérvilágítás) |  |
| 9 | Hangjelzés | 1 | Folyamatos (sziréna) |  |
|  |  | 2 | Szaggatott (kürt) | ( |

3. szakasz

| LV | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | . |  |
|  | (figyelmeztető jelzés | 4 | . |  |
|  | érz.) | 5 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 6 | . |  |
|  |  | 7 | . |  |
|  |  | 8 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Ütés/rezgésérzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  |  | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Minimális |  |
|  | hangereje | 2 | Halk |  |
|  |  | 3 | Hangos | ( |
|  |  | 4 | Maximális |  |

2. szakasz

| LV | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zárás kimenet | 1 | Normál központizár vezérlése | ( |
|  | felhasználása | 2 | Komfortvezérlés 20mp! |  |
|  |  | 3 | OPEL kz., retesz és komfort vez. |  |
| 2 | Ajtónyitás bemenet | 1 | Negatív záró (NO-) | ( |
|  | típusa | 2 | Pozitív záró (NO+) |  |

4. szakasz

| LV | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biztonsági kód | 1..6 | Első számjegy | 4 |
| 2 | Biztonsági kód | 1..6 | Második számjegy | 3 |
| 3 | Biztonsági kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 2 |
| 4 | Biztonsági kód | 1..6 | Negyedik számjegy | 1 |