EUROCAR 125-R	v1.1	Ugrókódos autóriasztó

## Belépés programozás módba

A riasztó és a gyújtás kikapcsolt állapotában nyomja meg 8-szor a szervizgombot. A LED egy hosszú felvillanással jelzi a belépést programozás módba. A belépéskor mindig az első szakasz első pontjára történik.

Belépéskor és programozás üzemben is a szervizgomb megnyomását, a számolást könnyítendő, a LED rövid felvillanásokkal jelzi.

## Az aktuális programpont kijelzése

A visszajelző LED a felvillanások számával folyamatosan jelzi az aktuális programpontot.

## Programozási szakasz kiválasztása

Nyomja meg röviden a szerviz nyomógombot annyiszor, amennyi a kívánt programozási szakasz száma. A hosszú LED jelzés után a kiválasztott szakasz első pontja programozható.

## Programozási pont kiválasztása

A távirányító nagy gombját megnyomva a szakaszon belüli következő programpont kerül kiválasztásra. Az utolsó programpont után ugyanazon szakasz első pontja következik.

Távirányító hiányában a programpont léptetés a gyújtás gyors be- majd kikapcsolásával is elérhető.

A távirányító nagy gombját hosszan nyomva az előző programpont választható ki, azonban a szakaszon belüli első programpontról nem lehet így az utolsóra lépni.

## Programozási pont kiolvasása/módosítása

A távirányító kis gombjával lehet az aktuális programpont beállításait kiolvasni vagy módosítani. Az első gombnyomás hatására a sziréna annyi rövid hangjelzést ad amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik.

Távirányító hiányában a szervizgomb hosszú (kb. 3s) megnyomásával is elvégezhető a kiolvasás és a módosítás.

A távirányító kis gombját hosszan nyomva az érték egyesével csökkenthető, de az egyes érték után nem ugrik a maximumra.

A beállítások azonnal tárolódnak, de egyes beállítások csak a programozás módból való kilépés és a gyújtás bekapcsolása után kerülnek érvényre.

## Speciális programpontok

Egyes programpontok (típus és változat azonosítók) módosítása nem lehetséges.

A biztonsági kód nem kiolvasható. Kiolvasási kísérlet esetén az adott számjegy helyére automatikusan a gyári alapérték kerül beírásra.

Az ütésérzékelő és a beltérvédelem bemenet programozásakor az adott érzékelő beállítása azonnal tesztelhető is (3. szakasz 1,2,3 pontok).

Amíg az érzékelő jelet ad (mozgást érzékel) a sziréna folyamatosan szól, amint a jel nagysága (hossza) eléri a riasztási szintet az irányjelzők felvillannak, a sziréna elhallgat. Az érzékelő csak kb 3 másodperc folyamatos nyugalom után adhat újra jelzést.

## Kilépés programozásból

Kapcsolja be a gyújtást. Néhány másodperc múlva megtörténik a kilépés a programozás üzemmódból, a motor indítható.

Ha egyéb jelzés nem érkezik, a rendszer 90 másodperc után automatikusan is kilép.

## Rablásgátlás

Önműködő rablásgátlás engedélyezése esetén javasolt az egyik programozható bemenetet a vezető oldali ajtó nyitásérzékelésére, kettőt pedig különböző kezelőszervekre kötve leállító kód bemenetként felhasználni. Ezeket a kezelőszerveket A, B, C, szervizgomb sorrendben kell a 4. szakaszban beállított módon működtetni.

(Például: "A" bemenet -> bal első nyitásérzékelő/ vezető oldali ajtónyitás (2.szakasz-6.pont-9.érték)/ nem kódbemenet(4-5-8), "B"-> féklámpa/ kód bemenet(2-8-1)/ 3 impulzus (4-6-3), "C" hátsó szélvédő fűtés/ kód bemenet (2-10-1)/ folyamatosan aktív (4-7-7), szervizgomb 1 impulzus (4-8-1). Ebben az esetben a rablásgátlás leállításához bekapcsolt hátsóablak fűtésnél kell 3-szor megnyomni a fékpedált, majd egyszer a szervizgombot.)

A nem kód bemenetnek programozott bemenetekhez tartozó leállítókód programpontot "nem kódbemenet" állásba kell programozni. A leállítókód tetszés szerint kombinálható. Ha nincs vezetőoldali ajtónyitás bemenet programozva, bármelyik ajtó nyitása elindítja a rablásgátlást.

Ha nincs leállítókód definiálva a rablásgátlás funkció azonnal leáll. A TÚLZOTTAN EGYSZERŰ LEÁLLÍTÓ KÓD NEM NYÚJT MEGFELELŐ VÉDELMET! HASZNÁLJON LEGALÁBB KÉT LEÁLLÍTÓ BEMENETET! OLYAN KEZELŐSZERVEKET VÁLASSZON, HOGY A LEÁLLÍTÓ KÓD MENET KÖZBENI MEGADÁSA NE VESZÉLYEZTESSE A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁT! Célszerű az egyik programozható kimenetet a műszerfal valamelyik hibajelző lámpájára vagy egy zümmerre kötve rablásgátlás figyelmeztetésként felhasználni.

## Biztonsági kód

A BIZTONSÁGI KÓD 4 SZÁMJEGYÉNEK GYÁRI BEÁLLÍTÁSÁT A BESZERELÉSKOR VÁLTOZTASSA MEG! AZ ÚJ KÓDOT A KÓDKÁRTYÁN RÖGZÍTSE, A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK ADJA ÁT!

A BIZTONSÁGI KÓD ÉS A RABLÁSGÁTLÓ LEÁLLÍTÓ KÓDOK HASZNÁLATÁT MUTASSA BE A JÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK!

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Programozás módból kilépve, normál üzemben, bekapcsolt gyújtás mellett üsse be a biztonsági kódot. A kód elfogadása után nyomja meg még 4-szer a szerviz nyomógombot. A rendszer törli a program és riasztás memóriát, majd újraindul (a távirányítók nem törlődnek).

A biztonsági kód és a távirányítók egyidejű elvesztése esetén a beállítások törlése és új távirányítók betanítása csak szakszervizben lehetséges.

## Programtábla

L: LED felvillanások száma, H: hangjelzések száma, G: gyári alapbeállítás

1. szakasz

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Típus azonosító | 4 | 125-R/RG | ( |
| 2 | Változat | 2 | v1.1 | ( |
| 3 | Kontrollhang | 1 | Ki/bekapcsolási kontrollhang tiltva |  |
|  |  | 2 | Kontrollhang engedélyezve | ( |
| 4 | Központizár zárás | 1 | Zárás csak távirányítóval |  |
|  | üzemmód | 2 | Zárás újraélesedéskor is | ( |
|  |  | 3 | Zárás automata élesedéskor is. |  |
| 5 | Központizár típusa | 1 | Elektromos, vezérlési idő 0,5mp. | ( |
|  |  | 2 | Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp |  |
| 6 | Gyújtáskor | 1 | Tiltva | ( |
|  | központizár zárás | 2 | Engedélyezve |  |
| 7 | Újraélesedés | 1 | Újraélesedés nincs |  |
|  |  | 2 | Újraélesedés van, ajtónyitással törölhető | ( |
|  |  | 3 | Újraélesedés van, gyújtással törölhető |  |
|  |  | 4 | Automata élesedés |  |
| 8 | Élesítés nyitott ajtónál | 1 | Tiltva | ( |
|  |  | 2 | Eng. figyelmeztető jelzéssel |  |
|  |  | 3 | Eng. (Késleltetett beltérvilágítás) |  |
| 9 | Önműködő | 1 | Tiltva | ( |
|  | rablásgátlás | 2 | Engedélyezve |  |
| 10 | Indításgátló aktiválása | 1 2 3 4 | Gyújtás és riasztó kikapcs. után is Csak gyújtás levétele után Csak riasztó kikapcsolás után Soha, indításgátló tiltva |  |
| 11 | Leállítókód kérés (kulccsomó lopás elleni védelem) | 1 2 3 | Minden indításnál Csak riasztó kikapcsolás után Funkció tiltva |  |

3. szakasz

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ütés/rezgés | 1 | Érzékelés tiltva |  |
|  | érzékenység | 2 | Minimális érzékenység |  |
|  |  | 3 | . |  |
|  | (figyelmeztető jelzés | 4 | . |  |
|  | érz.) | 5 | Átlagos érzékenység | ( |
|  |  | 6 | . |  |
|  |  | 7 | . |  |
|  |  | 8 | Maximális érzékenység |  |
| 2 | Ütés/rezgésérzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (riasztás küszöbszint) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  |  | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 3 | Kiegészítő érzékelő | 1 | 3 másodperc, legérzéketlenebb |  |
|  | riasztási késleltetés | 2 | 2,4 másodperc |  |
|  | (beltérvédelem) | 3 | 1,8 másodperc, átlagos | ( |
|  | (riasztás küszöbszint) | 4 | 1,2 másodperc |  |
|  |  | 5 | 0,6 másodperc, legérzékenyebb |  |
|  |  | 6 | azonnali, nincs figyelmeztető jel |  |
| 4 | Kontrollhang | 1 | Minimális |  |
|  | hangereje | 2 | Halk |  |
|  |  | 3 | Hangos | ( |
|  |  | 4 | Maximális |  |

2. szakasz

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zárás kimenet | 1 | Normál központizár vezérlése | ( |
|  | felhasználása | 2 | Komfortvezérlés 20mp! |  |
|  |  | 3 | OPEL kz., retesz és komfort vez. |  |
| 2 | PGM 1 kimenet | 1 | Tiltva |  |
|  |  | 2 | Aktív, ha a riasztó éles | ( |
|  |  | 3 | Távvezérelhető kimenet |  |
|  |  | 4 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 5 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 6 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
|  |  | 7 | Rablásgátlás figyelmeztetés |  |
| 3 | PGM 2 kimenet | 1 | Tiltva |  |
|  |  | 2 | Aktív, ha a riasztó éles |  |
|  |  | 3 | Távvezérelhető kimenet | ( |
|  |  | 4 | Utastér-világítás vezérlés |  |
|  |  | 5 | Pager vezérlés |  |
|  |  | 6 | Ablakemelő, komfortvezérlés |  |
|  |  | 7 | Rablásgátlás figyelmeztetés |  |
| 4 | Ajtónyitás bemenet | 1 | Negatív záró (NO-) | ( |
|  | típusa | 2 | Pozitív záró (NO+) |  |
| 5 | "A" programozható | 1 | Negatív záró (NO-) |  |
|  | bemenet típusa | 2 | Pozitív záró (NO+) |  |
|  |  | 3 | Negatív bontó (NC-) | ( |
|  |  | 4 | Pozitív bontó (NC+) |  |
| 6 | "A" programozható | 1 | Kód bemenet |  |
|  | bemenet felhasználása | 2 | Trigger és/vagy kód bemenet | ( |
|  |  | 3 | Vezető oldali ajtónyitás bemenet |  |
| 7 | "B" bemenet típusa | 1..4 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |
| 8 | "B" bem. felhasználása | 1..3 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |
| 9 | "C" bemenet típusa | 1..4 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |
| 10 | "C" bem. felhasználása | 1..3 | ua. mint "A" bemenetnél | 1 |

4. szakasz

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biztonsági kód | 1..6 | Első számjegy | 1 |
| 2 | Biztonsági kód | 1..6 | Második számjegy | 2 |
| 3 | Biztonsági kód | 1..6 | Harmadik számjegy | 3 |
| 4 | Biztonsági kód | 1..6 | Negyedik számjegy | 4 |
| 5 | Rablásgátlás | 1 | 1 impulzus |  |
|  | leállító kód | 2 | 2 impulzus |  |
|  | "A" bemeneten | 3 | 3 impulzus |  |
|  |  | 4 | 4 impulzus |  |
|  |  | 5 | 5 impulzus |  |
|  |  | 6 | 6 impulzus |  |
|  |  | 7 | folyamatosan aktív |  |
|  |  | 8 | nem kódbemenet | ( |
| 6 | Rablásgátlás | 1..6 | 1..6 impulzus |  |
|  | leállító kód | 7 | folyamatosan aktív | ( |
|  | "B" bemeneten | 8 | nem kódbemenet |  |
| 7 | Rablásgátlás | 1..6 | 1..6 impulzus |  |
|  | leállító kód | 7 | folyamatosan aktív | ( |
|  | "C" bemeneten | 8 | nem kódbemenet |  |
| 8 | Rablásgátlás | 1..6 | 1..6 impulzus |  |
|  | leállító kód | 7 | folyamatosan aktív | ( |
|  | szerviz nyomógombon | 8 | nem kódbemenet |  |