EUROCAR 25Plus		Gyári központizár illesztés

## Bekötés

A központ az “A” és “B” jelű szálakra vezetett pozitív vagy negatív impulzusokkal vezérelhető. Az “A” vezetékre adott impulzus megegyezik a távirányító nagy gombjának megnyomásával (ki- bekapcsolás). A “B” vezeték a kis gombnak felel meg (némítás).

A bekötésnél az autó gyári vevőjét a központizár-vezérlővel összekötő két vezetéket el kell vágni. A vevő felől érkező két szálat az “A” és “B” bemenetekhez kell kötni. A központizárhoz a riasztóközpont megfelelő zárvezérlő kimeneteit kell csatlakoztatni (Pozitív vezérlésnél fázisfordító relék felhasználásával). A gyári központizárat csak a riasztóközpont működtesse, a vevő közvetlenül ne!

Pozitív vezérlés esetén az “A” és “B” bemenetek pozitív előfeszítését a kék hurok elvágásával kell megszüntetni.

## Használat

A RIASZTÓ BESZERELÉSE UTÁN A GYÁRI TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE MEGVÁLTOZIK! Az -egyik gomb nyit, másik zár- megoldás helyett, a riasztó saját távirányítóihoz hasonlóan -az egyik gomb nyit-zár, a másik némít- lesz a működés.

Általában az autó gyári távvezérlőjével nem lehet használni a hosszú gombnyomással elérhető funkciókat (típusfüggő).

## Jellemzôk

Impulzus idő:	200 msec - 3 sec

Bemenő szint:	8-12V:pozitív; 0-4V:negatív impulzus.

1998-04-24